ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES

PROVISIÓN, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL MEDIA PRESIÓN (4 BAR) EN LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 03574 | 0005 | MANT. Y REP. RED DE GAS; MANT. Y REP. RED DE GAS – SIN CRITERIO SOCIAL | SERVICIO | 1 |

1.	Detalle de la prestación: Instalación, mantenimiento y reparación de la red de gas de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO.

2.	Calidad de los materiales a utilizar: Nuevos sin uso.

3.	Visita: Los oferentes deberán visitar el lugar donde se realizarán los trabajos, tomando perfecto conocimiento de sus características específicas y del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y efectuarán sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. La visita se podrá realizar previa coordinación con el señor Jefe del Departamento Servicios Generales de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO al teléfono 011-43172000 interno 5800 de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs. hasta TRES (3) días hábiles de antelación a la fecha de apertura.

Por esta visita se librará un Certificado de Visita rubricado por autoridad competente de la ARMADA (ANEXO IV) de deberá ser presentado junto a la oferta, a la apertura.

4.	CARACTERÍSTICAS GENERALES

4.1.	PROYECTO CONSTRUCTIVO

El adjudicatario tendrá a su cargo el desarrollo, la gestión y aprobación del Proyecto Constructivo en la distribuidora de gas natural BAGSA. Dicho Proyecto se desarrollará bajo las premisas indicadas en estas Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y el plano de ANTEPROYECTO CONSTRUCTIVO que se agrega a este pliego licitatorio.

Asimismo se encargará de la provisión e instalación de la totalidad de las cañerías de polietileno 80, tipo SDR 11, accesorios, válvulas y mallas de advertencia, siguiendo los lineamientos Técnicos especificados, según Normativas Vigentes ENARGAS - NAG 140 y de la Distribuidora de gas natural BAGSA.

El Proyecto Constructivo será elaborado por un profesional con matrícula y habilitado por la Empresa BAGSA.

El Proyecto Constructivo deberá dar solución a todos los aspectos de construcción necesarios para materializar el presente servicio.

Cumplimentado el trámite de aprobación por BAGSA, se enviará toda la documentación a la Comisión Técnica para su revisión final. Dicha aprobación no relevará al adjudicatario de su responsabilidad como constructor del servicio y realizador del mencionado Proyecto Constructivo Aprobado.

El Adjudicatario deberá prever en su oferta la realización de todos estos trabajos, no reconociéndose para la ejecución de los mismos ningún tipo de adicional, por trámites, sellados y demás gastos ocasionados para la aprobación del Proyecto Constructivo. Dicho Proyecto deberá registrar todos los obstáculos e interferencias que surjan de los relevamientos efectuados por el Adjudicatario.

Incluye la realización de estudios de suelo en la zona  donde se realizarán los trabajos, que puede incluir la realización de sondeos a fin de tomar conocimiento de las características del mismo.

Para la elaboración del Proyecto en cuestión y definición de la traza de la cañería, el Adjudicatario llevará a cabo las auscultaciones y sondeos necesarios a fin de determinar la existencia de interferencias de servicios de agua, electricidad, telefonía, etc. que pudiesen verse afectados por los trabajos de excavación y ejecución del servicio.

Deben acotarse todas las distancias de la traza a la línea municipal y/o puntos fijos para verificar el cumplimiento de las distancias de seguridad conforme a la normativa impuesta por BAGSA a tal efecto.

La documentación que se presente en la etapa de realización del Proyecto Constructivo Aprobado, guardará la máxima calidad y jerarquía profesional.

En todos los casos, los trabajos deberán estar perfectamente ejecutados y su presentación acorde con los requerimientos de este Pliego.

Toda la documentación que se presente, tales como notas, cartas, informes, croquis preliminares, material informativo, planos, etc., deberá estar perfectamente clasificada, numerada y ordenada, adecuada a la normativa de BAGSA y la Comisión Técnica. Toda esta documentación deberá ser canalizada a través de los libros de Nota de Pedido y Órdenes de Servicios correspondientes.

Previo al inicio de los trabajos el Adjudicatario presentará a la Comisión Técnica, para su aprobación, la Ingeniería de Detalle correspondiente al Proyecto Constructivo Aprobado por la Distribuidora, en base a la cual ejecutará el servicio.

El Adjudicatario desarrollará los trabajos, cumpliendo además con la mecánica operativa que se expresa a continuación:

- Realizará su trabajo siguiendo los lineamientos de este Pliego y las instrucciones de la Comisión Técnica designada a tal efecto.

- En todos los casos, las consultas del Adjudicatario serán por escrito mediante el libro de “NOTAS DE PEDIDO” mientras que las comunicaciones por parte de la Comisión Técnica, se efectuará a través del libro de “Ordenes de Servicio”. A estos Libros los proveerá el Adjudicatario, serán por triplicados, foliados y rubricados por la Comisión Técnica designada.

- Al inicio de trabajos se confeccionará el Acta de Inicio del Servicio Contratado, el mismo se llevará a cabo dentro del plazo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas que componen este pliego licitatorio.

- La propiedad intelectual de los estudios y trabajos que demande este trabajo pasarán a poder de la ARMADA ARGENTINA; no obstante, la firma Adjudicataria podrá citarlos como antecedentes profesionales.

- El Proyecto Constructivo a aprobar por BAGSA, contemplará la instalación de una válvula de corte general de emergencia, ubicada en la zona de Guardia Interna de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, en un todo de acuerdo a las normas vigentes.

4.2.	PROVISIÓN DE MATERIALES:

4.2.1.	Materiales a proveer.

El Adjudicatario proveerá todos los materiales que sean necesarios para la realización de los trabajos, serán aprobados por ENARGAS. Todos los materiales responderán a las especificaciones y normas de aplicación vigentes, ENARGAS – NAG 140.

Las especificaciones de los materiales a proveer, son las que se detallan a continuación y que corresponden a cada uno de los diferentes ítems que componen la obra:

4.2.2.	Reparación de contra-pisos y veredas.

Todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del presente ítem estarán a cargo del Adjudicatario.

4.2.3.	Cañerías de polietileno y mallas de advertencia.

Serán provistas por el Adjudicatario.

Las cañerías y mallas de advertencia que se incorporen al lugar de los trabajos deberán ser acopiadas, estibadas y protegidas apropiadamente, según especificaciones del fabricante, para asegurar que se mantenga su calidad.

4.2.4.	Accesorios para uniones de cañerías.

La provisión estará a cargo del Adjudicatario, todos los accesorios y en particular los de electro-fusión y termo fusión, cumplirán con todas las exigencias ENARGAS- NAG – 140.

Los accesorios conformarán junto con la cañería un “sistema” según definición de este término de la norma NAG –140.

El oferente deberá indicar en su oferta la marca de los accesorios que se utilizarán en el servicio.

La marca de los accesorios únicamente podrá cambiarse con autorización expresa de la Comisión Técnica designada.

Los accesorios que se incorporen al lugar de los trabajos deberán ser apropiadamente protegidos para asegurar que se mantenga su calidad.

Cada accesorio para unión a montura con la totalidad de sus componentes deberá estar en la envoltura individual que provee el fabricante.

Todo componente ubicado dentro del paquete, se guardará convenientemente para evitar la contaminación de las superficies de fusión.

4.2.5.	Válvulas.

Serán provistas por el Adjudicatario, según normativas vigentes ENARGAS – 140.

Las válvulas, que se incorporen a obra deberán ser apropiadamente protegidas para asegurar que se mantenga su calidad.

    - Herramientas y equipos para electrofusión.

El Adjudicatario deberá utilizar herramientas y equipo para electrofusión diseñados para ser capaces de realizar uniones satisfactorias entre tubos y accesorios con tolerancias extremas, según la Norma NAG– 140, con temperaturas ambientales entre 5°C y 40°C, y resistir un uso normal en el lugar de los trabajos sin afectar su rendimiento. Los componentes que operan con energía eléctrica deberán ser apropiados para su alimentación con una fuente de 220 VCA dotada con protección contra cortocircuitos, sobrecargas y corrientes de fuga. En consecuencia deberá contar con un interruptor termo-magnético bipolar para 25 A, un disyuntor diferencial para 25 A con umbral de protección a partir de los 30 mA y un tiempo de actuación para su desconexión de 20 mS.

A requerimiento de la Comisión Técnica, el Adjudicatario deberá facilitar los catálogos o manuales de operación de los equipos.

Los equipos deberán ser conservados en perfecto estado y condiciones de operación. Cualquier irregularidad dará lugar a no permitir su uso.

    - Manipuleo, Almacenamiento y Transporte.

Se tendrá en cuenta lo indicado en la norma NAG– 140, y lo detallado a continuación.

      - Manipuleo.

Las cañerías de polietileno y sus accesorios serán lo suficientemente flexibles como para soportar el manipuleo normal, durante su almacenamiento, transporte o instalación.

      - Almacenamiento.

Las cañerías no deberán arrojarse, arrastrarse o depositarse sobre superficies ásperas o con bordes filosos. Pueden dañarse por impacto si se dejan caer de alturas excesivas o si objetos pesados caen sobre ellas, particularmente con bajas temperaturas (inferior a 4°C)

Deberán evitarse torsiones o doblados excesivos que puedan provocar una deformación permanente, si esto ocurre, el tramo de cañería debe cortarse y reemplazarse. Una guía para determinar si una cañería deteriorada por marcas debe o no cambiarse es la profundidad de las mismas, si las marcas tienen profundidad superior al 10% del espesor de pared del caño, el tramo debe reemplazarse.

En los casos en que las bobinas se almacenen en “pallets” deberán estar atadas entre si y vinculadas al pallet, y no deben tener en altura más de 2 metros. Los zunchos serán retirados cuando se utilice la cañería y en cantidad necesaria.

Las bobinas individuales se almacenarán sobre el piso liso y libre de objetos que puedan dañarlas.

El apilamiento de tramos rectos deberá realizarse sobre una superficie plana y limpia.

Los caños también podrán estar soportados por un armazón de madera en la base de la pila, evitando el contacto directo con el suelo.

La distribución de los soportes será tal que impida que, por flexión, los extremos de los tramos lleguen a tocar el suelo. El estibado de tramos rectos no deberá efectuarse en forma cruzada ni superar los doce niveles para diámetros menores de 125 mm y ocho niveles para diámetros superiores, por razones de seguridad y estabilidad. Los tubos con accesorios soldados en sus extremos, se estibarán de modo tal que los accesorios sobresalgan alternativamente de uno y otro extremo de estiba.

Los accesorios serán almacenados en un lugar cerrado y techado, convenientemente protegidos, hasta ser utilizados.

El material requerirá protección contra radiaciones ultravioletas, cuando se los almacene a la intemperie, a tal fin, se los deberá proteger con fundas de polietileno de color negro.

Tanto accesorios como cañerías, deberán ser mantenidos alejados de fuente de calor y evitar que durante el manipuleo y estiba se contaminen con grasas o aceites.

Se tratará de reducir al mínimo el tiempo de estibado en obra de cada partida de caños, instalando en primer lugar las partidas de recepción más antiguas.

Cuando se carga o descarga un envío de cañerías de polietileno, los operarios de auto elevadores deberán cuidar de no dañar las cañerías con las uñas o soportes de la máquina.

Las bobinas estarán atadas y empaquetas para lograr una fácil carga y descarga.

Cualquier sección de cañería que se dañe deberá desecharse antes de la instalación.

Cuando se cargan o descargan tramos rectos, deberá evitarse en lo posible la flexión de los caños, para lo cual se posicionarán las uñas del auto elevador con la máxima separación posible. Esto permitirá además al operador levantar las cargas sin subir las uñas a una altura excesiva, disminuyendo los riesgos de que la carga se caiga.

Los tramos rectos que se descargan no deberán dejarse caer en el suelo, si en especial este es pavimento o terreno rocoso. Esto es particularmente importante cuando la temperatura es menor a 4 °C, bajo estas condiciones la cañería es más susceptible de dañarse por impacto.

No deberán usarse cinchones abrasivos, correas reforzadas con cables, barretas, eslingas, cadenas, ni otros elementos que puedan dañar el material al levantar o mover los caños.

Se recomienda emplear faja de algodón o bandas hechas de cuero.

      - Transporte.

Los vehículos de transporte deberán tener el piso plano, libre de clavos, salientes pronunciadas o cortantes.

Los tubos en bobinas podrán ser transportados en forma vertical u horizontal. El diámetro interior mínimo de las bobinas será indicado en las NAG– 140.

La Comisión Técnica designada podrá requerir al Adjudicatario el reemplazo de aquel material que como consecuencia de un mal manipuleo, almacenamiento y/o transporte del mismo, haya sufrido algún tipo de deterioro y a que a sólo juicio de ésta considere que deba ser sustituido por uno igual en perfectas condiciones.

    - Calidad de los Materiales.

Los materiales o equipos a incorporar a la obra por el Adjudicatario deberán ser aprobados previamente por la Comisión Técnica designada.

IMPORTANTE: Ningún material provisto por el Adjudicatario será admitido en el lugar de los trabajos sin su correspondiente CERTIFICADO DE CALIDAD emitido por el fabricante.

Todos los materiales deberán cumplir los requisitos de aprobación fijados por el ENARGAS.

    - Cartel en el lugar de Trabajo.

Serán provistos y colocados por el Adjudicatario.

El Contratista en un plazo de 10 (diez) días contados a partir de la emisión de la Orden de Compra correspondiente, instalará a su exclusiva cuenta, el cartel de Trabajo, ajustándose al diseño y características establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

El cartel se instalará en el lugar que establezca la Comisión Técnica designada.

  - SERVICIOS

4.3.1.	Servicios Integrales de Polietileno – Servicios Domiciliarios.

A proveer por el Adjudicatario.

El Adjudicatario proveerá e instalará los servicios integrales de polietileno, según plano aprobado por la distribuidora correspondiente al Proyecto Constructivo de acuerdo a la norma NAG-140 Parte 6.

Los servicios integrales se ejecutarán en todos los edificios e instalaciones que se indican en el Plano de Anteproyecto Constructivo. Los servicios domiciliarios, tramos comprendido entre la cañería de distribución y el sistema de regulación /medición se ejecutará totalmente en PE, cada servicio domiciliario acometerá en cada uno de los edificios e instalaciones mediante un gabinete; y en el interior éste una válvula de corte de accionamiento rápido tipo esférica a candado aprobada y tapón.

La reconstrucción de contra-pisos y veredas se incluye en el ítem respectivo.

  - DE LOS TRABAJOS

El Adjudicatario deberá contar con un Representante Técnico, todos los trabajos serán llevados a cabo por el Adjudicatario con la presencia en el lugar de los trabajos del Representante Técnico o mediante un Jefe de Trabajos Idóneo. Cualquiera sea el caso, ante la necesidad de contar con la presencia en el lugar de los trabajos del Representante Técnico, éste deberá acudir a la misma dentro de la cuatro (4) horas de ser citado por la Comisión Técnica designada.

El Representante Técnico será presentado ante la Comisión Técnica mediante el libro de Notas de Pedido.

La Comisión Técnica podrá requerirle al Adjudicatario el reemplazo del Representante Técnico o el Jefe de Trabajos, dado el caso que muestren incompetencia en el desarrollo de los trabajos. Esta determinación no dará lugar a resarcimiento alguno por parte de la ARMADA ARGENTINA a favor del ADJUDICATARIO.

El Personal que lleve a cabo los trabajos de electrofusión debe estar habilitado por la Distribuidora, además de contar con los requisitos que exige la Norma ENARGAS – NAG 140 – PARTE 6.

4.4.1.	Roturas de veredas y pavimentos.

Previo al inicio de estos trabajos, el Adjudicatario deberá tener localizados los servicios subterráneos a través de la realización de los sondeos indicados en el apartado anterior

Se asegurará la libre circulación (fundamentalmente en garajes y bocacalles).

No se mezclarán los fragmentos resultantes de la rotura de veredas con la tierra de zanjeo.

Se deberán cumplimentar los plazos fijados en la Norma NAG-140 para la rotura y reparación de veredas y pavimentos, zanjeo e instalación de cañería, el no cumplimiento de los plazos indicados facultará a la Comisión Técnica a paralizar el resto de los trabajos sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte del Adjudicatario.

4.4.2.	Zanjeo y Tapada.

La profundidad del zanjeo y para cada caso en particular será la indicada en la norma NAG-140.

Antes de iniciar estas tareas el Adjudicatario deberá seguir las siguientes instrucciones:

- En los lugares donde se exija encajonamiento de tierra, ubicar cajones o bolsas apropiadas para colocar el material extraído. No se admitirán pilas de tierra sin contenciones totales.

- Tomar todas las medidas necesarias para evitar roturas o deterioro en líneas telefónicas, eléctricas, cañerías de agua, gas, cloacas, desagües y otras, de producirse una rotura en alguno de los casos enunciados, los mismos deberán ser reparados por el Adjudicatario, no considerándose dichas tareas como adicionales de trabajo.

- Deberá disponer de equipos, herramientas y personal necesario para cumplimentar el trabajo previsto.

- En los pozos y/o aperturas que se aparten de lo normal (instalación de válvulas, empalmes especiales, etc.) deberán proveerse elementos que impidan el desmoronamiento de las paredes de la zanja (tablestacado).

- Se tomará la precaución de que la tierra extraída, no obstruya el escurrimiento de los desagües pluviales y respeten las distancias mínimas entre talud y borde de zanjeo de acuerdo a lo estipulado en la Norma NAG-165.

- El piso de zanja será nivelado en los lugares donde se considere necesario para proporcionar un asentamiento uniforme a la cañería.

- Si el fondo de zanja presentara objetos en toda su extensión o partes de la misma que pudieran dañar la cañería y fueran de difícil remoción (tosca, piedra, etc.), se deberá cubrir el fondo de la zanja con un manto de 0,15 a 0,20 m de espesor con tierra fina o tamizada libre de desperdicios, la que será debidamente compactada.

- El borde de la zanja (0,20 m de ambos lados), estará libre de tierra u otros objetos al momento de bajar la cañería.

- En zonas arboladas, se evitará asentar la cañería sobre raíces, las que no podrán ser cortadas o dañadas.

- Para la ubicación definitiva de la traza de la cañería se seguirán las recomendaciones de ENARGAS en su Guía para trabajos en proximidad de tuberías conductoras de gas, donde se establecen las distancias mínimas de seguridad que deben cumplir otras instalaciones subterráneas respecto de los servicios de distribución de gas natural. Resolución ENARGAS N° I/2135/12, que entre otras recomendaciones indica que la cañería deberá conservar una distancia mayor de 0,30 m, de cualquier obstáculo permanente que se encuentre (poste, columna, base de hormigón, tubería de gas, cloacas, línea telefónica, líneas eléctricas hasta 1 kV). Si la tensión de la línea eléctrica fuera superior, se deberá instalar una pantalla protectora, a satisfacción de la Comisión Técnica o tomar un retiro mínimo de 0,50 m.

- Los cruces de calles y avenidas podrán realizarse con mecha, túneles o a cielo abierto, según el terreno, tránsito y disposiciones de la autoridad competente. En todos los casos deberá contar con la aprobación de la Comisión Técnica. En los lugares en que deban efectuarse uniones de cañerías en zanja o electro- fusionado de accesorios, empalmes, etc., se construirán pozos sobre cabeza, de las dimensiones necesarias que permitan el libre y correcto accionar del personal, máquinas y herramientas a utilizar

- Si en algún punto o sector, fuera necesario superar la profundidad normal, se deberá considerar el tipo de terreno y efectuar cortes laterales de acuerdo a su talud o en su defecto efectuar apuntalamientos. Además de lo indicado se tendrá en cuenta las recomendaciones de la Norma NAG-165 y la NAG-140.

- En veredas y calzadas definitivas la tapada se medirá desde el nivel superior de cordón y desde la parte mas baja del pavimento respectivamente.

- Si por razones de fuerza mayor, fuera necesario instalar tramos de cañerías tapadas menores a las indicadas, se deberá contar con la aprobación de la Comisión Técnica y se aplicará una protección adicional la cual será definida oportunamente por la inspección de la Distribuidora de Gas natural.

4.4.3.	Transporte, desfile e instalación de la cañería.

Para el transporte de la tubería desde el lugar de trabajo hasta la línea, como así también en su desfile, se deberán tomar las precauciones indicadas en las Normas NAG-140.

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas (suelo rocoso, relleno, etc.) y no obstante haber colocado el manto de tierra seleccionado, se deberán utilizar almohadillas y rodillos para la instalación de la tubería por arrastre.

La cañería deberá instalarse zigzagueando en el plano horizontal, a fin de permitir la variación de longitud por cambio de temperatura, sin transmitir esfuerzos en los puntos fijos.

El Adjudicatario no podrá dar inicio a los trabajos de tapada de la cañería sin antes contar con la aprobación correspondiente de la Comisión Técnica y BAGSA.

4.4.4.	Protección Mecánica.

El Adjudicatario está obligado a cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones del ENERGAS NAG-140 referentes a peso máximo de los vehículos cargados. La Comisión Técnica arbitrará los medios para hacer cumplir estas disposiciones. Los gastos que de ello se deriven serán por cuenta del Adjudicatario.

En las entradas de vehículos pesados (igual o mayor a 3.500 kg.) deberá construirse una losa de protección de hormigón armado, a satisfacción de la Comisión Técnica.

4.4.5.	Elementos de advertencia de la presencia de cañería enterrada.

Se deberá advertir la presencia de la tubería enterrada, señalar su orientación e identificar el producto que transportan, a fin de evitar inconvenientes ante la intervención por excavación o perforación de un tercero.

Se hará mediante la colocación de una banda lisa, perforada, tejida o mallada fabricada a partir de polietileno o polipropileno.

El ancho a tener en cuenta para su instalación será de: 150 mm +/- 5 mm, para tuberías de diámetros menor o igual a 75 mm., y de 300 mm para tuberías mayores. El color será amarillo 05.1.010, 05.1.020, 05.1.030 o 05.3.020, de acuerdo a Normas IRAM DEF: D 1054. En su centro llevarán la leyenda “GAS” en letras de color rojo con altura mínima de 50 mm. Y repetida a intervalos regulares de 100 mm., que estarán impresos en material de la banda o en una cinta de P.E. amarillo de 75 mm. de ancho, la cual estará firmemente adherida a la banda.

Para su instalación tanto el elemento de advertencia como la banda, deberán contar con la aprobación de la Comisión Técnica designada.

    - Tapado y compactación de zanjas.

Instalada la cañería, se realizará la media tapada (hasta 0,20 m por sobre la misma), compactándose en forma manual cuidadosamente.

A continuación se completará la tapada hasta 10 cm del nivel  del terreno circundante.

Como elemento de advertencia deberá tenderse una cinta de advertencia a 20 cm del nivel de vereda.

En el caso de existir tapadas superiores a los 0,90 m de profundidad, la compactación a partir de los 0,20 m, se ejecutará en capas sucesivas de 0,30 m con su correspondiente compactación.

El tapado de la zanja se hará dejando al final un sobre nivel de tierra de 10 cm que deberá ser también apisonado. Este sobre nivel de tierra deberá dejarse por un espacio de SEIS (6) días, para permitir que se complete el asentamiento de la misma, antes de ejecutarse la reparación de la vereda o el pavimento.

Se tendrá cuidado que la compactación se efectúe de manera tal que evite introducir tensiones externas, que se produzcan, ya sea por causa del mismo terreno o por mal asentamiento de la cañería.

La tierra sobrante del tapado de zanja deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto el contra-piso

    - Cruce de calles.

Se elaborarán procedimientos específicos de trabajo y señalamiento cada vez que deba encararse un cruce de calle que altere el normal uso de la calzada.

Se realizarán por los métodos descriptos a continuación (perforación o túnel) permitiéndose únicamente como excepción, previa autorización de la Comisión Técnica la realización del cruce con zanjeo a “cielo abierto”.

      - Por perforación.

Este trabajo incluye cruce de calles mediante perforación a mecha o perforación por punzado, realizado en un todo de acuerdo con las especificaciones de este pliego.

      - Por túnel.

Incluye la ejecución y rellenado de túneles realizados bajo la calzada en forma manual o mecánica. El relleno deberá ser finalizado con una inyección de suelo-cemento con aprobación de la Comisión Técnica.

    - REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS.

a)	Se deben realizar conforme a su tipología original previo al inicio de los trabajos contratados.

b)	El contrapiso y la colocación de mosaicos como la reparación del pavimento, deben ejecutarse dentro de los plazos establecidos por la Norma NAG-140.

c)	La recepción de los trabajos no será llevada a cabo sin que antes la Comisión Técnica preste, conformidad escrita de la reparación de veredas y pavimentos.

El contra-piso deberá ejecutarse en un plazo no inferior a SEIS (6) días desde la tapada de la zanja o pozo y no mayor a DIEZ (10) días.

La colocación de mosaicos deberá realizarse dos días después del contra-piso.

Una vez asentada la tierra de la zanja, se procederá a ejecutar el contra-piso para las veredas, que deberá ser de 10 cm. de espesor, y el dosaje a utilizar será el siguiente:

- ¼ parte de cemento

- 1 parte de cal hidráulica

- 4 partes de arena gruesa

- 6 partes de cascote

Los materiales indicados serán bien mezclados, convenientemente humedecidos y cuando se proceda a su colocación en la vereda deberán ser bien  apisonados.

Como alternativa podrá utilizarse la siguiente mezcla, con las proporciones indicadas:

- ¼ parte de cemento

- 1 parte de cal hidráulica

- 3 partes de arena gruesa

- 3 partes de polvo de ladrillo

- 10 partes de cascote de ladrillo

Se deberán respetar los niveles y las pendientes de las veredas.

Cuando hubiera diferencia de nivel entre una vereda a reparar y una contigua existente, la transición se hará mediante planos inclinados y solo cuando la Comisión Técnica lo juzgue imprescindible, por escalones, en cuyo caso hará adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias.

Sobre el contra-piso terminado y bien fraguado, podrán ser colocados los mosaicos de la vereda, que deberán ser de igual calidad, forma, color y dibujo que los destruidos, y deberán tener un adecuado estacionamiento después de la fabricación (VEINTE (20) días mínimos).

La mezcla para la colocación de mosaicos será:

- 1/8 parte de cemento

- 1 parte de cal hidráulica

- 4 partes de arena mediana

Como alternativa podrá emplearse la siguiente mezcla:

- 1/2 parte de cemento.

- 1 parte de cal hidráulica.

- 3 partes de arena gruesa.

- 2 partes de polvo de ladrillo.

El cemento, la cal y la arena deben ser de buena calidad. Previa colocación sobre la mezcla, se debe espolvorear cemento en cantidad adecuada.

Podrán utilizarse en las mezclas, cemento tipo plasticor, calcemit u otros similares, de acuerdo a los dosajes y especificaciones determinadas por sus fabricantes.

Una vez colocados los mosaicos en su lugar se deberá llenar los intersticios de los mismos con una lechada de cemento puro, que deberá eliminarse antes que el cemento fragüe

En la colocación de los mosaicos deberá emplearse personal especializado que ejecute el trabajo con todas las reglas del arte.

Quedará a criterio de la Comisión Técnica que el corte de los mosaicos o baldosones sea efectuado a máquina.

Todo el material necesario para efectuar las reparaciones deberá ser suministrado por el Adjudicatario. Tendrán las mismas características, de las veredas afectadas por los trabajos.

Deberá evitarse la mezcla de los materiales extraídos en el zanjeo.

Para la colocación de baldosas de goma o paños de goma de cualquier medida, se utilizarán pegamentos habituales en plaza debiendo ser sometidos a la aprobación de la Comisión Técnica.

En caso de existir entrada de vehículos se debe reparar de acuerdo a las normas vigentes.

Siempre se deberá ejecutar sobre el contra-piso un alisado de concreto de 2 cm de espesor, que debe ser completamente liso sin imperfecciones de ningún tipo, y hecho con una parte de cemento portland y tres partes de arena.

Deben respetarse el tipo y material de las juntas de dilatación, teniendo que ser reparadas o reconstruidas de igual forma.

La aprobación de las reparaciones será dada por la Comisión Técnica.

En el caso de efectuar tareas sobre canteros con césped, el mismo deberá ser restituido a su condición original una vez terminados los trabajos, no obstante, no se certificará rotura y reparación de veredas en este caso.

    - Reparación de pavimentos.

Se deberá realizar en un plazo no mayor de TRES (3) días desde instalada la cañería. Para los cruces de calles a “cielo abierto “será de un plazo no mayor de DOS (2) días.

En todos los casos la reparación del pavimento se efectuará en un todo de acuerdo con las Normas emitidas por la Dirección Nacional de Vialidad para la Conservación y Reparación de Caminos Rígidos y Flexibles, en lo que atañe a forma de reparación, materiales a emplear y dosificación de los mismos.

Salvo en casos especiales indicados por la Comisión Técnica, se tratará que tanto en la zona reparadas cono en la inmediata existente, posean una conformación estructural similar, constituyendo una superficie única sin resaltos ni depresiones.

La Comisión Técnica podrá autorizar, en casos de urgencia y con carácter de provisorio, la adopción de métodos y estructuras que difieran o se aparten del criterio general establecido en esta reglamentación, pero queda facultada para exigir en cuanto considere conveniente, la reconstrucción de estos trabajos ajustados a estas especificaciones.

En todos los casos se recortarán los bordes del pavimento existente, rectificando los mismos y eliminando escabrosidades y salientes. Dicho corte será vertical.

La Comisión Técnica no autorizará el cierre definitivo de las aperturas si la subrasante final y capas intermedias no reunieran el suficiente grado de compactación que asegure contra posibles y posteriores hundimientos.

La compactación será cuidadosamente realizada con pisones vibratorios o de percusión, en capas sucesivas de uno o más de 30 cm de espesor.

Los materiales a utilizar deben ser de primera calidad, no obstante, y a fin de establecer pautas de calidad, los materiales deben cumplir con las siguientes características:

- El cemento pórtland será de marca aprobada del denominado fragüe normal o rápido, cuando se requiera una rápida habilitación al tránsito.

- La arena debe ser silícea, bien limpia, y el porcentaje máximo de arcilla y otros cuerpos extraños serán de 4%. Deberá estar libre de impurezas orgánicas y en caso de duda se realizará un ensayo colorimétrico de Abrams Hardar y deberá estar dentro del tipo 2, color azafrán como máximo según norma ASTM, designación 0-40-33.

La Comisión Técnica, a fin de cumplimentar la granulometría  exigida, podrá autorizar el uso de arena granítica o de tipo oriental para ser mezclada.

La piedra partida debe ser de piedras graníticas o cuarcitas, las cuales deben responder a las siguientes características:

- Resistencia a la compresión de la piedra de origen, no menor a 500 kg./cm2.

- Resistencia al desgaste menor del 40%.

Se admitirá un máximo de 20% en peso de piedra en forma de lajas, considerándose lajas a aquellas en las cuales la relación entre dimensiones mayor y menor sea de 0.2.

El canto rodado que se use debe ser limpio, libre de arcilla y material adherido. Tampoco contendrá restos orgánicos, y deberá tener una buena curva granulométrica que asegure varios tipos de tamaños en sus partículas.

El agua que se utilice debe ser limpia y potable, libre de sales, grasas y otras materias extrañas.

La cal hidráulica debe ser de buena calidad, de marca reconocida.

Los aditivos que se utilicen podrán ser de origen calcáreo o granítico.

La pintura asfáltica que se utilice como adhesivo de superficie bituminosa en contacto, será asfalto diluido del tipo denominado ER1 o ER2.

Los adoquines de granito o granitullo deben ser de óptima calidad, sin exceso de mica, ni color amarillento o blancuzco, y debe tener una resistencia al desgaste determinada por el ensayo Los Ángeles menor al 40%.

Las juntas de dilatación premoldeadas estarán constituidas con betún asfáltico incorporado a una textura fibrosa imputrescible no deformable por manipuleo común en tiempos calurosos y no quebradiza en tiempos de frío, reducida por compresión a 2/3 de su espesor original debe recuperar no menos del 90% del mismo en el término de 12 h de suprimida su carga.

El espesor de las juntas premoldeadas será de 15 cm con una tolerancia en mas o menos del 10%.

Se deberá prever con posterioridad al llenado con brea, esparcir talco o cal sobre la junta para evitar el ensuciamiento de las calles por el paso de vehículos.

    - Instalación de válvulas de P. E.

Las válvulas de bloqueo serán instaladas de modo tal de no transmitir a la cañería esfuerzos de flexión, torsión, corte y otros secundarios que puedan generarse por su accionamiento. Se utilizarán válvulas esféricas de P.E. que respondan a las Normas NAG-140 – (P.E.). Su forma de fijación será acorde a la Norma NAG-140, previendo fijaciones o zunchos entre válvulas y su base de hormigón.

En todas las válvulas enterradas deberá colocarse un extensor para ser accionadas manualmente en superficie desde caja de operación, según los lineamientos del Proyecto Constructivo Aprobado. Para el caso particular de la válvula de corte de emergencia a instalar en proximidades de la Guardia Interna, la misma estará sobre nivel del terreno natural, accesible y protegida físicamente y de las condiciones medioambientales.

Las válvulas se unirán a la cañería mediante cuplas de electro-fusión. No se utilizarán válvulas de acero en reemplazo de válvulas de polietileno.

    - Uniones de cañerías y accesorios.

      - Técnicas de Unión.

Las uniones por fusión entre caños y accesorios, o entre tramos de caños, se efectuarán por el método de electro-fusión, mediante herramientas y accesorios adecuados

Deberán respetarse estrictamente los procedimientos detallados por escrito, por el proveedor de cada sistema, en un todo de acuerdo según Normativa NAG – 140.

      - Inspección y ensayos

Cuando la fusión realizada sea desechada y deba realizarse nuevamente, deberán tenerse en cuenta las siguientes normativas fundamentales:

- Si se desecha una unión por electro-fusión, la nueva ubicación no podrá realizarse a una distancia inferior a los 250 mm de la anterior.

- La distancia mínima permitida entre cualquier unión por electro-fusión, será 4 (cuatro) veces el diámetro nominal de la tubería, como mínimo, excepto lo señalado anteriormente.

- En todo accesorio utilizado y desechado se efectuará una entalladura de profundidad no inferior al 50% del espesor de las paredes a efectos de imposibilitar su reutilización.

- La inspección de las fusiones se regirá con los lineamientos generales de la Norma NAG-140, o a las recomendaciones del proveedor, cuando estas fueran más rigurosas. Por lo tanto la Comisión Técnica, podrá recurrir a un ensayo destructivo.

Los lineamientos para realizar estos tipos de ensayos y los ensayos destructivos de desprendimiento por fallas de adherencia, serán los especificados en la Normativa Enargas NAG-140.

    - Pruebas.

      - Prueba de fuga.

La cañería a instalar deberá ser probada en forma neumática, a fin de detectar cualquier pérdida en las uniones de la cañería entre sí y con los accesorios.

Las longitudes a probar serán de hasta 400 metros

La presión de prueba será de 6 Bar. Se deben seguir todas las instrucciones de la Norma NAG-140.

      - Prueba neumática final de la cañería instalada.

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado o uniones realizadas, se deberá efectuar una prueba de hermeticidad. Para este tipo de pruebas se seguirán los lineamientos de la Norma NAG-140.

La prueba se realizará en zonas delimitadas entre válvulas de bloqueo. La presión de prueba debe ser realizada a 6 Bar.

La tubería se presurizará con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de DOS (2) horas, como mínimo, para estabilizar la presión y la temperatura.

A partir de la estabilización de la presión y temperatura, la duración de la prueba es en función de la longitud de la tubería a 6 bar y será en este caso de 24 hs.

La presión inicial y final serán medidas mediante manómetros aprobados por la Comisión Técnica. Se utilizaran durante la prueba instrumentos de registro continuo de presión y temperatura, aprobados por la Comisión Técnica.

Aprobada la prueba, en cada zona de bloqueo, el Adjudicatario dejará la misma presurizada a la presión de operación, tomando los recaudos para mantenerla en esas condiciones hasta la recepción provisoria de los trabajos por parte de la Comisión de Recepción de la BASE AERONAVAL PUNTA INDIO, a fin de que cualquier deterioro que sufriere en ese período, sea fácilmente detectado.

    - Elementos para la Seguridad en la vía pública.

Se instalará cartelería y rejillas de seguridad en todo lugar necesario, accesos peatonales, domicilios, de ingreso de vehículos o donde la Comisión Técnica lo determine; según normativas NAG – 140.

El balizamiento a efectuar será del tipo eléctrico de 24 volts, que permita una rápida identificación del peligro a distancia prudencial, con alcance a horarios diurnos cuando fuere necesario de acuerdo a las condiciones climáticas.

No se admitirán balizas de fuego abierto.

    - Planos Conforme a Obra APROBADOS por la Distribuidora de gas natural BAGSA.

El Adjudicatario tendrá a su cargo la confección y la gestión de aprobación de los planos Conforme a los trabajos ante BAGSA.

La lista de planos es la siguiente:

- Plano general de la red indicando el trazado de la cañería con ubicación de válvulas y profundidades de instalación, referidos a línea municipal y puntos fijos;

- Planos generales por radios de bloqueo;

- Planos por cuadra;

- Planos de detalle de instalación de válvulas de bloqueo, detalles constructivos, cruces especiales, conexión a estación reguladora de presión y singularidades;

- Especificación de materiales y equipos. Cuando corresponda, ubicación de los elementos de protección catódica (ánodos, cajas de medición) y de puesta a tierra;

- Planos con la localización de servicios;

MUY IMPORTANTE: La firma contratista elaborará DIARIAMENTE los borradores de los croquis de las cañerías instaladas, debiéndose presentar a la Comisión Técnica para su verificación y de corresponder para su corrección, dentro de las 48 horas hábiles de ejecutado el trabajo. Solamente se certificará la instalación de aquellas cañerías que posean los croquis correspondientes en limpio y corregidos por la Comisión Técnica debiéndose entregar con la documentación pertinente.

Se adjuntará también copia de todos los croquis de Certificación que sirvieron de base para la confección de los Conforme a Trabajos.

El Adjudicatario entregará CUATRO (4) juegos completos de planos conforme a obra aprobados por BAGSA, en papel y UNA (1) en formato digital.

- HABILITACIÓN TÉCNICO-COMERCIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO.

El Adjudicatario será responsable de la mano de obra y equipo para la habilitación técnico-comercial de las instalaciones, colaborando en todo momento con el operador a cargo del servicio de la/s localidad/es.

Puntos de venteo para la habilitación técnico-comercial de las instalaciones.

En cada extremo final de línea de cañería y donde la Comisión Técnica y BAGSA lo indique, se deberá prever la instalación de un punto de venteo, configurado por una válvula de servicio con tapa electro-fusionada o un servicio integral completo, hasta dentro de un nicho existente, próximo al extremo considerado. Además, se instalarán los puntos de venteo en aquellas cañerías que conforman radios cerrados y cuya ubicación, se deberá acordar con el operador designado para prestar el servicio público de gas.

CONDICIONES, REGLAMENTOS Y NORMATIVAS GENERALES, Y LAS ASOCIADAS A SEGURIDAD E HIGIENE, QUE DEBERÁ  CUMPLIR EL ADJUDICATARIO.

- Reglamentaciones, leyes y normativas asociadas a Seguridad e Higiene para contrataciones de obras y servicios.

- Comunicaciones, personal, representante técnico, metodología y procedimientos  de Trabajo. Sistemas de gestión. Documentación a presentar.

- Condiciones para la utilización de equipamiento eléctrico y alimentación de energía  eléctrica.

Nota 1: El no cumplimiento de cualquiera de los puntos fijados en este reglamento, será condición suficiente para la aplicación de apercibimientos, retenciones en las certificaciones mensuales y rescisión de contratos para el caso que así lo justifique. Lo indicado es válido tanto para empresas Adjudicatarias como subcontratistas.-

- REGLAMENTACIONES, LEYES, Y NORMATIVAS ASOCIADAS A SEGURIDAD E  HIGIENE, DE APLICACIÓN PARA CONTRATACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS.

- GENERALIDADES

El Adjudicatario y su personal deben dar cumplimiento a todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Resoluciones, Ordenanzas, Reglamentaciones y Normas aplicables vigentes al comienzo del contrato, o que se dicten durante la vigencia del mismo.

A continuación, en particular, se da un listado de referencia de las Leyes y Decretos asociados a Seguridad e Higiene vigentes, el mismo no es excluyente y la Adjudicataria deberá cumplir toda la legislación vigente correspondiente.

- Ley Nacional 19.587 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”. Decretos 351/79 y 1338/96. Anexos, modificaciones y ampliaciones.

- Decreto 911/96. “Reglamento para la industria de la construcción”.

- Ley Nacional 13.660. “Seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos”. Decreto reglamentario 10877/60.

- Ley Nacional 24.557. “Riesgos del trabajo” y Resoluciones aplicables de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

- Ley Nacional 24.028 “Accidentes de trabajo”. Decreto 1792/92.

- Ley Nacional 24.051. “Residuos Peligrosos”. Decreto 831/93.

- Ley Provincia de Bs. As 11.459. Decreto reglamentario 1741 del año 1996.

- Ley Provincia de Bs. As 11.720. “Residuos especiales”. Decreto 806/97.

- Ley Provincia de Bs. As. 5965/58. Decreto 3395/96. Decreto 2009/60. Resolución de Obras Sanitarias 661/90.

- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Cumplimiento del Procedimiento General:

-	El presente procedimiento es la herramienta para evaluar la gestión de las empresas que se postulan como proveedores de Obras y/o Servicios.

-	Las Empresas oferentes que se presenten a licitaciones para la realización de trabajos de Obras y/o  Servicios, deberán obtener la calificación correspondiente establecida en el procedimiento, para cumplir con los requisitos en la materia, dentro de las condiciones exigidas a cumplimentar (Propuestas Técnicas).

a)	Protección Personal

Proveer los elementos de protección personal a los trabajadores de acuerdo al tipo de tarea que deban realizar y a los riesgos asociados.

Los elementos deben estar en buenas condiciones y ser utilizados obligatoriamente por el personal de la empresa:

- Casco de seguridad, color de acuerdo a lo establecido en Procedimiento General  “Elementos de Protección Personal”, con logotipo de la Empresa.

- Guantes de vaqueta u otros que correspondan, conforme a la tarea que ejecuten.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo  según convenio, con distintivo de la Empresa.

- Protección auditiva.

- Protección respiratoria.

- Protección ocular: anteojos de seguridad o antiparras, según corresponda.

- Como así también otros elementos de protección personal para riesgos específicos y propios de la obra o servicio

En el área de trabajo donde se ejecuten las tareas o prestación de servicios es obligatorio la utilización de los siguientes elementos de protección: CASCO Y CALZADO DE SEGURIDAD, ROPA DE TRABAJO.

El personal de la Adjudicataria que no cumpla con lo indicado precedentemente, será retirado inmediatamente de la zona de trabajo. Es responsabilidad de la Adjudicataria asumir los gastos que demanden la interrupción de los trabajos por las razones expuestas.

Para todos aquellos trabajos que requieran el uso de protección respiratoria con elemento filtrante, deberán ser utilizadas máscaras cara completa o semimáscara 3M, MSA, DRAGER, SURVIVAIR O similar, caso contrario el equipamiento deberá estar certificado por IRAM. Asimismo los soldadores deberán contar con protección respiratoria adecuada a la tarea, como mínimo respiradores para partículas (polvos/humos/neblinas).

##### b)	Inspección de equipos

Todos los equipos indicados en a) y que se ingresen para estas tareas, deberán ser inspeccionados por el Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista y aprobado por la Comisión Técnica.

c)	Señalización

El Adjudicatario deberá proveer, montar y posteriormente retirar las señalizaciones provisorias para advertir la presencia de obstáculos que pudieran dar origen a accidentes. (Ver anexo 1)

El no cumplimiento implicará la suspensión de los trabajos.

El responsable habilitado en Higiene y Seguridad de la Empresa Adjudicataria, previa comunicación y aprobación por parte de la Comisión Técnica indicará los sitios a señalizar y las características de la señalización a colocar según norma vigente.

Este sistema de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos asociados a la Norma IRAM 10.005. Cuando existan áreas restringidas, las mismas serán delimitadas en formas físicas y bien visibles. Las señales visuales serán colocadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia. Llevará una leyenda en letras de colores contrastantes con el fondo, junto con esta es conveniente que la idea se transmita a través de pictogramas o ideogramas. Las leyendas o ideogramas no ofrecerán dudas en su interpretación.

d)	Programa de Seguridad

La contratista deberá presentar una copia del Programa de Seguridad, el que será preparado y rubricado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 51/97, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para todas aquellas obras y/o servicios que tengan las siguientes características:

1.	Excavación

2.	Demolición

3.	Construcciones que indistintamente superen los mil (1000) m2 de superficie cubierta o los cuatro (4) m de altura a partir de la cota cero

4.	Tareas sobre, o en proximidades de equipos energizados con media o alta tensión

5.	En aquellas obras y/o servicios que, debido a sus características, la Aseguradora del empleador lo considere pertinente, debiéndose informar fehacientemente, en caso que este requerimiento no sea necesario.

e)	Instalación Sanitaria

Todos los trabajos y su obrador dispondrá de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al número de personas que trabajen en ella. Los mismos deberán estar perfectamente higienizados con limpieza diaria y desinfecciones periódicas.

Para Servicios u Tareas que no sean permanentes (trabajos menores a un año y/o tareas discontinuadas) el contratista colocará cercano a su obrador un sanitario químico transportable (completo en si mismo en función del personal afectado a la Obra y/o servicio).

f)	Vestuarios/Instalaciones asociadas

Para el lugar de los trabajos y/o servicio la Adjudicataria deberá disponer de sus vestuarios e instalaciones asociadas (comedor, etc.) en su taller externo y trasladar al personal para el ingreso y egreso desde y hacia este lugar.

g)	Capacitación en Higiene y Seguridad

Todo el personal ingresante antes de iniciar las obras o servicios, deberá contar con una Capacitación en temas de Seguridad.

El Servicio de Seguridad e Higiene del Contratista realizará las capacitaciones y evaluaciones, inherentes a los riesgos propios de las tareas que el personal contratista ejecuta.

Cuando lo considere necesario, se realizaran  charlas de capacitación sobre temas específicos, tales como:

- Secuencias a seguir ante una emergencia.

- Riesgo eléctrico

- Caídas

- Ergonomía

- Métodos para levantar

- Uso de elementos de protección personal, etc.

h)	Accidentes

En caso de accidentes, la Adjudicataria deberá hacerse cargo de la atención médica de su personal, internación, rehabilitación e indemnización, si correspondiera.

La Adjudicataria es responsable de todos los accidentes o incidentes de trabajo que ocurran con motivo de las obligaciones que asume por esta contratación y sus consecuencias; como así también la comunicación, confección de la documentación y presentación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la ARMADA ARGENTINA.

La Adjudicataria tendrá la obligación de comunicar a la Comisión Técnica en forma fehaciente todo accidente o incidente de seguridad ocurrido dentro de la dependencia, dentro de las 24 hs. de producido el mismo.

El responsable de Seguridad de la Adjudicataria, deberá confeccionar dentro de las 24 hs. de ocurrido un incidente, un informe (preliminar) y dentro de los DIEZ (10) días el correspondiente informe final, donde se indicaran los datos personales del o los involucrados en el hecho, las causas que lo motivaron.

- Medicina Laboral

La empresa Adjudicataria deberán contar con un servicio de Medicina Laboral que posea medios de comunicación, transporte y atención médica en Centro Asistencial, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nacional 19.587 y Ley Nacional 24557.

j)	Permiso de trabajo

En caso de tareas en instalaciones en operación, todo el personal encargado de efectuarlas, realizará las mismas cumpliendo en un todo con la “NORMA DE PERMISOS DE TRABAJO".

k)	Máquinas – Herramientas

Las máquinas, equipos y herramientas en general que utilice la Adjudicataria deben encontrarse en perfectas condiciones de uso y conservación para poder trabajar con el menor riesgo de accidentes (Art. 185 al 213 del Decreto 911/96 para la industria de la Construcción). Asimismo deben contar con un certificado de inspección, conformado por el Servicio de Seguridad de la Adjudicataria, el que será entregado a la inspección, al iniciarse el servicio, mensualmente, mientras dure la misma.

Los equipos de oxicorte a utilizar, deberán poseer válvulas de cierre rápido por exceso de flujo y de retroceso de llama, instaladas correctamente. Los cables utilizados en las máquinas de soldar por arco, deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso y seguridad no permitiéndose empalmes en los mismos. El cable de masa se deberá colocar en el lugar de trabajo, de forma tal de no permitir la formación de las denominadas "corrientes vagabundas".

En caso que la prestación a realizar, requiera el uso de grúas, la Adjudicataria deberá disponer para la realización de los trabajos la revisión técnica completa realizada y aprobada por un profesional matriculado con incumbencia en la materia, o alguna otra Empresa de Verificación de la misma calidad de esta con la firma del responsable técnico legalmente habilitado. Esta verificación es a los efectos de garantizar el  funcionamiento adecuado de la misma, y estará fundamentada en la siguiente normativa aplicable: Mobile and locomotive cranes ASME B. 30.5, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo 38/96 (Anexo 1, Pto. 18)

La grúa deberá poseer un malacate para la extracción de los mazos de intercambio, en aquellos casos que realice este tipo de tareas.

##### Gruista.

Los gruistas afectados a este Servicio deberán contar con la credencial habilitante de Operador de Grúa, expedida por la municipalidad correspondiente.

##### Autoelevadores

En caso que la prestación a realizar, requiera el uso de autoelevadores, los mismos deberán ser habilitados. Será condición excluyente el cumplimiento de Certificación de Capacidad de Carga y la señalización de carga máxima en forma visible. El operador de este tipo de equipo deberá poseer carnet habilitante, expedido por la municipalidad correspondiente.

- Andamios

Los andamios, silletas, caballetes, pasarelas y rampas que se utilicen en la prestación, deben cumplir con lo estipulado en los Artículos 229 al 245 del Decreto 911/96 para la industria de la construcción y será responsabilidad de la Adjudicataria el cumplimento de dicha disposición.

- Radiografiado

Todo el personal que ingrese al Complejo a realizar radiografiado deberá cumplir con la Ley Nacional 17.557, decreto reglamentario 6320 de fecha 3 de octubre de 1968 y sus modificatorios, con Decreto 1648 de fecha 13 de octubre de 1970; y Ley Nacional de la Actividad Nuclear, como todas aquellas disposiciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Autoridad Regulatoria Nuclear.

El vallado de zonas de trabajo será responsabilidad de la empresa habilitada para el gammagrafiado industrial. El mismo estará avalado por los correspondientes cálculos realizados por el profesional responsable de la contratista.

Los accidentes derivados del empleo de estos materiales, son de exclusiva responsabilidad del Adjudicatario.

El Adjudicatario deberá adoptar todas las medidas preventivas de seguridad necesarias para evitar accidentes.

- Emergencias

Ante una situación de emergencia o crisis el personal del Adjudicatario deberá interrumpir las tareas en ejecución en forma inmediata, de no ser posible dicha interrupción, deberá consultar y actuar en consecuencia con lo que disponga el responsable en Higiene y Seguridad del Adjudicatario.

Los vehículos quedarán inmovilizados, dejando las calles libres para la circulación de los grupos que actúan en la emergencia.

- COMUNICACIONES, PERSONAL, REPRESENTANTE TECNICO, METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, SISTEMAS DE GESTION

- REQUERIMIENTOS GENERALES

A continuación se detallan una serie de requerimientos básicos que deben cumplir las Empresas Adjudicatarias, de acuerdo a su actividad y por intermedio de su servicio de Seguridad e Higiene Industrial y Medicina Laboral.

- Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberán estar dirigidas por responsables habilitados de acuerdo a Ley 19587 y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

- En aquellas obras y/o servicios en que se haya indicado la presencia permanente del Técnico de Seguridad, para poder ejecutar los trabajos, se exigirá la asistencia permanente mientras permanezca personal de la empresa.

El personal técnico de seguridad participará en la emisión de los permisos de trabajos, verificando las condiciones existentes, conjuntamente con los Supervisores de Operaciones, Mantenimiento y encargado de la Adjudicataria. Firmará el correspondiente permiso de trabajo

En todo momento debe respetarse la carga horaria, previéndose los relevos necesarios, a fin de que el trabajo tenga la asistencia en seguridad requerida.

- No se permitirá realizar trabajos en condiciones climáticas adversas que afecten a la tarea (lluvia, vientos superiores a 30 km/h, carga térmica, etc.), para lo cual el personal de la empresa deberá realizar las mediciones correspondientes de viento, carga térmica, y todas aquellas que correspondan para salvaguardar la integridad física de los trabajadores. Estas mediciones se realizarán diariamente, siendo comunicadas a la Comisión Técnica.

- COMUNICACIONES

Las comunicaciones referidas a temas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente entre la Comisión Técnica y la Empresa Adjudicataria, se harán por medio de los Libros de Ordenes de Servicio y Pedidos de Empresa.

- PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

La Adjudicataria deberá presentar ante la Comisión Técnica, previo a la iniciación de la misma, un listado de todo su personal, cumplimentando los datos personales completos y el nivel de profesionalidad y experiencia anterior de cada uno de sus empleados, quedando a criterio de la Comisión Técnica solicitar la exclusión de miembros del mencionado personal como así también evaluar al personal al comienzo o durante el transcurso de la prestación del servicio, reservándose el derecho de exigir el reemplazo de las personas que considere necesario.

Será responsabilidad de la Adjudicataria disponer de los registros de su personal permanentemente actualizados.

- METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.

El Adjudicatario con su oferta deberá presentar la metodología escogida para realizar la tarea que está cotizando. Dicha metodología se aplicará a todo trabajo que tenga riesgo contra las instalaciones, las personas, el medio ambiente y/o la continuidad operativa.

Allí se deberá indicar como mínimo: el equipamiento y las herramientas que se utilizarán, la/s forma/s de trabajo ofrecido, etc., donde se de una acabada idea de cómo se realizará el trabajo. La ARMADA ARGENTINA, a su sólo juicio y con decisión unilateral podrá desestimar la oferta si la metodología no cumple con las expectativas de confiabilidad y seguridad de las tareas.

Con respecto a los procedimientos que se presenten deberán explicar paso a paso y claramente las tareas que se realizarán cronológicamente. Incluyendo una lista de chequeo que evite que el/los operario/s desestimen acciones o condiciones que resulten riesgosas.

Dicha condición se exige para todos aquellos servicios que escapan a los trabajos repetitivos que se realizan dentro de servicios anuales y/o permanentes.

- DOCUMENTACION A PRESENTAR

De estricto cumplimiento:

El Adjudicatario deberá dar cumplimiento a la presentación de la documentación: médica, laboral, provisional e impositiva, que será entregado al sector Operativo.

De no dar cumplimiento con la documentación requerida, las empresas no podrán ingresar a desarrollar sus tareas, impidiendo la presentación de facturas.-

- UTILIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO. CONDICIONES A CUMPLIMENTAR PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS.

### DEFINICIONES:

### PORTATIL MANUAL DE ILUMINACION: al equipo de iluminación de mano de pequeño peso, que normalmente es manipulado con frecuencia por el operador durante la ejecución de la tarea que se trate.

### REFLECTOR DE ILUMINACION: al equipo de iluminación trasladable, que consta de un reflector de alto poder lumínico generalmente montado sobre trípode o que puede estar fijado y/o apoyado sobre una estructura o superficie. Normalmente no es movido durante la ejecución de las tareas.

### TRANSFORMADOR DE 220/24 V: como su nombre lo indica, transforma la tensión de 220 a 24 V. Proporciona seguridad por la baja tensión de salida.

### TRANSFORMADOR DE 220/220V: es un transformador de aislamiento que proporciona un acoplamiento inductivo entre la línea y tierra.

## GENERALIDADES

## Todos los equipos en general, portátiles, reflectores, máquinas de soldar, etc.,  serán  verificados y controlados por la Comisión Técnica. En esta instancia se deberá dar la autorización correspondiente ó denegar la misma en caso de no encontrarse el equipamiento en óptimas condiciones. Una vez superada esta inspección se le colocará una Tarjeta de Revisión autoadhesiva que se fijará al equipo en forma visible. En esta tarjeta estará indicado el período de validez de la inspección.  No obstante lo indicado las empresas contratistas ó subcontratistas son responsables y garantizan el correcto estado de los mismos, caso contrario serán pasibles de las penalidades pertinentes.

Durante el tiempo de permanencia de los equipos en los lugares de trabajo, el Adjudicatario, deberá controlar y asegurar su correcto estado de conservación y funcionamiento.

A nivel orientativo se indican ejemplos de situaciones “no permitidas”: Cables con vaina de aislación dañada ó deteriorada, vidrios rotos ó rajados, cables dispuestos en forma incorrecta teniendo en cuenta el tránsito de personas y/o equipos, empalmes de cables ó reparaciones de vainas con cinta aisladora, etc.

- ÚNICO PERSONAL DEL ADJUDICATARIO AUTORIZADO A CONECTAR Y/O DESCONECTAR: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

## Toda iluminación PORTATIL MANUAL que se utilice en la realización de tareas, deberá ser alimentada desde un TRANSFORMADOR 220/24 V.

Toda iluminación mediante REFLECTOR que se utilice en el Complejo deberá ser  alimentada desde un TRANSFORMADOR DE 220/220 V de aislamiento. En su defecto a través de un disyuntor diferencial de 30 mA de sensibilidad.

## El recorrido de los tendidos de los cables se efectuará por lugares donde no afecte la libre circulación peatonal y vehicular. Del mismo modo, deberá preverse que no se vea  afectada su aislación por la circulación o el depósito de cargas sobre las mismas. La aislación mínima entre conductores y masa debe ser de 10 Mohm con 500 V.

## Ninguna persona no autorizada (en situación normal), operará conectando, desconectando o intercambiando fichas de conexión sin previa autorización escrita de la Sección Mantenimiento Eléctrico.

## Las empresas Adjudicatarias de Obras y/o Servicios, que ejecuten tareas que impliquen el otorgamiento de un Permiso de Trabajo y que deban utilizar equipos de iluminación, se les exigirá el cumplimiento de los cuatro (4) puntos indicados precedentemente.

## Todos los equipos y sus accesorios tendrán las siguientes características que se indican a continuación,  deberán ser aptos para trabajar según la Clasificación del Área en la cual se los utilizará, siendo el índice de protección mínimo requerido el IP-44.

La clasificación del Área define si la misma es a “Prueba de Explosión”, ó al “Grado” correspondiente al nivel que haya sido clasificada.

No está permitido el uso en zonas clasificadas de equipos no aptos para ello. Excepcionalmente podrán usarse siempre que el usuario de los mismos obtenga un permiso de trabajo en Caliente que ampare todo el tiempo que dichas instalaciones o equipos estén conectados eléctricamente.

Todos los equipos deben tener una adecuada toma de tierra .Deberán llevar todos los elementos de protección con que fueron diseñados.

Las cajas de conexión se encontrarán en perfecto estado, no faltarán tornillos, no podrá haber tornillos flojos. Las entradas de cables estarán realizadas adecuadamente, sin tramos sueltos ni pelados y la cubierta del cable estará sujeta en el interior de la máquina o caja. No se podrán utilizar diámetros de cables fuera de la gama que abarca el prensa cables.

### PORTATIL MANUAL DE ILUMINACION:

a)	El cable de prolongación será de máxima aislación compatible con la flexibilidad.

b)	El mecanismo de incorporación de la ficha de la portátil al tomacorriente del transformador de 220/24 V será de tipo diferente de cualquiera de los sistemas existentes en el Complejo para cualquier tensión.

### TRANSFORMADOR DE 220/24 V:

a)	Poseerán un sistema de corte en caso de fallas.(ejemplo : fusibles , etc.)

b)	El cable de alimentación será de máxima aislación compatible con la flexibilidad.

c)	El ó los tomacorrientes serán compatibles al adoptado para las portátiles manuales e iguales en todos los equipos (220/24 V).

d)	Deberán poseer una característica que los individualice a distancia, ya sea a través del color o la marca.

### REFLECTORES DE ILUMINACION:

a) El cable de alimentación y de prolongación de ser necesario, será de máxima aislación compatible con la flexibilidad.

b) El mecanismo de incorporación de la ficha del reflector al tomacorriente del transformador de 220/220 V será de tipo diferente de cualquiera de los sistemas existentes en el Complejo para cualquier tensión.

### TRANSFORMADOR  DE 220/220 V:

a)	Poseerán un sistema de corte en caso de falla. (Ejemplo: fusibles, etc.)

b)	El cable de alimentación será de máxima aislación, compatible con la flexibilidad.

c) El ó los tomas de cargas, serán compatibles con el sistema adoptado para los reflectores de iluminación.

d)	Deberán poseer una característica que los individualice a la distancia, ya sea a través del color o marca.

e)	Las empresas Adjudicatarias deberán informarse con la Comisión Técnica, sobre la marca y modelo de tomacorrientes instalados en la zona de trabajo, y en función de ello se determinará las “fichas de conexión“que se deberán utilizar.

## Cualquier equipo o instalación que en el futuro se incorpore a estos fines, seguirán los mismos lineamientos establecidos por las condiciones precedentes establecidas.

## CONEXION DE TRAILERS EN OBRA:

- Deberán contar con un tablero principal estanco, protegido con disyuntores diferenciales monofásicos o trifásicos según corresponda por el tipo de alimentación y conexión de puesta a tierra.

El tablero será del tipo PVC o chapa con tapa  ciega abisagrada de medidas suficientes para alojar con comodidad los interruptores termomagnécticos y diferenciales (de tamaño según Norma DIN),  que para el caso fueran necesarios.

- En el interior de los trailers, se deberán instalar toma monofásica y/o trifásica de tipo industrial.

- Los cables de alimentación se dispondrán de manera de no obstaculizar el tránsito de personas y/o movimientos de equipos, tanto en planta como en acceso de acumuladores, torres, recipientes, etc.

- Respecto de la instalación eléctrica interna del trailer, deberá encontrarse bajo cañería o cable canal, no permitiéndose en consecuencia que la misma sea con cable a la vista engrampado.

- En cuanto a la iluminación interna, deberá ser de tipo ESTANCA ya sea incandescente o fluorescente (como ser tortugas o luminaria cerrada respectivamente).

USO DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN:

SISTEMAS de  220 Volt.  y  24 Volt. :

- PORTATILES: se alimentan con 24 V única y exclusivamente a través de transformadores 220/24 V. Estos pueden conectarse en el sistema 220 V aislado y en el convencional con puesta a tierra.

- REFLECTORES: Dos posibilidades de alimentación:

c)	Del sistema aislado: no requiere transformador.

d)	Del sistema con puesta a tierra: única y exclusivamente con transformador. Este sistema está señalizado con una placa de advertencia al respecto. En su defecto deberá alimentarse a través de disyuntor diferencial de 30 mA de sensibilidad.

TABLEROS ELÉCTRICOS DEL LUGAR DE LAS TAREAS

a) Deberán ser estancos, aptos para intemperie con un índice mínimo de protecciones IP-44, provistas en su interior con un interruptor principal de corte automático acorde a la potencia del tablero.

b) Dispondrá de un interruptor diferencial general con una sensibilidad de 300 mA.

c) Dispondrá de un toma de tierra independiente del neutro, de 35 mm2 de sección mínima, que se conectará a la red general de tierras de la planta, de forma tal que impida su desconexión accidental.

d) Dispondrán de un interruptor magneto térmico de corte unipolar para cada circuito de salida, acorde a la potencia a alimentar y el N° de fases (incluido el neutro), y selectivos con los situados aguas arriba.

e) Estarán dotados de base-tomacorrientes con toma de tierra homologadas.

f) TABLEROS  SECUNDARIOS  Y PROLONGADORES

-	Grado de protección mínima IP-44. Estarán dotadas en su interior de al menos un interruptor termo magnético general acorde a la potencia instalada y un diferencial de 30 mA de sensibilidad.

- Estarán dotados de tomacorrientes con toma de tierra homologados.

USO DE MAQUINAS ELECTRICAS DE MANO/

Se entiende por estas: agujereadoras, amoladoras, etc.

- Deberá estar en óptimo estado de utilización y conectadas a tierra a través de la ficha de alimentación, siempre y cuando no se encuentre inscripto en su carcaza el símbolo que identifica a la máquina como de DOBLE AISLACION. Los equipos deberán llevar todos los elementos de protección con que fueron diseñados.

- Su utilización a través de un transformador 220/220 volt o disyuntor diferencial de 30 mA de sensibilidad.

USO DE MAQUINAS ELECTRICAS DE SOLDAR

- Deberán estar en óptimo estado de utilización y conectadas a tierra a través de la ficha de alimentación.

- No debe tener bornes de conexión expuestos.

- Los cables de alimentación se dispondrán de manera de no obstaculizar el tránsito de personas y/o movimientos de equipos, tanto en planta como en acceso de acumuladores, torres, recipientes, etc. Los mismos serán bajo goma / PVC de 750 V. como mínimo

- Las conexiones de cables de masa, deberán ser conectados en el equipo a soldar, sin excepción.

TENDIDO PROVISORIO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

- Las secciones de los conductores serán compatibles con la intensidad  eléctrica a consumir.

- Se dispondrán de manera de no obstaculizar el tránsito de personas y/o movimientos de equipos, tanto en planta como en accesos a acumuladores, torres, recipientes, etc. Del mismo modo deberá preverse que no se vea afectada su aislación por la circulación o el depósito de cargas sobre la misma o por el contacto con cañerías o equipos de proceso con alta temperatura.

Los tendidos aéreos deberán sujetarse  perfectamente a las estructuras y proteger la aislación del  conductor con una ½ caña. El servicio contratista ó subcontratista responsable de la ejecución de la tarea, deberá efectuar recorridas periódicas a fin de verificar y asegurar la inalterabilidad de la instalación.

- El aislamiento mínimo entre conductores y masa debe ser de 10 Mohm á 500 V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1- RED DE DISTRIBUCION

El Proyecto constructivo estará a cargo del Contratista.

-A cargo del Contratista estará la provisión  e instalación de la totalidad de las cañerías de polietileno 80, tipo SDR 11, accesorios, válvulas y mallas de advertencia cuyos diámetros, cantidades y longitudes se indican a continuación, de acuerdo al siguiente detalle:

Diámetro nominal      50 mm :      1.360    metros

Diámetro nominal      63 mm. :     1.865    metros

Diámetro nominal      90 mm.       1.028    metros

Malla de advertencia de 0,15 –     3.300   metros

Malla de advertencia de 0,30 –     1.100   metros.

Una (1) Válvula de bloqueo, diámetro nominal   90  mm.

Una (1) Válvula de bloqueo, diámetro nominal   63  mm.

-El Contratista deberá reparar estimativamente hasta cuatrocientos (400) m2  de contrapisos y veredas.

-El Contratista deberá proveer e instalar los servicios integrales completos, de diferentes diámetros, que se indican en el Plano de Proyecto Constructivo Aprobado, el cual fuera ejecutado oportunamente por él mismo, según normativa vigente.

Los cómputos indicados precedentemente surgen del Plano de Anteproyecto Constructivo.

Los oferentes durante la Visita a Obra deberán efectuar su propio relevamiento a los efectos de determinar el Cómputo Métrico y Presupuesto en base al cual calcularán el monto de su Oferta.

ANEXO II

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL (artículo 13, inciso h), punto 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: LICITACIÓN PRIVADA | Nº: | Ejercicio: 2017 |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del Acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Ley Nº 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002. |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER (1): |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

Nota (1): Indicar en que condición de representación se presenta a la Contratación. Ej. Propietario, Apoderado, Presidente, Socio Gerente, etc.

ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA Nº    58  /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Tipo de IVA |  |
| Beneficiario Nº |  |

| RENG. | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. | % DESCUENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RED DE GAS; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RED DE GAS – SIN CRITERIO SOCIAL | SV | 1 |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en Letras:……………………………………………………………....….

………………………………………………………….…………………………………………………..

Valor total con descuento en Letras:………..…………………….……………………………….…..

…………………………………………………………..………………………………………………….

| Aclaraciones: | En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en números el porcentaje aplicado. |
| --- | --- |

ANEXO IV

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico que en el día de la fecha, la (1) Sr. ……………….,D.N.I.Nº ……………….  en representación de la Empresa (2) ……………………., ha concurrido a inspeccionar, para una correcta cotización de las tareas por la “ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVICIO DE MANO DE OBRA, PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS DE LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO” que es objeto de la presente Licitación Privada Nº            /17.

------------------Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de la oferta a presentar, extendiendo el presente a los        días del mes de                del año 2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELLO                                             ……………………………..

ACLARACIÓN

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa.

### ARMADA ARGENTINA.-

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

##### A N E X O V

## CONSTANCIA DE GARANTÍA TÉCNICA

Los oferentes deberán informar, junto con su oferta, la garantía, condiciones y plazo de la misma, la cual no debe ser inferior a UN (1) año y que regirá a partir de la fecha de rúbrica del Acta de Recepción Definitiva.

En dicho plazo el ADJUDICATARIO deberá subsanar, a su exclusiva costa y sin derecho a reclamo o resarcimiento alguno, todas las deficiencias que se presenten, que advertidas por la ARMADA fueran puestas en su conocimiento por medio fehaciente.

GARANTÍA TÉCNICA, correspondiente a (1)................................................................ Plazo de la Garantía Técnica (meses).................................................................……….. Condiciones de la Garantía Técnica:………………………............................................

- - - - - - - - - - - - - - Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de la oferta a presentar.

PUNTA INDIO,…….de………..……….de 2017.

……………………………

FIRMA

……………………………..

ACLARACIÓN

-(1) Identificación de la contratación/licitación según corresponda.

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

# Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se |  |  |
| manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma  	 	 	 	 Aclaración 	 	 	Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

# Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Formación de la voluntad social |  |  |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________           ________________              ____________

Firma y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                  Fecha

# Text boxes

NOMBRE DE LA EMPRESA

OBRA:

Chapa de hierro

DD Nº 14

Caño 30 x 30

esp. 1,5 mm

DETALLE  A

Fondo

Blanco letras negras

CERRADO AL TRANSITO

A ….. metros

MARCELO JORGE BIANCHI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

MARCELO JORGE BIANCHI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

MARCELO JORGE BIANCHI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

MARCELO JORGE BIANCHI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

MARCELO JORGE BIANCHI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE