ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“ADQUISICIÓN DE UN (1) TRACTOR Y UNA (1) DESMALEZADORA DE ARRASTRE PARA LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO”

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION:

1º RENGLON: TRACTOR:

POTENCIA DEL MOTOR: Mín.: 80 ch (78.91 hp) - Máx.: 100 ch (98.63 hp).

CABINA: ÁREAS DE PARABRISAS EN TODOS LOS LADOS, AIRE ACONDICIONADO, TECHO DE ALTA VISIBILIDAD, ASIENTO DE CONDUCTOR AMORTIGUADO

ELEVADOR: TRASERO MECANICO.

TRANSMISIÓN: CAJA DE CAMBIOS MANUAL CON INVERSOR DE 10/10.

SISTEMA HIDRÁULICO:  DE CENTRO ABIERTO.

FRENOS: FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, VÁLVULA DE FRENO HIIDRAULICO, FRENO DE ESTACIONAMIENTO MECANICO.

MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA HASTA LA CABINA 2460 MM – ANCHO 1940/2240, PESO 3200KG, CARGA MAXIMA 5200KG.

2º RENGLON: DESMALEZADORA:

CHASIS: TOTALMENTE CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO SAE – 1010 DE 5 Y 6 MM DE ESPESOR CON NERVIOS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SOLDADOS ELECTRICAMENTE EN ATMOSFERA CONTROLADA POR PROCESO MAG -  MIG.

ALAS LATERALES: ARTICULADAS, QUE PERMITEN COPIAR LAS IMPERFECCIONES DEL TERRENO HASTA 20 GRADOS HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.

TRANSMISION: CARDANICA CON ZAFE. CAJA DE ENGRANAJES CONICOS DE ACERO SAE8620 TRATADOS TERMICAMENTE; TRABAJADO EN BAÑO DE ACEITE SAE140.

CUCHILLA: OCILANTE, TOMADA SOBRE BRAZO PORTA CUCHILLAS. DISEÑADAS DE FORMA EXCLUSIVA PARA LOGRAR UN CORTE PERFECTO.

BRAZO PORTA CUCHILLAS: DIMENSIONES PARA SOPORTAR GRANDES EXIGENCIAS.

PROTECTORES DELANTEROS: CORTINA DE CADENAS, PARA EVITAR ACCIDENTES Y BRINDAR MAYOR SEGURIDAD.

ACCIONAMIENTO: HIDRAULICO, PERMITE REGULAR LA ALTURA DE CORTE DE LA MAQUINA, COMO ASI TAMBIEN EL PLEGADO DEL ALA LATERAL. PROVISTA CON VALVULA DESVIADORA, IDEADA PAARA SELECCIÓN DE CIRCUITO HIDRAULICO A UTILIZAR.

RENDIMIENTO: 4 A 5 HA/H

RODADOS: LLANTAS PARA RODADO 6.50” X 16”

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Los artículos deberán ser nuevos, sin uso, deberán tener Garantía técnica de UN (1) año o equivalente a MIL HORAS (1.000 h) para la DESMALEZADORA y de DOS (2) años o equivalente a DOS MIL HORAS (2.000 h) para el TRACTOR debidamente rubricada, en la que indicarán, expresamente, el plazo solicitado.

Se deja establecido que el plazo para la conclusión de la entrega del bien a adquirir será de DIEZ (10) días hábiles, en caso de MORA en el cumplimiento de contrato se aplicarán las PENALIDADES establecidas en el art. 102 del Decreto 1030/16.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

LICITACION PRIVADA Nº   69 /17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 432-950-0016 | TRACTOR DE ALTA POTENCIA; POTENCIA: 75 HP, MOTOR: DIESEL, ASPIRACION: NATURAL, Nº CILINDROS: 4, DESPLAZAMIENTO: 10 KM/H NEUMAT DELANT/TRAS: TRACCION/SIMPLE | CU | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 439-3788-0003 | DESMALEZADORA; TIPO ROTATIVA DE LEVANTE HIDRAULICO, ANCHO DE CORTE: 2,5 M ALTURA: REGULABLE, ACCESORIOS: RUEDA REGULADORA DE CORTE, ACCESORIOS: RUEDA REGULADORA DE CORTE, TIPO: ROTATIVA DE LEVANTE HIDRAULICO | CU | 1 |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTÍCULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:

Aclaración:

D.N.I.:

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

# Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se |  |  |
| manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma  	 	 	 	 Aclaración 	 	 	Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

# Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Formación de la voluntad social |  |  |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de           los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________           ________________              ____________

Firma y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                  Fecha

# Text boxes

REPARACIONES

#### MIGUEL EDUARDO MONZON

### SUBOFICIAL MAYOR AERONÁUTICO

### JEFE DE CARGO

REPARACIONES

#### MIGUEL EDUARDO MONZON

### SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

### JEFE DE CARGO

REPARACIONES

#### MIGUEL EDUARDO MONZON

### SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO

REPARACIONES

#### MIGUEL EDUARDO MONZON

SUBOFICIAL MAYOR AERONAUTICO

JEFE DE CARGO