ANEXO I

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

ABREVIATURAS:

BAPI – BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

TVPI – TALLER AERONAVAL PUNTA INDIO

EA1V – ESCUADRILLA AERONAVAL DE VIGILANCIA MARITIMA

ESAN – ESCUELA DE AVIACION NAVAL

FAE1 – FUERA AERONAVAL Nº 1.

- Condiciones Generales

- Los enlaces podrán ser simétricos o asimétricos según la disponibilidad del oferente.

- Para todos los enlaces el ancho de banda ofertado podrá ser superior, no así inferior a lo solicitado.

- La transmisión será digital, no admitiéndose líneas analógicas.

- La cantidad de bocas serán DIECISIETE (17) en total y tendrán las velocidades de down y upload, y las acometidas como se indica a continuación:

| OR | Bocas | Capacidad | Lugar de ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNA (1) BOCA | No dedicado - 3 Mbps Download 1 Mbps Upload | BAPI - EDIFICIO DE JEFATURA – UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS |
| 2 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 2 Mbps Download | BAPI – CONTABILIDAD DEL MATERIAL |
| 3 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 2 Mbps Download | BAPI – ALCALDIA |
| 4 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 2 Mbps Download | BAPI – COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
| 5 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 2 Mbps Download | BAPI - OFICINA DE REPARACIONES |
| 6 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 2 Mbps Download | BAPI – GUARDIA DE BOMBEROS |
| 7 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 2 Mbps Download | BAPI – CARGO AUTOMOTORES |
| 8 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 2 Mbps Download | BAPI – EDIFICIO SANIDAD. |
| 9 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 3 Mbps Download | BAPI –TORRE DE CONTROL |
| 10 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 2 Mbps Download | BAPI – CARGO ELECTRICIDAD |
| 11 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 3 Mbps Download | TVPI |
| 12 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 3 Mbps Download | TVPI |
| 13 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 2 Mbps Download | FAE1 – EDIFICIO DE COMANDO |
| 14 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 3 Mbps Download | FAE1 – CASA OFICIAL FAE1 (NUMERO 1) |
| 15 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 3 Mbps Download | EA1V – HANGAR NUMERO 8 |
| 16 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 3 Mbps Download | ESAN – HANGAR NUMERO 9 |
| 17 | UNA (1) BOCA | No dedicado – 3 Mbps Download | ESAN – EDIFICIO OYTABEN |
| 18 | UNA BOCA (1) | No dedicado – 3 Mbps Download | ESAN - COMPRAS |
| 19 | UNA BOCA (1) | No dedicado – 3 Mbps Download | EA1V – COMPRAS |

El servicio será Full Internet, tarifa plana.

Deberá proveer casillas de mail pop3  e imap ilimitados.

Conexión Ethernet

- Acuerdo de Nivel de Servicio

La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 90% horas medidas en términos trimestrales.

- Forma de Instalación

3.1.	Acometidas al Sitio

Todas las acometidas a los edificios del comitente, se ejecutarán en los lugares que expresamente se autorice.

Los enlaces se conectarán a un concentrador (Switch o Router) Ethernet existente y se dejará en condiciones de funcionamiento de acuerdo a lo requerido en el momento de la instalación, configuración y puesta en servicio.

En el caso de que fuera necesaria la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado. La ARMADA ARGENTINA autorizará expresamente los lugares donde se colocaran las mismas por todo el periodo que dure la contratación.

3.2.	Canalizaciones

Será responsabilidad del contratista la ejecución de las canalizaciones desde el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas.

Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes cuyo recorrido se indicará en oportunidad de la "visita a obra".

  - Cableado

Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

El oferente deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las condiciones ambientales.

- Direcciones de IP

Se le asignarán 1 dirección IP pública utilizable como mínimo.

- Mantenimiento

La contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo los 365 días del año las 24 horas, incluyendo:

- La provisión de repuestos.

- Mano de obra

- Supervisión técnica.

Se deberán incluir en los costos por mantenimiento todos los elementos que garanticen la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato. Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el abono mensual.

El oferente deberá contar con un centro de asistencia al usuario (helpdesk), donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento.

Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono donde dirigirlos y el procedimiento.

- Recepción Del Servicio

La recepción definitiva del servicio tendrá lugar una vez que la contratista haya cumplido satisfactoriamente con:

- la provisión,

- instalación,

- puesta en estado operativo de la línea y el router,

- prueba de acceso a Internet.

La verificación de las condiciones anteriores será notificada por escrito a la contratista. A cargo de cada destino se encontrará la instalación, configuración y puesta en marcha de la red IP interna, incluyendo sus clientes y servidores.

- Duración del contrato:

Tendrá  (DOCE) meses de vigencia a partir de la recepción de la respectiva Orden de Compra.

- Actualización Tecnológica:

El comitente tendrá la opción de reconvertir ancho de banda o instalaciones a nuevas tecnologías que la empresa contratista ofrezca en el mercado de transmisión de datos y que representen una mejora técnica - económica frente a las existentes, durante el periodo de duración del contrato y especialmente al momento de analizar la posible prórroga del contrato.

- Penalidades por Incumplimiento de los plazos de reposición del servicio:

Ante la caída del servicio de Internet contratado, la demora en la reposición del mismo que sobrepase los plazos estipulados en el presente pliego, la contratista será pasible de una multa del 1% (UNO POR CIENTO) del abono mensual cotizado por cada hora de atraso.

ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

Licitación Privada  Nº 72/17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Mail: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Cond. I.V.A. |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | CODIGO DE CATALOGO | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 356- 07427-0001 | SERV. DE INTERNET; SERVICIO DE INTERNET | MESES | 12 |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …..........................................................................................................

Valor total con descuento en letras: ...............................................................................................................

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.

VICENTE OMAR DIAZ

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

ANEXO III

DECLARACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO NACIONAL Nº 164/99

LEY DE ETICA PÚBLICA (LEY Nº 25.188)

ARTICULO 13.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

ARTÍCULO 14.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.

ARTÍCULO 15.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.

ARTÍCULO 18.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función. Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por las normas precedentes.

Firma del oferente:……………………………

Aclaración:……………………………………..

D.N.I.:……………………………………………

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

| Tipo de Procedimiento: Nº: Ejercicio: El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la Normativa Vigente sobre la materia (Ley Nº 25.551 – Compre Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002) |  |  |
| --- | --- | --- |

Firma del oferente:

Aclaración:

Tipo Y Número de Documento:

Carácter:

Lugar y fecha:

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

# Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se |  |  |
| manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma  	 	 	 	 Aclaración 	 	 	Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

# Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

# Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

# Vínculo

Persona con el vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Formación de la voluntad social |  |  |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________           ________________              ____________

Firma y aclaración del declarante       Carácter en el que firma                  Fecha

ANEXO VI

CERTIFICADO DE VISITA

- - - - - - CERTIFICO que en el día de la fecha, el Señor ............................................................................................................................. (1) en representación de la Empresa (2) ……………………………………..ha concurrido a inspeccionar los lugares en donde se realizará la provision del “SERVICIO DE INTERNET PARA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO”.

- - - - - - Efectos ser agregado en forma obligatoria a la documentación de Oferta a presentar, extiendo el presente a los - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Nombre y Apellido y documento de identidad.

- Nombre de la Empresa.

# Text boxes

GUILLERMO FERNANDEZ BLANCO

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

................................................

FIRMA

POR PARTE DE LA ARMADA

................................................

FIRMA

POR PARTE DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS

VICENTE OMAR DIAZ

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE