ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Considerar lo expresado en el renglón Observaciones del Catalogo del Pliego, en cuanto a la Unidad de Medida catalogada en la ONC y lo solicitado, teniendo en cuenta su presentación/ tarea que comprende.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- El precio comprenderá el total del material solicitado,  todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Los materiales se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante,  en su envoltorio original, cerrado y con fajas de seguridad  aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

| RG | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BENGALA DE MANO CON PARACAÍDAS ROJA: IRA EN UN ESTUCHE HIDRORRESISTENTE. LLEVARÁ IMPRESO EN EL ESTUCHE INSTRUCCIONES BREVES O DIAGRAMADAS QUE INDIQUEN CLARAMENTE EL MODO DE EMPLEO, TAMBIEN DATOS DEL FABRICANTE, LOTE ASÍ COMO EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL (O PLAZO DE CADUCIDAD ESTIMADO). TENDRÁ MEDIOS INTEGRALES DE IGNICIÓN. ESTARÁ PROYECTADO DE MODO QUE NO OCASIONE MOLESTIAS A LA PERSONA QUE SOSTENGA EL ESTUCHE CUANDO SE HAGA USO DEL COHETE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO RECIBIDAS DEL FABRICANTE. DISPARADA VERTICALMENTE, EL COHETE ALCANZARA UNA ALTURA MÍNIMA DE 300 METROS, CUANDO ALCANCE EL PUNTO MÁS ALTO DE SU TRAYECTORIA O ESTÉ CERCA DE ESTE PUNTO, LANZARA UNA BENGALA CON PARACAÍDAS QUE: ARDERA CON UN COLOR ROJO BRILLANTE. ARDERA UNIFORMEMENTE CON UNA INTENSIDAD LUMÍNICA MEDIA DE AL MENOS 30.000 CANDELAS (CD.) TENDRÁ UN PERIODO DE COMBUSTIÓN DE AL MENOS 60 SEGUNDOS. TENDRÁ UNA VELOCIDAD DE DESCENSO NO SUPERIOR A 5 METROS/SEGUNDO. NO DAÑARA EL PARACAÍDAS NI LOS ACCESORIOS DE ESTE MIENTRAS ESTE ARDIENDO. TENDRÁ UN PERIODO DE VIDA ÚTIL NO MENOR A 3 AÑOS. ESTARÁ APROBADO POR PREFECTURA NAVAL ARGENTINA DE ACUERDO A NORMAS SOLAS 74/88 Y ENMIENDAS, RESOLUCIÓN MSC 81(70) Y OM 03/01 DPSN EXPPNA-SO2:33436/2012. | 16 | UN |
| 2 | BENGALA DE MANO CON PARACAÍDAS VERDE: IRA EN UN ESTUCHE HIDRORRESISTENTE. LLEVARÁ IMPRESO EN EL ESTUCHE INSTRUCCIONES BREVES O DIAGRAMADAS QUE INDIQUEN CLARAMENTE EL MODO DE EMPLEO, TAMBIEN DATOS DEL FABRICANTE, LOTE ASÍ COMO EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL (O PLAZO DE CADUCIDAD ESTIMADO). TENDRÁ MEDIOS INTEGRALES DE IGNICIÓN. ESTARÁ PROYECTADO DE MODO QUE NO OCASIONE MOLESTIAS A LA PERSONA QUE SOSTENGA EL ESTUCHE CUANDO SE HAGA USO DEL COHETE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO RECIBIDAS DEL FABRICANTE. DISPARADA VERTICALMENTE, EL COHETE ALCANZARA UNA ALTURA MÍNIMA DE 300 METROS, CUANDO ALCANCE EL PUNTO MÁS ALTO DE SU TRAYECTORIA O ESTÉ CERCA DE ESTE PUNTO, LANZARA UNA BENGALA CON PARACAÍDAS QUE: ARDERA CON UN COLOR VERDE BRILLANTE. ARDERA UNIFORMEMENTE CON UNA INTENSIDAD LUMÍNICA MEDIA DE AL MENOS 30.000 CANDELAS (CD.) TENDRÁ UN PERIODO DE COMBUSTIÓN DE AL MENOS 60 SEGUNDOS. TENDRÁ UNA VELOCIDAD DE DESCENSO NO SUPERIOR A 5 METROS/SEGUNDO. NO DAÑARA EL PARACAÍDAS NI LOS ACCESORIOS DE ESTE MIENTRAS ESTE ARDIENDO. TENDRÁ UN PERIODO DE VIDA ÚTIL NO MENOR A 3 AÑOS. ESTARÁ APROBADO POR PREFECTURA NAVAL ARGENTINA DE ACUERDO A NORMAS SOLAS 74/88 Y ENMIENDAS, RESOLUCIÓN MSC 81(70) Y OM 03/01 DPSN EXPPNA-SO2:33436/2012. | 6 | UN |
| 3 | BENGALA DE MANO CON PARACAÍDAS BLANCA: IRA EN UN ESTUCHE HIDRORRESISTENTE. LLEVARÁ IMPRESO EN EL ESTUCHE INSTRUCCIONES BREVES O DIAGRAMADAS QUE INDIQUEN CLARAMENTE EL MODO DE EMPLEO, TAMBIEN DATOS DEL FABRICANTE, LOTE ASÍ COMO EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL (O PLAZO DE CADUCIDAD ESTIMADO). TENDRÁ MEDIOS INTEGRALES DE IGNICIÓN. ESTARÁ PROYECTADO DE MODO QUE NO OCASIONE MOLESTIAS A LA PERSONA QUE SOSTENGA EL ESTUCHE CUANDO SE HAGA USO DEL COHETE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO RECIBIDAS DEL FABRICANTE. DISPARADA VERTICALMENTE, EL COHETE ALCANZARA UNA ALTURA MÍNIMA DE 300 METROS, CUANDO ALCANCE EL PUNTO MÁS ALTO DE SU TRAYECTORIA O ESTÉ CERCA DE ESTE PUNTO, LANZARA UNA BENGALA CON PARACAÍDAS QUE: ARDERA CON UN COLOR BLANCO BRILLANTE. ARDERA UNIFORMEMENTE CON UNA INTENSIDAD LUMÍNICA MEDIA DE AL MENOS 30.000 CANDELAS (CD.) TENDRÁ UN PERIODO DE COMBUSTIÓN DE AL MENOS 60 SEGUNDOS. TENDRÁ UNA VELOCIDAD DE DESCENSO NO SUPERIOR A 5 METROS/SEGUNDO. NO DAÑARA EL PARACAÍDAS NI LOS ACCESORIOS DE ESTE MIENTRAS ESTE ARDIENDO. TENDRÁ UN PERIODO DE VIDA ÚTIL NO MENOR A 3 AÑOS. ESTARÁ APROBADO POR PREFECTURA NAVAL ARGENTINA DE ACUERDO A NORMAS SOLAS 74/88 Y ENMIENDAS, RESOLUCIÓN MSC 81(70) Y OM 03/01 DPSN EXPPNA-SO2:33436/2012. | 6 | UN |

# Text boxes

GUSTAVO DAMIAN DALFINO

CAPITAN DE CORBETA IM

SEGUNDO COMANDANTE

###### SECUNDIA