OBRA: REEMPLAZO DE LA CUBIERTA DE LA CUADRA DE TRÁNSITO Nº3 DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA BATERIAS.

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- El precio comprenderá el total del material y servicio solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- El estado del material provisto en el servicio requerido debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono. Estas características deberán ser coordinadas con el contratante. Ante cualquier controversia, respecto a la especificación del material que deberá proveer el contratista, la misma se adjuntará mediante nota en el formulario de visita de obra. Los materiales proporcionados por el contratista, para realizar los presentes trabajos deben ser de marca homologada de acuerdo a NORMAS IRAM, de primera marca y calidad, reconocida en el ámbito nacional.

- La Inspección de Obra determinará si el material retirado debe ser entregado al personal del Departamento Infraestructura de la BASE I. M. BATERIAS, o cargados, transportados y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de esta Base y la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final, cumpliendo con la reglamentación en orden municipal, provincial  o nacional.

- Cronograma de tareas: el Oferente adjuntará obligatoriamente un cronograma de tareas (plan de trabajos), en el cual indicará detalladamente cada trabajo a realizar, con sus correspondientes porcentajes semanales, a los efectos de poder realizar un control periódico de su avance.

- Plazo de las tareas: el plazo será de CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS , contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada que se producirá con la notificación fehaciente de la Orden de Compra librada en su favor por la ARMADA.

- Visita de obra: el Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar donde se realizarán los trabajos, porque de esta forma, podrá observar in-situ, los detalles constructivos, ya que es la única forma de evaluar los trabajos a realizar; para así tomar un detallado conocimiento del mismo y sobre la base de esa inspección, al estudio de los planos correspondientes y a la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente, deberá entregar el correspondiente certificado de visita realizada. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.

- GARANTÍA TÉCNICA. Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo -no inferior a TRES (3) años-, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del  servicio recibido por MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES DEL REEMPLAZO DE LA CUBIERTA DE LA CUADRA DE TRÁNSITO Nº3 DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA BATERIAS, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa- las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente. En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso "j", del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

OBJETO:

La presente tiene por objeto la provisión y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramientas, útiles, equipos, y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para efectuar el REEMPLAZO DE LA CUBIERTA DE LA CUADRA DE TRÁNSITO Nº3 DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA BATERIAS.

TRABAJOS Y MATERIALES:

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, al Plano que se indica en el Apéndice I del Anexo II, a la visita Obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, a las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y a las reglas del buen construir.

El Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos materiales serán aprobados por la Inspección.

No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor calidad, al sólo juicio de la Inspección.

Todos los materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido correctamente instalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento no sea totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin uso anterior.

El Contratista será el único responsable de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales o superiores en tipo, textura, apariencia y calidad.

TRABAJOS A EJECUTAR:

- TAREAS COMPLEMENTARIAS (corresponde al 2 % del total de la obra)

  - Construcciones auxiliares

El Contratista deberá proveerse de un obrador en el lugar y/o construir, a su costa, locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

Los depósitos, obrador, vestuarios, recintos sanitarios, y en general todas las construcciones provisionales, serán instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión de agua. A la terminación de la obra, serán retirados por el Contratista.

La ubicación del obrador será aprobada por la Inspección.

  - Limpieza y orden

Limpieza de obra periódica

El Contratista estará obligado a mantener diariamente los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección.

Limpieza de obra final

El Contratista efectuará la limpieza de obra final, de manera que se pueda realizar la inspección técnica, e inmediatamente el edificio se encuentre en perfectas condiciones de uso.

Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se entregarán enrasadas y libres de maleza, arbustos, residuos, etc. Deberá procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas y el acarreo de los sobrantes de la obra.

  - Relevamiento de la estructura

Al presentar su oferta el Contratista reconoce haber realizado el estudio de todos los aspectos y factores vinculados a las condiciones de las estructuras e instalaciones existentes, que le permitirá confirmar la viabilidad de su propuesta constructiva y económica. En consecuencia no podrá manifestar ignorancia sobre las condiciones en que se encuentren las estructuras e instalaciones existentes, ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al anteproyecto o a la naturaleza misma de la obra.

El Contratista realizará estudios, cateos y extracción de muestras, a fin de determinar el estado de la construcción existente y la capacidad portante de los elementos estructurales, sin que por ello se ocasionen gastos adicionales. Como resultado de los mismos el Contratista tendrá conocimiento del estado actual de las estructuras e instalaciones existentes, y la propuesta técnica definitiva a adoptar.

- CUBIERTA (corresponde al 88 % del total de la obra)

Deberá retirar toda la cubierta existente del edificio, así como también de la galería y alero ubicados en el contra-frente del edificio, dejando libre la estructura principal y secundaria del techo. Deberá modificar la estructura y mampostería para lograr las pendientes indicadas en el Plano Apéndice Nº1.

El Contratista deberá efectuar la poda de las ramas de los árboles que caen sobre la cubierta, y la limpieza superior de los cielorrasos.

Finalizada la debida limpieza de la estructura se dispondrá a aplicarle un recubrimiento protector (pintura anti oxido / imprimantes y barniz) según sea el caso metal o madera, en cantidad mínima de dos manos.

Se realizarán los cambios de piezas necesarios en su estructura principal y/o secundaria según sea necesario para mantener y garantizar las características estructurales de dicho elemento constructivo resistente. Todos los refuerzos y modificaciones necesarias que se debieran realizar en la estructura existente están incluidos en este ítem y no podrán ser tomados ni reclamados por la Contratista como un adicional.

Los tirantes que se coloquen nuevos en la estructura del techo, deberán ser de madera de Pino Paraná.

Se realizará una exhaustiva verificación de todos los elementos de unión de cada componente de la estructura, para así garantizar el correcto anclaje, fijación, amure, abulonamiento, clavado, atornillado, etc. entre partes de un mismo elemento o entre elementos resistentes. Devolviéndole de esta manera las condiciones resistentes y para lo que fue concebido dicha estructura.

Proveerá y colocará un aislante térmico e hidrófugo (membrana) de 10 mm de espesor, con espuma de polietileno o burbujas de aire, con una cara aluminizada colocada hacia arriba, sostenida mediante una malla plástica a la estructura. Como cubierta proveerá y colocará chapa trapezoidal prepintada color (a definir por el Comitente) calibre N°25, en un solo tramo por faldón. Las chapas se fijarán a las clavaderas con tornillos autoperforantes.

Proveerá y colocará todo elemento de cierre necesario como ser cumbrera, cenefas laterales y frontales, para brindar la hermeticidad requerida. Se solaparán y fijarán adecuadamente completando con el sellado, utilizando productos siliconados y/o poliuretánicos no vulnerables a las inclemencias exteriores. Para el caso de la cumbrera, será de chapa galvanizada prepintada color (a definir por el Comitente) N°28, de desarrollo 40 cm.

El Contratista deberá presentar a la Inspección, los planos de detalle de armado de cubierta, los que deberán estar convenientemente acotados. Dicha presentación debe realizarse por lo menos con siete (7) días hábiles de anticipación al comienzo del montaje respectivo.

Deberá ejecutar todas las refacciones, reparaciones y/o reemplazo de elementos dañados por parte de la empresa durante el transcurso de la obra. Todos los sectores afectados por la ejecución de los trabajos deberán ser normalizados y pintados perfectamente a similitud de lo existente tanto elementos metálicos como de mampostería.

- INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL (corresponde al 10 % del total de la obra)

Provisión y colocación de desagüe pluvial, en los dos faldones de la cubierta (frente y contra-frente de la edificación), en el lateral izquierdo y dos limahollas (en el encuentro de pendientes). Compuesto por canaletas modelo americana, fabricada en chapa galvanizada pre pintada color (a definir por el Comitente), calibre Nº25, embudos para los extremos, conductos verticales de descarga, codos a nivel de piso, uniones, acoples, soportes y abrazaderas.

Nota: El Oferente en su propuesta deberá indicar como Opcional, el talado de ocho (8) árboles, ubicados en el contra-frente del edificio.

APÉNDICE: 	APÉNDICE I  – PLANTA DE TECHO – CORTE

# Text boxes

## MARIO RAUL GAMBOA

Capitán de Navío de I.M.

JEFE DE BASE