ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

| RG | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3.2-7541.3 Especificación Técnica: REPARACION MOTOR CATERPILLAR C-7 DEL VEHICULO ANFIBIO A ORUGA FV-8146. | 1 | SERV |

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de menester/necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas.

- El precio comprenderá el total del servicio/ material solicitado, todo concepto que pudiera grabar esta operación (impuesto, comisión, etc.) e incluido gastos de flete acarreo y entrega.

- Sin perjuicio de ello, la autoridad del BATALLON DE VEHICULOS ANFIBIOS N°1 por intermedio de su Oficina Central Coordinadora de Mantenimiento Planificado, designara al personal que mediante visita e inspección, certificará que el oferente cuenta con instalaciones propias y capacidad técnica para llevar a cabo las tareas a contratar, de existir alguna tarea específica que el oferente no pudiera ejecutar en sus instalaciones, éste deberá informar indefectiblemente mediante Declaración Jurada adjunta a su oferta, donde informará y solicitará la autorización correspondiente, exponiendo el lugar específico donde se realizara el servicio, el que deberá contar obligatoriamente con los permisos municipales correspondientes al rubro a contratar, a fin de permitir su inspección por parte de la comisión inspectora de la unidad requirente en el periodo de evaluación de las ofertas.

- Estado del material provisto / utilizado: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- DEFINICIONES:

1). INSPECCION / INSPECCION GENERAL

Son todas aquellas tareas tendientes a establecer el estado real de cada sistema o componente, determinando el desgaste de los mismos y el remanente de vida útil de cada uno de ellos en relación con los valores estándar establecido. Se considerará como sinónimo de “verificación de buen estado”.

2). REPARAR

Tareas que el contratista deberá realizar a un elemento que ha sido inspeccionado y determinado en “mal estado” para devolver a su condición normal antes de su utilización. Esto incluye, sin limitarse exclusivamente a lo indicado a continuación, inspección, limpieza, preservación, ajuste, reemplazo, etc. de partes / totalidad del elemento. Las condiciones normales de uso serán las que se desprendan de los manuales técnicos de los vehículos. Se considerará sinónimo de “devolver la capacidad operativa del sistema a la condición original”.

3). RECORRER.

Tareas que el contratista deberá realizar para volver un sistema a su condición normal de uso. Esto incluye, sin limitarse exclusivamente a lo indicado a continuación, el desarme de sus elementos / componentes constitutivos, la inspección de los mismos, su reparación / reconstrucción / reemplazo de aquellos que sea necesario, el armado del sistema y su calibrado. Las condiciones normales de uso serán las que se desprendan de los manuales técnicos del vehículo. Se considerará sinónimo de “devolver la capacidad operativa del sistema a la condición original”.

4) CALIBRAR

Determinar las correcciones a efectuar en sistemas y componentes basándose en la lectura de equipos de prueba usados para mediciones precisas. Incluye también la comparación de dos instrumentos, uno de los cuales está concretamente determinado como en buen estado, con valores de prueba que responden a valores estándar indicados en los manuales de referencia.

Los equipos, instrumentos o elementos que se utilicen para medir o comparar deberán estar controlados y certificados por el INTI.

5) ADAPTAR / ADECUAR

Tareas que el adjudicatario deberá realizar para acomodar, ajustar o hacer apto un mecanismo o parte distinto al original, al funcionamiento correcto del sistema  y como fin último del motor  en forma integral.

Esto incluye, sin limitarse exclusivamente a lo indicado a continuación, el desarme de los elementos / componentes constitutivos del sistema, la inspección de los mismos a efectos de  determinar cuáles son susceptibles de ser utilizados y que reparaciones o adaptaciones deben ejecutarse ,la instalación de los nuevos componentes , el armado del sistema y su calibrado ,para llevar el motor a la performance deseada .

6) REEMPLAZO / REEMPLAZAR POR ELEMENTOS DE IGUAL CALIDAD.

Implica que la calidad de los componentes a ser reemplazados deberá ser igual o superior a la del elemento original. Los componentes que requieran ser reemplazados serán analizados y evaluados por el oferente, quien propondrá a la Comisión Inspectora de la Armada la solución correspondiente, la que deberá ser autorizada por la autoridad que la misma designe para esa tarea. Dicho reemplazo será documentado técnicamente, para facilitar el futuro seguimiento en caso de requerirse acciones por garantía de dicho cambio.

7) MANUALES TECNICOS

La armada argentina facilitara toda documentación técnica que posea relacionado con este tipo de motor la  cual deberá ser reintegrada una vez finalizada la reparación

Los manuales técnicos a ser considerados para la reparación del motor CATERPILLAR  C7 MARINE ENGINE como referente para las medidas y tolerancias son los siguientes

- Manual técnico CATERPILLAR C7

Los mencionados manuales se encuentran para su consulta en EL BATALLON DE VEHICULOS ANFIBIOS Nº1  sito en BASE NAVAL DE INFANTERIA DE MARINA BATERIAS .oficina de la central de mantenimiento planificado

8) MEDIDADS Y TOLERANCIAS

Las indicadas en los manuales y las especificaciones para los procesos fijados para la recuperación del motor CATERPILLAR C7

9) OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

El adjudicatario se hará cargo de la custodia patrimonial de los insumos (MATERIALES) que le sean entregados a reparar. Desde que los retire del BATALLON DE VEHICULOS ANFIBIOS N°1 hasta el momento en que finalice las tareas de Reparación de los mismos y sean entregados en el lugar del que fueron retirados. En los casos en que se refiera a las medidas, niveles o tolerancias descriptas en los manuales de los vehículos, estos o cualquier otra información o muestras necesarias por el adjudicatario, serán provistas por la División Central Coordinadora de Mantenimiento Planificado del BATALLON DE VEHICULOS ANFIBIOS N°1 el cual será el nexo para entregar tanto información técnica como muestras de material o algún otro tipo de asesoramiento

Todos los componentes que sean reemplazados, retenes, juntas etc. cuyo origen no sea del fabricante del motor, deberán haber sido aprobados por ente técnico de la ARMADA ARGENTINA (División Central Coordinadora de Mantenimiento Planificado del BATALLON DE VEHICULOS ANFIBIOS N°1 o en su defecto personal de la ARMADA ARGENTINA que ellos designen).

Todos los componentes del motor que sean reemplazados o desechados, son propiedad de la ARA  y deberán ser devueltos preservados al finalizar la reparación. Los traslados fletes y acarreos serán a costos del adjudicatario.

10) TRABAJOS A EJECUTAR EN EL MOTOR

El adjudicatario deberá ejecutar todos los trabajos que se indiquen en el motor, como así también cualquier otro que, aunque no se mencione expresamente y que sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos y el pleno funcionamiento del mismo.

11) DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 1, EN EL MOTOR DEL V.A.O.  FV (8146). NUMERO DE MOTOR C7D00338 NUMERO DE IDENTIFICACION C1357206111.

ALCANCE

Para el servicio de Reparación integral del MOTOR CATERPILLAR C-7 con reemplazo de piezas averiadas del vehículo anfibio a oruga, se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por el Batallón de Vehículos Anfibios N°1 mediante su oficina técnica.

En los casos en que se refiera a las medidas, niveles o tolerancias descriptas en el manual del motor, estos o cualquier otra información o muestras necesarias por el adjudicatario, serán provistas por la División Técnica del BATALLON DE VEHICULOS ANFIBIOS N°1, el cual será el único nexo para solicitar tanto información técnica como muestras de material o algún otro tipo de asesoramiento que sea necesario por el adjudicatario.

DETALLE DE LA  TAREA A REALIZAR EN EL RENGLON N°1

Para la  Reparación del motor del vehículo anfibio a oruga se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan.

- Lavado del motor por inmersión química.

- Desarme del motor y armado al completo.

- Recorrido general de sus componentes.

- Reemplazar tapa de cilindro, sus componentes al completo (válvulas admisión y escape, retenes y guía de válvulas asientos de válvulas, resortes).

- Recorrer árbol de levas y sus componentes periféricos.

- Recorrer bulbos  y sensores de temperatura.

- Reemplazar múltiple de escape.

- Recorrer cigüeñal con magna flux.

- Reemplazar cojinetes de bielas.

- Alesado de bancada (normalizar interior de bancada).

- Reemplazar cojinetes de bancada.

- Reemplazar axiales.

- Reemplazar juntas, retenes y orring al completo de todos los sistemas.

- Recorrer bielas (normalizar interior de bielas).

- Recorrer bujes de biela.

- Recorrer camisas y pistones.

- Reemplazar pernos de pistón.

- Reemplazar bomba de aceite.

- Reemplazar impulsor de goma en bomba de agua secundaria.

- Recorrer bomba de agua primaria.

- Reemplazar filtros de aire.

- Reemplazar filtro de combustible.

- Remplazar filtro de aceite.

- Recorrer motor de arranque.

- Reemplazar termostato.

- Reemplazo de filtros de combustible, aceite, aire y recuperador de gases.

- Recorrido caño de escape (múltiple a turbo).

- Reemplazar bulones de tapa de cilindro

- Recorrer block de motor (RECTIFICAR SUPERFICIE AL BLOCK).

- Recorrer cigüeñal.

- Balanceo de conjunto de motor.

- Dar altura a las camisas.

- Ajustar bujes y alinear bielas.

- Calibrar altura de pistón.

- Alezar y rectificar apoyos.

- Recorrer sistema de inyección completo (inyectores y bomba).

- poner en marcha sobre banco de pruebas.

REPUESTOS A SER INCLUIDOS EN EL SERVICIO:

- filtro de combustible.

- Correa de alternador/bomba de agua.

- filtro de aceite.

- filtro de trampa de agua.

- filtro de aire.

- Filtro recuperador de gases de motor.

- cojinete de biela.

- cojinete de bancada.

- cojinetes axiales.

- Camisas recorrer.

- pistones.

- pernos de pistón.      Subconjunto

- bujes de biela.

- aros.

- juego de juntas completas.

- juego de retenes completos (motor y tapa de cilindros)

- bujes de árbol de levas.

- válvulas de admisión.

- válvulas de escape.

- tapa de cilindro nueva y sus componentes.

- bomba de aceite nueva.

- Bomba de agua primaria (en el caso de encontrarse fuera de los parámetros normales de funcionamiento)

- Reemplazo de impulsor de bomba de agua secundaria.

- múltiple de escape nuevo.

12) EVALUACION DE LOS TRABAJOS

Plazo de Entrega:

El adjudicatario deberá finalizar las tareas dentro de un plazo máximo de 60 días hábiles

A fin de garantizar la transparencia del servicio y la provisión de los materiales por parte del adjudicatario, éste deberá informar a la CENTRAL DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO DEL BATALLON DE VEHICULOS ANFIBIOS N°1, Teléfono 02932-433543/ 489/ 612 internos: 4241 – 4296, de lunes a viernes de 08.00hs a 14.00hs, previo al momento de la instalación de los repuestos descriptos en los ítems antes mencionados, los cuales deberán encontrarse en sus respectivos envases originales de fábrica, hasta tanto la comisión inspectora de la unidad requirente apruebe tal originalidad.

SERÁ OBLIGATORIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

_La presencia de los inspectores de la ARMADA ARGENTINA en el lugar donde se lleven a cabo las tareas a efectos de controlar e inspeccionar la ejecución del detalle de la obra.

_La aceptación de las visitas de comisiones de inspección en todo proceso de la obra

_El cumplimiento de las indicaciones que surjan de dichas inspecciones

RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DE ARMADA:

_Inspeccionar el motor desde su desarme inspeccionando cada componente recorrido /reparado del  mismo.

_Podrán realizarse inspecciones en cualquier otra oportunidad que se juzgue conveniente, a criterio de la Armada.

Inspección del motor al finalizar la obra:

_La evaluación consistirá en La colocación del motor en un banco de prueba:

_Verificar el correcto funcionamiento con un máximo de 12 horas de marcha estableciendo los parámetros de presión de aceite y temperaturas de refrigeración.

_De ser realizado por un taller que no es representante exclusivo, será conveniente requerir que el motor sea testeado o probado en banco durante al menos 5 horas, en intervalos de una hora, incrementando en cada periodo la carga del mismo hasta alcanzar el 50% del torque y potencia. Luego de ello, 3 pruebas cortas de máximo torque y potencia, las cuales deberán ser inspeccionadas por personal propio, anotándose los valores obtenidos en cada una de ellas, incluyendo: torque, potencia, velocidad de giro, temperatura de funcionamiento y presión de aceite alcanzado durante las mismas.

El periodo de garantía comenzara a computarse a partir de la instalación del motor en el vehículo anfibio  lo cual ocurrirá en la primera oportunidad posible .La Armada Argentina deberá informar por medio fehaciente al adjudicatario, la fecha de instalación del motor dentro de las 48hs ocurrido el evento, de no haberse cumplido esta formalidad y de ocurrir alguna falla o avería en el motor el adjudicatario podrá pedir la eximición del cumplimiento de la garantía

_Aprobada, se firmara el acta de recepción definitiva fecha del cual comenzara a regir la garantía

El ADJUDICATARIO  obligatoriamente, una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos/ servicios, más prórrogas (si las hubiese), solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material, exponiendo en ese momento para un exhaustivo y efectivo control, un informe detallado de las tareas y de todos los repuestos que debieron ser reemplazados para lograr el óptimo funcionamiento. Dicho informe, de tareas y repuestos utilizados, obligatoriamente deberá ser entregado adjunto a la factura, el cual formara parte del historial de cada vehículo y servirá de fundamento para acreditar y / o exigir el cumplimiento de garantías, la cual no será en ningún caso inferior  a doce meses, sobre los trabajos/ servicios contratados y de los repuestos reemplazados provistos por el adjudicatario.

LOS COMPONENTES UNA VEZ MONTADOS EN EL VEHICULO TENDRA UNA GARANTIA MINIMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN PERIODO DE  DOCE (12) MESES LO CUAL LA EMPRESA SE DEBERA HACER CARGO DE CUALQUIER DEFECTO DE MAL FUNCIONAMIENTO.

# Text boxes

REEMPLAZO DE CONJUNTO COMPLETO

(Distribución y bancada)

## DAMIAN IGNACIO EGUILLOR STIVALE

CAPITÁN DE CORBETA I.M.

COMANDANTE