ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de menester/necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas.

- El precio comprenderá el total del servicio/ material solicitado, todo concepto que pudiera grabar esta operación (impuesto, comisión, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Estado del material provisto / utilizado: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- DEFINICIONES:

1). INSPECCION / INSPECCION GENERAL

Son todas aquellas tareas tendientes a establecer el estado real de cada sistema o componente, determinando el desgaste de los mismos y el remanente de vida útil de cada uno de ellos en relación con los valores estándar establecido. Se considerará como sinónimo de “verificación de buen estado”.

2). REPARAR

Tareas que el contratista deberá realizar a un elemento que ha sido inspeccionado y determinado en “mal estado” para devolver a su condición normal antes de su utilización. Esto incluye, sin limitarse exclusivamente a lo indicado a continuación, inspección, limpieza, preservación, ajuste, reemplazo, etc. de partes / totalidad del elemento. Las condiciones normales de uso serán las que se desprendan de los manuales técnicos de los vehículos. Se considerará sinónimo de “devolver la capacidad operativa del sistema a la condición original”.

3). RECORRER.

Tareas que el contratista deberá realizar para volver un sistema a su condición normal de uso. Esto incluye, sin limitarse exclusivamente a lo indicado a continuación, el desarme de sus elementos / componentes constitutivos, la inspección de los mismos, su reparación / reconstrucción / reemplazo de aquellos que sea necesario, el armado del sistema y su calibrado. Las condiciones normales de uso serán las que se desprendan de los manuales técnicos del vehículo. Se considerará sinónimo de “devolver la capacidad operativa del sistema a la condición original”.

4) CALIBRAR

Determinar las correcciones a efectuar en sistemas y componentes basándose en la lectura de equipos de prueba usados para mediciones precisas. Incluye también la comparación de dos instrumentos, uno de los cuales está concretamente determinado como en buen estado, con valores de prueba que responden a valores standards indicados en los manuales de referencia.

Los equipos, instrumentos o elementos que se utilicen para medir o comparar deberán estar controlados y certificados por el INTI.

5). REEMPLAZO / REEMPLAZAR POR ELEMENTOS DE IGUAL CALIDAD.

Implica que la calidad de los componentes a ser reemplazados deberá ser igual o superior a la del elemento original. Los componentes que requieran ser reemplazados serán analizados y evaluados por el oferente, quien propondrá a la Comisión Inspectora de la Armada la solución correspondiente, la que deberá ser autorizada por la autoridad que la misma designe para esa tarea. Dicho reemplazo será documentado técnicamente, para facilitar el futuro seguimiento en caso de requerirse acciones por garantía de dicho cambio.

6). OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

El adjudicatario se hará cargo de la custodia patrimonial de los vehículos a reparar. Desde que los retire del Taller de Automotores en la AGRUPACIÓN SERVICIO DE CUARTEL hasta el momento en que finalice las tareas de Mantenimiento y Reparación de los mismos y entregados en el lugar del que fueron retirados. El adjudicatario deberá ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro que, aunque no se mencione expresamente y que sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos y el pleno funcionamiento de los mismos.

Todas las partes que sean reemplazadas, serán etiquetadas con el número de vehículo/remolque y entregadas en la AGRUPACIÓN SERVICIO DE CUARTEL.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 1, REPARACION CAMION MERCEDES BENZ 1725 DOMINIO HGL 593

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Vehículo Camión Mercedes Benz 1725 dominio HGL 593 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de o de características superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la AGRUPACIÓN SERVICIOS DE CUARTEL.

1). SISTEMA DE FRENOS:

- Encintado de ocho patines de freno.

- Rectificación de cuatro campanas de freno.

- Recorrido y limpieza del circuito de aire de freno (Reparación de encontrarse deteriorado).

- Cambio de cuatro registros de freno.

- Verificar sistema de freno de estacionamiento y circuito de freno para remolque.

- Cambio de los cuatro diafragmas de los servo frenos.

- Reemplazo de la totalidad de las mangueras del sistema de aire (incluirá el reemplazo de la totalidad de las abrazaderas).

- Reparación  de la válvula de aire cuatro vías.

2) TRANSMISIÓN:

- Cambio de seis crucetas de sus respectivos cardanes.

- Balanceo de los cardanes de transmisión, delantero y trasero montados sobre el vehículo.

- Balanceo del cardan de caja de transmisión.

- Alineado y balanceo de ruedas (incluida rueda de auxilio).

- Cambio de los tacos soporte de la caja de transferencia (incluirá además el reemplazo de los tornillos por originales).

- Cambio del manguito del cardan trasero.

- Cambio del acople de la salida del diferencia delantero.

- Instalación de palier delantero lado conductor.

- Cambio de las mangueras de aire de acople de la caja de transferencia con sus respectivos racord de acople.

- Sustitución de las partes periféricas de la caja de transferencia (bulbo, acoples eléctricos, etc), que permitan el correcto funcionamiento de la misma.

3) SUSPENSIÓN:

- Curvado de paquete de elásticos delanteros (incluirá cambio de perno centro de elásticos).

- Cambio de bieletas traseras soporte barra torsión.

4) ACCESORIOS:

- Cambio de los DOS (2) brazos limpiaparabrisas y sus escobillas.

- Cambio de las DOS (2) espejos retrovisores.

- Cambio del snorkel del filtro de aire.

- Instalación de ópticas delanteras.

5) MOTOR:

- Cambio del filtro con separador de agua combustible (incluirá portafiltro, filtro y trampa de agua).

- Cambio del prefiltro y filtro principal de combustible (incluirá portafiltros y filtros).

- Cambio de la totalidad de los acoples de las mangueras de combustible.

6) INTERIOR CABINA:

- Reparación de las partes averiadas de los tapizados de asiento y puertas con tapizado igual al original. Limpieza de la totalidad tapizado de asiento y puertas

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 2, REPARACION MARRUA CHASIS 091

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Marrua Chasis 091 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). TREN DELANTERO

- Cambiar los bujes de los extremos de dirección.

- Cambiar dos amortiguadores.

- Cambiar bolilleros (interno/externo) de ruedas delanteras y traseras con sus respectivos retenes.

- Alineado y balanceo de ruedas (incluida rueda de auxilio).

- Cambio de dos espirales.

- Cambio de bujes de la barra de dirección.

- Cambio de bujes de la barra tensora.

- Reemplazo de barra principal de dirección.

- Reposición de palier delantero derecho.

2) EMBRAGUE:

- Reparación de embrague, cambio de placa, disco y grapodina.

- Rectificación de volante.

3) FRENOS:

- Cambio de discos, pastillas y flexibles  de freno delantero.

- Rectificado de campanas de freno.

- Encintado de zapatas traseras.

- Cambio de cilindros de freno traseros.

- Cambio de flexibles de freno trasero.

- Cambio de cable del freno de estacionamiento.

- Cambio de bomba de freno (purgado del circuito).

4) ACCESORIOS

- Cambio de brazos y  escobillas del limpiaparabrisas.

- Reemplazo de ópticas traseras, por otras de similares características de fácil adquisición en el mercado.

- Reparación del sistema retráctil de las ventanillas de las puertas

- Reemplazo de la totalidad de lonas y cabuyería de cabina y carrocería por similares características color verde militar.

- Recorrido integral de todo el sistema eléctrico con reemplazo de relojes de tablero y llave nato.

- Cambio de bulbo de marcha atrás.

- Reemplazo de ópticas delanteras.

- Reemplazo de espejos retrovisores.

- Reparación de tapizados.

5) CARROCERIA

- Reparación integral de la carrocería y cabina (chapa y pintura color verde).

- Reemplazo de caja de carga.

- Reemplazo de arcos de caja de carga.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 3, REPARACION ACOPLADO SPEND 1 ½ TN FV: 9650.

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Acoplado Spend 1 ½ TN FV: 9650 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). FRENOS

- Reparación integral del sistema de freno de estacionamiento.

- Reparación integral del sistema de freno neumático (incluye cambio de cilindro, rectificación/cambio de campanas, cambio de cintas, cambio de serbo de freno, cambio de bomba de freno, flexibles y mangueras, etc.

2). TRACCIÓN

- Cambio de los rodamientos de puntas de eje.

- Cambio de seguros de punta de eje, tuerca, arandela y seguro.

- Cambio de neumáticos, protector y cámara  (fecha de fabricación 2018).

- Reemplazo de tres (3) neumáticos.

3). ELÉCTRICO

- Cambio de ficha playban (macho y hembra) y cableado.

- Cambio de faros y ojos de gato.

4). CARROCERIA

- Cambio de hoja de maestra.

- Inspección/curvado de los elásticos.

- Cambio de las grampas del paquete de elásticos.

- Cambio de bujes de paquete de elásticos pernos y seguros de perno.

- Arenado integral de carrocería y chasis.

- Reparación integral de carrocería y chasis (incluirá reparación de chapa y pintado integral del mismo con color similar al actual).

- Recambio de maderas de la jaula y parantes.

- Cambio de lona plástica y soga.

- Reemplazo de la totalidad de los alemites de engrase.

- Colocación de cadenas de seguridad y ganchos.

- Pintado de Nº de chasis.

- Verificación/reparacion del soporte de pata.

- Cambio de la totalidad de los espárragos y tornillos de rueda.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 4, REPARACION ACOPLADO SPEND 1 ½ TN FV: 9651.

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Acoplado Spend 1 ½ TN FV: 9651 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). FRENOS

- Reparación integral del sistema de freno de estacionamiento.

- Reparación integral del sistema de freno neumático (incluye cambio de cilindro, rectificación/cambio de campanas, cambio de cintas, cambio de serbo de freno, cambio de bomba de freno, flexibles y mangueras, etc.

2). TRACCIÓN

- Cambio de los rodamientos de puntas de eje.

- Cambio de seguros de punta de eje, tuerca, arandela y seguro.

- Cambio de neumáticos, protector y cámara  (fecha de fabricación 2018).

- Reemplazo de tres (3) neumáticos.

3). ELÉCTRICO

- Cambio de ficha playban (macho y hembra) y cableado.

- Cambio de faros y ojos de gato.

4). CARROCERIA

- Cambio de hoja de maestra.

- Inspección/curvado de los elásticos.

- Cambio de las grampas del paquete de elásticos.

- Cambio de bujes de paquete de elásticos pernos y seguros de perno.

- Arenado integral de carrocería y chasis.

- Reparación integral de carrocería y chasis (incluirá reparación de chapa y pintado integral del mismo con color similar al actual).

- Recambio de maderas de la jaula y parantes.

- Cambio de lona plástica y soga.

- Reemplazo de la totalidad de los alemites de engrase.

- Colocación de cadenas de seguridad y ganchos.

- Pintado de Nº de chasis.

- Verificación/reparacion del soporte de pata.

- Cambio de la totalidad de los espárragos y tornillos de rueda.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 5, REPARACION ACOPLADO SPEND 1 ½ TN FV: 9654.

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Acoplado Spend 1 ½ TN FV: 9654 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). FRENOS

- Reparación integral del sistema de freno de estacionamiento.

- Reparación integral del sistema de freno neumático (incluye cambio de cilindro, rectificación/cambio de campanas, cambio de cintas, cambio de serbo de freno, cambio de bomba de freno, flexibles y mangueras, etc.

2). TRACCIÓN

- Cambio de los rodamientos de puntas de eje.

- Cambio de seguros de punta de eje, tuerca, arandela y seguro.

- Cambio de neumáticos, protector y cámara  (fecha de fabricación 2018).

- Reemplazo de tres (3) neumáticos.

3). ELÉCTRICO

- Cambio de ficha playban (macho y hembra) y cableado.

- Cambio de faros y ojos de gato.

4). CARROCERIA

- Cambio de hoja de maestra.

- Inspección/curvado de los elásticos.

- Cambio de las grampas del paquete de elásticos.

- Cambio de bujes de paquete de elásticos pernos y seguros de perno.

- Arenado integral de carrocería y chasis.

- Reparación integral de carrocería y chasis (incluirá reparación de chapa y pintado integral del mismo con color similar al actual).

- Recambio de maderas de la jaula y parantes.

- Cambio de lona plástica y soga.

- Reemplazo de la totalidad de los alemites de engrase.

- Colocación de cadenas de seguridad y ganchos.

- Pintado de Nº de chasis.

- Verificación/reparación del soporte de pata.

- Cambio de la totalidad de los espárragos y tornillos de rueda.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 6, REPARACION ACOPLADO SPEND 1 ½ TN FV: 9490.

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Acoplado Spend 1 ½ TN FV: 9490 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). FRENOS

- Reparación integral del sistema de freno de estacionamiento.

- Reparación integral del sistema de freno neumático (incluye cambio de cilindro, rectificación/cambio de campanas, cambio de cintas, cambio de serbo de freno, cambio de bomba de freno, flexibles y mangueras, etc.

2). TRACCIÓN

- Cambio de los rodamientos de puntas de eje.

- Cambio de seguros de punta de eje, tuerca, arandela y seguro.

- Cambio de neumáticos, protector y cámara  (fecha de fabricación 2018).

- Reemplazo de tres (3) neumáticos.

3). ELÉCTRICO

- Cambio de ficha playban (macho y hembra) y cableado.

- Cambio de faros y ojos de gato.

4). CARROCERIA

- Cambio de hoja de maestra.

- Inspección/curvado de los elásticos.

- Cambio de las grampas del paquete de elásticos.

- Cambio de bujes de paquete de elásticos pernos y seguros de perno.

- Arenado integral de carrocería y chasis.

- Reparación integral de carrocería y chasis (incluirá reparación de chapa y pintado integral del mismo con color similar al actual).

- Recambio de maderas de la jaula y parantes.

- Cambio de lona plástica y soga.

- Reemplazo de la totalidad de los alemites de engrase.

- Colocación de cadenas de seguridad y ganchos.

- Pintado de Nº de chasis.

- Verificación/reparación del soporte de pata.

- Cambio de la totalidad de los espárragos y tornillos de rueda.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 7, REPARACION ACOPLADO SPEND 1 ½ TN FV: 9648.

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Acoplado Spend 1 ½ TN FV: 9648 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). FRENOS

- Reparación integral del sistema de freno de estacionamiento.

- Reparación integral del sistema de freno neumático (incluye cambio de cilindro, rectificación/cambio de campanas, cambio de cintas, cambio de serbo de freno, cambio de bomba de freno, flexibles y mangueras, etc.

2). TRACCIÓN

- Cambio de los rodamientos de puntas de eje.

- Cambio de seguros de punta de eje, tuerca, arandela y seguro.

- Cambio de neumáticos, protector y cámara  (fecha de fabricación 2018).

- Reemplazo de tres (3) neumáticos.

3). ELÉCTRICO

- Cambio de ficha playban (macho y hembra) y cableado.

- Cambio de faros y ojos de gato.

4). CARROCERIA

- Cambio de hoja de maestra.

- Inspección/curvado de los elásticos.

- Cambio de las grampas del paquete de elásticos.

- Cambio de bujes de paquete de elásticos pernos y seguros de perno.

- Arenado integral de carrocería y chasis.

- Reparación integral de carrocería y chasis (incluirá reparación de chapa y pintado integral del mismo con color similar al actual).

- Recambio de maderas de la jaula y parantes.

- Cambio de lona plástica y soga.

- Reemplazo de la totalidad de los alemites de engrase.

- Colocación de cadenas de seguridad y ganchos.

- Pintado de Nº de chasis.

- Verificación/reparación del soporte de pata.

- Cambio de la totalidad de los espárragos y tornillos de rueda.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 8, REPARACION ACOPLADO SPEND 1 ½ TN FV: 9488.

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Acoplado Spend 1 ½ TN FV: 9488 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). FRENOS

- Reparación integral del sistema de freno de estacionamiento.

- Reparación integral del sistema de freno neumático (incluye cambio de cilindro, rectificación/cambio de campanas, cambio de cintas, cambio de serbo de freno, cambio de bomba de freno, flexibles y mangueras, etc.

2). TRACCIÓN

- Cambio de los rodamientos de puntas de eje.

- Cambio de seguros de punta de eje, tuerca, arandela y seguro.

- Cambio de neumáticos, protector y cámara  (fecha de fabricación 2018).

- Reemplazo de tres (3) neumáticos.

3). ELÉCTRICO

- Cambio de ficha playban (macho y hembra) y cableado.

- Cambio de faros y ojos de gato.

4). CARROCERIA

- Cambio de hoja de maestra.

- Inspección/curvado de los elásticos.

- Cambio de las grampas del paquete de elásticos.

- Cambio de bujes de paquete de elásticos pernos y seguros de perno.

- Arenado integral de carrocería y chasis.

- Reparación integral de carrocería y chasis (incluirá reparación de chapa y pintado integral del mismo con color similar al actual).

- Recambio de maderas de la jaula y parantes.

- Cambio de lona plástica y soga.

- Reemplazo de la totalidad de los alemites de engrase.

- Colocación de cadenas de seguridad y ganchos.

- Pintado de Nº de chasis.

- Verificación/reparación del soporte de pata.

- Cambio de la totalidad de los espárragos y tornillos de rueda.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 9, REPARACION ACOPLADO SPEND ¾   TN FV: 9890.

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Acoplado Spend ¾ TN FV: 9890 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). FRENOS

- Reparación integral de freno (cambio de cable, palanca, cintas y resortes).

2). TRACCIÓN

- Cambio de los rodamientos de puntas de eje.

- Cambio de seguros de punta de eje, tuerca, arandela y seguro.

- Cambio de neumáticos, protector y cámara  (fecha de fabricación 2018).

- Reemplazo de tres (3) neumáticos.

3). ELÉCTRICO

- Cambio de ficha playban (macho y hembra) y cableado.

- Cambio de faros y ojos de gato.

4). CARROCERIA

- Cambio de hoja de maestra.

- Inspección/curvado de los elásticos.

- Cambio de las grampas del paquete de elásticos.

- Cambio de bujes de paquete de elásticos pernos y seguros de perno.

- Arenado integral de carrocería y chasis.

- Reparación integral de carrocería y chasis (incluirá reparación de chapa y pintado integral del mismo con color similar al actual).

- Recambio de maderas de la jaula y parantes.

- Cambio de lona plástica y soga.

- Reemplazo de la totalidad de los alemites de engrase.

- Colocación de cadenas de seguridad y ganchos.

- Pintado de Nº de chasis.

- Verificación/reparación del soporte de pata.

- Cambio de la totalidad de los espárragos y tornillos de rueda.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 10, REPARACION ACOPLADO SPEND ¾   TN FV: 9491.

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Acoplado Spend ¾ TN FV: 9491 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). FRENOS

- Reparación integral de freno (cambio de cable, palanca, cintas y resortes).

2). TRACCIÓN

- Cambio de los rodamientos de puntas de eje.

- Cambio de seguros de punta de eje, tuerca, arandela y seguro.

- Cambio de neumáticos, protector y cámara  (fecha de fabricación 2018).

- Reemplazo de tres (3) neumáticos.

3). ELÉCTRICO

- Cambio de ficha playban (macho y hembra) y cableado.

- Cambio de faros y ojos de gato.

4). CARROCERIA

- Cambio de hoja de maestra.

- Inspección/curvado de los elásticos.

- Cambio de las grampas del paquete de elásticos.

- Cambio de bujes de paquete de elásticos pernos y seguros de perno.

- Arenado integral de carrocería y chasis.

- Reparación integral de carrocería y chasis (incluirá reparación de chapa y pintado integral del mismo con color similar al actual).

- Recambio de maderas de la jaula y parantes.

- Cambio de lona plástica y soga.

- Reemplazo de la totalidad de los alemites de engrase.

- Colocación de cadenas de seguridad y ganchos.

- Pintado de Nº de chasis.

- Verificación/reparacion del soporte de pata.

- Cambio de la totalidad de los espárragos y tornillos de rueda.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 11, REPARACION ACOPLADO SPEND ¾   TN FV: 9875.

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Acoplado Spend ¾ TN FV: 9875 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). FRENOS

- Reparación integral de freno (cambio de cable, palanca, cintas y resortes).

2). TRACCIÓN

- Cambio de los rodamientos de puntas de eje.

- Cambio de seguros de punta de eje, tuerca, arandela y seguro.

- Cambio de neumáticos, protector y cámara  (fecha de fabricación 2018).

- Reemplazo de tres (3) neumáticos.

3). ELÉCTRICO

- Cambio de ficha playban (macho y hembra) y cableado.

- Cambio de faros y ojos de gato.

4). CARROCERIA

- Cambio de hoja de maestra.

- Inspección/curvado de los elásticos.

- Cambio de las grampas del paquete de elásticos.

- Cambio de bujes de paquete de elásticos pernos y seguros de perno.

- Arenado integral de carrocería y chasis.

- Reparación integral de carrocería y chasis (incluirá reparación de chapa y pintado integral del mismo con color similar al actual).

- Recambio de maderas de la jaula y parantes.

- Cambio de lona plástica y soga.

- Reemplazo de la totalidad de los alemites de engrase.

- Colocación de cadenas de seguridad y ganchos.

- Pintado de Nº de chasis.

- Verificación/reparación del soporte de pata.

- Cambio de la totalidad de los espárragos y tornillos de rueda.

DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 12, REPARACION ACOPLADO SPEND ¾   TN FV: 9840

ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Acoplado Spend ¾ TN FV: 9840 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

1). FRENOS

- Reparación integral de freno (cambio de cable, palanca, cintas y resortes).

2). TRACCIÓN

- Cambio de los rodamientos de puntas de eje.

- Cambio de seguros de punta de eje, tuerca, arandela y seguro.

- Cambio de neumáticos, protector y cámara  (fecha de fabricación 2018).

- Reemplazo de tres (3) neumáticos.

3). ELÉCTRICO

- Cambio de ficha playban (macho y hembra) y cableado.

- Cambio de faros y ojos de gato.

4). CARROCERIA

- Cambio de hoja de maestra.

- Inspección/curvado de los elásticos.

- Cambio de las grampas del paquete de elásticos.

- Cambio de bujes de paquete de elásticos pernos y seguros de perno.

- Arenado integral de carrocería y chasis.

- Reparación integral de carrocería y chasis (incluirá reparación de chapa y pintado integral del mismo con color similar al actual).

- Recambio de maderas de la jaula y parantes.

- Cambio de lona plástica y soga.

- Reemplazo de la totalidad de los alemites de engrase.

- Colocación de cadenas de seguridad y ganchos.

- Pintado de Nº de chasis.

- Verificación/reparación del soporte de pata.

- Cambio de la totalidad de los espárragos y tornillos de rueda.

LOS COMPONENTES UNA VEZ MONTADOS EN EL VEHICULO TENDRA UNA GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE UN PERIODO DE UN (1) AÑO, LO CUAL LA EMPRESA SE DEBERA HACER CARGO DE CUALQUIER DEFECTO DE MAL FUNCIONAMIENTO.

En todos los casos, al arribar a los ítems descriptos, el contratista deberá informar al jefe de la División Central de Mantenimiento de Medios de la AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL al teléfono 02932 487765/69.

El ADJUDICATARIO obligatoriamente, una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos/ servicios, más prórrogas (si las hubiese), solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material, exponiendo en ese momento para un exhaustivo y efectivo control, un informe detallado para cada vehículo de las tareas y de todos los repuestos que debieron ser reemplazados para lograr el óptimo funcionamiento.

Todas las partes que sean reemplazadas, serán etiquetadas con el número de vehículo/remolque y entregadas en la AGRUPACIÓN SERVICIO DE CUARTEL.

Dicho informe, de tareas y repuestos utilizados, obligatoriamente deberá ser entregado adjunto a la factura, el cual formara parte del historial de cada vehículo y servirá de fundamento para acreditar y / o exigir el cumplimiento de garantías, no menor a seis meses, sobre los trabajos/ servicios contratados y de los repuestos reemplazados provistos por el adjudicatario.

# Text boxes

GUSTAVO EDUARDO CORDERO

CAPITAN DE NAVIO IM

JEFE DE ESTADO MAYOR