ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar como mandatario lo descripto en las Especificaciones Técnicas.

- El precio comprenderá el total del material y servicio solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluido gastos de entrega.

- Estado del material provisto en el servicio requerido debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono. Estas características deben ser coordinadas con el contratante. Ante cualquier controversia respecto a la especificación del material que deberá proveer el contratista, la misma se adjuntará mediante nota en el formulario de visita de obra. Los materiales proporcionados por el contratista, para realizar los presentes trabajos deben ser de marca homologada de acuerdo a NORMAS IRAM, de primera marca y calidad, reconocida en el ámbito nacional.

- A efectos de evaluar la capacidad técnica y experiencia del oferente, deberá presentar junto con la oferta antecedentes en trabajos de similar envergadura. A tal fin, los antecedentes podrán acreditarse mediante copias de órdenes de compra, facturas conformadas y/o actas de recepción de trabajos finalizados.

- La Inspección de Obra determinará si el material retirado debe ser entregado al personal del DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA-DIVISION ALCALDIA de la BASE I. M. BATERIAS, o cargados, transportados y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de esta Base y la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final, cumpliendo con la reglamentación en orden municipal, provincial  o nacional.

- Plazo de las tareas: el plazo será de SETENTA (70) DIAS CORRIDOS para cada renglón, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada que se producirá con la notificación fehaciente de la Orden de Compra librada en su favor por la ARMADA. La fecha de iniciación será documentada por la Inspección con un acta de inicio de obra.

- Visita de obra: el Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar donde se realizarán los trabajos, porque de esta forma, podrá observar in-situ, los detalles constructivos, ya que es la única forma de evaluar los trabajos a realizar; para así tomar un detallado conocimiento del mismo y sobre la base de esa inspección, al estudio de los planos correspondientes y a la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente, deberá entregar el correspondiente certificado de visita realizada. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.

- GARANTÍA TÉCNICA. Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicarán, expresamente, el plazo -no inferior a TRES (3) años-, (por renglón y/o casa a reparar)contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del  servicio recibido por MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES DE LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS FISCALES Nº 12, 70, 71 y 72 DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA BATERIAS, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa- las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente. En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso "j", del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

- Cronograma de las tareas: El Adjudicatario presentará obligatoriamente en el momento del retiro de la orden de compra un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase-Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-03613-0001 | Reparación infraestructura- Rep. Infraestructura OBSERVACIONES: REPARACION INTEGRAL DE LA VIVIENDA Nº 12 DEL BARRIO DE OFICIALES, DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS. | SERV | 1. |
| 2 | 331-03613-0001 | Reparación infraestructura- Rep. Infraestructura OBSERVACIONES: REPARACION INTEGRAL DE LA VIVIENDA Nº 70 DEL BARRIO DE SUBOFICIALES, DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS. | SERV | 1. |
| 3 | 331-03613-0001 | Reparación infraestructura- Rep. Infraestructura OBSERVACIONES: REPARACION INTEGRAL DE LA VIVIENDA Nº 71 DEL BARRIO DE SUBOFICIALES, DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS. | SERV | 1. |
| 4 | 331-03613-0001 | Reparación infraestructura- Rep. Infraestructura OBSERVACIONES: REPARACION INTEGRAL DE LA VIVIENDA Nº 72 DEL BARRIO DE SUBOFICIALES, DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS. | SERV | 1. |

OBJETO:

La presente tiene por objeto contratar el servicio de la mano de obra y la provisión de materiales, herramientas, útiles, equipos, y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para efectuar la REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS FISCALES Nº 12, 70, 71 y 72 DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS.

TRABAJOS Y MATERIALES:

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a la visita Obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, a las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y a las reglas del buen construir.

El Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos materiales serán aprobados por la Inspección.

No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor calidad, al sólo juicio de la Inspección.

Todos los materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido correctamente instalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento no sea totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin uso anterior.

El Contratista será el único responsable de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales o superiores en tipo, textura, apariencia y calidad.

TRABAJOS A EJECUTAR:

RENGLÓN Nº1: REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VIVIENDA Nº 12 DEL BARRIO DE OFICIALES, DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS

- CUBIERTA Y DESAGÜE PLUVIAL (corresponde al 25 % del total del renglón)

Deberá retirar toda la cubierta existente de tejas coloniales, dejando libre la estructura principal y secundaria del techo. Finalizada la debida limpieza de la estructura se dispondrá a aplicarle un recubrimiento protector (barniz), en cantidad mínima de dos manos. Se realizarán los cambios de piezas necesarios en su estructura principal y/o secundaria según sea necesario para mantener y garantizar las características estructurales de dicho elemento constructivo resistente, utilizando madera de Pino Paraná. Todos los refuerzos y modificaciones necesarias que se debieran realizar en la estructura existente están incluidos en este ítem y no podrán ser tomados ni reclamados por la Contratista como un adicional.

Se realizará una exhaustiva verificación de todos los elementos de unión de cada componente de la estructura, para así garantizar el correcto anclaje, fijación, amure, abulonamiento, clavado, atornillado etc. entre partes de un mismo elemento o entre elementos resistentes. Devolviéndole de esta manera las condiciones resistentes y para lo que fue concebido dicha estructura.

Proveerá y colocará un aislante térmico e hidrófugo (membrana) de 10 mm de espesor, con espuma de polietileno o burbujas de aire, con una cara aluminizada colocada hacia arriba, sostenida mediante una malla plástica a la estructura. Como cubierta proveerá y colocará chapa trapezoidal prepintada color negro calibre N°25, respetando la cantidad de faldones existentes, con sus respectivas pendientes. Las chapas se fijarán a las clavaderas con tornillos autoperforantes.

Proveerá y colocará todo elemento de cierre necesario como ser cumbreras, cenefas laterales y frontales, para brindar la hermeticidad requerida. Se solaparán y fijarán adecuadamente completando con el sellado, utilizando productos siliconados y/o poliuretánicos no vulnerables a las inclemencias exteriores.

Proveerá y colocará canaletas de desagüe pluvial modelo americana, embudos para los extremos, conductos verticales de descarga, codos a nivel de piso, uniones, acoples, soportes y abrazaderas. Deberán ser fabricadas en chapa galvanizada pre pintada color negro, calibre Nº25. Las canaletas se colocarán en todos los encuentros internos de faldones y en los bordes inferiores de los faldones, evitando la caída libre del agua de lluvia sobre los muros.

Será a cargo del Contratista la poda de las ramas de los árboles que caen sobre la cubierta.

- INSTALACION DE GAS (corresponde al 2 % del total del renglón)

Se cumplirán estrictamente las reglamentaciones vigentes de CAMUZZI Gas Pampeana y ENARGAS, así como también las indicaciones que imparta la Inspección.

El contratista efectuará la provisión de materiales e instalación, utilizando caños y accesorios para conducción de gas, con estructura interna de acero y tubería externa de polietileno, de primera calidad, tipo Sigas Thermofusion o similar. Los diámetros de la cañería deberán ser calculados por un gasista matriculado, en función del consumo (kcal/h) definitivo. Deberá entregar una planilla de cálculo y plano en planta de la instalación.

La instalación de gas se ejecutará totalmente embutida a partir del nicho existente, debiendo además realizarse la reconstrucción integral del mismo, con su respectiva puerta reglamentaria, incluyendo la provisión y colocación del regulador de gas y medidor.

En la vivienda se deberán proveer e instalar:

- Una (1) Cocina de cuatro hornallas y con horno, tipo Longvie.

- Un (1) Termotanque de 120 litros de capacidad, tipo Rheem, para gas natural, 268 l/h de recuperación, consumo de 7.500 kcal/hora (diámetro de conducto de gases 3”, conexiones de A.F. y A.C. 3/4”, conexión de gas 3/8”). Se instalará en el Lavadero (local “Servicio Entrada”).

- Una (1) Caldera para el sistema de calefacción por agua caliente (el Contratista deberá efectuar la reparación integral de la caldera existente).

El conducto de evacuación de gases de la combustión del termotanque será de acuerdo a la normativa vigente, así como las rejillas de aporte de aire.

Provisión y colocación de llaves de paso, tipo FV, para el corte de cada uno de los artefactos instalados.

Toda superficie afectada por los trabajos de la instalación de gas, se deberá normalizar perfectamente en un todo de acuerdo a lo existente.

Una vez terminados los trabajos, en presencia del personal de Inspección, el Contratista deberá someter las instalaciones a las siguientes pruebas:

a) De hermeticidad: Inyectando aire a presión en las cañerías y artefactos.

b) De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de los artefactos y retirados los tapones se comprobará por la falta de salida de aire, las obstrucciones que pudiera haber.

- INSTALACION DE CALEFACCIÓN (corresponde al 3 % del total del renglón)

El Contratista deberá poner en funcionamiento el sistema existente de calefacción por agua caliente con radiadores.

Deberá proveer la mano de obra, materiales, herramientas y cualquier  otro elemento que aunque no esté expresamente mencionado, sea necesario para efectuar la reparación integral de la instalación completa de calefacción por agua caliente, compuesta por:

* Caldera, incluyendo sus elementos de control, regulación y seguridad.

* Radiadores de hierro fundido, el Contratista deberá efectuar el purgado de los mismos.

* Tuberías de alimentación y retorno de agua.

* Bomba circuladora y vaso de expansión, de no estar incluidos en la caldera. Deberá tener en cuenta la instalación eléctrica para alimentación a 220V del accionamiento de la bomba circuladora.

* Otros: válvulas de corte, ventilaciones, accesorios, así como todo elemento que fuera necesario para la puesta en marcha y correcto funcionamiento del sistema de calefacción por agua caliente, de toda la vivienda.

Finalizada la obra, para su aprobación el contratista realizará ante la Inspección la prueba completa del sistema.

- INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL (corresponde al 5 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá realizar la instalación del desagüe cloacal de todos los artefactos sanitarios de la vivienda (cocina, dos baños y lavadero, incluir en este último la descarga del lavarropas). Proveerá y utilizará cañerías y accesorios de PVC reforzado de 3,2 mm de espesor, de los diámetros (40 mm, 50 mm, 63 mm y 110 mm), según corresponda, garantizando la perfecta estanqueidad y escurrimiento del efluente.

Proveerá e instalará una cámara grasera de PVC reforzado para la descarga de la pileta de cocina.

El contratista deberá levantar el piso y contrapiso que fuera necesario, para retirar las cañerías existentes, y realizar el nuevo tendido. Toda superficie afectada por los trabajos de la instalación cloacal, se deberá normalizar perfectamente en un todo de acuerdo a lo existente.

El Adjudicatario deberá además realizar, la limpieza integral del sistema cloacal desde la cámara de inspección hasta su conexión con la colectora. Reparando (cuando fuera posible) y/o reemplazando los elementos dañados, como tramos de cañería y/o cámaras de inspección con sus tapas y contratapas, ya sea porque se encuentren rotas, rajadas y/o faltantes.

  - Sistema primario y secundario

Deberá efectuar la reparación integral de las cámaras de inspección, quedando en condiciones de hermeticidad. Acondicionando los cojinetes con cemento  alisado, base de hormigón armado y su interior será revocado con mortero impermeable, debiendo quedar liso, sin huecos, protuberancias o fallas. Deberá tener doble tapa hermética con sus correspondientes “asas”.

Los tramos de cañería principal deberán tener una pendiente que se encuentre entre la máxima de 1:20 (5cm por metro) y la mínima de 1:60 (1,6cm por metro).

Proveerá e instalará nuevas piletas de piso abiertas (P.P.A), bocas de acceso (B.A.) y rejillas (R.). Se deberá asegurar el perfecto escurrimiento del agua hacia las rejillas en todos los pisos de los locales.

  - Ventilación

La ventilación del sistema de desagüe cloacal, se ejecutará con el mismo material y marca que las cañerías de desagües primarios. Los conductos de ventilación podrán tener como máximo dos desvíos en todo su recorrido en altura, rematando en un sombrerete. Serán fijados al muro exterior mediante grampas metálicas tipo omega y abrazaderas, separadas una distancia no mayor a 1,00 m; hasta una altura que supere en 1,50m como mínimo la última abertura.

  - Inspecciones y pruebas

Se ejecutarán todas las pruebas que solicite la Inspección en el sistema de desagüe cloacal (pruebas hidráulicas).

Las pruebas serán preparadas por el Contratista y se practicarán en presencia de la Inspección, poniendo en conocimiento de la misma con anticipación.

La Inspección exigirá que se practiquen como mínimo las siguientes tareas:

Prueba hidráulica de todo el sistema cloacal, incluso cámaras de inspección, piletas de patio y bocas de acceso. La cañería de este sistema se probará hidráulicamente en descubierto.

Una vez terminada la obra y antes de proceder a su recepción provisional, se procederá a realizar una prueba para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y artefactos.

El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamación alguna.

- INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE (corresponde al 10 % del total del renglón)

El contratista deberá proveer e instalar la cañería de agua fría, conectándose desde un tramo en buen estado de conservación de la red principal de agua, para alimentar un tanque de reserva, y desde allí la totalidad de los artefactos sanitarios y un termotanque. Provisión de cañería de agua caliente a los artefactos desde el termotanque. También deberá realizar la instalación de la cañería para la alimentación de canillas para riego.

La instalación de agua será embutida, utilizará caños y accesorios de polipropileno tipo IPS (línea verde), unidos por sistema de termo-fusión. Proveerá e instalará llaves de paso esféricas de bronce.

Provisión e instalación de un (1) tanque de reserva, de polietileno tricapa, de 850 litros, tipo Aquatank, con llaves esféricas. El contratista deberá proveer e instalar una estructura metálica, para apoyo del depósito de agua, en el contrafrente de la vivienda. La base del tanque, deberá ser apoyada sobre una superficie uniforme y a una altura mínima de 4 metros, para que se cumplan las cargas mínimas para bajadas en todos los artefactos sanitarios.

  - Servicio de agua fría

Las cañerías de distribución en los recintos sanitarios se colocarán en los muros, no permitiéndose su ubicación embutidas en el contrapiso. Estas tuberías serán colocadas de forma que en ningún caso se produzcan sifones que obstaculicen el normal funcionamiento de la instalación.

  - Servicio de agua caliente

La instalación de agua caliente será desde el termotanque, cuyas características se describen en el inciso 2. “Instalación de Gas”. Será alimentado, por una derivación de la columna de bajada independientemente de la distribución de agua fría. Se ejecutará en cañería de polipropileno con unión por termo-fusión, de la misma marca que la utilizada en la instalación de agua fría.

  - Llaves de paso

Las llaves de paso serán tipo FV. En la cañería de distribución interna dentro de los locales sanitarios, para el corte de paso de agua en cada local, las llaves de paso serán del tipo globo a válvula suelta, de bronce y llevarán campana cromada.

En el arranque de las bajadas, demás instalaciones generales y en la conexión al termotanque, se utilizarán válvulas esclusas, del mismo diámetro que la cañería.

  - Cañerías para distribución de agua

El Contratista elegirá los caños y accesorios entre las siguientes marcas: Acqua Sistem, IPS o similar, con unión por termo-fusión.

Las conexiones con la grifería u otro tipo de cañería roscada, se realizarán con piezas de polipropileno con insertos metálicos de rosca cilíndrica.

  - Protección y aislación de las cañerías

Cañerías a la intemperie: No se permitirá el uso de tuberías de polipropileno a la intemperie, expuestas a los rayos solares. Se colocarán fundas especiales para tal fin, del diámetro correspondiente a la cañería.

Cañerías bajo tierra de agua fría o caliente: En estos casos, estas cañerías se alojarán con el recubrimiento correspondiente y en canaletas impermeables de albañilería, con dimensiones adecuadas al diámetro de aquéllas.

  - Inspecciones y pruebas

Las pruebas serán preparadas por el Contratista y se practicarán en presencia de la Inspección, poniendo en conocimiento de la misma con anticipación.

Prueba de funcionamiento de presiones y caudales en artefactos sanitarios antes de tapar las canaletas de las cañerías embutidas de alimentación y distribución de agua fría y caliente.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (corresponde al 9 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá realizar la instalación eléctrica de la vivienda en su totalidad, tanto interior como exterior (a partir del medidor/ buzón de alimentación exterior), retirando la instalación eléctrica existente. Luego deberá reemplazar todos los elementos componentes de la misma, incluyendo el medidor con su respectiva máscara protectora de policarbonato.

  - Alcance de los trabajos

Los trabajos a efectuar incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipos, pruebas y puesta en marcha, para la ejecución de las instalaciones eléctricas completas, conforme a su fin incluyendo además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.

  - Especificaciones de materiales

Todos los materiales y equipos que se incorporen o sean utilizados en las obras serán nuevos, y de primera calidad.

Las especificaciones técnicas del sistema eléctrico estarán regidas por la Reglamentación para la Ejecución de Instalación Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA 90364-7-771 edición 2006) o vigentes. En la ejecución de las tareas se deberá respetar estrictamente la reglamentación vigente de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta.

  - Cañería y cajas

Las cañerías del sistema eléctrico a utilizar deberán ser embutidas, de caño semirrígido color azul, de 20 mm de diámetro mínimo.

Los caños se unirán entre sí mediante accesorios adecuados, que no disminuyan su sección interna, que no generen discontinuidad alguna que pueda dificultar la colocación de los conductores y que aseguren su protección mecánica.

Las vinculaciones entre cañerías y cajas, salvo donde se indique lo contrario, deberán efectuarse mediante conectores acordes a la cañería a utilizar.

Las instalaciones de cañerías eléctricas deben estar a una distancia mínima de 30cm de la cañería de gas o cualquier otro servicio.

Las cajas serán metálicas (para cañería embutida).

  - Conductores

Para todos los circuitos se usarán cables de cobre, según secciones que surjan del cálculo, con aislación de PVC, tipo anti-llama, no giroscópico ni productor de humos.

Se adoptan los siguientes criterios de secciones mínimas: Circuitos de iluminación: 1,5mm2; de tomacorrientes 2,5 mm2; alimentaciones a tableros seccionales de unidades: 4 mm2.

  - Llaves, pulsadores y tomacorrientes

Los bastidores, tapas, módulos de interruptores tipo tecla y tomacorrientes serán de tipo Jeluz línea Verona, color blanco.

Serán llaves interruptoras de corte unipolar del tipo a tecla.

En las áreas exteriores, los dispositivos serán aptos para uso en intemperie, con caja de protección.

  - Tableros eléctricos

Provisión e instalación de tablero eléctrico, con sus  protecciones eléctricas, compuestas por un disyuntor diferencial con sensibilidad 30mA y un interruptor termo-magnético tipo Sica por cada circuito.

  - Luminarias

El Contratista deberá reemplazar todos los artefactos de iluminación interior y exterior, con sus correspondientes lámparas.

En el interior de la vivienda colocará pantallas de policarbonato colgante, con lámpara de bajo consumo de 20 watts, color blanco, tipo Osram. Como excepción, en los baños colocará artefactos estancos con grado de protección IP 65, con sus respectivas lámparas.

Los artefactos para iluminación exterior, deberán ser estancos para polvo y agua, con tulipa de vidrio o policarbonato transparente y de tamaño suficiente para alojar la lámpara, deben incluir las lámparas de bajo consumo de 20 watts, color blanco, tipo Osram.

  - Puesta a tierra

En el tablero general se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación, tomas de tierra de tomacorrientes, etc. Esta barra deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra. El cable de puesta a tierra será siempre de vaina verde-amarilla y de sección mínima de 2,5 mm2. Este conductor deberá recorrer todas las cañerías, para la puesta a tierra de todas las partes metálicas que puedan quedar bajo tensión. La jabalina deberá ser acorde en diámetro y longitud, a lo establecido por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) para estas instalaciones eléctricas.

- REPARACIÓN DE CIELORRASOS (corresponde al 4 % del total del renglón)

Se deberán reparar integralmente los cielorrasos en el interior y exterior de la vivienda, especialmente aquellos en los que se observen fisuras, manchas de humedad o elementos deteriorados, en un todo de acuerdo a los materiales y técnicas constructivas existentes. Retirar el material suelto, como capas de pintura, presentes en el cielorraso, y acondicionar hasta lograr una perfecta terminación para su posterior pintado.

Provisión y colocación de placas tipo Durlock en los sectores donde se encuentre la estructura de madera a la vista. Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla tipo Durlock.

- PISOS Y ZÓCALOS (corresponde al 7 % del total del renglón)

El Contratista deberá completar las piezas faltantes de baldosas y zócalos del piso de granito existente (en los sectores que no será reemplazado), y luego ejecutar el pulido del mismo, asegurando la correcta finalización del trabajo. También deberá efectuar la restauración de los pisos de madera y completar los zócalos faltantes, con materiales de iguales características al existente.

El contratista deberá proveer y colocar el piso cerámico de los locales “Baño Principal”, “Baño de Servicio” y de los sectores que resulten afectados por el reemplazo de la cañería de desagüe cloacal, respetando las siguientes indicaciones.

Proceder a reparar, rellenar, rehacer y nivelar los contrapisos y carpetas de material cementicio. Luego se colocarán nuevos pisos y zócalos (deberá poseer el mismo nivel que el resto de los locales), serán cerámicos, monococción, de alto tránsito, de 30cm x 30cm, de primera marca y calidad, en tonalidad clara, previa aprobación por parte de la Inspección de la muestra suministrada por el contratista.

En todos los casos aplicará adhesivo impermeable, posteriormente se rellenarán las juntas, con pastina a tono, utilizando productos de primera marca y calidad. En el perímetro de transición entre piso existente y nuevo, deberá colocar solías de bronce o acero inoxidable.

Todos los locales deberán quedar al mismo nivel de piso, ser continuos, no poseer interrupciones ni acordonamientos.

El contratista deberá reparar la vereda perimetral de baldosas tipo vainilla, su contrapiso y borde guarda canto de hormigón. Empleando las técnicas y recaudos necesarios para poner en condiciones idénticas al original, en dimensiones y calidad. Sólo se reutilizará material (baldosas) previa aprobación de la Inspección de Obra.

- REVOQUES (corresponde al 5 % del total del renglón)

El contratista deberá verificar y reparar los muros interiores y exteriores que estén sometidos a humedad, filtraciones provenientes del exterior, descascaramiento, etc. En fisuras o anomalías estructurales, se realizará su reparación picando dichos revoques hasta llegar a los ladrillos y se realizarán las trabas o anclajes necesarios a fin de solucionar dichas averías. En caso de fisuras en encuentros de paredes o en uniones de hormigón y mampostería, se deberá picar el revoque, colocar material desplegable y realizar nuevamente el revoque para acondicionar la superficie.

Deberá realizar el hidrolavado en el exterior de los muros hasta quedar perfectamente limpia toda la superficie, retirando toda suciedad, material suelto y hongos producidos por la humedad.

Deberá normalizar y uniformar los revoques gruesos y finos de las paredes de la vivienda en general.

En los muros de los locales “Baño Principal”, “Baño de Servicio” (en todas las paredes) y en “Lavadero” y “Cocina” (paredes de mesadas), se retirarán los revestimientos existentes, se picarán los revoques hasta llegar al ladrillo y ejecutarán nuevos revoques gruesos, perfectamente aplomados y preparados para recibir el revestimiento.

- REVESTIMIENTO (corresponde al 4 % del total del renglón)

# En los muros mencionados en el último párrafo del ítem anterior, el Contratista proveerá y colocará revestimiento cerámico en tonalidad clara, tipo San Lorenzo línea Derby Gris de 20cm x 30cm, hasta 2,00m desde nivel de piso. En la ejecución de esta tarea se utilizará adhesivo tipo Klaukol impermeable.

Las juntas se sellarán con pastina a tono, de primera marca. En todas las aristas y cantos vivos del revestimiento (incluida la parte superior de éste en su encuentro con la pared), se deberá colocar una varilla plástica guarda canto a tono.

Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:

La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

En correspondencia con las partes expuestas de las instalaciones, los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, deficientes, o defectos provocados por el corte.

Las juntas de los revestimientos tendrán una perfecta nivelación y verticalidad.

Ninguna pieza de cerámica deberá sonar a hueco una vez colocada.

Si la Inspección constatara el incumplimiento de alguno de los requisitos citados podrá ordenar el retiro y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

- AMUEBLAMIENTO, GRIFERÍA, ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (corresponde al 9 % del total del renglón)

El Contratista deberá entregar los locales con los siguientes artefactos y accesorios, nuevos, cuyas características y cantidades serán:

Cocina:

El contratista deberá completar los elementos faltantes o deteriorados (ej: bisagras, tiradores, marcos, puertas, estantes, etc.) del amueblamiento de cocina (bajomesada y alacena).

La nueva mesada a proveer y colocar por el Adjudicatario, será de dos tramos, de iguales dimensiones totales que la existente, la que contendrá la nueva pileta de cocina, también a proveer por el Contratista. Será de granito, color gris mara, de 2,5 cm de espesor, sostenida en su parte frontal por un perfil ángulo de alas iguales de 2” x 1/4", perfectamente nivelada y empotrada en los muros laterales como mínimo 1,5 cm, sellando perfectamente la unión entre ella y el sector contra la pared.

La pileta de cocina será de acero inoxidable, rectangular, de 0,44m de largo x 0,34m de ancho x 0,18m de profundidad, convenientemente pegada en el perímetro de contacto.

Provisión e instalación de un (1) Juego de grifería para pileta de cocina, de dos llaves y pico mezclador móvil, tipo FV.

Lavadero:

Un (1) Juego de grifería para lavadero, de dos llaves y pico mezclador móvil, tipo FV.

Baño Principal:

Un (1) Inodoro pedestal de losa blanca, corto, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Depósito de colgar de losa blanca, tipo Ferrum, línea Andina.

Una (1) Tapa y asiento de inodoro, de fibra de madera moldeada de alta densidad, tipo Ferrum,  línea Andina.

Un (1) Bidet de losa blanca, de 3 agujeros, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Lavatorio de 3 agujeros y una (1) Columna de losa blanca, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Botiquín espejo tríptico, con laqueado al poliuretano color blanco, ubicado por encima del lavatorio.

Un (1) Barral esquinero de acero inoxidable, juego de ganchos y cortina para ducha color blanco.

Un (1) Juego de grifería para lavatorio, de dos llaves y pico mezclador, tipo FV, colección Allegro.

Un (1) Juego de grifería para bidet, de dos llaves y transferencia, tipo FV, colección Allegro.

Un (1) Juego de grifería para ducha, de dos llaves y transferencia, tipo FV, colección Allegro, se instalará el cuadro embutido, brazo y flor articulada.

Un (1) Juego de accesorios para baño de acero inoxidable, de 7 piezas (un porta rollo para papel higiénico, dos jaboneras, un toallero barral, un toallero circular, un porta-cepillos, un perchero).

El Contratista retirará la bañera existente y construirá un zócalo anti-derrame de 8 cm de altura, que estará revestido en todas sus caras utilizando idéntico material a los pisos.

Baño de Servicio:

Un (1) Inodoro pedestal de losa blanca, corto, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Depósito de colgar de losa blanca, tipo Ferrum, línea Andina.

Una (1) Tapa y asiento de inodoro, de fibra de madera moldeada de alta densidad, tipo Ferrum,  línea Andina.

Un (1) Lavatorio de 3 agujeros y una (1) Columna de losa blanca, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Botiquín espejo, con laqueado al poliuretano color blanco, ubicado por encima del lavatorio.

Un (1) Juego de grifería para lavatorio, de dos llaves y pico mezclador, tipo FV, colección Allegro.

Un (1) Juego de grifería para ducha, de dos llaves y transferencia, tipo FV, colección Allegro, se instalará el cuadro embutido, brazo y flor articulada.

Un (1) Barral esquinero de acero inoxidable, juego de ganchos y cortina para ducha color blanco.

Un (1) Juego de accesorios para baño de acero inoxidable, de 7 piezas (un porta rollo para papel higiénico, dos jaboneras, un toallero barral, un toallero circular, un porta-cepillos, un perchero).

La conexión de los artefactos a la línea será mediante chicotes metálicos.

- ABERTURAS (corresponde al 3 % del total del renglón)

El contratista procederá a recorrer y reparar integralmente todas las aberturas exteriores e interiores existentes en la vivienda (inclusive los armarios), que así lo requieran a criterio de la Inspección. Realizará las tareas que sean necesarias para su perfecto funcionamiento y apertura,  incluyendo el reemplazo (en un todo similar a lo existente) de hojas, marcos, cortinas, persianas, bisagras, herrajes, cerraduras, picaportes, manijas, bocallaves, vidrios, contravidrios, fallebas, sistemas de aperturas, estantes, tiradores, etc., que se encuentren faltantes o en regular / mal estado. Las cerraduras exteriores deberán ser doble paleta tipo Acytra. Deberá entregar 2 llaves por cada cerradura.

Las telas mosquiteras se deberán reemplazar por nuevas en todas las aberturas.

Los vidrios estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección. Será por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes de la Recepción Provisional de la Obra.

A todas las aberturas se les deberá retirar la totalidad de la pintura que posean (incluye marcos, hojas, marcos de mosquiteros, rejas, rejillas de ventilación, etc.), hasta dejar expuesto el material original, para luego preparar convenientemente las superficies y aplicar una mano de fondo y tres manos de esmalte sintético, color blanco, tipo Alba o Tersuave.

- PINTURA (corresponde al 14 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá efectuar el pintado integral de la vivienda, de muros interiores y exteriores (incluso cercos), cielorrasos, aberturas, y de todo elemento existente en la misma, previa reparación y preparación de las superficies.

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección. Se deberán utilizar primeras marcas, tipo Alba o Sherwin Williams.

Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección.

En la totalidad de las paredes interiores, se deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos de pintura látex lavable, de color blanco.

En la totalidad de los cielorrasos y en las paredes de baño sobre el revestimiento cerámico, deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos manos de pintura látex anti-hongo para interiores, de color blanco.

En la totalidad de las paredes exteriores, se deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos de pintura látex acrílico para exteriores, de color ocre.

Todo elemento metálico o de madera deberá ser limpiado mediante medios mecánicos, para recibir la aplicación de dos manos de esmalte sintético brillante, de color blanco.

Los trabajos preliminares a cumplir por el Contratista son la limpieza de la superficie quitando toda presencia de pintura anterior, rasqueteando, lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de cerda o viruta mediana y barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecución de los trabajos, en caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección.

Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicación en contrario de la Inspección.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc.

RENGLÓN Nº2: REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VIVIENDA Nº 70 DEL BARRIO DE SUBOFICIALES, DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS

- CUBIERTA Y DESAGÜE PLUVIAL (corresponde al 25 % del total del renglón)

Deberá retirar toda la cubierta existente, dejando libre la estructura principal y secundaria del techo. Finalizada la debida limpieza de la estructura se dispondrá a aplicarle un recubrimiento protector (barniz), en cantidad mínima de dos manos. Se realizarán los cambios de piezas necesarios en su estructura principal y/o secundaria según sea necesario para mantener y garantizar las características estructurales de dicho elemento constructivo resistente, utilizando madera de Pino Paraná. Todos los refuerzos y modificaciones necesarias que se debieran realizar en la estructura existente están incluidos en este ítem y no podrán ser tomados ni reclamados por la Contratista como un adicional.

Se realizará una exhaustiva verificación de todos los elementos de unión de cada componente de la estructura, para así garantizar el correcto anclaje, fijación, amure, abulonamiento, clavado, atornillado etc. entre partes de un mismo elemento o entre elementos resistentes. Devolviéndole de esta manera las condiciones resistentes y para lo que fue concebido dicha estructura.

Proveerá y colocará un aislante térmico e hidrófugo (membrana) de 10 mm de espesor, con espuma de polietileno o burbujas de aire, con una cara aluminizada colocada hacia arriba, sostenida mediante una malla plástica a la estructura. Como cubierta proveerá y colocará chapa trapezoidal prepintada color negro calibre N°25, respetando la cantidad de faldones existentes, con sus respectivas pendientes. Las chapas se fijarán a clavaderas con tornillos autoperforantes. El alero del porch de la vivienda, también se encuentra incluido en este ítem, debiendo reemplazar las cenefas y vigas de madera.

Proveerá y colocará todo elemento de cierre necesario como ser cumbrera, cenefas laterales y frontales, para brindar la hermeticidad requerida. Se solaparán y fijarán adecuadamente completando con el sellado, utilizando productos siliconados y/o poliuretánicos no vulnerables a las inclemencias exteriores.

Proveerá y colocará canaletas de desagüe pluvial modelo americana, embudos para los extremos, conductos verticales de descarga, codos a nivel de piso, uniones, acoples, soportes y abrazaderas. Deberán ser fabricadas en chapa galvanizada pre pintada color negro, calibre Nº25. Las canaletas se colocarán en todos los encuentros internos de faldones y en los bordes inferiores de los faldones, evitando la caída libre del agua de lluvia sobre los muros.

Será a cargo del Contratista la poda de las ramas de los árboles que caen sobre la cubierta.

- INSTALACION DE GAS (corresponde al 5 % del total del renglón)

Se cumplirán estrictamente las reglamentaciones vigentes de CAMUZZI Gas Pampeana y ENARGAS, así como también las indicaciones que imparta la Inspección.

El contratista efectuará la provisión de materiales e instalación, utilizando caños y accesorios para conducción de gas, con estructura interna de acero y tubería externa de polietileno, de primera calidad, tipo Sigas Thermofusion o similar. Los diámetros de la cañería deberán ser calculados por un gasista matriculado, en función del consumo (kcal/h) definitivo. Deberá entregar una planilla de cálculo y plano en planta de la instalación.

La instalación de gas se ejecutará totalmente embutida a partir del nicho existente, debiendo además realizarse la reconstrucción integral del mismo, con su respectiva puerta reglamentaria, incluyendo la provisión y colocación del regulador de gas y medidor.

En la vivienda se deberán proveer e instalar:

- Una (1) cocina de cuatro hornallas y con horno, tipo Longvie.

- Un (1) Termotanque de 80 litros de capacidad, tipo Rheem, para gas natural, 210 l/h de recuperación, consumo de 6.000 kcal/hora (diámetro de conducto de gases 3”, conexiones de A.F. y A.C. 3/4”, conexión de gas 3/8”). Deberá proveer su estructura de apoyo y se deberá adecuar la instalación de agua y gas para colocar el mismo en el local “Lavadero”.

- Un (1) Calefactor de 3.800 kcal/hora, tiro balanceado, para gas natural, tipo Volcán (a instalar en el comedor).

- Dos (2) Calefactores de 2.000 kcal/hora, tiro balanceado, para gas natural, tipo Volcán (a instalar uno en cada dormitorio).

El conducto de evacuación de gases de la combustión del termotanque será de acuerdo a la normativa vigente, así como las rejillas de aporte de aire.

Provisión y colocación de llaves de paso, tipo FV, para el corte de cada uno de los artefactos instalados.

Toda superficie afectada por los trabajos de la instalación de gas, se deberá normalizar perfectamente en un todo de acuerdo a lo existente.

Una vez terminados los trabajos, en presencia del personal de Inspección, el Contratista deberá someter las instalaciones a las siguientes pruebas:

a) De hermeticidad: Inyectando aire a presión en las cañerías y artefactos.

b) De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de los artefactos y retirados los tapones se comprobará por la falta de salida de aire, las obstrucciones que pudiera haber.

- INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL (corresponde al 5 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá realizar la instalación del desagüe cloacal de todos los artefactos sanitarios de la vivienda (incluso la descarga del lavarropas a ubicar en el lavadero) hasta conectar a la cámara de inspección ubicada en el exterior de la vivienda. Proveerá y utilizará cañerías y accesorios de PVC reforzado de 3,2 mm de espesor, de los diámetros (40 mm, 50 mm, 63 mm y 110 mm), según corresponda, garantizando la perfecta estanqueidad y escurrimiento del efluente.

Proveerá e instalará una cámara grasera de PVC reforzado para la descarga de la pileta de cocina.

El contratista deberá levantar el piso y contrapiso que fuera necesario, para retirar las cañerías existentes, y realizar el nuevo tendido. Toda superficie afectada por los trabajos de la instalación cloacal, se deberá normalizar perfectamente en un todo de acuerdo a lo existente.

El Adjudicatario deberá además realizar, la limpieza integral del sistema cloacal desde la cámara de inspección hasta su conexión con la colectora. Reparando (cuando fuera posible) y/o reemplazando los elementos dañados, como tramos de cañería y/o cámaras de inspección con sus tapas y contratapas, ya sea porque se encuentren rotas, rajadas y/o faltantes.

  - Sistema primario y secundario

Deberá efectuar la reparación integral de la cámara de inspección mencionada, quedando en condiciones de hermeticidad. Acondicionando los cojinetes con cemento  alisado, base de hormigón armado y su interior será revocado con mortero impermeable, debiendo quedar liso, sin huecos, protuberancias o fallas. Deberá tener doble tapa hermética con sus correspondientes “asas”.

Los tramos de cañería principal deberán tener una pendiente que se encuentre entre la máxima de 1:20 (5cm por metro) y la mínima de 1:60 (1,6cm por metro).

Proveerá e instalará nuevas piletas de piso abiertas (P.P.A), bocas de acceso (B.A.) y rejillas (R.). Se deberá asegurar el perfecto escurrimiento del agua hacia las rejillas en todos los pisos de los locales.

  - Ventilación

La ventilación del sistema de desagüe cloacal, se ejecutará con el mismo material y marca que las cañerías de desagües primarios. Los conductos de ventilación podrán tener como máximo dos desvíos en todo su recorrido en altura, rematando en un sombrerete. Serán fijados al muro exterior mediante grampas metálicas tipo omega y abrazaderas, separadas una distancia no mayor a 1,00 m; hasta una altura que supere en 1,50m como mínimo la última abertura.

  - Inspecciones y pruebas

Se ejecutarán todas las pruebas que solicite la Inspección en el sistema de desagüe cloacal (pruebas hidráulicas).

Las pruebas serán preparadas por el Contratista y se practicarán en presencia de la Inspección, poniendo en conocimiento de la misma con anticipación.

La Inspección exigirá que se practiquen como mínimo las siguientes tareas:

Prueba hidráulica de todo el sistema cloacal, incluso cámaras de inspección, piletas de patio y bocas de acceso. La cañería de este sistema se probará hidráulicamente en descubierto.

Una vez terminada la obra y antes de proceder a su recepción provisional, se procederá a realizar una prueba para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y artefactos.

El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamación alguna.

- INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE (corresponde al 10 % del total del renglón)

El contratista deberá proveer e instalar la cañería de agua fría, conectándose desde un tramo en buen estado de conservación de la red principal de agua, para alimentar un tanque de reserva, y desde allí la totalidad de los artefactos sanitarios y un termotanque. Provisión de cañería de agua caliente a los artefactos desde el termotanque. También deberá realizar la instalación de la cañería para la alimentación de canillas para riego.

La instalación de agua será embutida, utilizará caños y accesorios de polipropileno tipo IPS (línea verde), unidos por sistema de termo-fusión. Proveerá e instalará llaves de paso esféricas de bronce.

Provisión e instalación de un (1) tanque de reserva, de polietileno tricapa, de 850 litros, tipo Aquatank, con llaves esféricas. El contratista podrá acondicionar y reutilizar (como apoyo del nuevo tanque) la base y laterales del tanque de reserva de agua existente de hormigón armado, ubicado en la cubierta de la vivienda, de encontrarse en buenas condiciones estructurales. Caso contrario deberá proveer e instalar una estructura metálica, para apoyo del depósito de agua, en uno de los laterales de la vivienda. El Contratista deberá garantizar que la base del tanque, quede apoyada sobre una superficie uniforme y a una altura mínima de 4 metros, para que se cumplan las cargas mínimas para bajadas en todos los artefactos sanitarios.

  - Servicio de agua fría

Las cañerías de distribución en los recintos sanitarios se colocarán en los muros, no permitiéndose su ubicación embutidas en el contrapiso. Estas tuberías serán colocadas de forma que en ningún caso se produzcan sifones que obstaculicen el normal funcionamiento de la instalación.

  - Servicio de agua caliente

La instalación de agua caliente será desde el termotanque, cuyas características se describen en el inciso 2. “Instalación de Gas”. Será alimentado, por una derivación de la columna de bajada independientemente de la distribución de agua fría. Se ejecutará en cañería de polipropileno con unión por termo-fusión, de la misma marca que la utilizada en la instalación de agua fría.

  - Llaves de paso

Las llaves de paso serán tipo FV. En la cañería de distribución interna dentro de los locales sanitarios, para el corte de paso de agua en cada local, las llaves de paso serán del tipo globo a válvula suelta, de bronce y llevarán campana cromada.

En el arranque de las bajadas, demás instalaciones generales y en la conexión al termotanque, se utilizarán válvulas esclusas, del mismo diámetro que la cañería.

  - Cañerías para distribución de agua

El Contratista elegirá los caños y accesorios entre las siguientes marcas: Acqua Sistem, IPS o similar, con unión por termo-fusión.

Las conexiones con la grifería u otro tipo de cañería roscada, se realizarán con piezas de polipropileno con insertos metálicos de rosca cilíndrica.

  - Protección y aislación de las cañerías

Cañerías a la intemperie: No se permitirá el uso de tuberías de polipropileno a la intemperie, expuestas a los rayos solares. Se colocarán fundas especiales para tal fin, del diámetro correspondiente a la cañería.

Cañerías bajo tierra de agua fría o caliente: En estos casos, estas cañerías se alojarán con el recubrimiento correspondiente y en canaletas impermeables de albañilería, con dimensiones adecuadas al diámetro de aquéllas.

  - Inspecciones y pruebas

Las pruebas serán preparadas por el Contratista y se practicarán en presencia de la Inspección, poniendo en conocimiento de la misma con anticipación.

Prueba de funcionamiento de presiones y caudales en artefactos sanitarios antes de tapar las canaletas de las cañerías embutidas de alimentación y distribución de agua fría y caliente.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (corresponde al 9 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá realizar la instalación eléctrica de la vivienda en su totalidad, tanto interior como exterior (a partir del medidor/ buzón de alimentación exterior), retirando la instalación eléctrica existente, y reemplazando todos los elementos componentes de la misma, incluyendo el medidor con su respectiva máscara protectora de policarbonato.

  - Alcance de los trabajos

Los trabajos a efectuar incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipos, pruebas y puesta en marcha, para la ejecución de las instalaciones eléctricas completas, conforme a su fin incluyendo además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.

  - Especificaciones de materiales

Todos los materiales y equipos que se incorporen o sean utilizados en las obras serán nuevos, y de primera calidad.

Las especificaciones técnicas del sistema eléctrico estarán regidas por la Reglamentación para la Ejecución de Instalación Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA 90364-7-771 edición 2006) o vigentes. En la ejecución de las tareas se deberá respetar estrictamente la reglamentación vigente de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta.

  - Cañería y cajas

Las cañerías del sistema eléctrico deberán ser embutidas, de caño semirrígido color azul, de 20 mm de diámetro mínimo.

Los caños se unirán entre sí mediante accesorios adecuados, que no disminuyan su sección interna, que no generen discontinuidad alguna que pueda dificultar la colocación de los conductores y que aseguren su protección mecánica.

Las vinculaciones entre cañerías y cajas, salvo donde se indique lo contrario, deberán efectuarse mediante conectores acordes a la cañería a utilizar.

Las instalaciones de cañerías eléctricas deben estar a una distancia mínima de 30cm de la cañería de gas o cualquier otro servicio.

Las cajas serán metálicas (para cañería embutida).

  - Conductores

Para todos los circuitos se usarán cables de cobre, según secciones que surjan del cálculo, con aislación de PVC, tipo anti-llama, no giroscópico ni productor de humos.

Se adoptan los siguientes criterios de secciones mínimas: Circuitos de iluminación: 1,5mm2; de tomacorrientes 2,5 mm2; alimentaciones a tableros seccionales de unidades: 4 mm2.

  - Llaves, pulsadores y tomacorrientes

Los bastidores, tapas, módulos de interruptores tipo tecla y tomacorrientes serán de tipo Jeluz línea Verona, color blanco.

Serán llaves interruptoras de corte unipolar del tipo a tecla.

En las áreas exteriores, los dispositivos serán aptos para uso en intemperie, con caja de protección.

  - Tableros eléctricos

Provisión e instalación de tablero eléctrico. Las protecciones eléctricas del tablero deberán tener un disyuntor diferencial con sensibilidad 30mA y un interruptor termo-magnético tipo Sica por cada circuito.

  - Luminarias

El Contratista deberá reemplazar todos los artefactos de iluminación interior y exterior, con sus correspondientes lámparas.

En el interior de la vivienda colocará pantallas de policarbonato colgante, con lámpara de bajo consumo de 20 watts, color blanco, tipo Osram. Como excepción, en el baño colocará un artefacto estanco con grado de protección IP 65, con su respectiva lámpara.

Los artefactos para iluminación exterior, deberán ser estancos para polvo y agua, con tulipa de vidrio o policarbonato transparente y de tamaño suficiente para alojar la lámpara, deben incluir las lámparas de bajo consumo de 20 watts, color blanco, tipo Osram.

  - Puesta a tierra

En el tablero general se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación, tomas de tierra de tomacorrientes, etc. Esta barra deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra. El cable de puesta a tierra será siempre de vaina verde-amarilla y de sección mínima de 2,5 mm2. Este conductor deberá recorrer todas las cañerías, para la puesta a tierra de todas las partes metálicas que puedan quedar bajo tensión. La jabalina deberá ser acorde en diámetro y longitud, a lo establecido por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) para estas instalaciones eléctricas.

- REPARACIÓN DE CIELORRASOS (corresponde al 4 % del total del renglón)

Se deberán reparar integralmente los cielorrasos de toda la vivienda, especialmente aquellos en los que se observen fisuras y/o manchas de humedad, en un todo de acuerdo a los materiales y técnicas constructivas existentes, para quedar en perfectas condiciones para su posterior pintado.

- PISOS Y ZÓCALOS (corresponde al 7 % del total del renglón)

El contratista deberá proceder al retiro de los pisos de madera y zócalos existentes de los dormitorios. Proceder a reparar, rellenar, rehacer y nivelar los contrapisos y carpetas de material cementicio. Finalmente se colocarán nuevos pisos y zócalos (deberá poseer el mismo nivel que el resto de los locales), serán cerámicos, monococción, de alto tránsito, de 30cm x 30cm, de primera marca y calidad, en tonalidad clara, previa aprobación por parte de la Inspección de la muestra suministrada por el contratista.

En todos los casos aplicará adhesivo impermeable, posteriormente se rellenarán las juntas, con pastina a tono, utilizando productos de primera marca y calidad. En el perímetro de transición entre piso existente y nuevo, deberá colocar solías de bronce o acero inoxidable.

Todos los locales deberán quedar al mismo nivel de piso, ser continuos, no poseer interrupciones ni acordonamientos.

El contratista deberá proveer y colocar el piso cerámico de todo el local “Baño” y de los sectores que resulten afectados por el reemplazo de la cañería de desagüe cloacal, respetando las indicaciones mencionadas en los párrafos anteriores.

El contratista deberá reparar la vereda perimetral de baldosas tipo vainilla, su contrapiso y borde guarda canto de hormigón. Empleando las técnicas y recaudos necesarios para poner en condiciones idénticas al original, en dimensiones y calidad. Sólo se reutilizará material (baldosas) previa aprobación de la Inspección de Obra.

- REVOQUES (corresponde al 5 % del total del renglón)

El contratista deberá verificar y reparar los muros interiores y exteriores (incluso cercos) que estén sometidos a humedad, filtraciones de agua, descascaramiento, agrietamiento, desprendimiento, etc. En fisuras o anomalías estructurales, se realizará su reparación picando dichos revoques hasta llegar a los ladrillos y se realizarán las trabas o anclajes necesarios a fin de solucionar dichas averías. En caso de fisuras en encuentros de paredes o en uniones de hormigón y mampostería, se deberá picar el revoque, colocar material desplegable y realizar nuevamente el revoque para acondicionar la superficie.

Deberá realizar el hidrolavado en el exterior de los muros hasta quedar perfectamente limpia toda la superficie, retirando toda suciedad, material suelto y hongos producidos por la humedad.

Deberá normalizar y uniformar los revoques gruesos y finos de las paredes de la vivienda en general.

En los muros de los locales “Baño” (en todas las paredes) y en “Lavadero” y “Cocina” (paredes de mesadas), se retirarán los revestimientos existentes, se picarán los revoques hasta llegar al ladrillo y ejecutarán nuevos revoques gruesos, perfectamente aplomados y preparados para recibir el revestimiento.

- REVESTIMIENTO (corresponde al 4 % del total del renglón)

# En los muros mencionados en el último párrafo del ítem anterior, el Contratista proveerá y colocará revestimiento cerámico en tonalidad clara, tipo San Lorenzo línea Derby Gris de 20cm x 30cm, hasta 2,00m desde nivel de piso. En la ejecución de esta tarea se utilizará adhesivo tipo Klaukol impermeable.

Las juntas se sellarán con pastina a tono, de primera marca. En todas las aristas y cantos vivos del revestimiento (incluida la parte superior de éste en su encuentro con la pared), se deberá colocar una varilla plástica guarda canto a tono.

Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:

La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

En correspondencia con las partes expuestas de las instalaciones, los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, deficientes, o defectos provocados por el corte.

Las juntas de los revestimientos tendrán una perfecta nivelación y verticalidad.

Ninguna pieza de cerámica deberá sonar a hueco una vez colocada.

Si la Inspección constatara el incumplimiento de alguno de los requisitos citados podrá ordenar el retiro y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

- AMOBLAMIENTO, GRIFERÍA, ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (corresponde al 9 % del total del renglón)

El Contratista deberá entregar los locales con los siguientes artefactos y accesorios, cuyas características y cantidades serán:

Cocina:

El amoblamiento de cocina a proveer y colocar por el Adjudicatario, constará de un bajo mesada, con bisagras reforzadas y tiradores de bronce pulido, con un módulo de cajonera y cuatro puertas con un estante intermedio. Los frentes de cajones y puertas serán de madera laqueada color blanco, los interiores de cajones de fórmica blanca con guías metálicas y rodamientos de nylon. La estructura, los marcos, etcétera, serán de madera dura convenientemente encolados / atornillados, entarugados, para darle una adecuada rigidez. El contratista deberá acondicionar la superficie donde se colocará el bajo mesada.

La nueva mesada a proveer y colocar por el Adjudicatario, será de un tramo, de iguales dimensiones totales que la existente, la que contendrá la nueva pileta de cocina, también a proveer por el Contratista. Será de granito, color gris mara, de 2,5 cm de espesor, sostenida en su parte frontal por un perfil ángulo de alas iguales de 2” x 1/4", perfectamente nivelada y empotrada en los muros laterales como mínimo 1,5 cm, sellando perfectamente la unión entre ella y el sector contra la pared.

La pileta de cocina será de acero inoxidable, rectangular, de 0,44m de largo x 0,34m de ancho x 0,18m de profundidad, convenientemente pegada en el perímetro de contacto.

Provisión e instalación de un (1) Juego de grifería para pileta de cocina, de dos llaves y pico mezclador móvil, tipo FV.

Las medidas de mesada y bajomesada deberán ser verificadas por el Adjudicatario en la vivienda. La ubicación de la bacha será determinada por la Inspección de la Obra.

El adjudicatario proveerá e instalará un extractor purificador de aire.

Lavadero:

Un (1) Juego de grifería para lavadero, de dos llaves y pico mezclador móvil, tipo FV.

Baño:

Un (1) Inodoro pedestal de losa blanca, corto, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Depósito de colgar de losa blanca, tipo Ferrum, línea Andina.

Una (1) Tapa y asiento de inodoro, de fibra de madera moldeada de alta densidad, tipo Ferrum,  línea Andina.

Un (1) Bidet de losa blanca, de 3 agujeros, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Lavatorio de 3 agujeros y una (1) Columna de losa blanca, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Botiquín espejo tríptico, con laqueado al poliuretano color blanco, ubicado por encima del lavatorio.

Un (1) Juego de grifería para lavatorio, de dos llaves y pico mezclador, tipo FV, colección Allegro.

Un (1) Juego de grifería para bidet, de dos llaves y transferencia, tipo FV, colección Allegro.

Un (1) Juego de grifería para ducha, de dos llaves y transferencia, tipo FV, colección Allegro, se instalará el cuadro embutido, brazo y flor articulada.

Un (1) Barral esquinero de acero inoxidable, juego de ganchos y cortina para ducha color blanco.

Un (1) Juego de accesorios para baño de acero inoxidable, de 7 piezas (un porta rollo para papel higiénico, dos jaboneras, un toallero barral, un toallero circular, un porta-cepillos, un perchero).

El Contratista retirará la bañera existente y construirá un zócalo anti-derrame de 8 cm de altura, que estará revestido en todas sus caras utilizando idéntico material a los pisos.

La conexión de los artefactos a la línea será mediante chicotes metálicos.

- ABERTURAS (corresponde al 3 % del total del renglón)

El contratista procederá a recorrer y reparar integralmente todas las aberturas exteriores e interiores existentes en la vivienda (inclusive los armarios), que así lo requieran a criterio de la Inspección. Realizará las tareas que sean necesarias para su perfecto funcionamiento y apertura/ cierre,  incluyendo el reemplazo (en un todo similar a lo existente) de hojas, marcos, cortinas, persianas, bisagras, herrajes, cerraduras, picaportes, manijas, bocallaves, vidrios, contravidrios, fallebas, sistemas de aperturas, estantes, tiradores, etc., que se encuentren faltantes o en regular / mal estado. Las cerraduras exteriores deberán ser doble paleta tipo Acytra. Deberá entregar 2 llaves por cada cerradura.

Las telas mosquiteras se deberán reemplazar por nuevas en todas las aberturas.

Los vidrios estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección. Será por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes de la Recepción Provisional de la Obra.

A todas las aberturas se les deberá retirar la totalidad de la pintura que posean (incluye marcos, hojas, marcos de mosquiteros, rejas, rejillas de ventilación, etc.), hasta dejar expuesto el material original, para luego preparar convenientemente las superficies y aplicar una mano de fondo y tres manos de esmalte sintético, color blanco, tipo Alba o Tersuave

- PINTURA (corresponde al 14 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá efectuar el pintado integral de la vivienda, de muros interiores y exteriores (incluso cercos), cielorrasos, aberturas, y de todo elemento existente en la misma, previa reparación y preparación de las superficies.

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección. Se deberán utilizar primeras marcas, tipo Alba o Sherwin Williams.

Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección.

En la totalidad de las paredes interiores, se deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos de pintura látex lavable, de color blanco.

En la totalidad de los cielorrasos y en las paredes del baño sobre el revestimiento cerámico, deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos manos de pintura látex anti-hongo para interiores, de color blanco.

En la totalidad de las paredes exteriores, se deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos de pintura látex acrílico para exteriores, de color ocre. El revestimiento exterior de piedras deberá pintarse con protector acrílico para exterior satinado.

Todo elemento metálico o de madera deberá ser limpiado mediante medios mecánicos, para recibir la aplicación de dos manos de esmalte sintético brillante, de color blanco.

Los trabajos preliminares a cumplir por el Contratista son la limpieza de la superficie quitando toda presencia de pintura anterior, rasqueteando, lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de cerda o viruta mediana y barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecución de los trabajos, en caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección.

Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicación en contrario de la Inspección.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc.

RENGLÓN Nº3: REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VIVIENDA Nº 71 DEL BARRIO DE SUBOFICIALES, DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS

- CUBIERTA Y DESAGÜE PLUVIAL (corresponde al 25 % del total del renglón)

Deberá retirar toda la cubierta existente, dejando libre la estructura principal y secundaria del techo. Finalizada la debida limpieza de la estructura se dispondrá a aplicarle un recubrimiento protector (barniz), en cantidad mínima de dos manos. Se realizarán los cambios de piezas necesarios en su estructura principal y/o secundaria según sea necesario para mantener y garantizar las características estructurales de dicho elemento constructivo resistente, utilizando madera de Pino Paraná. Todos los refuerzos y modificaciones necesarias que se debieran realizar en la estructura existente están incluidos en este ítem y no podrán ser tomados ni reclamados por la Contratista como un adicional.

Se realizará una exhaustiva verificación de todos los elementos de unión de cada componente de la estructura, para así garantizar el correcto anclaje, fijación, amure, abulonamiento, clavado, atornillado etc. entre partes de un mismo elemento o entre elementos resistentes. Devolviéndole de esta manera las condiciones resistentes y para lo que fue concebido dicha estructura.

Proveerá y colocará un aislante térmico e hidrófugo (membrana) de 10 mm de espesor, con espuma de polietileno o burbujas de aire, con una cara aluminizada colocada hacia arriba, sostenida mediante una malla plástica a la estructura. Como cubierta proveerá y colocará chapa trapezoidal prepintada color negro calibre N°25, respetando la cantidad de faldones existentes, con sus respectivas pendientes. Las chapas se fijarán a clavaderas con tornillos autoperforantes. El alero del porch de la vivienda, también se encuentra incluido en este ítem, debiendo reemplazar las cenefas y vigas de madera.

Proveerá y colocará todo elemento de cierre necesario como ser cumbrera, cenefas laterales y frontales, para brindar la hermeticidad requerida. Se solaparán y fijarán adecuadamente completando con el sellado, utilizando productos siliconados y/o poliuretánicos no vulnerables a las inclemencias exteriores.

Proveerá y colocará canaletas de desagüe pluvial modelo americana, embudos para los extremos, conductos verticales de descarga, codos a nivel de piso, uniones, acoples, soportes y abrazaderas. Deberán ser fabricadas en chapa galvanizada pre pintada color negro, calibre Nº25. Las canaletas se colocarán en todos los encuentros internos de faldones y en los bordes inferiores de los faldones, evitando la caída libre del agua de lluvia sobre los muros.

Será a cargo del Contratista la poda de las ramas de los árboles que caen sobre la cubierta.

- INSTALACION DE GAS (corresponde al 5 % del total del renglón)

Se cumplirán estrictamente las reglamentaciones vigentes de CAMUZZI Gas Pampeana y ENARGAS, así como también las indicaciones que imparta la Inspección.

El contratista efectuará la provisión de materiales e instalación, utilizando caños y accesorios para conducción de gas, con estructura interna de acero y tubería externa de polietileno, de primera calidad, tipo Sigas Thermofusion o similar. Los diámetros de la cañería deberán ser calculados por un gasista matriculado, en función del consumo (kcal/h) definitivo. Deberá entregar una planilla de cálculo y plano en planta de la instalación.

La instalación de gas se ejecutará totalmente embutida a partir del nicho existente, debiendo además realizarse la reconstrucción integral del mismo, con su respectiva puerta reglamentaria, incluyendo la provisión y colocación del regulador de gas y medidor.

En la vivienda se deberán proveer e instalar:

- Una (1) cocina de cuatro hornallas y con horno, tipo Longvie.

- Un (1) Termotanque de 80 litros de capacidad, tipo Rheem, para gas natural, 210 l/h de recuperación, consumo de 6.000 kcal/hora (diámetro de conducto de gases 3”, conexiones de A.F. y A.C. 3/4”, conexión de gas 3/8”). Deberá proveer su estructura de apoyo y se deberá adecuar la instalación de agua y gas para colocar el mismo en el local “Lavadero”.

- Un (1) Calefactor de 3.800 kcal/hora, tiro balanceado, para gas natural, tipo Volcán (a instalar en el comedor).

- Dos (2) Calefactores de 2.000 kcal/hora, tiro balanceado, para gas natural, tipo Volcán (a instalar uno en cada dormitorio).

El conducto de evacuación de gases de la combustión del termotanque será de acuerdo a la normativa vigente, así como las rejillas de aporte de aire.

Provisión y colocación de llaves de paso, tipo FV, para el corte de cada uno de los artefactos instalados.

Toda superficie afectada por los trabajos de la instalación de gas, se deberá normalizar perfectamente en un todo de acuerdo a lo existente.

Una vez terminados los trabajos, en presencia del personal de Inspección, el Contratista deberá someter las instalaciones a las siguientes pruebas:

a) De hermeticidad: Inyectando aire a presión en las cañerías y artefactos.

b) De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de los artefactos y retirados los tapones se comprobará por la falta de salida de aire, las obstrucciones que pudiera haber.

- INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL (corresponde al 5 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá realizar la instalación del desagüe cloacal de todos los artefactos sanitarios de la vivienda (incluso la descarga del lavarropas a ubicar en el lavadero) hasta conectar a la cámara de inspección ubicada en el exterior de la vivienda. Proveerá y utilizará cañerías y accesorios de PVC reforzado de 3,2 mm de espesor, de los diámetros (40 mm, 50 mm, 63 mm y 110 mm), según corresponda, garantizando la perfecta estanqueidad y escurrimiento del efluente.

Proveerá e instalará una cámara grasera de PVC reforzado para la descarga de la pileta de cocina.

El contratista deberá levantar el piso y contrapiso que fuera necesario, para retirar las cañerías existentes, y realizar el nuevo tendido. Toda superficie afectada por los trabajos de la instalación cloacal, se deberá normalizar perfectamente en un todo de acuerdo a lo existente.

El Adjudicatario deberá además realizar, la limpieza integral del sistema cloacal desde la cámara de inspección hasta su conexión con la colectora. Reparando (cuando fuera posible) y/o reemplazando los elementos dañados, como tramos de cañería y/o cámaras de inspección con sus tapas y contratapas, ya sea porque se encuentren rotas, rajadas y/o faltantes.

  - Sistema primario y secundario

Deberá efectuar la reparación integral de la cámara de inspección mencionada, quedando en condiciones de hermeticidad. Acondicionando los cojinetes con cemento  alisado, base de hormigón armado y su interior será revocado con mortero impermeable, debiendo quedar liso, sin huecos, protuberancias o fallas. Deberá tener doble tapa hermética con sus correspondientes “asas”.

Los tramos de cañería principal deberán tener una pendiente que se encuentre entre la máxima de 1:20 (5cm por metro) y la mínima de 1:60 (1,6cm por metro).

Proveerá e instalará nuevas piletas de piso abiertas (P.P.A), bocas de acceso (B.A.) y rejillas (R.). Se deberá asegurar el perfecto escurrimiento del agua hacia las rejillas en todos los pisos de los locales.

  - Ventilación

La ventilación del sistema de desagüe cloacal, se ejecutará con el mismo material y marca que las cañerías de desagües primarios. Los conductos de ventilación podrán tener como máximo dos desvíos en todo su recorrido en altura, rematando en un sombrerete. Serán fijados al muro exterior mediante grampas metálicas tipo omega y abrazaderas, separadas una distancia no mayor a 1,00 m; hasta una altura que supere en 1,50m como mínimo la última abertura.

  - Inspecciones y pruebas

Se ejecutarán todas las pruebas que solicite la Inspección en el sistema de desagüe cloacal (pruebas hidráulicas).

Las pruebas serán preparadas por el Contratista y se practicarán en presencia de la Inspección, poniendo en conocimiento de la misma con anticipación.

La Inspección exigirá que se practiquen como mínimo las siguientes tareas:

Prueba hidráulica de todo el sistema cloacal, incluso cámaras de inspección, piletas de patio y bocas de acceso. La cañería de este sistema se probará hidráulicamente en descubierto.

Una vez terminada la obra y antes de proceder a su recepción provisional, se procederá a realizar una prueba para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y artefactos.

El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamación alguna.

- INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE (corresponde al 10 % del total del renglón)

El contratista deberá proveer e instalar la cañería de agua fría, conectándose desde un tramo en buen estado de conservación de la red principal de agua, para alimentar un tanque de reserva, y desde allí la totalidad de los artefactos sanitarios y un termotanque. Provisión de cañería de agua caliente a los artefactos desde el termotanque. También deberá realizar la instalación de la cañería para la alimentación de canillas para riego.

La instalación de agua será embutida, utilizará caños y accesorios de polipropileno tipo IPS (línea verde), unidos por sistema de termo-fusión. Proveerá e instalará llaves de paso esféricas de bronce.

Provisión e instalación de un (1) tanque de reserva, de polietileno tricapa, de 850 litros, tipo Aquatank, con llaves esféricas. El contratista podrá acondicionar y reutilizar (como apoyo del nuevo tanque) la base y laterales del tanque de reserva de agua existente de hormigón armado, ubicado en la cubierta de la vivienda, de encontrarse en buenas condiciones estructurales. Caso contrario deberá proveer e instalar una estructura metálica, para apoyo del depósito de agua, en uno de los laterales de la vivienda. El Contratista deberá garantizar que la base del tanque, quede apoyada sobre una superficie uniforme y a una altura mínima de 4 metros, para que se cumplan las cargas mínimas para bajadas en todos los artefactos sanitarios.

  - Servicio de agua fría

Las cañerías de distribución en los recintos sanitarios se colocarán en los muros, no permitiéndose su ubicación embutidas en el contrapiso. Estas tuberías serán colocadas de forma que en ningún caso se produzcan sifones que obstaculicen el normal funcionamiento de la instalación.

  - Servicio de agua caliente

La instalación de agua caliente será desde el termotanque, cuyas características se describen en el inciso 2. “Instalación de Gas”. Será alimentado, por una derivación de la columna de bajada independientemente de la distribución de agua fría. Se ejecutará en cañería de polipropileno con unión por termo-fusión, de la misma marca que la utilizada en la instalación de agua fría.

  - Llaves de paso

Las llaves de paso serán tipo FV. En la cañería de distribución interna dentro de los locales sanitarios, para el corte de paso de agua en cada local, las llaves de paso serán del tipo globo a válvula suelta, de bronce y llevarán campana cromada.

En el arranque de las bajadas, demás instalaciones generales y en la conexión al termotanque, se utilizarán válvulas esclusas, del mismo diámetro que la cañería.

  - Cañerías para distribución de agua

El Contratista elegirá los caños y accesorios entre las siguientes marcas: Acqua Sistem, IPS o similar, con unión por termo-fusión.

Las conexiones con la grifería u otro tipo de cañería roscada, se realizarán con piezas de polipropileno con insertos metálicos de rosca cilíndrica.

  - Protección y aislación de las cañerías

Cañerías a la intemperie: No se permitirá el uso de tuberías de polipropileno a la intemperie, expuestas a los rayos solares. Se colocarán fundas especiales para tal fin, del diámetro correspondiente a la cañería.

Cañerías bajo tierra de agua fría o caliente: En estos casos, estas cañerías se alojarán con el recubrimiento correspondiente y en canaletas impermeables de albañilería, con dimensiones adecuadas al diámetro de aquéllas.

  - Inspecciones y pruebas

Las pruebas serán preparadas por el Contratista y se practicarán en presencia de la Inspección, poniendo en conocimiento de la misma con anticipación.

Prueba de funcionamiento de presiones y caudales en artefactos sanitarios antes de tapar las canaletas de las cañerías embutidas de alimentación y distribución de agua fría y caliente.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (corresponde al 9 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá realizar la instalación eléctrica de la vivienda en su totalidad, tanto interior como exterior (a partir del medidor/ buzón de alimentación exterior), retirando la instalación eléctrica existente, y reemplazando todos los elementos componentes de la misma, incluyendo el medidor con su respectiva máscara protectora de policarbonato.

  - Alcance de los trabajos

Los trabajos a efectuar incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipos, pruebas y puesta en marcha, para la ejecución de las instalaciones eléctricas completas, conforme a su fin incluyendo además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.

  - Especificaciones de materiales

Todos los materiales y equipos que se incorporen o sean utilizados en las obras serán nuevos, y de primera calidad.

Las especificaciones técnicas del sistema eléctrico estarán regidas por la Reglamentación para la Ejecución de Instalación Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA 90364-7-771 edición 2006) o vigentes. En la ejecución de las tareas se deberá respetar estrictamente la reglamentación vigente de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta.

  - Cañería y cajas

Las cañerías del sistema eléctrico deberán ser embutidas, de caño semirrígido color azul, de 20 mm de diámetro mínimo.

Los caños se unirán entre sí mediante accesorios adecuados, que no disminuyan su sección interna, que no generen discontinuidad alguna que pueda dificultar la colocación de los conductores y que aseguren su protección mecánica.

Las vinculaciones entre cañerías y cajas, salvo donde se indique lo contrario, deberán efectuarse mediante conectores acordes a la cañería a utilizar.

Las instalaciones de cañerías eléctricas deben estar a una distancia mínima de 30cm de la cañería de gas o cualquier otro servicio.

Las cajas serán metálicas (para cañería embutida).

  - Conductores

Para todos los circuitos se usarán cables de cobre, según secciones que surjan del cálculo, con aislación de PVC, tipo anti-llama, no giroscópico ni productor de humos.

Se adoptan los siguientes criterios de secciones mínimas: Circuitos de iluminación: 1,5mm2; de tomacorrientes 2,5 mm2; alimentaciones a tableros seccionales de unidades: 4 mm2.

  - Llaves, pulsadores y tomacorrientes

Los bastidores, tapas, módulos de interruptores tipo tecla y tomacorrientes serán de tipo Jeluz línea Verona, color blanco.

Serán llaves interruptoras de corte unipolar del tipo a tecla.

En las áreas exteriores, los dispositivos serán aptos para uso en intemperie, con caja de protección.

  - Tableros eléctricos

Provisión e instalación de tablero eléctrico. Las protecciones eléctricas del tablero deberán tener un disyuntor diferencial con sensibilidad 30mA y un interruptor termo-magnético tipo Sica por cada circuito.

  - Luminarias

El Contratista deberá reemplazar todos los artefactos de iluminación interior y exterior, con sus correspondientes lámparas.

En el interior de la vivienda colocará pantallas de policarbonato colgante, con lámpara de bajo consumo de 20 watts, color blanco, tipo Osram. Como excepción, en el baño colocará un artefacto estanco con grado de protección IP 65, con su respectiva lámpara.

Los artefactos para iluminación exterior, deberán ser estancos para polvo y agua, con tulipa de vidrio o policarbonato transparente y de tamaño suficiente para alojar la lámpara, deben incluir las lámparas de bajo consumo de 20 watts, color blanco, tipo Osram.

  - Puesta a tierra

En el tablero general se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación, tomas de tierra de tomacorrientes, etc. Esta barra deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra. El cable de puesta a tierra será siempre de vaina verde-amarilla y de sección mínima de 2,5 mm2. Este conductor deberá recorrer todas las cañerías, para la puesta a tierra de todas las partes metálicas que puedan quedar bajo tensión. La jabalina deberá ser acorde en diámetro y longitud, a lo establecido por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) para estas instalaciones eléctricas.

- REPARACIÓN DE CIELORRASOS (corresponde al 4 % del total del renglón)

Se deberán reparar integralmente los cielorrasos de toda la vivienda, especialmente aquellos en los que se observen fisuras y/o manchas de humedad, en un todo de acuerdo a los materiales y técnicas constructivas existentes, para quedar en perfectas condiciones para su posterior pintado.

- PISOS Y ZÓCALOS (corresponde al 7 % del total del renglón)

El contratista deberá proceder al retiro de los pisos de madera y zócalos existentes de los dormitorios. Proceder a reparar, rellenar, rehacer y nivelar los contrapisos y carpetas de material cementicio. Finalmente se colocarán nuevos pisos y zócalos (deberá poseer el mismo nivel que el resto de los locales), serán cerámicos, monococción, de alto tránsito, de 30cm x 30cm, de primera marca y calidad, en tonalidad clara, previa aprobación por parte de la Inspección de la muestra suministrada por el contratista.

En todos los casos aplicará adhesivo impermeable, posteriormente se rellenarán las juntas, con pastina a tono, utilizando productos de primera marca y calidad. En el perímetro de transición entre piso existente y nuevo, deberá colocar solías de bronce o acero inoxidable.

Todos los locales deberán quedar al mismo nivel de piso, ser continuos, no poseer interrupciones ni acordonamientos.

El contratista deberá proveer y colocar el piso cerámico de todo el local “Baño” y de los sectores que resulten afectados por el reemplazo de la cañería de desagüe cloacal, respetando las indicaciones mencionadas en los párrafos anteriores.

El contratista deberá reparar la vereda perimetral de baldosas tipo vainilla, su contrapiso y borde guarda canto de hormigón. Empleando las técnicas y recaudos necesarios para poner en condiciones idénticas al original, en dimensiones y calidad. Sólo se reutilizará material (baldosas) previa aprobación de la Inspección de Obra.

- REVOQUES (corresponde al 5 % del total del renglón)

El contratista deberá verificar y reparar los muros interiores y exteriores (incluso cercos) que estén sometidos a humedad, filtraciones de agua, descascaramiento, agrietamiento, desprendimiento, etc. En fisuras o anomalías estructurales, se realizará su reparación picando dichos revoques hasta llegar a los ladrillos y se realizarán las trabas o anclajes necesarios a fin de solucionar dichas averías. En caso de fisuras en encuentros de paredes o en uniones de hormigón y mampostería, se deberá picar el revoque, colocar material desplegable y realizar nuevamente el revoque para acondicionar la superficie.

Deberá realizar el hidrolavado en el exterior de los muros hasta quedar perfectamente limpia toda la superficie, retirando toda suciedad, material suelto y hongos producidos por la humedad.

Deberá normalizar y uniformar los revoques gruesos y finos de las paredes de la vivienda en general.

En los muros de los locales “Baño” (en todas las paredes) y en “Lavadero” y “Cocina” (paredes de mesadas), se retirarán los revestimientos existentes, se picarán los revoques hasta llegar al ladrillo y ejecutarán nuevos revoques gruesos, perfectamente aplomados y preparados para recibir el revestimiento.

- REVESTIMIENTO (corresponde al 4 % del total del renglón)

# En los muros mencionados en el último párrafo del ítem anterior, el Contratista proveerá y colocará revestimiento cerámico en tonalidad clara, tipo San Lorenzo línea Derby Gris de 20cm x 30cm, hasta 2,00m desde nivel de piso. En la ejecución de esta tarea se utilizará adhesivo tipo Klaukol impermeable.

Las juntas se sellarán con pastina a tono, de primera marca. En todas las aristas y cantos vivos del revestimiento (incluida la parte superior de éste en su encuentro con la pared), se deberá colocar una varilla plástica guarda canto a tono.

Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:

La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

En correspondencia con las partes expuestas de las instalaciones, los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, deficientes, o defectos provocados por el corte.

Las juntas de los revestimientos tendrán una perfecta nivelación y verticalidad.

Ninguna pieza de cerámica deberá sonar a hueco una vez colocada.

Si la Inspección constatara el incumplimiento de alguno de los requisitos citados podrá ordenar el retiro y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

- AMOBLAMIENTO, GRIFERÍA, ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (corresponde al 9 % del total del renglón)

El Contratista deberá entregar los locales con los siguientes artefactos y accesorios, cuyas características y cantidades serán:

Cocina:

El amoblamiento de cocina a proveer y colocar por el Adjudicatario, constará de un bajo mesada, con bisagras reforzadas y tiradores de bronce pulido, con un módulo de cajonera y cuatro puertas con un estante intermedio. Los frentes de cajones y puertas serán de madera laqueada color blanco, los interiores de cajones de fórmica blanca con guías metálicas y rodamientos de nylon. La estructura, los marcos, etcétera, serán de madera dura convenientemente encolados / atornillados, entarugados, para darle una adecuada rigidez. El contratista deberá acondicionar la superficie donde se colocará el bajo mesada.

La nueva mesada a proveer y colocar por el Adjudicatario, será de un tramo, de iguales dimensiones totales que la existente, la que contendrá la nueva pileta de cocina, también a proveer por el Contratista. Será de granito, color gris mara, de 2,5 cm de espesor, sostenida en su parte frontal por un perfil ángulo de alas iguales de 2” x 1/4", perfectamente nivelada y empotrada en los muros laterales como mínimo 1,5 cm, sellando perfectamente la unión entre ella y el sector contra la pared.

La pileta de cocina será de acero inoxidable, rectangular, de 0,44m de largo x 0,34m de ancho x 0,18m de profundidad, convenientemente pegada en el perímetro de contacto.

Provisión e instalación de un (1) Juego de grifería para pileta de cocina, de dos llaves y pico mezclador móvil, tipo FV.

Las medidas de mesada y bajomesada deberán ser verificadas por el Adjudicatario en la vivienda. La ubicación de la bacha será determinada por la Inspección de la Obra.

El adjudicatario proveerá e instalará un extractor purificador de aire.

Lavadero:

Un (1) Juego de grifería para lavadero, de dos llaves y pico mezclador móvil, tipo FV.

Baño:

Un (1) Inodoro pedestal de losa blanca, corto, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Depósito de colgar de losa blanca, tipo Ferrum, línea Andina.

Una (1) Tapa y asiento de inodoro, de fibra de madera moldeada de alta densidad, tipo Ferrum,  línea Andina.

Un (1) Bidet de losa blanca, de 3 agujeros, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Lavatorio de 3 agujeros y una (1) Columna de losa blanca, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Botiquín espejo tríptico, con laqueado al poliuretano color blanco, ubicado por encima del lavatorio.

Un (1) Juego de grifería para lavatorio, de dos llaves y pico mezclador, tipo FV, colección Allegro.

Un (1) Juego de grifería para bidet, de dos llaves y transferencia, tipo FV, colección Allegro.

Un (1) Juego de grifería para ducha, de dos llaves y transferencia, tipo FV, colección Allegro, se instalará el cuadro embutido, brazo y flor articulada.

Un (1) Barral esquinero de acero inoxidable, juego de ganchos y cortina para ducha color blanco.

Un (1) Juego de accesorios para baño de acero inoxidable, de 7 piezas (un porta rollo para papel higiénico, dos jaboneras, un toallero barral, un toallero circular, un porta-cepillos, un perchero).

El Contratista retirará la bañera existente y construirá un zócalo anti-derrame de 8 cm de altura, que estará revestido en todas sus caras utilizando idéntico material a los pisos.

La conexión de los artefactos a la línea será mediante chicotes metálicos.

- ABERTURAS (corresponde al 3 % del total del renglón)

El contratista procederá a recorrer y reparar integralmente todas las aberturas exteriores e interiores existentes en la vivienda (inclusive los armarios), que así lo requieran a criterio de la Inspección. Realizará las tareas que sean necesarias para su perfecto funcionamiento y apertura/ cierre,  incluyendo el reemplazo (en un todo similar a lo existente) de hojas, marcos, cortinas, persianas, bisagras, herrajes, cerraduras, picaportes, manijas, bocallaves, vidrios, contravidrios, fallebas, sistemas de aperturas, estantes, tiradores, etc., que se encuentren faltantes o en regular / mal estado. Las cerraduras exteriores deberán ser doble paleta tipo Acytra. Deberá entregar 2 llaves por cada cerradura.

Las telas mosquiteras se deberán reemplazar por nuevas en todas las aberturas.

Los vidrios estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección. Será por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes de la Recepción Provisional de la Obra.

A todas las aberturas se les deberá retirar la totalidad de la pintura que posean (incluye marcos, hojas, marcos de mosquiteros, rejas, rejillas de ventilación, etc.), hasta dejar expuesto el material original, para luego preparar convenientemente las superficies y aplicar una mano de fondo y tres manos de esmalte sintético, color blanco, tipo Alba o Tersuave

- PINTURA (corresponde al 14 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá efectuar el pintado integral de la vivienda, de muros interiores y exteriores (incluso cercos), cielorrasos, aberturas, y de todo elemento existente en la misma, previa reparación y preparación de las superficies.

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección. Se deberán utilizar primeras marcas, tipo Alba o Sherwin Williams.

Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección.

En la totalidad de las paredes interiores, se deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos de pintura látex lavable, de color blanco.

En la totalidad de los cielorrasos y en las paredes del baño sobre el revestimiento cerámico, deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos manos de pintura látex anti-hongo para interiores, de color blanco.

En la totalidad de las paredes exteriores, se deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos de pintura látex acrílico para exteriores, de color ocre. El revestimiento exterior de piedras deberá pintarse con protector acrílico para exterior satinado.

Todo elemento metálico o de madera deberá ser limpiado mediante medios mecánicos, para recibir la aplicación de dos manos de esmalte sintético brillante, de color blanco.

Los trabajos preliminares a cumplir por el Contratista son la limpieza de la superficie quitando toda presencia de pintura anterior, rasqueteando, lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de cerda o viruta mediana y barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecución de los trabajos, en caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección.

Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicación en contrario de la Inspección.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc.

RENGLÓN Nº4: REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VIVIENDA Nº 72 DEL BARRIO DE SUBOFICIALES, DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS

- CUBIERTA Y DESAGÜE PLUVIAL (corresponde al 25 % del total del renglón)

Deberá retirar toda la cubierta existente, dejando libre la estructura principal y secundaria del techo. Finalizada la debida limpieza de la estructura se dispondrá a aplicarle un recubrimiento protector (barniz), en cantidad mínima de dos manos. Se realizarán los cambios de piezas necesarios en su estructura principal y/o secundaria según sea necesario para mantener y garantizar las características estructurales de dicho elemento constructivo resistente, utilizando madera de Pino Paraná. Todos los refuerzos y modificaciones necesarias que se debieran realizar en la estructura existente están incluidos en este ítem y no podrán ser tomados ni reclamados por la Contratista como un adicional.

Se realizará una exhaustiva verificación de todos los elementos de unión de cada componente de la estructura, para así garantizar el correcto anclaje, fijación, amure, abulonamiento, clavado, atornillado etc. entre partes de un mismo elemento o entre elementos resistentes. Devolviéndole de esta manera las condiciones resistentes y para lo que fue concebido dicha estructura.

Proveerá y colocará un aislante térmico e hidrófugo (membrana) de 10 mm de espesor, con espuma de polietileno o burbujas de aire, con una cara aluminizada colocada hacia arriba, sostenida mediante una malla plástica a la estructura. Como cubierta proveerá y colocará chapa trapezoidal prepintada color negro calibre N°25, respetando la cantidad de faldones existentes, con sus respectivas pendientes. Las chapas se fijarán a clavaderas con tornillos autoperforantes. El alero del porch de la vivienda, también se encuentra incluido en este ítem, debiendo reemplazar las cenefas y vigas de madera.

Proveerá y colocará todo elemento de cierre necesario como ser cumbrera, cenefas laterales y frontales, para brindar la hermeticidad requerida. Se solaparán y fijarán adecuadamente completando con el sellado, utilizando productos siliconados y/o poliuretánicos no vulnerables a las inclemencias exteriores.

Proveerá y colocará canaletas de desagüe pluvial modelo americana, embudos para los extremos, conductos verticales de descarga, codos a nivel de piso, uniones, acoples, soportes y abrazaderas. Deberán ser fabricadas en chapa galvanizada pre pintada color negro, calibre Nº25. Las canaletas se colocarán en todos los encuentros internos de faldones y en los bordes inferiores de los faldones, evitando la caída libre del agua de lluvia sobre los muros.

Será a cargo del Contratista la poda de las ramas de los árboles que caen sobre la cubierta.

- INSTALACION DE GAS (corresponde al 5 % del total del renglón)

Se cumplirán estrictamente las reglamentaciones vigentes de CAMUZZI Gas Pampeana y ENARGAS, así como también las indicaciones que imparta la Inspección.

El contratista efectuará la provisión de materiales e instalación, utilizando caños y accesorios para conducción de gas, con estructura interna de acero y tubería externa de polietileno, de primera calidad, tipo Sigas Thermofusion o similar. Los diámetros de la cañería deberán ser calculados por un gasista matriculado, en función del consumo (kcal/h) definitivo. Deberá entregar una planilla de cálculo y plano en planta de la instalación.

La instalación de gas se ejecutará totalmente embutida a partir del nicho existente, debiendo además realizarse la reconstrucción integral del mismo, con su respectiva puerta reglamentaria, incluyendo la provisión y colocación del regulador de gas y medidor.

En la vivienda se deberán proveer e instalar:

- Una (1) cocina de cuatro hornallas y con horno, tipo Longvie.

- Un (1) Termotanque de 80 litros de capacidad, tipo Rheem, para gas natural, 210 l/h de recuperación, consumo de 6.000 kcal/hora (diámetro de conducto de gases 3”, conexiones de A.F. y A.C. 3/4”, conexión de gas 3/8”). Deberá proveer su estructura de apoyo y se deberá adecuar la instalación de agua y gas para colocar el mismo en el local “Lavadero”.

- Un (1) Calefactor de 3.800 kcal/hora, tiro balanceado, para gas natural, tipo Volcán (a instalar en el comedor).

- Dos (2) Calefactores de 2.000 kcal/hora, tiro balanceado, para gas natural, tipo Volcán (a instalar uno en cada dormitorio).

El conducto de evacuación de gases de la combustión del termotanque será de acuerdo a la normativa vigente, así como las rejillas de aporte de aire.

Provisión y colocación de llaves de paso, tipo FV, para el corte de cada uno de los artefactos instalados.

Toda superficie afectada por los trabajos de la instalación de gas, se deberá normalizar perfectamente en un todo de acuerdo a lo existente.

Una vez terminados los trabajos, en presencia del personal de Inspección, el Contratista deberá someter las instalaciones a las siguientes pruebas:

a) De hermeticidad: Inyectando aire a presión en las cañerías y artefactos.

b) De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de los artefactos y retirados los tapones se comprobará por la falta de salida de aire, las obstrucciones que pudiera haber.

- INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL (corresponde al 5 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá realizar la instalación del desagüe cloacal de todos los artefactos sanitarios de la vivienda (incluso la descarga del lavarropas a ubicar en el lavadero) hasta conectar a la cámara de inspección ubicada en el exterior de la vivienda. Proveerá y utilizará cañerías y accesorios de PVC reforzado de 3,2 mm de espesor, de los diámetros (40 mm, 50 mm, 63 mm y 110 mm), según corresponda, garantizando la perfecta estanqueidad y escurrimiento del efluente.

Proveerá e instalará una cámara grasera de PVC reforzado para la descarga de la pileta de cocina.

El contratista deberá levantar el piso y contrapiso que fuera necesario, para retirar las cañerías existentes, y realizar el nuevo tendido. Toda superficie afectada por los trabajos de la instalación cloacal, se deberá normalizar perfectamente en un todo de acuerdo a lo existente.

El Adjudicatario deberá además realizar, la limpieza integral del sistema cloacal desde la cámara de inspección hasta su conexión con la colectora. Reparando (cuando fuera posible) y/o reemplazando los elementos dañados, como tramos de cañería y/o cámaras de inspección con sus tapas y contratapas, ya sea porque se encuentren rotas, rajadas y/o faltantes.

  - Sistema primario y secundario

Deberá efectuar la reparación integral de la cámara de inspección mencionada, quedando en condiciones de hermeticidad. Acondicionando los cojinetes con cemento  alisado, base de hormigón armado y su interior será revocado con mortero impermeable, debiendo quedar liso, sin huecos, protuberancias o fallas. Deberá tener doble tapa hermética con sus correspondientes “asas”.

Los tramos de cañería principal deberán tener una pendiente que se encuentre entre la máxima de 1:20 (5cm por metro) y la mínima de 1:60 (1,6cm por metro).

Proveerá e instalará nuevas piletas de piso abiertas (P.P.A), bocas de acceso (B.A.) y rejillas (R.). Se deberá asegurar el perfecto escurrimiento del agua hacia las rejillas en todos los pisos de los locales.

  - Ventilación

La ventilación del sistema de desagüe cloacal, se ejecutará con el mismo material y marca que las cañerías de desagües primarios. Los conductos de ventilación podrán tener como máximo dos desvíos en todo su recorrido en altura, rematando en un sombrerete. Serán fijados al muro exterior mediante grampas metálicas tipo omega y abrazaderas, separadas una distancia no mayor a 1,00 m; hasta una altura que supere en 1,50m como mínimo la última abertura.

  - Inspecciones y pruebas

Se ejecutarán todas las pruebas que solicite la Inspección en el sistema de desagüe cloacal (pruebas hidráulicas).

Las pruebas serán preparadas por el Contratista y se practicarán en presencia de la Inspección, poniendo en conocimiento de la misma con anticipación.

La Inspección exigirá que se practiquen como mínimo las siguientes tareas:

Prueba hidráulica de todo el sistema cloacal, incluso cámaras de inspección, piletas de patio y bocas de acceso. La cañería de este sistema se probará hidráulicamente en descubierto.

Una vez terminada la obra y antes de proceder a su recepción provisional, se procederá a realizar una prueba para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y artefactos.

El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamación alguna.

- INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE (corresponde al 10 % del total del renglón)

El contratista deberá proveer e instalar la cañería de agua fría, conectándose desde un tramo en buen estado de conservación de la red principal de agua, para alimentar un tanque de reserva, y desde allí la totalidad de los artefactos sanitarios y un termotanque. Provisión de cañería de agua caliente a los artefactos desde el termotanque. También deberá realizar la instalación de la cañería para la alimentación de canillas para riego.

La instalación de agua será embutida, utilizará caños y accesorios de polipropileno tipo IPS (línea verde), unidos por sistema de termo-fusión. Proveerá e instalará llaves de paso esféricas de bronce.

Provisión e instalación de un (1) tanque de reserva, de polietileno tricapa, de 850 litros, tipo Aquatank, con llaves esféricas. El contratista podrá acondicionar y reutilizar (como apoyo del nuevo tanque) la base y laterales del tanque de reserva de agua existente de hormigón armado, ubicado en la cubierta de la vivienda, de encontrarse en buenas condiciones estructurales. Caso contrario deberá proveer e instalar una estructura metálica, para apoyo del depósito de agua, en uno de los laterales de la vivienda. El Contratista deberá garantizar que la base del tanque, quede apoyada sobre una superficie uniforme y a una altura mínima de 4 metros, para que se cumplan las cargas mínimas para bajadas en todos los artefactos sanitarios.

  - Servicio de agua fría

Las cañerías de distribución en los recintos sanitarios se colocarán en los muros, no permitiéndose su ubicación embutidas en el contrapiso. Estas tuberías serán colocadas de forma que en ningún caso se produzcan sifones que obstaculicen el normal funcionamiento de la instalación.

  - Servicio de agua caliente

La instalación de agua caliente será desde el termotanque, cuyas características se describen en el inciso 2. “Instalación de Gas”. Será alimentado, por una derivación de la columna de bajada independientemente de la distribución de agua fría. Se ejecutará en cañería de polipropileno con unión por termo-fusión, de la misma marca que la utilizada en la instalación de agua fría.

  - Llaves de paso

Las llaves de paso serán tipo FV. En la cañería de distribución interna dentro de los locales sanitarios, para el corte de paso de agua en cada local, las llaves de paso serán del tipo globo a válvula suelta, de bronce y llevarán campana cromada.

En el arranque de las bajadas, demás instalaciones generales y en la conexión al termotanque, se utilizarán válvulas esclusas, del mismo diámetro que la cañería.

  - Cañerías para distribución de agua

El Contratista elegirá los caños y accesorios entre las siguientes marcas: Acqua Sistem, IPS o similar, con unión por termo-fusión.

Las conexiones con la grifería u otro tipo de cañería roscada, se realizarán con piezas de polipropileno con insertos metálicos de rosca cilíndrica.

  - Protección y aislación de las cañerías

Cañerías a la intemperie: No se permitirá el uso de tuberías de polipropileno a la intemperie, expuestas a los rayos solares. Se colocarán fundas especiales para tal fin, del diámetro correspondiente a la cañería.

Cañerías bajo tierra de agua fría o caliente: En estos casos, estas cañerías se alojarán con el recubrimiento correspondiente y en canaletas impermeables de albañilería, con dimensiones adecuadas al diámetro de aquéllas.

  - Inspecciones y pruebas

Las pruebas serán preparadas por el Contratista y se practicarán en presencia de la Inspección, poniendo en conocimiento de la misma con anticipación.

Prueba de funcionamiento de presiones y caudales en artefactos sanitarios antes de tapar las canaletas de las cañerías embutidas de alimentación y distribución de agua fría y caliente.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (corresponde al 9 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá realizar la instalación eléctrica de la vivienda en su totalidad, tanto interior como exterior (a partir del medidor/ buzón de alimentación exterior), retirando la instalación eléctrica existente, y reemplazando todos los elementos componentes de la misma, incluyendo el medidor con su respectiva máscara protectora de policarbonato.

  - Alcance de los trabajos

Los trabajos a efectuar incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipos, pruebas y puesta en marcha, para la ejecución de las instalaciones eléctricas completas, conforme a su fin incluyendo además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.

  - Especificaciones de materiales

Todos los materiales y equipos que se incorporen o sean utilizados en las obras serán nuevos, y de primera calidad.

Las especificaciones técnicas del sistema eléctrico estarán regidas por la Reglamentación para la Ejecución de Instalación Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA 90364-7-771 edición 2006) o vigentes. En la ejecución de las tareas se deberá respetar estrictamente la reglamentación vigente de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta.

  - Cañería y cajas

Las cañerías del sistema eléctrico deberán ser embutidas, de caño semirrígido color azul, de 20 mm de diámetro mínimo.

Los caños se unirán entre sí mediante accesorios adecuados, que no disminuyan su sección interna, que no generen discontinuidad alguna que pueda dificultar la colocación de los conductores y que aseguren su protección mecánica.

Las vinculaciones entre cañerías y cajas, salvo donde se indique lo contrario, deberán efectuarse mediante conectores acordes a la cañería a utilizar.

Las instalaciones de cañerías eléctricas deben estar a una distancia mínima de 30cm de la cañería de gas o cualquier otro servicio.

Las cajas serán metálicas (para cañería embutida).

  - Conductores

Para todos los circuitos se usarán cables de cobre, según secciones que surjan del cálculo, con aislación de PVC, tipo anti-llama, no giroscópico ni productor de humos.

Se adoptan los siguientes criterios de secciones mínimas: Circuitos de iluminación: 1,5mm2; de tomacorrientes 2,5 mm2; alimentaciones a tableros seccionales de unidades: 4 mm2.

  - Llaves, pulsadores y tomacorrientes

Los bastidores, tapas, módulos de interruptores tipo tecla y tomacorrientes serán de tipo Jeluz línea Verona, color blanco.

Serán llaves interruptoras de corte unipolar del tipo a tecla.

En las áreas exteriores, los dispositivos serán aptos para uso en intemperie, con caja de protección.

  - Tableros eléctricos

Provisión e instalación de tablero eléctrico. Las protecciones eléctricas del tablero deberán tener un disyuntor diferencial con sensibilidad 30mA y un interruptor termo-magnético tipo Sica por cada circuito.

  - Luminarias

El Contratista deberá reemplazar todos los artefactos de iluminación interior y exterior, con sus correspondientes lámparas.

En el interior de la vivienda colocará pantallas de policarbonato colgante, con lámpara de bajo consumo de 20 watts, color blanco, tipo Osram. Como excepción, en el baño colocará un artefacto estanco con grado de protección IP 65, con su respectiva lámpara.

Los artefactos para iluminación exterior, deberán ser estancos para polvo y agua, con tulipa de vidrio o policarbonato transparente y de tamaño suficiente para alojar la lámpara, deben incluir las lámparas de bajo consumo de 20 watts, color blanco, tipo Osram.

  - Puesta a tierra

En el tablero general se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación, tomas de tierra de tomacorrientes, etc. Esta barra deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra. El cable de puesta a tierra será siempre de vaina verde-amarilla y de sección mínima de 2,5 mm2. Este conductor deberá recorrer todas las cañerías, para la puesta a tierra de todas las partes metálicas que puedan quedar bajo tensión. La jabalina deberá ser acorde en diámetro y longitud, a lo establecido por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) para estas instalaciones eléctricas.

- REPARACIÓN DE CIELORRASOS (corresponde al 4 % del total del renglón)

Se deberán reparar integralmente los cielorrasos de toda la vivienda, especialmente aquellos en los que se observen fisuras y/o manchas de humedad, en un todo de acuerdo a los materiales y técnicas constructivas existentes, para quedar en perfectas condiciones para su posterior pintado.

- PISOS Y ZÓCALOS (corresponde al 7 % del total del renglón)

El contratista deberá proceder al retiro de los pisos de madera y zócalos existentes de los dormitorios. Proceder a reparar, rellenar, rehacer y nivelar los contrapisos y carpetas de material cementicio. Finalmente se colocarán nuevos pisos y zócalos (deberá poseer el mismo nivel que el resto de los locales), serán cerámicos, monococción, de alto tránsito, de 30cm x 30cm, de primera marca y calidad, en tonalidad clara, previa aprobación por parte de la Inspección de la muestra suministrada por el contratista.

En todos los casos aplicará adhesivo impermeable, posteriormente se rellenarán las juntas, con pastina a tono, utilizando productos de primera marca y calidad. En el perímetro de transición entre piso existente y nuevo, deberá colocar solías de bronce o acero inoxidable.

Todos los locales deberán quedar al mismo nivel de piso, ser continuos, no poseer interrupciones ni acordonamientos.

El contratista deberá proveer y colocar el piso cerámico de todo el local “Baño” y de los sectores que resulten afectados por el reemplazo de la cañería de desagüe cloacal, respetando las indicaciones mencionadas en los párrafos anteriores.

El contratista deberá reparar la vereda perimetral de baldosas tipo vainilla, su contrapiso y borde guarda canto de hormigón. Empleando las técnicas y recaudos necesarios para poner en condiciones idénticas al original, en dimensiones y calidad. Sólo se reutilizará material (baldosas) previa aprobación de la Inspección de Obra.

- REVOQUES (corresponde al 5 % del total del renglón)

El contratista deberá verificar y reparar los muros interiores y exteriores (incluso cercos) que estén sometidos a humedad, filtraciones de agua, descascaramiento, agrietamiento, desprendimiento, etc. En fisuras o anomalías estructurales, se realizará su reparación picando dichos revoques hasta llegar a los ladrillos y se realizarán las trabas o anclajes necesarios a fin de solucionar dichas averías. En caso de fisuras en encuentros de paredes o en uniones de hormigón y mampostería, se deberá picar el revoque, colocar material desplegable y realizar nuevamente el revoque para acondicionar la superficie.

Deberá realizar el hidrolavado en el exterior de los muros hasta quedar perfectamente limpia toda la superficie, retirando toda suciedad, material suelto y hongos producidos por la humedad.

Deberá normalizar y uniformar los revoques gruesos y finos de las paredes de la vivienda en general.

En los muros de los locales “Baño” (en todas las paredes) y en “Lavadero” y “Cocina” (paredes de mesadas), se retirarán los revestimientos existentes, se picarán los revoques hasta llegar al ladrillo y ejecutarán nuevos revoques gruesos, perfectamente aplomados y preparados para recibir el revestimiento.

- REVESTIMIENTO (corresponde al 4 % del total del renglón)

# En los muros mencionados en el último párrafo del ítem anterior, el Contratista proveerá y colocará revestimiento cerámico en tonalidad clara, tipo San Lorenzo línea Derby Gris de 20cm x 30cm, hasta 2,00m desde nivel de piso. En la ejecución de esta tarea se utilizará adhesivo tipo Klaukol impermeable.

Las juntas se sellarán con pastina a tono, de primera marca. En todas las aristas y cantos vivos del revestimiento (incluida la parte superior de éste en su encuentro con la pared), se deberá colocar una varilla plástica guarda canto a tono.

Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:

La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

En correspondencia con las partes expuestas de las instalaciones, los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, deficientes, o defectos provocados por el corte.

Las juntas de los revestimientos tendrán una perfecta nivelación y verticalidad.

Ninguna pieza de cerámica deberá sonar a hueco una vez colocada.

Si la Inspección constatara el incumplimiento de alguno de los requisitos citados podrá ordenar el retiro y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

- AMOBLAMIENTO, GRIFERÍA, ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (corresponde al 9 % del total del renglón)

El Contratista deberá entregar los locales con los siguientes artefactos y accesorios, cuyas características y cantidades serán:

Cocina:

El amoblamiento de cocina a proveer y colocar por el Adjudicatario, constará de un bajo mesada, con bisagras reforzadas y tiradores de bronce pulido, con un módulo de cajonera y cuatro puertas con un estante intermedio. Los frentes de cajones y puertas serán de madera laqueada color blanco, los interiores de cajones de fórmica blanca con guías metálicas y rodamientos de nylon. La estructura, los marcos, etcétera, serán de madera dura convenientemente encolados / atornillados, entarugados, para darle una adecuada rigidez. El contratista deberá acondicionar la superficie donde se colocará el bajo mesada.

La nueva mesada a proveer y colocar por el Adjudicatario, será de un tramo, de iguales dimensiones totales que la existente, la que contendrá la nueva pileta de cocina, también a proveer por el Contratista. Será de granito, color gris mara, de 2,5 cm de espesor, sostenida en su parte frontal por un perfil ángulo de alas iguales de 2” x 1/4", perfectamente nivelada y empotrada en los muros laterales como mínimo 1,5 cm, sellando perfectamente la unión entre ella y el sector contra la pared.

La pileta de cocina será de acero inoxidable, rectangular, de 0,44m de largo x 0,34m de ancho x 0,18m de profundidad, convenientemente pegada en el perímetro de contacto.

Provisión e instalación de un (1) Juego de grifería para pileta de cocina, de dos llaves y pico mezclador móvil, tipo FV.

Las medidas de mesada y bajomesada deberán ser verificadas por el Adjudicatario en la vivienda. La ubicación de la bacha será determinada por la Inspección de la Obra.

El adjudicatario proveerá e instalará un extractor purificador de aire.

Lavadero:

Un (1) Juego de grifería para lavadero, de dos llaves y pico mezclador móvil, tipo FV.

Baño:

Un (1) Inodoro pedestal de losa blanca, corto, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Depósito de colgar de losa blanca, tipo Ferrum, línea Andina.

Una (1) Tapa y asiento de inodoro, de fibra de madera moldeada de alta densidad, tipo Ferrum,  línea Andina.

Un (1) Bidet de losa blanca, de 3 agujeros, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Lavatorio de 3 agujeros y una (1) Columna de losa blanca, tipo Ferrum, línea Andina.

Un (1) Botiquín espejo tríptico, con laqueado al poliuretano color blanco, ubicado por encima del lavatorio.

Un (1) Juego de grifería para lavatorio, de dos llaves y pico mezclador, tipo FV, colección Allegro.

Un (1) Juego de grifería para bidet, de dos llaves y transferencia, tipo FV, colección Allegro.

Un (1) Juego de grifería para ducha, de dos llaves y transferencia, tipo FV, colección Allegro, se instalará el cuadro embutido, brazo y flor articulada.

Un (1) Barral esquinero de acero inoxidable, juego de ganchos y cortina para ducha color blanco.

Un (1) Juego de accesorios para baño de acero inoxidable, de 7 piezas (un porta rollo para papel higiénico, dos jaboneras, un toallero barral, un toallero circular, un porta-cepillos, un perchero).

El Contratista retirará la bañera existente y construirá un zócalo anti-derrame de 8 cm de altura, que estará revestido en todas sus caras utilizando idéntico material a los pisos.

La conexión de los artefactos a la línea será mediante chicotes metálicos.

- ABERTURAS (corresponde al 3 % del total del renglón)

El contratista procederá a recorrer y reparar integralmente todas las aberturas exteriores e interiores existentes en la vivienda (inclusive los armarios), que así lo requieran a criterio de la Inspección. Realizará las tareas que sean necesarias para su perfecto funcionamiento y apertura/ cierre,  incluyendo el reemplazo (en un todo similar a lo existente) de hojas, marcos, cortinas, persianas, bisagras, herrajes, cerraduras, picaportes, manijas, bocallaves, vidrios, contravidrios, fallebas, sistemas de aperturas, estantes, tiradores, etc., que se encuentren faltantes o en regular / mal estado. Las cerraduras exteriores deberán ser doble paleta tipo Acytra. Deberá entregar 2 llaves por cada cerradura.

Las telas mosquiteras se deberán reemplazar por nuevas en todas las aberturas.

Los vidrios estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección. Será por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer antes de la Recepción Provisional de la Obra.

A todas las aberturas se les deberá retirar la totalidad de la pintura que posean (incluye marcos, hojas, marcos de mosquiteros, rejas, rejillas de ventilación, etc.), hasta dejar expuesto el material original, para luego preparar convenientemente las superficies y aplicar una mano de fondo y tres manos de esmalte sintético, color blanco, tipo Alba o Tersuave

- PINTURA (corresponde al 14 % del total del renglón)

El Adjudicatario deberá efectuar el pintado integral de la vivienda, de muros interiores y exteriores (incluso cercos), cielorrasos, aberturas, y de todo elemento existente en la misma, previa reparación y preparación de las superficies.

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección. Se deberán utilizar primeras marcas, tipo Alba o Sherwin Williams.

Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección.

En la totalidad de las paredes interiores, se deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos de pintura látex lavable, de color blanco.

En la totalidad de los cielorrasos y en las paredes del baño sobre el revestimiento cerámico, deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos manos de pintura látex anti-hongo para interiores, de color blanco.

En la totalidad de las paredes exteriores, se deberá aplicar una mano de fijador al agua y posteriormente dos de pintura látex acrílico para exteriores, de color ocre. El revestimiento exterior de piedras deberá pintarse con protector acrílico para exterior satinado.

Todo elemento metálico o de madera deberá ser limpiado mediante medios mecánicos, para recibir la aplicación de dos manos de esmalte sintético brillante, de color blanco.

Los trabajos preliminares a cumplir por el Contratista son la limpieza de la superficie quitando toda presencia de pintura anterior, rasqueteando, lijando y eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de cerda o viruta mediana y barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecución de los trabajos, en caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección.

Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo indicación en contrario de la Inspección.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc.

CLAUSULAS ESPECIALES

- AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección de Obra.

- VERIFICACIÓN DE TAREAS: La inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

- FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El adjudicatario deberá tomar todos los recaudos  necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencione en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- OBRADOR:  El adjudicatario deberá proveerse en el lugar y/o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

- PROVISION DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se  establezcan.

- INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia,  y el original pasará a formar parte del legajo Archivo.

- RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o  cualquier otro elemento, el inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del Inspector, visado del Jefe de Departamento, y en original, la firma de un responsable por la empresa. Este original formará parte del legajo. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la BASE DE INFANTERÍA DE MARINA BATERÍAS / BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

- LIBRE TRANSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones  o indicaciones que eviten posibles accidentes.

- RETIRO DE RESIDUOS: La Inspección de Obra determinará si el material retirado debe ser entregado al personal del Departamento Infraestructura-División Alcaldía dela BASE I.M. BATERIAS, o cargados, transportados y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de esta Base y la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final  que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial  o nacional.

- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

- PERSONAL: La empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base de Infantería de Marina Baterías / Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo o  por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

- LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma  adjudicará será responsable de hacer cumplir al  personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351/79 – Decreto 911/96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24.557 sobre riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa todos los elementos y vestimentas necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las  leyes vigentes. El adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional.

Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente  certificación suficientemente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma a   una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. la inspección podrá intimar a la empresa o A.R.T. a cumplir con  la legislación vigente. La empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo lo de señalización y de limitación de zanjas o excavaciones.

La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

APÉNDICES: APÉNDICE I  – PLANO CASA Nº 12

APÉNDICE II  – PLANO CASAS Nº 70, 71 Y 72

# Text boxes

DIVISION

ALCALDIA

MARCOS ESTEBAN GUTIERREZ

Teniente de Fragata  I.M.

Jefe

## MARIO RAÚL GAMBOA

## Capitán de Navío de I.M.

JEFE DE BASE