ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las Especificaciones Técnicas y la descripción del catálogo ONC se deberán tomar con carácter de menester/necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas.

- El precio comprenderá el total del material y servicio solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- El estado del material provisto en el servicio requerido debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono. Estas características deberán ser coordinadas con el contratante. Ante cualquier controversia, respecto a la especificación del material que deberá proveer el contratista, la misma se adjuntará mediante nota en el formulario de visita de obra. Los materiales proporcionados por el contratista, para realizar los presentes trabajos deben ser de marca homologada de acuerdo a NORMAS IRAM, de primera marca y calidad, reconocida en el ámbito nacional.

- La Inspección de Obra determinará si el material retirado debe ser entregado al personal del Departamento Infraestructuras de la AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL, o cargados, transportados y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final, cumpliendo con la reglamentación en orden municipal, provincial  o nacional.

- Cronograma de tareas: el Oferente semanalmente adjuntará obligatoriamente un cronograma, en el cual indicará detalladamente el porcentaje del avance del trabajo a realizar, a los efectos de poder realizar un control periódico de su avance.

- Plazo de las tareas: Desde la recepción de la respectiva Orden de Compra hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles.

- Visita de obra: el Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar donde se realizarán los trabajos, porque de esta forma, podrá observar in-situ, los detalles constructivos, ya que es la única forma de evaluar los trabajos a realizar; para así tomar un detallado conocimiento del mismo y sobre la base de esa inspección, al estudio de los planos correspondientes y a la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente, deberá entregar el correspondiente certificado de visita realizada. LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON DICHO REQUISITO SERÁN DESESTIMADAS.

- Garantía Técnica: Con la recepción definitiva del trabajo realizado, el adjudicatario entregará un certificado de garantía técnica -debidamente rubricada, en la que indicarán, expresamente, el plazo no inferior a DOS (2) años, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del  servicio recibido por CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CÁMARA DE ELEVACIÓN DE LÍQUIDOS CLOACALES DEL CUARTEL FAIF, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán a su exclusiva costa, las deficiencias, falencias de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

1- OBJETO:

La presente Licitación Privada tiene por objeto contratar el servicio de mano de obra con provisión de materiales para realizar el mantenimiento y reparación de la cámara de elevación de líquidos cloacales del cuartel FAIF. Dichos trabajos deberán incluir herramientas, personal, útiles, equipos, y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para efectuar dicha obra.

| RGN | CÓDIGO CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 331-02449-0001 | MANT.Y REP. DE RED CLOACAL; MANT CLOACAL | SERVICIO | 01 |

2- TRABAJOS Y MATERIALES:

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a los Planos Anexos, a la visita Obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, a las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y a las reglas del buen construir.

Agregará en su oferta el certificado de Visita a Obra realizada. Esta se coordinará previamente con la Inspección de Obra / Responsable Técnico AGENTE CIVIL BOCCO FERNANDO al teléfono 02932-48-7678, La visita deberá concretarse de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 11:00 horas, hasta CINCO (05) días hábiles de antelación a la fecha de apertura de dicha Licitación. Las ofertas que no cumplan con este requisito, serán desestimadas.

El Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos materiales serán aprobados por la Inspección.

No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor calidad, a sólo juicio de la Inspección.

El Contratista será el único responsable de todo el deterioro / rotura que causare el mismo por su negligencia u otra causa a las instalaciones a las ARMADA. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales o superiores en tipo, textura, apariencia y calidad.

El tiempo de garantía técnica mínima para la presente Licitación será de un año contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

3- DEL ADJUDICATARIO

# 3-1 Deberá confeccionar una Carpeta de Seguridad que será entregada antes del inicio de la obra en la División Seguridad e Higiene en el Trabajo de este destino. Dicha Carpeta deberá contener la siguiente información:

- Inicio de Obra.

- Constancia (planilla) de inscripción con nómina de empleados en la ART.

- Examen preocupacional firmados por un Médico Laboral.

- Programa de seguridad firmado por un Ingeniero Laboral y presentada en la ART.

- Planilla de capacitación del personal.

- Cláusula de no repetición a favor de la Armada, elaborada por la ART (con nómina de personal).

- Seguro de vida del personal directivo de la empresa que no figure en relación de dependencia por 24 Hs. por el tiempo de duración de la obra, cubriendo además “in itinere” y por un valor no menor a $ 1.000.000,00.

- Seguro de Responsabilidad Civil comprensiva para la empresa titular, valor $ 500.000,00.

- Seguro de Responsabilidad Civil comprensiva para las empresas subcontratistas de la contratista principal, valor $ 500.000,00.

- Seguro de Ley sobre todos los vehículos (responsabilidad civil).

- Seguro técnico y habilitación mecánica cuando correspondiera sobre todos los vehículos y maquinarias: grúas, elevadores, compresores, etc.

- Los choferes u operadores de otras empresas que concurran al lugar de operaciones de la empresa contratista deberán disponer de seguros, ART y seguro de responsabilidad civil.

- Acta de exclusión de responsabilidad.

- Cumplimiento de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.

- El S.H.S.T. de la empresa deberá presentar a esta División en el horario de 07:00 a 14:00 Hs, semanalmente y por escrito la constancia de visita a obra con las novedades del trabajo que se esté realizando, firmada, con fecha y hora de visita.

- Rol de Emergencia / Plan de Evacuación ante accidentes o incendio.

3-2 Durante todo el período de ejecución de la obra, el adjudicatario deberá contar con la asistencia y supervisión de un Profesional en Seguridad de acuerdo a la ley. Para tal efecto esta obligación deberá estar respaldada por un contrato de tareas profesionales entre el profesional responsable de la seguridad y el contratista, visado por el Colegio de Ingenieros. El contratista deberá presentar los cursos de capacitación en Seguridad de todo el personal interviniente en la ejecución de obra firmado por el profesional en Seguridad.

3-3 Toda persona abocada a la realización de trabajos deberá contar con los elementos de seguridad personal necesarios para las tareas a realizar (casco, arnes, guantes, etc.) en buenas condiciones, dichos elementos serán inspeccionados por personal designado por la ARMADA registrando datos de los empleados y novedades halladas.

3-4 La Empresa adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a la obra, las Normas de Seguridad e Higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24.557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Contratista deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección de Obra involucrado, como asegurado adicional.  Particularmente no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente, intervenga en la obra, durante el tiempo que dure la misma a una ART. La ART. deberá realizar capacitación y visita a la obra según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o ART. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zonas de trabajo. Empresa dispondrá de un servicio de S.H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma ART. según corresponda o convenga.

3-5 Deberá contratar un Servicio de baño químico a fin de proporcionar instalaciones sanitarias necesarias para el personal a su cargo.

3-6 Deberá contratar a su entero costo un servicio de contenedor y o volquete donde pueda depositar los residuos que él mismo genere durante el transcurso de la obra. Prestar atención al tipo de residuo que se extraerá de la presente obra.

3-7 Deberá gestionar ante la Inspección de Obra la provisión de energía eléctrica. Así mismo será obligación del Contratista proveerse de un tablero de obra desde donde tomar el servicio de electricidad, dicho tablero deberá responder a lo especificado por la Asociación Argentina de Electrotecnia para dicho caso.

3-8 Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

3-9 Será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también del deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en obras existentes. Deberá tener especialmente en cuenta, que en el momento de ejecución de los trabajos, el cuartel se encontrará ocupado por personal propio del cuartel y de otras empresas contratistas.

3-10 Todos los materiales sobrantes de obra que sean seleccionados por la Inspección serán cargados, transportados y descargados por cuenta del contratista, dentro del ámbito del Cuartel. Aquellos que no sean de interés de la inspección, serán retirados fuera del ámbito de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO al destino que decida el contratista y a sus costas; con los correspondientes permisos visados por la autoridad competente.

3-11 Todos los materiales serán proporcionados por el Contratista, y serán de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el contratista deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

3-12 Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el  Contratista deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección de la Obra.

3-13 Deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminada la obra del rubro, realizando todas las tareas que aunque no se mencionen en particular, sean necesarios para la correcta finalización de la misma y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

3-14 Presentará a la Inspección de Obra un listado de personal que trabajará en la obra, los seguros y cobertura social, también la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, en adecuado estado de servicio, verificación técnica, seguros, que correspondan a leyes vigentes y además, cualquier otro elemento que estime ingresará para ejecutar los trabajos.

3-15 Deberá tener en cuenta que para obtener la credencial de acceso a la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO se le exigirá el Certificado de Reincidencia. Así mismo es el responsable de gestionar ante la oficina de TIN los permisos correspondientes para el ingreso exclusivo del personal descripto en la nomina, que prestará servicios en la presente Contratación.

3-16 Deberá proveerse en el lugar y/o construir a su costa, los locales (obrador) apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable. Se admite la instalación temporal de un container en concepto de guarda de material en proximidad al lugar de obra, siendo custodiado por personal designado de su nomina.

3-17 Cuando en sucesivas ocasiones las empresas necesiten ingresar más elementos deberán presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y del Inspector de la Obra. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo de la Obra.

3-18 Para retirar el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento, el Contratista confeccionará la Planilla de Retiro de Materiales de Empresa con membrete, por triplicado, la que presentará a la firma de la Inspección de Obra, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del Inspector de la Obra y la firma de un responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo de la Obra. Todo material que no complete este trámite, No podrá retirarse de la Base.

3-19 Confeccionará un Parte Diario donde asentará los trabajos realizados, el personal, equipos y materiales, equipos o herramientas que ingresan o salen del ámbito de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. Cuartel FAIF.

3-20 Deberá realizar la limpieza periódica de la obra, debiendo al terminar la ejecución de los trabajos adjudicados, efectuar una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

4- DE LA INSPECCIÓN:

4-1 Verificará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Contratista ejecutarlas a su costa y en el momento en que se le soliciten.

4-2 Gestionará la aplicación de multas por atraso en la terminación de las obra en el tiempo  comprometido por la empresa contratista.

# 4-3 Responsable Técnico: AGCV BOCCO Fernando

# Teléfono de contacto: 02932-487678

# 4-4 Inspector de Obra: TN MARTEARENA Carina

# Teléfono de contacto: 02932-487678

# Horario: de lunes a viernes de 08.00hs a 13.00hs.

5- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

# Los trabajos que se contratan por la presente, tienen por objeto la recuperación del sistema de elevación de los líquidos cloacales y su evacuación a la red principal. Dicho sistema se encuentra alojado en una cámara ubicada dentro del predio del CUARTEL DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA DE LA FLOTA DE MAR, (FAIF) BASE NAVAL PUERTO BELGRANO; CP 8111.

TRABAJOS:

El Adjudicatario ejecutará las tareas descriptas en las diferentes Etapas en la presente especificación técnica.

- PRIMERA ETAPA:

  - El contratista realizará en primer lugar un by pass, entre las cámaras anterior y posterior a la cámara elevadora de líquidos cloacales con el fin de anular, temporalmente y durante la ejecución de los trabajos, la función de la misma dentro del circuito de la cámara sin alterar la descarga normal de los líquidos. Este trabajo se realizará mediante encamisado de una línea de descarga con tuberías de pvc con junta elástica clase 10 de 6” de diámetro enterrada, de tal manera de poder ser utilizado en los futuros mantenimientos de la cámara.

  - Los líquidos deberán ser bombeados desde la cámara anterior mediante una bomba sumergible apta para líquidos cloacales provista por el adjudicatario, estimar un caudal de 60 m3/h, realizar un sello a la salida de la cámara anterior y en la entrada de la cámara posterior mediante un tapa rumbo con el fin de mantener aislada la cámara elevadora y poder realizar los trabajos abajo descriptos.

  - Realizará el vaciado de los efluentes contenidos en el pozo colector, por medio mecánico, descargando él mismo en la línea de descarga del sistema Principal,  retirará todo sedimento sólido de manera rápida y limpia mediante transporte y disposición final a su cargo. Posteriormente se procederá a efectuar una total y profunda limpieza de la misma, extrayendo líquidos, barros, sedimentos, etc., hasta despejar completamente las superficies expuestas dejándolas perfectamente limpias y visibles. Para la realización de las tareas se podrá utilizar el sistema o método que se considere conveniente (soplado a presión, succión, extracción manual, utilización de detergentes biodegradables, etc.) garantizando una limpieza perfecta de las superficies tratadas sin alterar el estado de las mismas.

  - Deberá proceder a anular el actual sistema de evacuación por desborde tapando la salida provisoria que se realizó para mantener operativa la descarga y habilitando la salida a través del caño por el que evacuaba originalmente el sistema, en esta tarea es necesario prestar atención al estado de todos los componentes que hacen al sistema de descarga de la cámara de bombeo siendo estos tuberías, válvulas y bridas.

  - Deberá normalizar, reparar y/o reemplazar cualquier elemento perteneciente a la cámara que presente deterioros, como así también toda aquella anormalidad que a criterio de la inspección sea necesario para el perfecto funcionamiento de la misma.

- SEGUNDA ETAPA:

2.1 Realizará el recorrido, reparación y o eventual reemplazo de las partes componentes del sistema de impulsión, para lo cual instalará 2 bombas centrifugas para un caudal de 60 m3 de efluentes cloacales, dichas bombas deben ser sumergibles y con sistema de puesta en marcha manual. Deben ser bombas para uso industrial y que admita sólido de 50 mm.

2.2. Reparación del sistema eléctrico de puesta en marcha según las características de las bombas instaladas, se debe prever que la instalación sea normalizada.

2.3. Recorrido de todas las partes componentes del sistema de aspiración y descarga de las bombas, incluyendo tuberías y válvulas, de ser necesario se repararán las partes que resulten afectadas.

2.4. Desmonte del basamento metálico existente en mal estado de los motores y adecuación de la estructura metálica para la colocación de los elementos a instalar; (bomba- motor)

2.5. El contratista deberá proveer una reja metálica, un canasto para contención de residuos sólidos, con los anclajes correspondiente para un sistema de izado y limpieza del mismo, de acuerdo al siguiente detalle:

- Proveerá Un aparejo de fuerza manual que permita el izado de una carga aproximada de 500Kg de forma libre, cómoda y segura, el cual deberá correr por el perfil existente.

- Deberá proveer y colocar dos canastos (de uso alternativo) conformados por perfiles metálicos L de 50 mm de ala y 5 mm de espesor y hierros redondo liso de 12 mm  de espesor, los cuales deberán ser soldados cada 5cm en el fondo y cada 3 cm en los laterales de dicho canasto. Deberán contar con soportes a cada uno de los laterales con el fin de vincular las cadenas de izado.

- Colocar una reja separadora de sólidos apoyada sobre perfiles metálicos, dicha reja deberá ser de hierros redondos lisos de 16mm de diámetro colocados cada 5 cm, dichos hierros deberán ser soldados a un marco de hierros L de 50mm de ala x 5 mm de espesor.

Se deja constancia que la existencia del perfil que sostiene la placa deflectora se encuentra bajo nivel de la línea de efluentes y se desconoce el estado y dimensiones actuales.

- TERCERA ETAPA:

3.1. Los locales comprendidos por la cámara (receptora de efluentes y sala de alojamiento de bombas) serán reacondicionadas en su totalidad.

En primer lugar se procederá a realizar una inspección ocular detectando fisuras y/o partes deterioradas como revoques desprendidos, soplados o inexistentes, una vez detectadas las zonas afectadas se realizará la reparación de las mismas para lograr un normalizado total de superficies tanto de mampostería como de cielorraso aplicado y losa. Estas tareas deberán ser realizadas con la aprobación de la inspección de obra.

Una vez realizada la reparación de las superficies se procederá al pintado de las mismas, para lo que deberá aplicar una mano de fijador al agua y tres manos de látex tanto en superficies interiores como exteriores según corresponda, los materiales a utilizar serán de primeras marcas y deberán ser aprobados por la inspección de obra.

Las aberturas existentes deberán ser recorridas, reparadas y normalizadas de tal manera de lograr un perfecto funcionamiento de las mismas, debiendo entre otras tareas realizar el pintado integral de las mismas con una mano de convertidor de oxido y dos manos de esmalte sintético, previo a esta tarea se deberá realizar un rasqueteado y lijado de toda la superficie de la misma. Reemplazar y/o colocar vidrios deteriorados, astillados o inexistentes. Reemplazar y/o colocar todo elemento inexistente o deteriorado que impida el correcto funcionamiento de las mismas.

3.2. Realizar la impermeabilización de la losa existente mediante el pegado a soplete de membrana de 4mm con aluminio gofrado, dicho pegado se realizará en un la totalidad de la misma no solamente sobre las juntas, como terminación se dará una mano de pintura aluminizada en todas las uniones de la misma, como puente adherente se utilizará emulsión asfáltica al agua o al solvente la que mejor se adhiera al sustrato

El Adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales, las herramientas, equipos, y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

4.  PRUEBAS:

Durante el desarrollo de las tareas se realizarán las pruebas que sean necesarias a fin de verificar las etapas previstas y una vez finalizadas se realizará la habilitación de la cámara mediante la prueba de todos los sistemas y se anulará el by pass para poner en funcionamiento el sistema. De ser necesario, se establecerán tareas que surjan como novedades de dichas pruebas, previas a la recepción de las tareas.

5.  DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA

El adjudicatario, terminados los trabajos, deberá entregar los planos conforme a obra, de todas las instalaciones y obras realizadas. Incluye un juego completo en papel transparente, tres juegos completos de copias en papel blanco, y una copia en versión digital, en formato AUTOCAD 2007. Además deberá entregar toda la información técnica relevante de cada instalación en formato de texto WORD 2010.

# Text boxes

Las ofertas que no cumplan con las Especificaciones Técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

EMMANUEL NICOLÁS TSAQUIS

CAPITAN DE FRAGATA IM

COMANDANTE