ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Los materiales serán legítimos, no alternativos, se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- Deberán presentar folletería de muestra de los productos ofertados.

| RGN | NUMERO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 431-00128-0040 | CALDEAS P/CALEFACION; TIPO DE COMBUSTIBLE GAS CAPACIDAD CALÓRICA 60.000KCAL/H.- Especificaciones Técnicas: Equipos de calefacción Tipo mesada o de pie a Gas Natural de tiro natural, con capacidad calorífica próxima a 60.000kcal/hora, con encendido Electrónico, tensión/ Frecuencia 220v/50-60Hz., de fabricación nacional, enmarcada en las Normas ISO 9001de primera marca, reconocida en el mercado. Considerar UN como una unidad. | UN | 13 |
| 02 | 431-06447-0003 | BOMBA RECIRCULADORA. Especificaciones Técnicas: Bomba de recirculación de agua para calefacción POTENCIA 0,13HP - CAUDAL 6200L/H.; Presión de trabajo 7/1 kg/cm2, con variador de velocidad. Considerar UN como una unidad. | UN | 9 |
| 03 | 431-06447-0003 | BOMBA RECIRCULADORA. Especificaciones Técnicas: Bomba de recirculación de agua para calefacción POTENCIA 0,17HP - CAUDAL 6100L/H.; Presión de trabajo 12/1 kg/cm2, con variador de velocidad. Considerar UN como una unidad. | UN | 4 |

# Text boxes

EMMANUEL NICOLAS TSAQUIS

CAPITAN DE FRAGATA IM

COMANDANTE