ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Considerar lo expresado en el renglón Observaciones del Catálogo del Pliego, en cuanto a la Unidad de Medida catalogada en la ONC y lo solicitado, teniendo en cuenta su presentación/ tarea que comprende.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- El precio comprenderá el total del material solicitado,  todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Los materiales se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante,  en su envoltorio original, cerrado y con fajas de seguridad  aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

| RG | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 432-01801-0007 MOTORES FUERA DE BORDA; POTENCIA 40HP - ENCENDIDO MANUAL - INCLINACION MANUAL - ELEVACION MANUAL - COMANDO MANUAL C/ACELERACION DE PUÑO. Especificación Técnica: MOTOR FUERA DE BORDA MERCURY 40 HP 2 TIEMPO – POTENCIA HP/KW: 40/29,8- DESPLAZAMIENTO (CID/CC): 4,2/697- CONFIGURACION DEL CILINDRO: 1-3 – EMPUJE TOTAL (RPM): 5000-5700 – SISTEMA DE INDUCCION DE COMBUSTIBLE: CARGADO CON BUCLE (3 carburadores)- ENCENDIDO ELECTRICO MANUAL – TRANSMISION: F-N-R (F:Avance; N:Neutral; R:Reversa)- DIRECCION/CONTROL: CAÑA- LONGITUD DE PATA:381MM – PROPORCION DE CAJA:1,85:1 – PESO EN SECO:72 KG- DIAMETRO Y CARRERA: 64X64 – SISTEMA DE CORTE: ALIMENTACION DE POTENCIA- INYECCION DE ACEITE: ESTANDAR PRE-MEZCLA - RELACION DE MEZCLA: 50:1. | 4 | UN |
| 2 | 432-01801-0012 MOTORES FUERA DE BORDA; POTENCIA 50HP - ENCENDIDO ELECTRONICO - INCLINACION ELECTRICA - ELEVACION ELECTRONICA - COMANDO CONTROL REMOTO A DISTANCIA Especificación Técnica: MOTOR FUERA DE BORDA MERCURY 50 HP 2 TIEMPO - PATA LARGA - ENCENDIDO ELETRONICO - COMANDO A DISTANCIA | 4 | UN |

SE SOLICITAN LOS MOTORES ESPECIFICOS  A LOS EFECTOS DE NO PERJUDICAR EL TREN LOGISTICO Y TECNICO YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS MOTORES QUE POSEE ESTE DESTINO SON DEL TIPO Y MARCA MENCIONADOS PRECEDENTEMENTE

.

EL /LOS  ADJUDICATARIO/S DEBERÁN APORTAR LOS DATOS QUE SE SOLICITAN EN EL APÉNDICE1 AL PRESENTE ANEXO

# Text boxes

MAXIMILIANO LUIS COGLITORE

CAPITAN DE CORBETA IM

SEGUNDO COMANDANTE

###### SECUNDIA