ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de menester/necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas.

- El precio comprenderá el total del  material solicitado, todo concepto que pudiera grabar esta operación (impuesto, comisión, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Estado del material provisto / utilizado: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación cuya presentación deberá ser la correspondiente de fabrica.

1). CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

El adjudicatario se hará cargo de la entrega de los bienes objeto de la contratación, a cuyo efecto deberá tomar los recaudos necesarios para dicha entrega en tiempo y forma señalado en 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 del (PByCP).

El adjudicatario deberá cumplir con lo que se solicita en cada renglón de la solicitud de gastos con las especificaciones técnicas requeridas en el presente anexo.

| Nº DE RENGLON | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 275-03945-0002 | HERRAMIENTAS DE CRIMPAR, USO CONECTORES DE RF | UN | 04 |
| 02 | 275-03945-0006 | HERRAMIENTAS DE CRIMPAR : RG58-RG223-RG213 | UN | 04 |
| 03 | 275-03945-0007 | HERRAMIENTAS DE CRIMPAR : USO RJ11-RJ12-RJ 22-RJ45 | UN | 04 |
| 04 | 293-00484-0074 | CABLES COAXILES:CABLE COAXIL RG 58 50 OHM ALMA MACIZA TRENZA COBRE.DIAMETRO 10mm-TIPO RG 58-FRE MAX 4,5 MHZ-VELOC.PROPAG%70-POTENCIA MÁXIMA 4,5MHZ,RESITENCIA.INT DE 50 OHM. | mts | 200 |
| 05 | 293-01550-0144 | CONECTORES:CABLE RG58 / RG213-DIAMETRO10 mm-MATERIAL ALUMINIO –TIPO MACHO. | UN | 20 |
| 06 | 293-01563-0023 | CABLES UTP; TIPO EXTERNO – CATEGORÍA 6 – NORMA TIA/EIA 568-AISLACION PVC | mts | 400 |
| 07 | 293-01763-0003 | LIMPIA CONTACTO; ENVASE AEROSOL - PRESENTACIÓN 225GR. | UN | 10 |
| 08 | 293-01763-0004 | LIMPIA CONTACTO: ENVASE AEROSOL-PRESENTACIÓN 450 CC . | UN | 10 |
| 09 | 293-02285-0100 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACIÓN GOMA - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2,5mm - SECCIÓN 2,5mm² - APLICACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | mts | 100 |
| 10 | 293-02287-0182 | CONECTORES ADAPTADORES: TIPO N MACHO HEMBRA /N HEMBRA 90 GRADOS |  |  |
| 11 | 293-02287-0232 | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PROLONGADOR USB | UN | 8 |
| 12 | 293-02342-0003 | CONECTORES BNC: TIPO MACHO RG58 | UN | 10 |
| 13 | 293-02342-0028 | CONECTORES BNC: CONECTOR TIPO BNC (T). | UN | 20 |
| 14 | 293-02342-0007 | CONECTORES BNC : TIPO HEMBRA RG58. | UN | 20 |
| 15 | 293-04180-0003 | BATERIAS,PILAS RECARGABLE; TIPO NIKEL METAL,DE 1,5 VOLT TIPO E90 MODELO N-PRESENTACION 1 BLISTER POR 2 UNIDADES CADA UNO. | UN | 80 |
| 16 | 293-04998-0011 | CINTAS AUTOSOLDABLES: MATERIAL CAUCHO-ANCHO 19mm-LARGO 9,14mm-ESPESOR 0,3mm. | mts | 10 |
| 17 | 293-05901-0021 | CABLE PARA VIDEO: LARGO 10M-CONECTOR EXTREMO 1 VGA-CONECTOR EXTREMO 2 VGA. | UN | 03 |
| 18 | 293-05901-0011 | CABLES P/VIDEO; LARGO 10M CONECTOR EXTREMO 1HDMI – CONECTOR EXTREMO 2 HDMI | UN | 02 |
| 19 | 299-04213-0014 | PINZAS CRIMPEDORAS : TIPO P/REDES DE DATOS Y TELEFONÍA | UN | 04 |

RENGLON N° 01  HERRAMIENTAS DE CRIMPAR: USO CONECTORES RF.

Especificaciones Técnicas:

Cortar y pelar  cable redondo, planos

Pinza Crimpeadora,parafichas tipo snap,herramienta de corte y ajuste.

CANTIDAD: 04

RENGLON N° 02:  PINZA CRIMPEADORA COMPRESION AJUSTABLE COAXIL  RG58- RG223-RG213

Especificaciones Técnicas:

Cortar y pelar cable redondo, planos

Pinza Crimpeadora para fichas por compresión ajustable

Para conectores, para cables coaxiles RG 58, RG 223, RG 213.

CANTIDAD: 04

RENGLON N° 03: HERRAMIENTAS DE CRIMPAR: MODELO  COMPRESION  USO SNAP.

Especificaciones Técnicas:

Pinza Crimpeadora Para Ficha De Compresión  TIPO Snap RG-6

Cable Ficha Rj45 Rj11 Rj13 + Pela Cable

CANTIDAD: 04

RENGLON N°05: CONECTORES: MODELO: CONECTOR PL259-UHF MACHO PARA CABLE RG58/ RG213

Especificaciones Técnicas:

MODELO: PL 259.

RENDIMIENTO: Conectores Coaxiales de 50 Ohms

FRECUENCIA MAXIMA DE TRABAJO: 200 Mhz – 2.5 Ghz. ( fcias. ideales de trabajo)

CARACTERISTICAS: conector pl 259 macho (uhf macho) para cable rg58 y cable rg213.

CANTIDAD: 20.

RENGLON N° 11: CONECTORES ADAPTADORES: MODELO: ADAPTADOR TIPO N - MACHO HEMBRA 90 GRADOS

Especificaciones Técnicas:

MODELO: PLh-PLm codo

RENDIMIENTO: Adaptador a Conectores Coaxiales de 50 Ohms

CARACTERISTICAS: Adaptador PL259 UHF macho - hembra codo 90 grados para cable rg58 y cable rg213

CANTIDAD: 10.

RENGLON N° 15:  BATERIA RECARGABLE; TIPO NIKEL 1,5 VOLT.

Especificaciones Técnicas:

BATERIA de 1,5 V Tipo E90 Modelo N.

CANTIDAD: 80 Unidades

PRESENTACION: Cuarenta (40) Blísteres cerrados por dos (2).

RENGLON N° 20:PINZA CRIMPEADORAS :TIPO P/REDES DE DATOS Y TELEFONIA

Especificaciones Técnicas:

Pinza corta cable coaxial

Herramienta de corte y ajuste de corte

Herramienta de crimpar de compresión para ficha tipo snap

CANTIDAD: 04

El ADJUDICATARIO  obligatoriamente, solicitará al contratante la inspección de los bienes que entrega para la recepción provisoria del material, exponiendo en ese momento para un  efectivo control, información detallada de las especificaciones y características técnicas de los bienes objeto de la recepción.

Dicha información obligatoriamente deberá ser entregado adjunto a la factura, el cual servirá de fundamento para acreditar y / o exigir el cumplimiento de garantías que ofrecidas  por los bienes  provistos por el adjudicatario.

# Text boxes

### LOGÍSTICA

## CESAR FEDERICO SCARABOTTI

TENIENTE DE FRAGATA DE I.M.

SEGUNDO COMANDANTE A CARGO