ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de menester/necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas.

- El precio comprenderá el total del servicio/ material solicitado, todo concepto que pudiera grabar esta operación (impuesto, comisión, etc.) e incluido gastos de entrega.

- Estado del material provisto / utilizado: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- DEFINICIONES:

1). INSPECCION / INSPECCION GENERAL

Son todas aquellas tareas tendientes a establecer el estado real de cada sistema o componente, determinando el desgaste de los mismos y el remanente de vida útil de cada uno de ellos en relación con los valores estándar establecido. Se considerará como sinónimo de “verificación de buen estado”.

2). REPARAR

Tareas que el contratista deberá realizar a un elemento que ha sido inspeccionado y determinado en “mal estado” para devolver a su condición normal antes de su utilización. Esto incluye, sin limitarse exclusivamente a lo indicado a continuación, inspección, limpieza, preservación, ajuste, reemplazo, etc. de partes / totalidad del elemento. Las condiciones normales de uso serán las que se desprendan de los manuales técnicos de los vehículos. Se considerará sinónimo de “devolver la capacidad operativa del sistema a la condición original”.

3). RECORRER.

Tareas que el contratista deberá realizar para volver un sistema a su condición normal de uso. Esto incluye, sin limitarse exclusivamente a lo indicado a continuación, el desarme de sus elementos / componentes constitutivos, la inspección de los mismos, su reparación / reconstrucción / reemplazo de aquellos que sea necesario, el armado del sistema y su calibrado. Las condiciones normales de uso serán las que se desprendan de los manuales técnicos del vehículo. Se considerará sinónimo de “devolver la capacidad operativa del sistema a la condición original”.

4) CALIBRAR

Determinar las correcciones a efectuar en sistemas y componentes basándose en la lectura de equipos de prueba usados para mediciones precisas. Incluye también la comparación de dos instrumentos, uno de los cuales está concretamente determinado como en buen estado, con valores de prueba que responden a valores standards indicados en los manuales de referencia.

Los equipos, instrumentos o elementos que se utilicen para medir o comparar deberán estar controlados y certificados por el INTI.

5). REEMPLAZO / REEMPLAZAR POR ELEMENTOS DE IGUAL CALIDAD.

Implica que la calidad de los componentes a ser reemplazados deberá ser igual o superior a la del elemento original. Los componentes que requieran ser reemplazados serán analizados y evaluados por el oferente, quien propondrá a la Comisión Inspectora de la Armada la solución correspondiente, la que deberá ser autorizada por la autoridad que la misma designe para esa tarea. Dicho reemplazo será documentado técnicamente, para facilitar el futuro seguimiento en caso de requerirse acciones por garantía de dicho cambio.

6). OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

El adjudicatario se hará cargo de la custodia patrimonial del vehículo a reparar. Desde que lo retire del Taller de Automotores en la Agrupación Servicios de Cuartel hasta el momento en que finalice las tareas de Mantenimiento y Reparación del mismo,  y entregado en el lugar del que fue retirado. El adjudicatario deberá ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro que, aunque no se mencione expresamente y que sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos y el pleno funcionamiento del mismo.

e) DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL RENGLON Nº 1, REPARACION CAMION 1725 MERCEDES BENZ DOM: HGL 593

1). ALCANCE

Para el servicio de Reparación del Vehículo Camión Mercedes Benz 1725 se realizarán la totalidad del listado de tareas que a continuación se detallan con el reemplazo de todo los repuestos que se encuentran fuera de sus valores estándar. Todas las partes repuestos reemplazados deberán ser originales o de especificaciones técnicas similares o superiores a las establecidas por el fabricante, aprobadas y autorizadas por la Agrupación Servicios de Cuartel.

Tareas a realizar

        - Cambio de computadora original con programación incluida colocada

        - Reparación del cardan delantero y trasero

        - Balanceo del cardan delantero y trasero

        - Reparación de la puerta delantera lado izquierdo

Repuestos a utilizar nuevos

- Computadora Mercedes Benz

Unidad Eléctrica de Control

N° de Calibración: ZGS

A 063 447 48 40/002

N° Certificación

OM906LA. III/3-00

Identificación Unidad

N° del motor

906985 u 0801092

Código de la Unidad

1040 1020 1050 1010

El oferente que resulte adjudicatario deberá realizar los trabajos en su  propio taller debiendo hacerse cargo de la

Custodia Patrimonial de acuerdo al Punto 6 del presente Anexo.

LOS COMPONENTES UNA VEZ MONTADOS EN EL VEHICULO TENDRA UNA GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, LO CUAL LA EMPRESA SE DEBERA HACER CARGO DE CUALQUIER DEFECTO DE MAL FUNCIONAMIENTO.

En todos los casos, al arribar a los ítems descriptos, el contratista deberá informar al jefe de la División Central de Mantenimiento de Medios de la AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL al teléfono 02932 487765/69.

El ADJUDICATARIO obligatoriamente, una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos/ servicios, más prórrogas (si las hubiese), solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material, exponiendo en ese momento para un exhaustivo y efectivo control, un informe detallado de las tareas y de todos los repuestos que debieron ser reemplazados para lograr el óptimo funcionamiento del vehículo. Dicho informe de tareas y repuestos utilizados, obligatoriamente deberá ser entregado adjunto a la factura, el cual formara parte del historial del vehículo y servirá de fundamento para acreditar y / o exigir el cumplimiento de garantías, no menor a doce meses, sobre los trabajos/ servicios contratados y de los repuestos reemplazados provistos por el adjudicatario.

# Text boxes

ALFREDO ANTONIO BANEGAS

CAPITAN DE CORBETA I. M.

SEGUNDO COMANDANTE