ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno. Asimismo, además de cumplir con las Especificaciones Técnicas reguladas en el presente Anexo, los oferentes deberán agregar la documentación exigida en el punto 9 del Anexo I “Cláusulas Particulares”.

PAUTAS GENERALES

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC se deberán tomar con carácter de menester/necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas.

- El precio comprenderá el total del material, servicio solicitado, todo concepto que pudiera grabar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gasto de entrega.

- Estado del material provisto, utilizado en el servicio requerido, debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

- Los trabajos se realizarán según las presentes especificaciones y lo indicado en el plano que se otorgará oportunamente al momento de realizar la vita por parte de los interesados.

- Se considera en la contratación del servicio, incluida la mano de obra, la provisión de todos los materiales,  herramientas, útiles, transporte del equipo, etc., que la tarea demanda en todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, las Normas de Seguridad y del Arte del Buen Construir, a lo informado al momento de hacer la visita obligatoria previa a la presentación de las ofertas y a las indicaciones que imparta la Comisión de Recepción acorde a los resultados que arrojen las inspecciones que se realicen.

DEFINICIONES:

INSPECCION GENERAL: Son todas aquellas tareas tendientes a establecer el estado real de cada sistema o componente, determinado el desgastes de los mismos y el remanente de vida útil de dada uno de ellos en relación con los valores estándar establecidos, se considerará como sinónimo de “verificación de buen estado”.

REPARAR: El oferente deberá realizar las reparaciones correspondientes comprendiendo el recambio de piezas dañadas a los elementos de calefacción determinados en la visita de obra, que serán sometidos a evaluación para su reparación. Se requiere devolver y asegurar su condición Normal y Segura de utilización, cumpliendo con los parámetros estipulados por el fabricante; esto incluye, sin limitarse exclusivamente a lo indicado a continuación: Inspección, limpieza, preservación, ajuste, reemplazo, etc. de partes del sistema que hacen al mecanismo en sí de calefacción. Las condiciones normales de uso, serán las que se desprendan de los manuales técnicos de los equipos. Se considerará sinónimo de “devolver la capacidad operativa del sistema a la condición original”.

REEMPLAZO / REEMPLAZAR POR ELEMENTOS DE IGUAL CALIDAD.

Implica que la calidad de los componentes a ser reemplazados deberá ser igual o superior a la del elemento original. Los componentes que requieran ser reemplazados serán analizados y evaluados por el oferente, quien propondrá a la Unidad requirente la solución correspondiente, la que deberá ser autorizada por la autoridad que la misma designe para esa tarea. Dicho reemplazo será documentado técnicamente, para facilitar el futuro seguimiento en caso de requerirse acciones por garantía de dicho cambio.

2. CERTIFICADO DE VISITA:

A los efectos de que los interesados obtengan los datos referidos al Sistema de Calefacción del alojamiento de tropa requeridos conforme el Anexo II “Especificaciones Técnicas”. Las visitas deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días con antelación a fecha de apertura de dicha licitación, en el horario de 08:00 a 11:00 horas, en el cuartel FAIF de la BNPB, a los efectos de organizar y efectuar una transparente aclaración de los alcances y necesidades solicitados en la presente contratación, garantizando el principio de igualdad entre todos los interesados. Las visitas estarán a cargo del Señor Teniente de Navío Dn. Eduardo Martín KRIEGER o personal por él designado-Suboficial Primero Maquinista Mamani Fredy, contactar llamando al interno 02932-486701 o al 02932- 487681. El presente requisito no es subsanable, por lo que se deja constancia que la ausencia a dicha visita en alguno de los días especificados es causal de desestimación de la oferta.

3. GARANTÍA TÉCNICA – ALCANCES

Siendo que el sistema de calefacción es utilizado solamente en el período invernal toda oferta debe presentar mínimamente una garantía de un (1) período invernal, es decir de doce (12) meses, plazo que comenzará a correr a partir de la fecha de recepción final de los trabajos realizados.

Cabe tener presente que, en dicho plazo el adjudicatario será responsable de la subsanación de las fallas, averías y/o defectos que mostraren los equipos provistos. Los que serán remitidos en la primera oportunidad favorable en consideración a la ubicación geográfica donde se encontrarán instalados. Los reclamos de garantía serán comunicados por los defectos y desperfectos que pudieran surgir durante el funcionamiento o como consecuencia de vicios ocultos.

No obstante ello, los oferentes deberán indicar todo plazo de garantía que sea mayor al estipulado precedentemente por cuanto, dicha circunstancia será de especial relevancia al momento de evaluar las ofertas recibidas.

4. ANTECEDENTES LABORALES

A efectos de evaluar la capacidad técnica y experiencia del oferente, deberá presentar junto con la oferta antecedentes en trabajos de similar envergadura. Dichos antecedentes podrán acreditarse mediante copias de órdenes de compra, facturas conformadas, boletas y/o actas de recepción de trabajos finalizados para otras personas físicas o jurídicas.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Los oferentes deberán presentar un cronograma detalladamente cada uno de los ítems involucrados en las tareas, con sus correspondientes porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico del avance de la ejecución de la contratación.

Cabe tener presente que, el oferente beneficiado con la adjudicación de la presente contratación se verá obligado a cumplir con los pasos planificados y los plazos estipulados en el cronograma presentado con su oferta.

Ningún oferente deberá presentar un cronograma de actividades que supere los TREINTA (30) días hábiles de trabajo. El detalle exhaustivo de las tareas involucradas a realizar por el oferente presentado será objeto de especial relevancia para evaluar en todas las ofertas recibidas.

6. OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

El oferente se hará cargo de la custodia patrimonial del material a reparar desde que las retira hacia sus instalaciones hasta que es devuelta e instalada en su lugar de origen.

Se considera en la contratación del servicio, incluida la mano de obra, la provisión de todos los materiales,  herramientas, útiles, etc., que la tarea demanda en todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas,  a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad.

6.1. Calidad:

Los materiales a utilizar y/o instalar deberán ser de primeras marcas y estar encuadrados dentro de las Normas IRAM/ISO.

6.2. Descripción de las tareas:

6.2.1-Trabajos:

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación del trabajo y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

| RGN | CÓDIGO CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 331-02924-0001 | MANT. Y REPAR. SIST. DE CALEFA; MANT. SIST. DE CALEFACCION. Especificación Técnica: Se requiere la reparación general de cinco (5) Calderas de 61.000 Kcal/h, Tipo de Pie, aptos para Gas Natural, los equipos deberán ser retirados de sus habitáculos con el fin de realizar un recorrido general de los mismos, el Adjudicatario deberá efectuar: un lavado a presión en el interior del circuito, a los efectos de desprender toda impureza presente en el serpentín, posteriormente, realizará una prueba hidráulica a una presión de 15Kg. por espacios de 2 horas; realizará una medición de ultrasonidos al serpentín de la caldera, entregará informe en detalle de los valores arrojados de la medición efectuada. reemplazara: UNITROL SIT NOVA 820, sensores, porta vaina, termómetro analógico a dial, sensor de humo, termostato de agua, pulsador de puesta en marcha, reemplazo de los caños de descarga de gases con su accesorios (codos y sombrerete) y todo elemento necesario para lograr un correcto funcionamiento. El Adjudicatario deberá montar los equipos de calefacción en el habitáculo destinado para dichos equipos, quedando perfectamente conectados en sus respectivos servicios, asegurando y cumpliendo con las normas en vigor de ENARGAS LEY 24076, (quedando todo de manera prolija en el “Arte del Buen Construir”, la misma deberá ser verificada y aprobada por personal especializado matriculado de nuestra nomina. Luego de la reparación y montado de dichos equipos, el Adjudicatario realizará una prueba de funcionamiento en los diferentes parámetros a los fines de garantizar el normal funcionamiento. | C/U | 05 |

# Text boxes

HUMBERTO JAVIER BARRIGA

CAPITAN DE FRAGATA DE IM

SEGUNDO COMANDANTE

A CARGO DEL COMANDO

A