ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CONOCIMIENTO DEL PLIEGO:

La presentación de la propuesta implicará que los oferentes comprendieron las especificaciones del pliego y cualquier otro dato que pueda incidir en la determinación de los costos de la provisión del presente llamado.

OMISIONES: Toda omisión de las presentes especificaciones deberá considerarse accidental y no implicará la falta de previsión de los recaudos técnicos requeridos para la normal adquisición del bien solicitado.

- CARACTERISTICAS DE LA OBRA SOLICITADA:

Renglón Nº1

Para la refacción y reparación del techo y cielorraso de la casa de SS.OO se solicitan los siguientes trabajos divididos en  3 (tres) etapas de ejecución:

1ª ETAPA:

- Desmonte de cubierta (techo) chapa acanalada existente y faldón sobre el dormitorio de suboficiales y guardia militar, superficie130 mts ².

- Reemplazo de la estructura cambio de pendiente y elevación del nivel del cielorraso.

- Instalación de estructura de techo con vigas de soporte perfil “C” metálicas numero 120 y clavadoras de perfil metálico tipo “C” de 80 x 50 x 1,6mm.

- Colocación de aislación espuma aluminizada de 5 mm sobre malla tejida metálica (metal desplegado).

2ª ETAPA:

- Provisión e instalación de cubierta (techo) en chapa galvanizada  “C” Nº 25 acanalada entera. Se deberá utilizar tornillos autoperforantes para el montaje de las chapas a la estructura, tipo hexagonal, metal con arandela de metal/neoprene vulcanizada.

- Montaje de canaleta, cenefa y babetas.

- Colocación de cielorraso en durlock y masillado.

- Remodelación y cambio de circuitos eléctricos según vista de obra.

- Revoque con material hidrófugo.

3ª ETAPA:

- Provisión e instalación de luminarias embutida, led de la cantidad de lúmenes requeridas en visita de obra.

- Preparación de superficies para pintado general

- Pintado interior color a definir, tres manos.

- Pintado exterior en la parcialidad del la refacción del edificio. Mismo color que el resto del edificio.

- Adquisición y colocación de cerámicos alto tránsito de 30 x 30 cm en una superficie de 130 mts 2 (muestra debe ser presentada al Departamento General para su aprobación)

El adjudicatario deberá cumplir con lo solicitado precedentemente

Para la realización de las tareas anteriormente descriptas se deben contar con los elementos de seguridad necesarios y obligatorios según la ley de seguridad e higiene Nº 19.587, Decreto 911/96 y otras normativas nacionales vigentes

Una vez finalizada la jornada diaria se deberá limpiar el sector y recoger todo tipo de desecho y/o escombro.

Los costos de limpieza y recolección de los escombros y la eliminación deben correr por cuenta del oferente.

Las chapas retiradas que estén en buenas condiciones quedaran en poder de Liceo Naval, las que no tengan utilidad deberán ser retirada del predio por el oferente.-

- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de las tareas no deberá ser mayor a 70 días corridos a partir de la fecha de adjudicación dependiendo de la inclemencia climática. Así también el oferente deberá plasmar por escrito cronograma de avance de obra por etapas.

Todos los productos deben ser nuevos, sin uso en sus envoltorios originales, además el oferente deberá presentar marcas de los materiales a utilizar.

- CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA.

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta: Certificado de Visita de Obra, vinculado al lugar donde se concretará el suministro y servicio a prestar. Tal visita deberá realizarse de lunes a viernes en el horario de 0800 a 1300 hs., hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha de apertura. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente perteneciente al Departamento General del LICEO NAVAL MILITAR “ALMIRANTE STORNI”, la no presentación del mismo, será causal de desestimación de la oferta presentada.

Las coordinaciones deberán realizarse al LICEO NAVAL MILITAR “ALMIRANTE STORNI” sito en la Avenida San Martín y Avenida Centenario de la Ciudad de Posadas Provincia de Misiones a los TE 03764-4461500, Departamento General.

- TOLERANCIAS

Se aceptaran tolerancias de acuerdo a las propuestas del adjudicatario.

# Text boxes

MIGUEL ANGEL NUÑEZ

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE