ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Se deberá cotizar por precios unitario y total:

| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO (PROPANO) A GRANEL. | KG | 16.500 |

2. 	CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE HACEN A LA TAREA.

2.1. La “Cantidad” expresada en la Unidad de Medida “KG”, deberá ser tomada como referencia para la cotización del “Precio Unitario”.

2.2. El adjudicatario deberá prever y disponer de vehículos habilitados por la autoridad competente, para el tipo de producto que debe transportar.

3.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La Empresa adjudicataria se obliga respecto al Liceo Naval Militar “ALMIRANTE STORNI”  y esta así lo acepta, a suministrarle gas licuado de petróleo (propano) a granel, como así mismo, a conferirle en comodato a la última, los tanques que a continuación se detallan.

UBICACIÓN	CANTIDAD	CAPACIDAD

Sector Cocina General	1 Zeppelin	2.817 KG.

Sector Cocina Oficiales	1 Zeppelin	94 KG.

La habilitación e instalación de los precitados tanques (con sus correspondientes bases y regulación) será efectivizada a exclusiva costa de la Empresa adjudicataria, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento alguno, debiendo los mismos ser utilizados por la última para almacenar el gas a granel que suministre.

Asimismo, la Empresa adjudicataria deberá contar obligatoriamente con la autorización previa y fehaciente para la instalación, como así también los planos respectivos de aprobación, del Servicio de Obras Públicas de la Municipalidad de Posadas

4.	LUGAR DE INSTALACIÓN

Los tanques de almacenaje deberán estar instalados al inicio del contrato en el Liceo Naval Militar “ALMIRANTE. STORNI” - POSADAS - Provincia de Misiones, siendo la provisión para el ejercicio 2013-2014.

EL Liceo Naval Militar “ALMIRANTE STORNI” cuenta con la red para la distribución del gas, la que se encuentra aprobada, como asimismo existen también las bases de apoyo para los tanques (zeppelín), siendo la empresa adjudicataria la responsable del buen funcionamiento de la misma.

Cabe destacar que el adjudicatario será el responsable de coordinar y efectivizar, en caso de ser necesario, el cambio de los tanques que se encuentran conferidos en comodato al momento de la adjudicación.

5. 	GASTOS DE TRANSPORTE

Los gastos de transporte e instalación de los tanques y garrafones serán por cuenta de la Empresa adjudicataria.

6.	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

De ser necesario algún mantenimiento, tanto de la red como de la base y/o zeppelín se realizará bajo la responsabilidad de la Empresa adjudicataria. En caso de emergencia, la Empresa podrá utilizar los servicios de terceros especializados, informando en el Liceo Naval Militar “ALMIRANTE. STORNI” para la verificación correspondiente, la Empresa adjudicataria se obliga a efectivizar el pago de los servicios de mención, sin derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso alguno respecto del Liceo  Naval Militar “ALMIRANTE STORNI”. En el supuesto que dicho pago se hubiera concretado por este INSTITUTO por la celeridad requerida a fin de superar la emergencia en cuestión, la Empresa reintegrará a la misma el importe pertinente dentro de los CINCO (5) días corridos contados a partir del momento en que se entregue la copia autenticada de la factura que acredite el abono involucrado.

7.	INSPECCIONES

EL Liceo  Naval Militar “ALMIRANTE STORNI”, permitirá y facilitará el acceso de la Empresa adjudicataria o de su representante para efectuar inspecciones al equipo cuando lo estime necesario.

8.	SEGURO

La Empresa adjudicataria, deberá presentar Certificación de Seguro en caso de siniestro, cuya cobertura ampare destrucción total y/o parcial tanto del zeppelín, base, red e instalaciones del instituto que se vean afectadas

9.	GASTOS A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

Al producirse la extinción de este contrato por cualquier causa a que ello obedezca, la Empresa adjudicataria se obliga a retirar a su exclusiva costa, dentro de los DIEZ (10) días corridos y sin derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso alguno, los tanques que confiere en el Liceo  Naval Militar “ALMIRANTE STORNI” como así mismo, cualquier otro efecto mueble que hubiera incorporado al predio de este Instituto a fin de concretar su instalación y permitir su uso. Esto no implicará daño alguno a las Instalaciones donde se encuentran los mismos.

10.	CANTIDAD Y FORMA DE PROVISIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO

La Empresa adjudicataria preverá suministrar, en forma mensual, aproximadamente la cantidad de LITROS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO (7.158) de gas licuado de petróleo (propano). El Liceo Naval Militar “ALMIRANTE STORNI” podrá requerir el aprovisionamiento de gas licuado cuando reste un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la capacidad del tanque de almacenaje. Las entregas deberán ser satisfechas dentro de las cuarenta y ocho horas (48) horas de efectuado el requerimiento. A tal efecto el Liceo Naval Militar “ALMIRANTE STORNI”, solicitará el suministro, siendo que el traslado correrá por cuenta y riesgo de la Empresa adjudicataria. En caso de demoras, el proveedor deberá informar al Liceo Naval Militar “ALMIRANTE STORNI”, por telegrama dicha situación, quedando este Instituto en condiciones de ampliar el plazo de entrega si el servicio lo permite.

11.	CONTROL DE MEDICIÓN DEL PRODUCTO PROVISTO

El gas deberá ser entregado en los tanques de almacenaje instalados al efecto. La medición de la cantidad de gas que la empresa adjudicataria entregue se efectuará con los elementos de medición con que esté dotado el vehículo de transporte del combustible, pudiendo controlar este Liceo la medición con instrumentos propios todas las veces que estime oportuno.

12.	CALIDAD DEL PRODUCTO

La Empresa adjudicataria será responsable por la calidad del producto, si se comprobara que el mismo ha sufrido alteraciones imputables a aquél, como consecuencia de un tratamiento inadecuado del fluido que altere su composición original, se hará responsable a la misma.

13. EL GAS LICUADO A PROVEER DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

COMPOSICION QUIMICA	CARACTERISTICAS

Propano	(C3H8) 96,86 %

Poder Calorífico	GLP 22.400 KILO CALORIAS POR M3

Densidad Relativa del Aire	1,5 KG

Emisión de Contaminantes (Material Particulado)	0,09

Emisión de Contaminantes (CO-Monóxido de Carbono)	0,7

Toxicidad	NO

14. RESCISIÓN:

EL Liceo Naval Militar “ALMIRANTE STORNI” podrá rescindir este contrato por incumplimiento por parte de la Empresa adjudicataria de las obligaciones que asume en esta contratación. La rescisión producirá sus efectos en forma automática y de pleno derecho desde el momento en que se recepcione por la Empresa adjudicataria el medio fehaciente que le notifique la voluntad rescisoria a este Instituto. Producidos los efectos de la rescisión la Empresa adjudicataria deberá retirar a su exclusiva costa los tanques cuyo comodato confiere a el Liceo Naval Militar “ALMIRANTE STORNI”, como también los restantes efectos muebles suministrados a la última para su instalación y funcionamiento, dentro  de los DIEZ (10) días corridos contados a partir de dicha oportunidad.

15. IMPORTANTE

Por tratarse de material inflamable, la empresa adjudicataria deberá presentar las habilitaciones técnicas necesarias, tanto para: Empresa, recipientes, transporte y personal interviniente.

La no presentación de lo mencionado anteriormente, será causal de desestimación de la oferta.

# Text boxes

PEDRO BAEZ

TENIENTE DE NAVIO

JEFE