ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Efectuar en la totalidad de los motores eléctricos el rebobinado con alambre nuevo calibrado, reemplazo de rodamientos con la misma marca y modelo a los ya instalados, cambio de borneras de conexión con sellado de la respectiva tapa, pintado con pintura epoxi esquema de pintura original.

2. Finalizada la tarea realizar a bordo prueba de funcionamiento con toma de parámetro (R.P.M, Corriente Nominal, Resistencia Interna, etc.).

3. Debe considerarse el desembarco con traslado al taller especializado y posterior embarco la Unidad.

4. Los puntos anteriormente mencionados deberán realizarse en el renglón N°1, N°2 y N°3.

5. El plazo de ejecución será de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra.

Renglon N°1

Motor de desalinizador de alta presión Siemens.

- Potencia 7,5 Kw.

- Tensión: 380 /420 Vca.

- Corriente Nominal: 15,4 A/ 15,5 A.

- Velocidad de giro: 1455 RPM.

- Rodamientos: 6206-6204

- Medidas: 400x400x200 cm.

- Posición de trabajo Horizontal.

- Temperatura de trabajo 40 °C.

- Diámetro eje 38,5 mm.

Renglon N°2

Motor Eléctrico Marca Baldor Modelo M35 perteneciente a la Bomba de descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas modelo ORCAS II 500. ENVIROVAC INC. ROCKFORD IL USA.

- Potencia: 2 HP.

- Tensión: 3 x 380 Vca.

- Frecuencia: 50 Hz

- Corriente: 3.2 A.

- Velocidad de giro: 2850 RPM.

- Especificaciones: M35A03X419.

- Diámetro eje 22,5 mm.

- Pat N°: M28A 94465371-032.

- Rodamientos: De – 6205/ Ode – 6203.

- Encl: TEFC .

- SN: X0401.

Renglon N°3

10 (DIEZ) Motores forzadores Marca YORK Modelo HCY10P178X, perteneciente a la Planta de Agua Enfriada.

- Potencia: 1 HP.

- Tensión: 220-240 Vca.

- Frecuencia: 60 Hz.

- Velocidad de Ventilador: H (alta) – M (media) – S (despacio).

- Capacidad Nominal: 4,11 – 3,68 – 3,22 KW (en relación con la Velocidad de Ventilación.).

- Corriente Nominal: 0,29 – 0,23 – 0,20 A (en relación con la Velocidad de Ventilación.).

- Posición de trabajo Horizontal.

# Text boxes

GUSTAVO ALBERTO PERNISA

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE