ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón N°1

LAVADORAS 1, 2 Y 3

- Reparación por corrosión. Se deberán reparar los frentes de las lavadoras, fosfatizando y pintando con pintura epoxi al color original.

- Mantenimiento general en las 3 lavadoras. Revisión de presostatos, solenoides, sistema de seguridad, cambio de gomas de desagote, cambio de manijas de puerta, cambio de juegos de resorte, juegos de abrazaderas de desagote, mangueras y otros elementos que necesiten reparación.

Renglón N°2

SECADORAS 1, 2 Y 3

- Limpieza unidades calefactoras y extractor de vahos.

- Limpieza interior de canasto.

- Cambio de sistema de cierre de puertas.

- Cambio de sensores y termostato por problemas de control de temperatura en Secadora N°1.

- Para todas las máquinas; recambio de tela de filtro, juego de correas, traba de puerta, burlete de puertas.

Renglón N°3

PLANCHADORAS 1 Y 2

- Limpieza unidades calefactoras, ajuste de sistema de presión, reemplazo de acolchados y fundas.

- Mantenimiento por corrosión: se deberán retirar placa calefactora para reteflonado de la misma, cambio de resistencias y termostato.

- Reemplazo de los gabinetes plásticos dañados.

Renglón N°4

CENTRIFUGA

- Reconstrucción del chavetero del motor.

- Reemplazo de los 8 tacos de amortiguación.

Mantenimiento por corrosión; se deberá retirar estructura para su arenado, fosfatizado (para pasivar la oxidación) y posterior pintado con epoxi para lograr el acabado final.

OBSERVACIONES:

- Los trabajos deberán ser finalizados en un plazo máximo de 21 días corridos desde la comunicación de la Orden de Compra.

- El adjudicatario deberá presentar garantía por los trabajos realizados de no menos de 3 meses.

- Se requerirá visita al lugar de trabajo.

- El material a utilizarse al efectuar un reemplazo, debe ser nuevo, originales y sin uso alguno.

# Text boxes

JULIO CESAR MARTIN FRANCO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE