ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISION Y COLOCACION DE PISOS DE MADERA

- Piso de madera de lapacho con terminación superficial tratada con al menos 10 capas de óxido de aluminio (para garantizar el rendimiento al alto transito), con terminación en zócalos laterales en misma tonalidad (bandas de babor y estribor), todo el conjunto en color y brillo similar al piso existente.

- Las dimensiones de las tablas:

Largo: entre 90 y 120 cm

Ancho entre 10 y 15 cm

Espesor: entre 14 y 22 mm

- La colocación deberá ser con modalidad “Clavado Full” con bajo piso de entre 10 mm y 15 mm y material aislante de humedad entre la cubierta del buque y el bajo piso.

- La dimensión total a recubrir será de 172 m2 incluyendo recortes y desperdicios. Asimismo se deberán incluir veinte (20) tablas de madera (del mismo lote y características de las colocadas), para reparaciones excepcionales a realizarse en navegación.

- La cotización final deberá contemplar: colocación, materiales de colocación, pisos, bajo pisos, recortes y desperdicios, confección de agujeros para anclaje de muebles según posiciones y cantidades existentes, flete y transporte de materiales hasta el Buque Escuela Fragata A.R.A. “LIBERTAD”, sita en av. ANTARTIDA 1201 –DARSENA NORTE- C.A.B.A.

- La colocación deberá ser tipo americana según piso original. Será obligatoria una visita de obra para tomar conocimiento previo del trabajo a realizar como así también la provisión de muestras de materiales a colocar.

- Los oferentes deberán presentar junto con la documentación solicitada, las características técnicas de los productos ofrecidos, junto con las normas técnicas de construcción, como así también cualquier información adicional que permitan verificar las características requeridas en punto 1.

- Tanto el producto como el trabajo de instalación deberá contar con garantía de al menos 10 años.

- Plazo máximo de finalización de obra VEINTE (20) días corridos a partir de la comunicación fehaciente de la Orden de Compra.

# Text boxes

JORGE GABRIEL CACERES

CAPITÁN DE CORBETA

JEFE