ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- RENGLÓN Nº 1: Adquisición de filtros para circuitos frigoríficos perteneciente a cámaras de víveres.

Cantidad: CUARENTA (40) unidades.

Tipo: Bloques desecantes - cartuchos filtrantes.

Modelo: TIPO EMERSON HH-W-48

DESCRIPCIÓN DEL BIEN /SERVICIO REQUERIDO:

- Apto para ser utilizado con fluido frigorífico R-404-A.

- Componentes constitutivos ricos en carbón activo.

- Gran capacidad de retención de ácidos.

- Gran capacidad de retención de humedad.

- Compatible con aceites frigoríficos minerales, Alkilbenceno y Poliolester.

- Aplicación: Limpieza del sistema por quemaduras.

- Tubería: Líquido.

- Capacidad de retención de humedad (en gotas de agua)2: (290) DOSCIENTOS NOVENTA a 24º C.

- (Pulgada)3: (48) CUARENTA Y OCHO.

- Presentación por Unidad: Envase hermético.

- Imagen ilustrativa del producto:

- RENGLÓN Nº 2: Adquisición de filtros para circuitos frigoríficos pertenecientes a plantas de agua enfriada.

Cantidad: CUARENTA (40) unidades.

Tipo: Bloques desecantes - cartuchos filtrantes.

Modelo: TIPO ALCO D-48

DESCRIPCIÓN DEL BIEN /SERVICIO REQUERIDO:

- Apto para ser utilizado con fluido frigorífico R-407-C.

- Componentes constitutivos ricos en alúmina activa.

- Gran capacidad de retención de ácidos.

- Gran capacidad de retención de humedad.

- Compatible con aceites frigoríficos minerales, Alkilbenceno y Poliolester.

- Aplicación: Ácido y humedad.

- Tubería: Líquido/succión.

- Capacidad de retención de humedad (en gotas de agua)2: (457) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE a 24º C.

- (Pulgada)3: (48) CUARENTA Y OCHO.

- Presentación por Unidad: Envase hermético.

- Imagen ilustrativa del producto:

- CONSIDERACIONES PARTICULARES:

- Los insumos deberán ser nuevos, no presentarán marcas de daños, deterioros o defectos de fabricación y se proveerá con sus correspondientes envolturas de protección y seguridad.

- El adjudicatario tendrá a su cargo la totalidad de los costos de flete y traslado del material a proveer. La totalidad de insumos serán entregados a bordo de la unidad en las condiciones enunciadas en el apartado anterior.

- ENTREGA:

- La entrega de la totalidad de los productos enunciados en ambos renglones (Nº1 y Nº2) se realizará en el BUQUE ESCUELA FRAGATA A.R.A “LIBERTAD” sita en Av. Antártida 1201 – Dársena Norte – C.A.B.A. De lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs. a partir de la emisión de la correspondiente Orden de Compra.

- Plazo máximo de entrega QUINCE (15) días corridos a partir de la comunicación fehaciente de la Orden de Compra.

- Cantidad: La totalidad del renglón/es adjudicado/s.

- Frecuencia: En una (1) sola vez.

- Coordinaciones Técnicas: Teniente de Navío Alejandro M. Mayerhofer (Jefe de Control de Averías) Celular: 02932-15-501468.

# Text boxes

GUSTAVO ALBERTO PERNISA

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE