ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- OBJETO: SERVICIO  DE CONSTRUCCIÓN DE DOS CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES PARA EL SECTOR VIVERES DE LA BASE NAVAL USHUAIA.

- DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

  - Construcción de una cámara modular  de congelado de 1.75x2.93x2.32 de alto x 100 mm de espesor, poliuretano de alta densidad, con piso reforzado, interior y exterior blanco, una puerta  batiente con herrajes reforzados, marco y borde de acero inoxidable, equipo compacto de 2 hp modelo tpb 0200 o similar . La misma debe estar preparada para trabajar en temperaturas de -10° hasta -25°, y poder preservar todo tipo de carnes y pescados.

  - Construcción de una cámara modular  de congelado de 2.36x2.93x2.32 de alto x 100 mm de espesor, poliuretano de alta densidad, con piso reforzado, interior y exterior blanco, una puerta  batiente, equipo compacto de 1.20 hp modelo tpm 120 o similar. La misma debe estar preparada para trabajar en temperaturas de -1° y superiores, y poder preservar todo tipo de verduras.

  - Las unidades refrigerantes deberán contar con unidades con desadoras(exterior) y evaporadoras (interior) que permitan mantener las temperaturas solicitadas .

  - Ambas cámaras deberán contar con relojes externos donde se pueda controlar las temperaturas de las mismas de manera sencilla. Las mismas  deben contar con descongelamiento automático, funcionamiento de ventilador automático con la apertura y cierre de las puertas.

  - Las cámaras deben tener estanterías que permitan una correcta estiba  de los elementos. Se debe tener en cuenta que el adjudicatario debe instalar las cámaras y dejarlas funcionando, presentando garantía por escrito al momento de la apertura de tres años de los equipos y servicio técnico dentro de la Provincia de Tierra del Fuego. .-

  - Los fletes, costos de traslado e instalación y todo costo asociado a los mismos estarán a cargo exclusivamente de la empresa adjudicataria.-

3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo  para comenzar con la ejecución del trabajo, es de 45 (45) DÍAS contados a partir de la fecha de comunicación fehaciente de la orden de compra y hasta agotar la cantidad de servicios contratados.

Ushuaia,         de febrero de 2018.-

# Text boxes

CLAUDIO JORDAN BERGONDI

TENIENTE DE NAVÍO CONTADOR

JEFE