ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OFERTAS: Quienes no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENGLON Nº 1:

REPARACIÓN DE UNA (1) CAJA DE ESCALERA DE LOS DEPARTAMENTOS 2, 3, 6, 7, 12 Y 13 DE LA TIRA “E” DEL BARRIO “ALTE. STORNI” DE LA BASE NAVAL USHUAIA.

Trabajos a realizar en Cajas de Escaleras, según el siguiente detalle:

- Desmonte de la totalidad de las carpinterías metálicas existentes.

- Construcción de muros, revoque interiores y exteriores.

- Estructura de cubierta, cubierta y lumbrera de chapa con terminaciones.

- Colocación de carpinterías metálicas.

- Colocación de cerámicas esmaltadas en piso y zócalos (de tipo antideslizante).

- Colocar perfil “L” metálico en el encuentro de la alzada con la pedada de la escalera.

- Pintado de paredes interiores y cielorraso.

- Pintado de paredes exteriores.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

PAREDES

Desmonte de la totalidad de las carpinterías de hierro y vidrios existentes en la caja de escalera, dos (2) ventanas cuadradas (lateral de pasillo) y carpintería lateral en forma de “L” que se encuentra al final del pasillo.

Construcción de muros con bloques de cemento de 0,08 m x 0,20 m x 0,40 m en los vanos laterales de las cajas de escalera.

Construcción de muro con bloques de cemento de 0,20 m x 0,20 m x 0,40 m sobre el techo para salvar diferencias.

Revocado de muros construidos del lado exterior con azotado hidrófugo, jaharro y enlucido a la cal.

Revocado de nuevos muros del lado interior con jaharro y enlucido a la cal.

TECHO A CUATRO AGUAS

Sobre la superficie del techo de hormigón armado fijar en cada esquina una platina de hierro de 0,20 mm x 0,20 mm x 3/8” de espesor (total 4 por módulos de escalera, las mismas serán fijadas con 4 espárragos FIX de 10 mm de diámetro cada uno).

En las platinas se soldará en cada una la estructura de techo realizadas con perfil “C” de hierro galvanizado de 80 mm x 40 mm x 2 mm, y sobre éste se realizarán las correas con perfil “C” de hierro galvanizado de 60 mm x 40 mm x 1.6 mm de espesor.

Colocar chapas galvanizadas econopanel o similar de 0.55 mm de espesor prepintadas color verde, fijadas por medio de tornillos autoperforantes de 1” de largo por 1/4” de diámetro, con arandelas de aluminio y neoprene. Colocar cenefa de chapa galvanizada Nº 24 en la parte inferior del alero, a modo de cierre, fijada con tornillos autoperforantes T1.

Colocar cumbreras de chapa galvanizada Nº 24, de 0,20 mts de ancho de cada ala, fijadas por medio de tornillos autoperforantes de 1” de largo por 1/4” de diámetro, con arandela de aluminio y neoprene prepintadas color verde.

Colocar sobre las chapas y cumbrera un capuchón de terminación de forma piramidal de chapa galvanizada Nº24, fijado por medio de tornillos autoperforantes de 1” de largo x 1/4” de diámetro, con arandela de aluminio y neoprene, de 0.40 m x 0.40 de base y de 0.50m de alto, prepintadas color verde.

CARPINTERÍAS

Proveer y colocar carpinterías con marcos de aluminio prepintado color blanco, de 2.30 m x 1.00 m, con parentes centrales vertical y horizontal, dos ventanas de aproximadamente 0,50 m x 0,50 m, una ventana de 1,50 m x 1 m con partante vertical, ventiluz de 0,30 m x 1 m, y ventana de 2,15 m x 1 m. Todas serán fijadas al muro de hormigón armado existente y al nuevo muro por medio de tarugos fisher de 8 mm de diámetro y tornillos parker de 8 mm de diámetro y 2” de largo, cada 0.50 m. Colocar vidrio transparente de 4 mm de espesor con burlete de goma que garantice una perfecta estanqueidad, todas las medidas se verificaran en obra.

TERMINACIONES

EXTERIOR: Revocado de muros del lado exterior con azotado impermeable, revoque grueso (jaharro) y enlucido final (revoque fino). En caso de existir grietas, roturas o faltantes en muros existentes, se procederá a picar el sector para desprender el material que se encuentre mal adherido para luego aplicar jaharro y enlucido a la cal imitando la superficie existente. Pintado de los muros exteriores, para lo cual se rasqueteará la totalidad de los mismos, y se aplicará una mano de fijador para exteriores, y tantas manos de pintura látex para exteriores como sean necesarias hasta lograr una terminación pareja y uniforme (como mínimo se aplicara dos manos, el color será similar al existente a los muros en el barrio). El color será similar al existente al actualmente aplicado en los muros del barrio.

INTERIOR: Reparación de los muros interiores de la caja de escalera, dejando la superficie con enlucido a la cal, aplicando enduido plástico al agua, y lijando en los sectores que sean necesarios.

Preparar para pintar, y pintar muros y cielorraso interiores, aplicándoles una mano de imprimación antihongo al agua y pintura látex para interior de color a ser indicado por la inspección, hasta lograr una terminación pareja y de color uniforme, mínimo a aplicar DOS (2) manos.

Preparar para pintar, y pintar las barandas con esmalte sintético color naranja.

El oferente deberá incluir en su cotización, tanto la mano de obra como todos los elementos necesarios para el pintado de la caja de escalera (pintura, pinceles, rodillos, cinta de enmascarar, etc.).

SOLADOS

Nivelación con alisado de cemento, el piso de la escalera con mortero 1:3 (cemento, arena fina), colocación de cerámicas esmaltadas alto tránsito antideslizante de 0.30 m x 0.30 m, y zócalos de la misma cerámica de 0.30 m x  0.10 m, color a ser indicado por la inspección de obra. La empresa contratada deberá proveer al Departamento Alcaldía como mínimo, 2 m2 adicionales de la misma cerámica esmaltada utilizada en las cajas de escaleras, por cada caja de escalera.

Realización de junta de dilatación en el descanso de escalera, de 0.02 m de ancho, rellena con sella juntas elástico tipo “Sikaflex Pro 3-WF” o similar.

Realización de nariz de escalera con perfil “L” de hierro de 20 mm x 20 mm x 3/8 de pulgada de espesor. Los mismos serán amurados al borde de cada escalón.

Limpieza general del sector donde se realizaron los trabajos.

ILUMINACIÓN INTERIOR

Sobre cada descanso se colocara una luminaria tipo tortuga que se encenderán automáticamente por medio de un detector de intensidad de luz exterior.

3. VISITA AL LUGAR

La visita mencionada se deberá realizar en el B° “Almirante STORNI”, de lunes a viernes, en el horario de 09:00 horas a 13:00 horas, CON TRES (3) DÍAS HÁBILES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE APERTURA.

Al efectuar la citada visita, se le proporcionarán la información y se evacuarán todas las dudas o preguntas que surjan correspondientes a los trabajos a realizar.

Las visitas deben coordinadas y ser firmadas por el Sr. Capitán de Fragata Dn. Fernando Enrique PEREZ KUHN Jefe del DEPARTAMENTO ALCALDÍA DE LA BASE NAVAL USHUAIA o en su defecto por el Sr. Teniente de Navío Dn. Víctor Ariel MASUTTI. Departamento Alcaldía - teléfono: (02901) 422128.-

En la presentación de la oferta el oferente deberá presentar un Certificado, de acuerdo con el modelo que figura en el ANEXO V del presente PLIEGO, que acredite que ha inspeccionado el lugar de los trabajos.

4. LIBRO DE TRABAJO

Se asentarán las indicaciones que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS imparta durante la ejecución de los trabajos. Serán cronológicamente consignadas en un libro provisto por el ADJUDICATARIO, foliado por triplicado, sellado y rubricado por la ARMADA que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS guardará en el lugar de los trabajos, las enmiendas y raspaduras, deberán ser salvadas.

El libro de trabajo deberá ser firmado por el ADJUDICATARIO dentro de las 24 Hs. del requerimiento de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS.

Cualquier reclamo por parte del ADJUDICATARIO a lo asentado por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS en el mencionado libro tendrá un término de cinco (5) días corridos de su impartición, fundando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el ADJUDICATARIO, quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.

La observación del ADJUDICATARIO, opuesta a cualquier indicación asentada en el libro, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

5. LIBRO DEL ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO habilitará ante la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS, un libro similar al Libro de Trabajos, denominado Libro del Adjudicatario, en el que volcará todos sus pedidos a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS.

6. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

La limpieza se realizará diariamente, y todos los escombros deberán ser retirados de los predios de la ARMADA, por cuenta del CONTRATISTA.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo  para la  ejecución  total de  los trabajos, es de TREINTA (30) DÍAS corridos contados a partir de la fecha de la comunicación fehaciente de la Orden de Compra. En caso de no cumplirse ese plazo, se aplicarán las moras que la reglamentación prevé.

8. GARANTIA DEL ADJUDICATARIO:

La garantía ofertada por el adjudicatario por la ejecución de los trabajos a realizar, debe tener un plazo no menor a un (1) año.

RENGLON Nº 2:

REPARACIÓN DE UNA (1) CAJA DE ESCALERA DE LOS DEPARTAMENTOS 4, 8, 9, 14 Y 15 DE LA TIRA “E” DEL BARRIO “ALTE. STORNI” DE LA BASE NAVAL USHUAIA.

Trabajos a realizar en Cajas de Escaleras, según el siguiente detalle:

- Desmonte de carpinterías metálicas existentes.

- Construcción de muros, revoque interiores y exteriores.

- Estructura de cubierta, cubierta y lumbrera de chapa con terminaciones.

- Colocación de carpinterías metálicas.

- Colocación de cerámicas esmaltadas en piso y zócalos (de tipo antideslizante).

- Colocar perfil “L” metálico en el encuentro de la alzada con la pedada de la escalera.

- Pintado de paredes interiores y cielorraso.

- Pintado de paredes exteriores.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

PAREDES.

Desmonte de la totalidad de las carpinterías de hierro y vidrios existentes en la caja de escalera.

Construcción de muros con bloques de cemento de 0,08 m x 0,20 m x 0,40 m en los vanos laterales de las cajas de escalera.

Construcción de muro con bloques de cemento de 0,20 m x 0,20 m x 0,40 m sobre el techo para salvar diferencias.

Revocado de muros construidos del lado exterior con azotado hidrófugo, jaharro y enlucido a la cal.

Revocado de nuevos muros del lado interior con jaharro y enlucido a la cal.

TECHO A CUATRO AGUAS

Sobre la superficie del techo de hormigón armado fijar en cada esquina una platina de hierro de 0,20 mm x 0,20 mm x 3/8” de espesor (total 4 por módulos de escalera, las mismas serán fijadas con 4 espárragos FIX de 10 mm de diámetro cada uno).

En las platinas se soldará en cada una la estructura de techo realizadas con perfil “C” de hierro galvanizado de 80 mm x 40 mm x 2 mm, y sobre éste se realizarán las correas con perfil “C” de hierro galvanizado de 60 mm x 40 mm x 1.6 mm de espesor.

Colocar chapas galvanizadas econopanel o similar de 0.55 mm de espesor prepintadas color verde, fijadas por medio de tornillos autoperforantes de 1” de largo por 1/4” de diámetro, con arandelas de aluminio y neoprene.

Colocar cenefa de chapa galvanizada Nº 24 en la parte inferior del alero, a modo de cierre, fijada con tornillos autoperforantes T1.

Colocar cumbreras de chapa galvanizada Nº 24, de 0,20 mts de ancho de cada ala, fijadas por medio de tornillos autoperforantes de 1” de largo por 1/4” de diámetro, con arandela de aluminio y neoprene prepintadas color verde.

Colocar sobre las chapas y cumbrera un capuchón de terminación de forma piramidal de chapa galvanizada Nº24, fijado por medio de tornillos autoperforantes de 1“ de largo x 1/4” de diámetro, con arandela de aluminio y neoprene, de 0.40 m x 0.40 de base y de 0.50m de alto, prepintadas color verde.

CARPINTERÍAS.

Proveer y colocar carpinterías con marcos de aluminio prepintado color blanco, de 2.30 m x 1.00 m, con parentes centrales vertical y horizontal, dos ventanas de aproximadamente 0,50 m x 0,50 m. Todas serán fijadas al muro de hormigón armado existente y al nuevo muro por medio de tarugos fisher de 8 mm de diámetro y tornillos parker de 8 mm de diámetro y 2” de largo, cada 0.50 m. Colocar vidrio Flota transparente de 4 mm de espesor con burlete de goma que garantice una perfecta estanqueidad, todas las medidas se verificaran en obra.

TERMINACIONES.

EXTERIOR: Revocado de muros del lado exterior con azotado impermeable, revoque grueso (jaharro) y enlucido final (revoque fino). En caso de existir grietas, roturas o faltantes en muros existentes, se procederá a picar el sector para desprender el material que se encuentre mal adherido para luego aplicar jaharro y enlucido a la cal imitando la superficie existente. Pintado de los muros exteriores, para lo cual se rasqueteará la totalidad de los mismos, y se aplicará una mano de fijador para exteriores, y tantas manos de pintura látex para exteriores como sean necesarias hasta lograr una terminación pareja y uniforme (como mínimo se aplicara dos manos, el color será similar al existente a los muros en el barrio). El color será similar al existente al actualmente aplicado en los muros del barrio.

INTERIOR: Reparación de los muros interiores de la caja de escalera, dejando la superficie con enlucido a la cal, aplicando enduido plástico al agua, y lijando en los sectores que sean necesarios.

Preparar para pintar, y pintar muros y cielorraso interiores, aplicándoles una mano de imprimación antihongo al agua y pintura látex para interior de color a ser indicado por la inspección, hasta lograr una terminación pareja y de color uniforme, mínimo a aplicar DOS (2) manos.

Preparar para pintar, y pintar las barandas con esmalte sintético color naranja.

El oferente deberá incluir en su cotización, tanto la mano de obra como todos los elementos necesarios para el pintado de la caja de escalera (pintura, pinceles, rodillos, cinta de enmascarar, etc.).

SOLADOS

Nivelación con alisado de cemento, el piso de la escalera con mortero 1:3 (cemento, arena fina), colocación de cerámicas esmaltadas alto tránsito antideslizante de 0.30 m x 0.30 m, y zócalos de la misma cerámica de 0.30 m x  0.10 m, color a ser indicado por la inspección de obra. La empresa contratada deberá proveer al Departamento Alcaldía como mínimo, 2 m2 adicionales de la misma cerámica esmaltada utilizada en las cajas de escaleras, por cada caja de escalera.

Realización de junta de dilatación en el descanso de escalera, de 0.02 m de ancho, rellena con sella juntas elástico tipo “Sikaflex Pro 3-WF” o similar.

Realización de nariz de escalera con perfil “L” de hierro de 20 mm x 20 mm x 3/8 de pulgada de espesor. Los mismos serán amurados al borde de cada escalón.

Limpieza general del sector donde se realizaron los trabajos.

ILUMINACIÓN INTERIOR.

Sobre cada descanso se colocara una luminaria tipo tortuga que se encenderán automáticamente por medio de un detector de intensidad de luz exterior.

3. VISITA AL LUGAR

La visita mencionada se deberá realizar en el B° “Almirante STORNI”, de lunes a viernes, en el horario de 09:00 horas a 13:00 horas, CON TRES (3) DÍAS HÁBILES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE APERTURA.

Al efectuar la citada visita, se le proporcionarán la información y se evacuarán todas las dudas o preguntas que surjan correspondientes a los trabajos a realizar.

Las visitas deben coordinadas y ser firmadas por el Sr. Capitán de Fragata Dn. Fernando Enrique PEREZ KUHN Jefe del DEPARTAMENTO ALCALDÍA DE LA BASE NAVAL USHUAIA o en su defecto por el Sr. Teniente de Navío Dn. Víctor Ariel MASUTTI. Departamento Alcaldía - teléfono: (02901) 422128.-

En la presentación de la oferta el oferente deberá presentar un Certificado, de acuerdo con el modelo que figura en el ANEXO V del presente PLIEGO, que acredite que ha inspeccionado el lugar de los trabajos.

4. LIBRO DE TRABAJO.

Se asentarán las indicaciones que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS imparta durante la ejecución de los trabajos. Serán cronológicamente consignadas en un libro provisto por el ADJUDICATARIO, foliado por triplicado, sellado y rubricado por la ARMADA que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS guardará en el lugar de los trabajos, las enmiendas y raspaduras, deberán ser salvadas.

El libro de trabajo deberá ser firmado por el ADJUDICATARIO dentro de las 24 Hs. del requerimiento de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS.

Cualquier reclamo por parte del ADJUDICATARIO a lo asentado por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS en el mencionado libro tendrá un término de cinco (5) días corridos de su impartición, fundando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el ADJUDICATARIO, quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.

La observación del ADJUDICATARIO, opuesta a cualquier indicación asentada en el libro, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

5. LIBRO DEL ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO habilitará ante la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS, un libro similar al Libro de Trabajos, denominado Libro del Adjudicatario, en el que volcará todos sus pedidos a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS.

6. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

La limpieza se realizará diariamente, y todos los escombros deberán ser retirados de los predios de la ARMADA, por cuenta del CONTRATISTA.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo  para la  ejecución  total de  los trabajos, es de TREINTA (30) DÍAS corridos contados a partir de la fecha de la comunicación fehaciente de la Orden de Compra. En caso de no cumplirse ese plazo, se aplicarán las moras que la reglamentación prevé.

8. GARANTIA DEL ADJUDICATARIO:

La garantía ofertada por el adjudicatario por la ejecución de los trabajos a realizar, debe tener un plazo no menor a un (1) año.

RENGLON Nº 3:

REPARACIÓN DE UNA (1) CAJA DE ESCALERA DE LOS DEPARTAMENTOS 10, 16, 17 Y 26 DE LA TIRA “E” DEL BARRIO “ALTE. STORNI” DE LA BASE NAVAL USHUAIA.

Trabajos a realizar en Cajas de Escaleras, según el siguiente detalle:

- Desmonte de carpinterías metálicas existentes.

- Construcción de muros, revoque interiores y exteriores.

- Estructura de cubierta, cubierta y lumbrera de chapa con terminaciones.

- Colocación de carpinterías metálicas.

- Colocación de cerámicas esmaltadas en piso y zócalos (de tipo antideslizante).

- Colocar perfil “L” metálico en el encuentro de la alzada con la pedada de la escalera.

- Pintado de paredes interiores y cielorraso.

- Pintado de paredes exteriores.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

PAREDES.

Desmonte de la totalidad de las carpinterías de hierro y vidrios existentes en la caja de escalera.

Construcción de muros con bloques de cemento de 0,08 m x 0,20 m x 0,40 m en los vanos laterales de las cajas de escalera.

Construcción de muro con bloques de cemento de 0,20 m x 0,20 m x 0,40 m sobre el techo para salvar diferencias.

Revocado de muros construidos del lado exterior con azotado hidrófugo, jaharro y enlucido a la cal.

Revocado de nuevos muros del lado interior con jaharro y enlucido a la cal.

TECHO A CUATRO AGUAS

Sobre la superficie del techo de hormigón armado fijar en cada esquina una platina de hierro de 0,20 mm x 0,20 mm x 3/8” de espesor (total 4 por módulos de escalera, las mismas serán fijadas con 4 espárragos FIX de 10 mm de diámetro cada uno).

En las platinas se soldará en cada una la estructura de techo realizadas con perfil “C” de hierro galvanizado de 80 mm x 40 mm x 2 mm, y sobre éste se realizarán las correas con perfil “C” de hierro galvanizado de 60 mm x 40 mm x 1.6 mm de espesor.

Colocar chapas galvanizadas econopanel o similar de 0.55 mm de espesor prepintadas color verde, fijadas por medio de tornillos autoperforantes de 1” de largo por 1/4” de diámetro, con arandelas de aluminio y neoprene.

Colocar cenefa de chapa galvanizada Nº 24 en la parte inferior del alero, a modo de cierre, fijada con tornillos autoperforantes T1.

Colocar cumbreras de chapa galvanizada Nº 24, de 0,20 mts de ancho de cada ala, fijadas por medio de tornillos autoperforantes de 1” de largo por 1/4” de diámetro, con arandela de aluminio y neoprene prepintadas color verde.

Colocar sobre las chapas y cumbrera un capuchón de terminación de forma piramidal de chapa galvanizada Nº24, fijado por medio de tornillos autoperforantes de 1“ de largo x 1/4” de diámetro, con arandela de aluminio y neoprene, de 0.40 m x 0.40 de base y de 0.50m de alto, prepintadas color verde.

TECHO UNION DEPARTAMENTO E26 CON CAJA DE ESCALERA

Realizar estructura de techo con perfil “C” de hierro galvanizado de 80 mm x 40 mm x 2 mm, y sobre éste se realizarán las correas con perfil “C” de hierro galvanizado de 60 mm x 40 mm x 1.6 mm de espesor.

Colocar chapas galvanizadas econopanel o similar de 0.55 mm de espesor prepintadas color verde, fijadas por medio de tornillos autoperforantes de 1” de largo por 1/4” de diámetro, con arandelas de aluminio y neoprene.

Colocar cenefa de chapa galvanizada Nº 24 en la parte inferior del alero, a modo de cierre, fijada con tornillos autoperforantes T1.

Colocar cumbreras de chapa galvanizada Nº 24, de 0,20 mts de ancho de cada ala, fijadas por medio de tornillos autoperforantes de 1” de largo por 1/4” de diámetro, con arandela de aluminio y neoprene prepintadas color verde.

En el interior realizar cielorraso de placa de yeso terminacion pintado color blanco.

CARPINTERÍAS

Proveer y colocar carpinterías con marcos de aluminio prepintado color blanco, de 2.30 m x 1.00 m, con parentes centrales vertical y horizontal, una ventana de 1 m x 1 m, dos ventanas (en esquina)  de 1 m x 1 m c/u. Todas serán fijadas al muro de hormigón armado existente y al nuevo muro por medio de tarugos fisher de 8 mm de diámetro y tornillos parker de 8 mm de diámetro y 2” de largo, cada 0.50 m. Colocar vidrio transparente de 4 mm de espesor con burlete de goma que garantice una perfecta estanqueidad, todas las medidas se verificaran en obra.

TERMINACIONES

EXTERIOR: Revocado de muros del lado exterior con azotado impermeable, revoque grueso (jaharro) y enlucido final (revoque fino). En caso de existir grietas, roturas o faltantes en muros existentes, se procederá a picar el sector para desprender el material que se encuentre mal adherido para luego aplicar jaharro y enlucido a la cal imitando la superficie existente. Pintado de los muros exteriores, para lo cual se rasqueteará la totalidad de los mismos, y se aplicará una mano de fijador para exteriores, y tantas manos de pintura látex para exteriores como sean necesarias hasta lograr una terminación pareja y uniforme (como mínimo se aplicara dos manos, el color será similar al existente a los muros en el barrio). El color será similar al existente al actualmente aplicado en los muros del barrio.

INTERIOR: Reparación de los muros interiores de la caja de escalera, dejando la superficie con enlucido a la cal, aplicando enduido plástico al agua, y lijando en los sectores que sean necesarios.

Preparar para pintar, y pintar muros y cielorraso interiores, aplicándoles una mano de imprimación antihongo al agua y pintura látex para interior de color a ser indicado por la inspección, hasta lograr una terminación pareja y de color uniforme, mínimo a aplicar DOS (2) manos.

Preparar para pintar, y pintar las barandas con esmalte sintético color naranja.

El oferente deberá incluir en su cotización, tanto la mano de obra como todos los elementos necesarios para el pintado de la caja de escalera (pintura, pinceles, rodillos, cinta de enmascarar, etc.).

SOLADOS

Nivelación con alisado de cemento, el piso de la escalera con mortero 1:3 (cemento, arena fina), colocación de cerámicas esmaltadas alto tránsito antideslizante de 0.30 m x 0.30 m, y zócalos de la misma cerámica de 0.30 m x  0.10 m, color a ser indicado por la inspección de obra. La empresa contratada deberá proveer al Departamento Alcaldía como mínimo, 2 m2 adicionales de la misma cerámica esmaltada utilizada en las cajas de escaleras, por cada caja de escalera.

Realización de junta de dilatación en el descanso de escalera, de 0.02 m de ancho, rellena con sella juntas elástico tipo “Sikaflex Pro 3-WF” o similar.

Realización de nariz de escalera con perfil “L” de hierro de 20 mm x 20 mm x 3/8 de pulgada de espesor. Los mismos serán amurados al borde de cada escalón.

Limpieza general del sector donde se realizaron los trabajos.

ILUMINACIÓN INTERIOR.

Sobre cada descanso se colocara una luminaria tipo tortuga que se encenderán automáticamente por medio de un detector de intensidad de luz exterior.

3. VISITA AL LUGAR

La visita mencionada se deberá realizar en el B° “Almirante STORNI”, de lunes a viernes, en el horario de 09:00 horas a 13:00 horas, CON TRES (3) DÍAS HÁBILES DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE APERTURA.

Al efectuar la citada visita, se le proporcionarán la información y se evacuarán todas las dudas o preguntas que surjan correspondientes a los trabajos a realizar.

Las visitas deben coordinadas y ser firmadas por el Sr. Capitán de Fragata Dn. Fernando Enrique PEREZ KUHN Jefe del DEPARTAMENTO ALCALDÍA DE LA BASE NAVAL USHUAIA o en su defecto por el Sr. Teniente de Navío Dn. Víctor Ariel MASUTTI. Departamento Alcaldía - teléfono: (02901) 422128.-

En la presentación de la oferta el oferente deberá presentar un Certificado, de acuerdo con el modelo que figura en el ANEXO V del presente PLIEGO, que acredite que ha inspeccionado el lugar de los trabajos.

4. LIBRO DE TRABAJO

Se asentarán las indicaciones que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS imparta durante la ejecución de los trabajos. Serán cronológicamente consignadas en un libro provisto por el ADJUDICATARIO, foliado por triplicado, sellado y rubricado por la ARMADA que la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS guardará en el lugar de los trabajos, las enmiendas y raspaduras, deberán ser salvadas.

El libro de trabajo deberá ser firmado por el ADJUDICATARIO dentro de las 24 Hs. del requerimiento de la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS.

Cualquier reclamo por parte del ADJUDICATARIO a lo asentado por la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS en el mencionado libro tendrá un término de cinco (5) días corridos de su impartición, fundando las razones que le asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el ADJUDICATARIO, quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.

La observación del ADJUDICATARIO, opuesta a cualquier indicación asentada en el libro, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

5. LIBRO DEL ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO habilitará ante la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS, un libro similar al Libro de Trabajos, denominado Libro del Adjudicatario, en el que volcará todos sus pedidos a la INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS.

6. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

La limpieza se realizará diariamente, y todos los escombros deberán ser retirados de los predios de la ARMADA, por cuenta del CONTRATISTA.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo  para la  ejecución  total de  los trabajos, es de TREINTA (30) DÍAS corridos contados a partir de la fecha de la comunicación fehaciente de la Orden de Compra. En caso de no cumplirse ese plazo, se aplicarán las moras que la reglamentación prevé.

8. GARANTIA DEL ADJUDICATARIO

La garantía ofertada por el adjudicatario por la ejecución de los trabajos a realizar, debe tener un plazo no menor a un (1) año.

- Para la totalidad de los renglones:

- Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

- MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

- MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

USHUAIA,………..de  MAYO  de  2017.-

# Text boxes

# UNIDAD OPERATIVA DE

# CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES