ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA Nº 4:

- DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA DE BIM4

- ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: La adquisición de repuestos para realizar el mantenimiento del 1ro y 2do. Escalón de los Motores

Fuera de borda del Cargo Embarcaciones Menores Pertenecientes al Batallón de Infantería de Marina Nº 4.-

DESCRIPCIÓN  TECNICA:

RENGLÓN N° 1: HÉLICE

Que consiste en:

N° de parte: 816704A40

Paso: 10-1/2 x 13”

Palas: 3

Estrías: 13 	(Las ilustraciones son al solo

Material: aluminio	modo ilustrativo)

Tipo: Mercury Sea Pro

Año: 2012

HP: 55 HP

N° serie motor: 1B930558

73140A45

RENGLÓN Nº 2: GRASA NÁUTICA

Propiedades:

Alta reducción de fricción. Protección antidesgaste y anticorrosivo. Amplios intervalos de mantenimiento.

(Las ilustraciones son al solo modo ilustrativo)

RENGLÓN Nº 3: ADHESIVO

Propiedades:

Adhesivo ideal por su fuerza, para el pegado de goma, telas de Hypalon - Neopreno, Eva, y superficies poco porosas con cuero, suela, etc.
Su baja viscosidad permite una mejor penetración y un mayor rendimiento.
Este adhesivo puede reticularse para aumentar la resistencia a la temperatura, a la hidrólisis y la intemperie.

(Las ilustraciones son al solo modo ilustrativo)

RENGLÓN Nº 4: SPRAY ANTICORROSIVO- W-80

Propiedades:

Fórmula a base de aceites de silicona de alta pureza. Proporciona lubricante y protección extra duradera. Repele el agua. Es aislante eléctrico.

(Las ilustraciones son al solo modo ilustrativo)

RENGLÓN Nº 5: LUBRICANTE DE CAJA DE  ENGRANAJES

Propiedades:

Lubrificante de engranajes supera el aceite de engranajes de automoción en aplicaciones marinas debido a su paquete de aditivos especializados diseñados para cajas de engranajes marinos. El uso continuado de este lubricante de la caja de engranajes: Proporcionará la máxima protección contra el desgaste excesivo, incluso en presencia de agua. Prevenga la corrosión y las picaduras. Ayuda a prolongar la vida del engranaje.

Características:

Intrusión de agua - los emulsionantes avanzados evitan la formación de espuma para proteger los engranajes si el agua entra en la carcasa del engranaje.

Los adhesivos de desgaste y los aditivos de presión extrema mejoran la adhesión de la  película de aceite y protegen contra el desgaste excesivo.

Para uso en todas las unidades inferiores laterales y bombas de chorro por debajo de 75 CV, excepto los fuerabordas con cambio de marchas eléctrico.

Cumple con la API GL-4.

La especificación API GL-4 designa un servicio de engranajes hipoides de vehículos de  pasajeros y otros equipos automotrices, y opera bajo condiciones de alta velocidad y bajo torque o viceversa.

(Las ilustraciones son al solo modo ilustrativo)

RENGLÓN Nº 6: ACEITE 2-T NAUTICO – CERTIFICADO TCW-3

Propiedades de los aceites:

Lubricación: Disminución de fricción entre partes en rozamiento.

Enfriamiento: al circular absorber parte de la temperatura de la combustión y fricción de las partes móviles.

Sellado: actúa para comprimir los gases de compresión y los gases de combustión interior  de la cámara de combustión, evitando una pérdida de potencia.

Limpieza: no permite los sedimentos y carbonilla el interior del motor.

(Las ilustraciones son al solo modo ilustrativo)

RENGLÓN Nº 7: TELA TIPO HYPALON

Propiedades

El caucho de alta calidad con una excelente resistencia al ozono, a la oxidación, a la luz solar, y  a la intemperie; resistencia al desgarro y temperaturas que van de los -35º C a los 125º C.

(Las ilustraciones son al solo modo ilustrativo)

RENGLÓN Nº 8: CABLE INTERLOCK

Que consiste en:

N° de parte: 856754  1

Tipo: Mercury Sea Pro

Año: 2012	(Las ilustraciones son al solo

HP: 55 HP	modo ilustrativo)

N° serie motor: 1B930558

73140A45

Largo: 70cm.

RENGLÓN N° 9: ÁNODO DE SACRIFICIO - TIMÓN DE DERIVA

Que consiste en:

N° de parte: I7264C-1

Tipo: Mercury Sea Pro

HP: 55 HP

N° serie motor: 1B930558

Año: 2012	(Las ilustraciones son al solo modo

ilustrativo)

RENGLÓN N° 10: SPARK PLUG (BUJÍAS)

Que consiste en:

N° de parte: 816737 – Bujías NGK BP8H – N 10

Año: 2012	(Las ilustraciones

Tipo: Mercury Sea Pro	  son al solo modo

HP: 55 HP	  ilustrativo)

N° serie motor: 1B930558

816737Q

RENGLÓN Nº 11: CENTRO DE HÉLICE

Que consiste en:

Nº de parte: 8M0047148

Tipo: Mercury Sea Pro

HP: 55 HP

Año: 2012

N° serie motor: 1B930554

(Las ilustraciones son al solo modo ilustrativo)

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO LOGISTICA DEL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA Nº 4

(CAPITAN ARMANDO MUTTO S/N° - Tel. 421603, int. 9228)

- Para la totalidad de los renglones:

- Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

- MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

- MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

- ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- El oferente deberá indicar la garantía ofrecida por el producto cotizado, la que no podrá ser inferior a 12 meses contados desde la recepción definitiva.

USHUAIA,           de MAYO de 2017

# Text boxes

# UNIDAD OPERATIVA DE

# CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES