BASE NAVAL USHUAIA

ANEXO N° II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- DENOMINACIÓN: “ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS  PARA LA  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PERTENECIENTES A LA ESTACION PRINCIPAL DE COMUNICACIONES RIO GRANDE (ETRE)

2- ESPECIFICACIONES:

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

Renglón Nº 1:

Presentación del producto: Cable coaxil RG 213

Características Técnicas                                   Características eléctricas

Peso del Cable 174 kg/km                              Resistencia de onda 500 hm

Diámetro del conductor 7X0.75 mm                Frecuencia de test hasta 4GHz

Diámetro de dieléctrico 7.24 mm

Diámetro exterior cable 10.3 mm

Cotización: Por METRO

Renglón Nº 2:

Presentación del producto: Estaño para soldadura con resina 60/40 de 5 almas x 250 grs.

Cotización: Por UNIDAD.

Renglón Nº 3:

Presentación del producto: Limpia contactos contact matic super verde envase x 450 grs.

Cotización: Por UNIDAD.

Renglón Nº 4:

Presentación del producto: Localizador de fallas (enfriante instantáneo detector de fallas térmicas) envase x 450 grs.

Cotización: Por UNIDAD.

Renglón Nº 5:

Presentación del producto: Alcohol isopropilico en aerosol de alta pureza para limpiar plaquetas.

Cotización: por UNIDAD.

Renglón Nº 6:

Presentación del producto: Limpiador tipo Compitt or, removedor  de partículas, para    limpieza.

Cotización: por UNIDAD.

Renglón Nº 7:

Presentación del producto: Cable para dipolo forrado de 1 x 6 mm

Cotización: por MT.

Renglón Nº 8:

Presentación del producto: Transistor 2n3055A de 15 AMP – 200ws para fuente de alimentación.

Cotización: por UNIDAD.

Renglón Nº 9:

Presentación del producto: Batería de 12 VOLTS x 180 AMP / Hora – Medidas 45 cm largo x 20 cm ancho x  22 cm alto.

Cotización: por UNIDAD.

Renglón Nº 10:

Presentación del producto: Cintas aisladoras material autosoldable ancho 3/4PULG longitud 5MTS.

Cotización: por UNIDAD.

Renglón Nº 11:

Presentación del producto: Cintas aisladoras material PVC ancho 12 mm longitud 20 MTS

Cotización: por UNIDAD.

Renglón Nº 12:

Presentación del producto: Transistor de potencia BLX- 15 PARA HF 100 a 150 Watts

Cotización: por UNIDAD.

Renglón Nº 13:

Presentación del producto: Transistor MRF426 de RF para HF de 2 a 30 MHz

Cotización: por UNIDAD.

Renglón Nº 14:

Presentación del producto: Amplificador de VHF 50 Watts M67781L.

Cotización: por UNIDAD.

# Text boxes

TALLER

DE

ELECTRONICA

JULIO ALDO MERLI

PERSONAL TECNICO III

JEFE