ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- BASE NAVAL USHUAIA:

- DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS JARDINES DE INVIERNO DEL BARRIO ALTE. STORNI DE LA BASE NAVAL USHUAIA.

- ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: Normalizar las condiciones de habitabilidad y seguridad, correspondiente a las reparaciones de los JARDÍNES DE INVIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS   25   y  38  TIRA “A” - BARRIO “ALTE. STORNI”.

RENGLON 1:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

#### PAREDES

- Desmonte de carpinterías de hierro y vidrios existentes.

- Construcción de muros con bloques de cemento de 0,10 m x 0,20 m x 0,40 m.

- Revocado de muro del lado exterior con azotado hidrófugo, jaharro y enlucido a la cal.

- Revocado de muro del lado interior con jaharro y enlucido a la cal.

- CUBIERTAS

- Colocación de viga principal materializada con tubo estructural galvanizado de 80 mm x 80 mm x 6.000 mm de 1,6 mm de espesor.

- Colocación de 10 cabreadas materializadas con perfiles galvanizados “C” de 80 mm x 40 mm x 1.500 mm de 1,6 mm de espesor, colocadas una cada 0,60 m, soldada a la viga principal y a la estructura existente.

- En frente de viga principal colocación de cenefa de chapa galvanizada Nº 24.

- En laterales colocación de cenefas materializadas con chapa galvanizada Nº 24.

- Colocación de chapas galvanizadas Nº 24 econopanel o similar, sobre la nueva estructura construida, la misma será fijada con tornillos autoperforantes de 1” x ¼” de diámetro, con arandela de aluminio y neoprene.

- Colocación de babeta de chapa galvanizada Nº 24 que resuelva el encuentro del techo existente con el faldón del jardín de invierno.

- Colocación de sellajuntas compriband o similar entre la babeta y el techo del jardín de invierno.

- Debajo del nuevo techo colocación de poliuretano expandido proyectado en un espesor de 1”.

- Realizar una estructura de perfiles galvanizados de 35 mm (montantes y soleras) tipo Durlock o similar.

- En la estructura construida en el punto anterior se colocaran placas de roca de  yeso de 9,5 mm tipo Durlock o similar, terminada con encintado reticulado y masillado.

- CARPINTERIAS

- La carpintería de aluminio  y los vidrios serán provistas por el oferente.

- Las VIGAS CENTRALES DE ALUMINIO para los seis jardines de invierno, serán provistas por el oferente

- PISOS

- Retirar los pisos existentes en todo el jardín de invierno, como así también, las cañerías de la loza radiante.

- Colocar piso Color claro tiza o arena de cerámica esmaltado alto tránsito, con zócalo del mismo material.

- Deberá proveer al Departamento Alcaldía, 1 m2 adicional de la cerámica esmaltada, utilizada por cada departamento.

- TERMINACIONES

- Colocar en laterales de cada jardín de invierno dos pipetas plásticas de 3/4” de  diámetro, para pasar cables coaxil y cable de Teléfono.

- En el sector del jardín de invierno aplicar enduido y lijar.

- Preparar para pintar y pintar muros y cielorraso aplicándoles una mano de imprimación antihongo al agua y pintura látex para interior color blanco de calidad y marca reconocida tipo ALBALATEX, hasta lograr una terminación pareja y de color uniforme, mínimo a aplicar dos manos en la superficie. El Oferente deberá cotizar la mano de obra y todos los elementos necesarios para pintar (pinceles, rodillos, cinta de enmascarar, etc.). La pintura externa será de igual calidad e igual terminación que la interna.

- Limpieza general del sector donde se realizaron los trabajos, el que quedara listo para habitar.

- LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

La limpieza se realizara diariamente, todos los escombros deberán ser retirados de los predios de la ARMADA a cuenta del CONTRATISTA.

- MATERIALES

La totalidad de los materiales a utilizar en la presente contratación deberán ser nuevos.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo  para la  ejecución  total de  los trabajos, es de NOVENTA (90) DÍAS corridos contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra.

- VISITA AL LUGAR:

La visita a obra se realizará TRES (3) DÍAS PREVIOS a la apertura de ofertas, a las 09:00 hs en la dirección a realizar los trabajos.

Al efectuar la citada visita, se le proporcionarán la información y se evacuaran todas las dudas o preguntas que surjan correspondientes a los trabajos a realizar. Asimismo ante cualquier consulta, deberán dirigirse al DEPARTAMENTO ALCALDIA (Armando Mutto Nº 10 y Luís Pedro Fique - Tel. 422128, SICO 8548).

Las visitas deben ser firmadas por el Señor Capitán de Corbeta Dn. Cristian Andrés VIDAL Jefe del DEPARTAMENTO ALCALDÍA.

En la presentación de la oferta el oferente deberá presentar un Certificado, de acuerdo con el modelo que figura en el ANEXO III del presente PLIEGO, que acredite que ha inspeccionado el lugar de los trabajos.

- GARANTIA DEL ADJUDICATARIO:

La garantía ofertada por el adjudicatario por la ejecución de los trabajos a realizar, debe tener un plazo no menor a un (1) año.

- Para la totalidad de los renglones:

- Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

- MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

USHUAIA,……..de…….………. de 2016.-

# Text boxes

# UNIDAD OPERATIVA DE

# CONTRATACIONES

DIEGO ADRIÁN WAGNER

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y  JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES