ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- OFERTAS: Quienes no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: Reparación de UNA (1) caja de escalera de los Departamentos 1, 5 y 11 de la tira “E” del barrio “Alte. Storni” de la BASE NAVAL USHUAIA.

Trabajos a realizar en Cajas de Escaleras, según el siguiente detalle:

- Desmonte de carpinterías metálicas existentes.

- Contracción de muros, revoque interiores y exteriores.

- Estructura de cubierta, cubierta y lumbrera de chapa con terminaciones.

- Colocación de carpinterías metálicas.

- Colocación de cerámicas esmaltadas en piso y zócalos.

- Colocar perfil “L” metálico en el encuentro de la alzada con la pedada de la escalera.

- Pintado de paredes interiores y cielorraso.

- Pintado de paredes exteriores.

2. DESCRIPCION TÉCNICA

PAREDES

Desmonte de la totalidad de las carpinterías de hierro y vidrios existentes.

Construcción de muros con bloques de cemento de 0,08 m x 0.02 m x 0.40 m en los vanos laterales de las cajas de escalera.

Construcción de muro con bloques de cemento de 0,08 m x 0.02 m x 0.40 m sobre el techo para salvar diferencias.

Revocado de muros del lado exterior con azotado hidrófugo, jaharro y enlucido a la cal.

Revocado de nuevos muros del lado interior con jaharro y enlucido a la cal.

TECHO A CUATRO AGUAS

Sobre la superficie del techo de hormigón armado fijar en cada esquina una platina de hierro de 0.20 mm x 0.20 mm x 3/8” de espesor (total 4 por módulos de escalera, las mismas serán fijadas con 4 espárragos FIX de 10 mm de diámetro cada uno.

En las platinas se soldara en cada una la estructura de techo realizadas con perfil “C” de hierro galvanizado de 80 mm x 40 mm x 2 mm, y sobre este se realizaran las correas con perfil “C” de hierro galvanizado de 60 mm x 40 mm x 1.6 mm de espesor.

Colocar chapas galvanizadas econopanel  o similar de 0.55 mm de espesor, fijadas por medio de tornillos auto perforantes de 1” de largo por ¼ “ de diámetro con arandelas de aluminio y neoprene colocar cenefa de chapa galvanizada Nº24 en la parte inferior del alero a modo de cierre fijada con tornillos autoperforantes T1.

Colocar cumbreras de chapa galvanizada Nº24, de 0,20 mts  de ancho de cada ala, fijados por medio de tornillos autoperforantes de 1” de largo por ¼” de diámetro con arandela de aluminio y neoprene.

Colocar sobre las chapas y cumbrera un capuchón de terminación de forma piramidal de chapa galvanizada Nº24, fijados por medio de tornillos autorperforantes de 1“ de largo x ¼” de diámetro con arandela de aluminio y neoprene de 0.40 m x 0.40 de base y de  0.50m de alto.

CARPINTERIAS

Colocar carpinterías con marcos de aluminio prepintado color blanco, de 2.30 m x 1.00 m con parentes centrales vertical y horizontal, fijado al muro de hormigón armado existente y al nuevo muro por medio de tarugos fisher de 8 mm de diámetro y tornillos parker  de 8 mm de diámetro y 2” de largo, cada 0.50 m, colocar vidrio Flota transparente de  4 mm de espesor con burlete de goma que garantice una perfecta estanqueidad.

Realizar cielorraso con estructura de perfiles galvanizados de 70 mm (montantes y soleras) tipo durlock o similar.

Se colocaran placas cementicias del lado exterior y de roca de yeso de 12 mm, del lado interior tipo Durlock o similar terminada con encintado reticulado y masillados.

TERMINACIONES

EXTERIOR: Revocado de muro del lado exterior con azotado impermeable, revoque grueso (jaharro) y enlucido final (revoque fino). Pintado de los muros exteriores

INTERIOR: Reparación de los muros interiores de la caja de escalera dejando la superficie con enlucido a la cal, aplicando enduido plastico al agua y lijando en los sectores que sean necesarios.

Preparar para pintar y pintar muros y cielorraso interiores aplicándoles una mano de imprimación antihongo al agua y pintura látex para interior color a designar por la inspección, hasta lograr una terminación pareja y de color uniforme, mínimo a aplicar 2 manos.

El oferente deberá cotizar la mano de obra y todos elementos necesarios para pintar (pinceles, rodillos, cinta de enmascarar, etc.), la Armada proveerá la pintura.

SOLADOS

Nivelación con alisado de cemento, el piso de la escalera con mortero 1:3 (cemento, arena fina), colocación  de cerámicas esmaltadas alto transito antideslizante de 0.30 m x 0.30 m y zócalos de la misma cerámica de 0.30 m x  0.10 m color a designar por la inspección de obra, la empresa contratada deberá proveer al Departamento Alcaldia, 10 m2 adicional de la cerámica esmaltada utilizada en las cajas de escaleras.

Realización de junta de dilatación en el descanso de escalera, 0.02 m de ancho, rellena con sella juntas elástico tipo sica o similar.

Realización de nariz de escalera con perfil “L” de hierro de 20 mm x 20 mm x 3/8 de pulgada de espesor, los mismos serán amurados al borde de cada escalón.

Limpieza general del sector donde se realizaron los trabajos.

3. VISITA AL LUGAR:

La visita a obra se realizara siete (7) días previos a la apertura de ofertas, a las 09:00 hs en la dirección a realizar los trabajos.

Al efectuar la citada visita, se le proporcionarán la información y se evacuaran todas las dudas o preguntas que surjan correspondientes a los trabajos a realizar.

Las visitas deben ser firmadas por el Señor Capitán de Corbeta Cristian Andrés VIDAL Jefe del DEPARTAMENTO ALCALDÍA.

En la presentación de la oferta el oferente deberá presentar un Certificado, de acuerdo con el modelo que figura en el ANEXO XII del presente PLIEGO, que acredite que ha inspeccionado el lugar de los trabajos.

4. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

La limpieza se realizara diariamente, todos los escombros deberán ser retirados de los predios de la ARMADA a cuenta el CONTRATISTA.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo  para la  ejecución  total de  los trabajos, es de SESENTA (60) DÍAS corridos contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra.

6. GARANTIA DEL ADJUDICATARIO:

La garantía ofertada por el adjudicatario por la ejecución de los trabajos a realizar, debe tener un plazo no menor a un (1) año.

USHUAIA,      de julio de 2016.

# Text boxes

# UNIDAD OPERATIVA DE

# CONTRATACIONES

DIEGO ADRIÁN WAGNER

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y                             JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES