ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN  Y  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIONES PARA  BARD  y  BNUS.

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: Adquisición de materiales electrónicos para la reparación y mantenimiento de equipos de comunicaciones pertenecientes a la Estación de Comunicaciones de la BASE AERONAVAL RIO GRANDE (BARD) y la Estación Principal de Comunicaciones de la BASE NAVAL USHUAIA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN  1:	CABLE COAXIAL RG 213

Presentación del Producto: Diámetro del conductor  7 x 0.75 mm. Diámetro del  dieléctrico  7.24 mm. Diámetro exterior del cable 10.3 mm. Grosor del revestimiento exterior 1.1 mm. Peso del cable 174 kg/km.

Cantidad: 2

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  2:	ESTAÑO

Presentación del Producto: Estaño 60/40 x 250 grs. Con cinco almas.

Cantidad: 4

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  3:	CINTA AISLADORA

Presentación del Producto: Cinta aisladora x 20 mts.

Cantidad: 10

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  4:	LIMPIA CONTACTOS

Presentación del Producto: Limpia contactos Contact Matic súper verde envase x 225 grs.

Cantidad: 12

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  5:	LIMPIADOR

Presentación del Producto: Limpiador TIPO COMPITT OR, removedor de partículas, para limpieza.

Cantidad: 12

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  6:	ALCOHOL ISOPROPILICO

Presentación del Producto: Alcohol isopropilico TIPO COMPITT OR de alta pureza. Desengrasante y suciedad de conectores y contactos eléctricos.

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  7:	CABLE PARA DIPOLO

Presentación del Producto: Cable dipolo forrado de 1 x 6 mm de diámetro.

Cantidad: 200

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  8:	MODULO DE VHF

Presentación del Producto: Modulo de VHF 50 WS (125 a 160).

Cantidad: 2

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  9:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Presentación del Producto: Mantenimiento y reparación de equipo de HF ICOM77: Cambio de los transistores y demás elementos averiados, pruebas y verificación de potencia de salida.

Verificación/reparación antena.

Cantidad: 1

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  10:	MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN

Presentación del Producto: Medición y reparación de tensión y corriente de salida. Cambio de elementos si fuera necesario.

Cantidad: 1

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  11:	RECORRIDO / REPARACIÓN

Presentación del Producto: Recorrido / Reparación de elementos averiados y medición de frecuencia y potencia de salida y acoplador Antena Equipo RF-130. Carga de Nitrógeno.

Cantidad: 3

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  12:	VERIFICACIÓN DE POTENCIA Y FRECUENCIA

Presentación del Producto: Verificación de potencia y frecuencia de salida según manual de equipo amplificador RF 130. Cambiar componentes, si fuera necesario. Verificar Antena.

Cantidad: 2

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  13:	RECORRIDO Y REPARACIÓN

Presentación del Producto: Recorrido y reparación si fuera necesario, medición de potencia de salida según manual del equipo de transreceptor de VHF 2200. Verificación/reparación Antena.

Cantidad: 2

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  14:	MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN

Presentación del Producto: Medición y verificación de tensión y corriente de salida. Cambio de elementos si fuera necesario.

Cantidad: 3

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  15:	CABLE COAXIAL RG 213

Presentación del Producto: Diámetro del conductor  7 x 0.75 mm. Diámetro del  dieléctrico  7.24 mm. Diámetro exterior del cable 10.3 mm. Grosor del revestimiento exterior 1.1 mm. Peso del cable 174 kg/km.

Cantidad: 200

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  16:	TRANSISTOR

Presentación del Producto: Transistor ON433 de RF para HF de 2 a 30 MHz.

Cantidad: 6

Cotización: por UNIDAD.

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS  (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518).

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

USHUAIA,………..de  NOVIEMBRE  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES