ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

Desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN MOTOR FUERA DE BORDA PARA LA ESTACIÓN DE SALVAMENTO Y BUCEO PERTENECIENTE A LA BASE NAVAL USHUAIA.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN  1:	MOTOR FUERA DE BORDA 50HP

Presentación del Producto:

·	Tipo: 4 Cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, 8 Válvulas.

·	Cilindrada minima:935cc.

·	Relación de compresión mínima:9:1.

·	Potencia: 50HP a 6000 RPM.

·	Lubricación: Carter húmedo 2.2 litros.

·	Sistema de lubricación: Por Bomba de Aceite.

·	Alimentación: 4 carburadores con bomba de aceleración.

·	Cebador: mecánico.

·	Encendido: Electrónico.

·	Alternador: 12 V- 10Amp.

·	Arranque Electrónico.

·	Angulo de giro 40º en cada dirección.

·	Trim eléctrico.

·	Transmisión: F-N-R.

·	Relación de transmisión 1,85:1.

·	Acople de hélice por estrías.

·	Sistema de escape por hélice.

DIMENSIONES:

·	Longitud mínima de la pata: 530mm.

·	Peso máximo: 120 kg.

EQUIPAMIENTO:

·	Tanque de combustible de mínimo 24 Lts.

·	Caja de control remoto lateral.

·	Cable de control remoto.

·	Kits acople varilla de dirección.

·	Varilla de dirección.

·	Cuerda de encendido auxiliar.

·	Manguera de combustible.

·	Kits de herramientas para mantenimiento mínimo

·	Manual del usuario.

·	Tacómetro digital.

·	Cables y arneses de conexión.

·	Kits tornillos de montaje.

·	Bujías de repuesto: 4.

·	Hélice de aluminio.

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL ESTACION  DE  SALVAMENTO  Y  BUCEO  DE  LA  BASE  NAVAL  USHUAIA.  (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8501).

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

USHUAIA,………..de  ABRIL  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES