ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN MAQUINA AUTOMÁTICA DE TEJER ALAMBRE

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

Desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: Adquisición de Maquina automática de tejer alambre con el fin de cumplir con la normativa de seguridad de la BASE NAVAL USHUAIA.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN  1:	MAQUINA AUTOMATICA DE TEJER ALAMBRE

Presentación del Producto:

Característica Técnicas: Producir 40 rollos de 10 metros de largo en 8 horas.

Trabajar con alambres de diferentes calibre: 16 (1,63 mm)—14,5 (1,93 mm)—14

(2,03 mm)—13 (2,33 mm).

Fabricar rollos de 1 m de alto hasta 2 m.

Tejer rombos desde 1” (25 mm) hasta 4” (100 mm).

Tejer, cortar y enrollar el tejido sola.

Motor de 2 Hp 900 RPM, motor reductor de ¾ HP 24 RPM.

Bomba de lubricación de 1/8 HP, motor reductor de

3/42 HP 25 RPM.

Equipada con el sistema del cierre de las puntas.

Cantidad: 1

Cotización: por UNIDAD.

GENERALIDADES

1.	La ingeniería y documentación técnica será entregada al comprador se priorizara a empresas que estén radicadas en la ciudad de Ushuaia por el mantenimiento del post venta y garantía del equipamiento.

2.	Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricaciones, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a 1 (un) año corridos a contar desde la entrega de los mismos.

3.	Los oferentes deberán hacer al momento de la cotización, entrega de folleto y/o listado con las características técnicas / especificaciones técnicas de la máquina.

Ante cualquier consulta y entrega de materiales, deberán dirigirse al DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS  (San Martin Y Yaganes S/N° - tel. 421603, int. 8518).

El costo del flete a cargo del vendedor.

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

2)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

CUANDO  CORRESPONDA:

3)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

4)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

USHUAIA,………..de  JUNIO  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES