ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE EQUIPO SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS PARA ALOJAMIENTOS PARA EL BIM4.

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

Desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: Adquisición de equipos de sanitarios, plomería y gas para alojamientos del BIM 4 y puestos de vigilancia marítimas de Base Naval Ushuaia

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN  1:	Termotanque de capacidad 120 litros con rápida recuperación a gas natural. Interior de acero inoxidable. Dimensiones aprox: diámetro del tanque. 120 cm, diámetro ext. 43 cm, altura 130 cm, altura de conexión de agua: 18,5, altura de encastre de fijación: 106cm.

RENGLÓN  2:   Estufa tipo Calefactor de 3000 KAL Tiro Balanceado completo con salida en “U” incluida, encendido electrónico a una mano, reja de aluminio macizo inyectado, válvula de seguridad, regulador de presión multigas, cámara de combustión estanca totalmente enlozada, medidas aprox: 38x58x20 CM.

RENGLÓN  3:	Extractor de aire para baño de 220V de potencia mínima de 18W color blanco o metalizado. Diámetro “4”, 7 aspas.

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS  (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518).

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

USHUAIA,………..de  JUNIO  de  2017.-