ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE  HIDROELEVADOR DE ARRASTRE

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

Desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: ADQUISISIÓN DE UN HIDROELEVADOR DE ARRASTRE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TECHOS ILUMINARIAS DE CALLE DE LA “BASE NAVAL USHUAIA“.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

MATERIALES:

·	El oferente deberá indicar marca de todos los equimos

·	Los equipos ofrecidos deberán ser nuevo, sin uso previo.

·	Los equipos deberán contar con garantía no mínima a un (1) año

·	El adjudicatario presentara certificado de garantía de fabrica

·	El adjudicatario deberá proveer las siguientes maquinas, q según cantidades y características técnicas seguidamente se indican

RENGLÓN  N° 1: EQUIPO ELEVADOR HIDRAULICO

CARACTERÍSTICAS NECESARIA:

·	Altura de trabajo de máxima ( medida desde el suelo) 13 mts.

·	Altura desde el piso a base de cesta 11.60 mts.

·	Alcance horizontal máximo (desde el centro de giro a borde exterior de cesta ) 5.60 mts

·	Alcance vertical correspondiente al alcance horizontal máximo 8.50 mts.

·	Largo total de transporte 6.42 mts.

·	Ancho total de transporte 2.24 mts.

·	Giro continuo e interrumpido en ambos sentidos 360 °

·	Peso admisible en cesta para cualquier posición del diagrama de alcances 175 kg.

·	Presión de trabajo 180 bar.

·	Caudal de alimentación 8 l. p.m

·	Potencia absorbida por la bomba 3.6  cv.

·	Peso del equipo instalado 1300 kg.

DEBE CONTAR CON:

·	Sistema de parada de emergencia en mandos inferiores y superiores.

·	Barquilla montada de lado para una persona.

·	Controles en la base con override a la barquilla.

·	Dispositivo contra accionamiento involuntario en barquilla.

·	Sistema automático de nivelación de barquilla.

·	Giro de columna a través de rodamiento y caja reductora.

·	Indicador de nivel y temperatura de aceite.

·	Punto de lectura de presión del sistema hidráulico.

·	Luces y paragolpes reglamentarios.

·	Frenos hidráulicos a disco de accionamiento inercial.

·	Bomba manual de emergencia.

·	Sistemas de estabilizadores hidráulicos.

·	Accionamiento por motor a explosión de 5.5 hp y por motor eléctrico trifásico.

ANTE CUALQUIER CONSULTA  Y/ O   ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518)

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	El oferente deberá adjuntar a su oferta folletos ilustrativos de las maquinarias cotizadas, a efectos de verificar marcas y calidades de los mismos, deberán adjuntarse a las características técnicas detalladas en el presente Anexo.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

USHUAIA,………..de  JUNIO  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES