ANEXO Il

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1) BASE NAVAL USHUAIA

DENOMINACIÓN: NECESIDAD DE RECARGAR MATAFUEGOS, DICHA RECARGA ES INDESPENSABLE A FIN DE NO CONPROMETER LA SEGURIDAD FISICA DEL PERSONAL QUE REVISTA EN LA BNUS.

OBJETO: SERVICIO DE RECARGA DE MATAFUEGOS Y EQUIPOS EXTINTORES DE LA BNUS.

ESPECIFICACIONES   TECNICAS: Las ofertas q no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan serán desestimada sin reclamo alguno.

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA SOLICITUD DE GASTO Y LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricación, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

Todos los elementos o insumos a ser provistos deben ser de MARCA RECONOCIDA y calidad COMPROBADA y estarán sujetos a la aprobación previa del Jefe del Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión Evaluadora.

RENGLON Nº 1: CONTROL INT. /EXT. Y PRESURIZADO DE EXTINTOR POR 1 KG ABC PQ.

  - Todos los materiales y/o servicios a proveer por el contratista deberán cumplir con lo reglamentado en la norma IRAM N° 3517 – PARTE II en vigencia, en cuanto a la recarga, mantenimiento y registro del trabajo efectuado a extintores. Este último mediante la tarjeta / autoadhesivo adherida al cilindro o botellón correspondiente.

  - Sobre los extintores deberá realizarse las siguientes tareas:

- Ensayo de funcionamiento

- Verificación del estado de válvulas, agente extintor, mangueras, toberas, y efectuar recambio en caso de ser necesario.

- Toda otra tarea que sea necesaria para dar cumplimiento a la norma IRAM Nº 3517 – PARTE II.

  - La forma de retiro y entrega de los materiales deberá ser coordinada con (BNUS) Base Naval Ushuaia a los teléfonos 421603 al Interno: 8518.

  - Todos los extintores deberán ser retirados y entregados en la BASE NAVAL USHUAIA, (San Martín y Yaganes S/Nº) directamente donde indique el personal de la Base Naval Ushuaia (BNUS). Los costos de flete / transporte desde o hacia los lugares donde se efectúen los trabajos correrá por parte de la empresa adjudicataria.

COTIZACIÓN: UNIDAD.

CANTIDAD: 7

RENGLON Nº 2: CONTROL INT. /EXT. Y PRESURIZADO DE EXTINTOR POR 2.5 KG ABC PQ.

a. Todos los materiales y/o servicios a proveer por el contratista deberán cumplir con lo reglamentado en la norma IRAM N° 3517 – PARTE II en vigencia, en cuanto a la recarga, mantenimiento y registro del trabajo efectuado a extintores. Este último mediante la tarjeta / autoadhesivo adherida al cilindro o botellón correspondiente.

b. Sobre los extintores deberá realizarse las siguientes tareas:

- Ensayo de funcionamiento

- Verificación del estado de válvulas, agente extintor, mangueras, toberas, y efectuar recambio en caso de ser necesario.

- Toda otra tarea que sea necesaria para dar cumplimiento a la norma IRAM Nº 3517 – PARTE II.

c. La forma de retiro y entrega de los materiales deberá ser coordinada con (BNUS) Base Naval    Ushuaia a los teléfonos 421603 al Interno 8518.

  - d. Todos los extintores deberán ser retirados y entregados en la BASE NAVAL USHUAIA, (San Martín y Yaganes S/Nº) directamente donde indique el personal de la Base Naval Ushuaia (BNUS). Los costos de flete / transporte desde o hacia los lugares donde se efectúen los trabajos correrá por parte de la empresa adjudicataria.

COTIZACIÓN: UNIDAD.

CANTIDAD: 4

RENGLON Nº 3: CONTROL INT. /EXT. Y PRESURIZADO DE EXTINTOR POR 5 KG ABC PQ.

- Todos los materiales y/o servicios a proveer por el contratista deberán cumplir con lo reglamentado en la norma IRAM N° 3517 – PARTE II en vigencia, en cuanto a la recarga, mantenimiento y registro del trabajo efectuado a extintores. Este último mediante la tarjeta / autoadhesivo adherida al cilindro o botellón correspondiente.

- Sobre los extintores deberá realizarse las siguientes tareas:

- Ensayo de funcionamiento

- Verificación del estado de válvulas, agente extintor, mangueras, toberas, y efectuar recambio en caso de ser necesario.

- Toda otra tarea que sea necesaria para dar cumplimiento a la norma IRAM Nº 3517 – PARTE II.

- La forma de retiro y entrega de los materiales deberá ser coordinada con (BNUS) Base Naval Ushuaia a los teléfonos 421603 al Interno: 8518.

  - Todos los extintores deberán ser retirados y entregados en la BASE NAVAL USHUAIA, (San Martín y Yaganes S/Nº) directamente donde indique el personal de la Base Naval Ushuaia (BNUS). Los costos de flete / transporte desde o hacia los lugares donde se efectúen los trabajos correrá por parte de la empresa adjudicataria.

COTIZACIÓN: UNIDAD.

CANTIDAD: 37

RENGLON Nº 4: CONTROL INT. /EXT. Y PRESURIZADO DE EXTINTOR POR 10 KG ABC PQ.

  - Todos los materiales y/o servicios a proveer por el contratista deberán cumplir con lo reglamentado en la norma IRAM N° 3517 – PARTE II en vigencia, en cuanto a la recarga, mantenimiento y registro del trabajo efectuado a extintores. Este último mediante la tarjeta / autoadhesivo adherida al cilindro o botellón correspondiente.

  - Sobre los extintores deberá realizarse las siguientes tareas:

- Ensayo de funcionamiento

- Verificación del estado de válvulas, agente extintor, mangueras, toberas, y efectuar recambio en caso de ser necesario.

- Toda otra tarea que sea necesaria para dar cumplimiento a la norma IRAM Nº 3517 – PARTE II.

  - La forma de retiro y entrega de los materiales deberá ser coordinada con (BNUS) Base Naval Ushuaia a los teléfonos 421603 al Interno: 8518.

  - Todos los extintores deberán ser retirados y entregados en la BASE NAVAL USHUAIA, (San Martín y Yaganes S/Nº) directamente donde indique el personal de la Base Naval Ushuaia (BNUS). Los costos de flete / transporte desde o hacia los lugares donde se efectúen los trabajos correrá por parte de la empresa adjudicataria.

COTIZACIÓN: UNIDAD.

CANTIDAD: 96

RENGLON Nº 5: CONTROL INT. /EXT. Y PRESURIZADO DE EXTINTOR POR 5 KG CO2 BC.

            - Todos los materiales y/o servicios a proveer por el contratista deberán cumplir con lo reglamentado en la norma IRAM N° 3517 – PARTE II en vigencia, en cuanto a la recarga, mantenimiento y registro del trabajo efectuado a extintores. Este último mediante la tarjeta / autoadhesivo adherida al cilindro o botellón correspondiente.

            - Sobre los extintores deberá realizarse las siguientes tareas:

- Ensayo de funcionamiento

- Verificación del estado de válvulas, agente extintor, mangueras, toberas, y efectuar recambio en caso de ser necesario.

- Toda otra tarea que sea necesaria para dar cumplimiento a la norma IRAM Nº 3517 – PARTE II.

- La forma de retiro y entrega de los materiales deberá ser coordinada con (BNUS) Base Naval Ushuaia a los teléfonos 421603 al Interno: 8518.

- Todos los extintores deberán ser retirados y entregados en la BASE NAVAL USHUAIA, (San Martín y Yaganes S/Nº) directamente donde indique el personal de la Base Naval Ushuaia (BNUS). Los costos de flete / transporte desde o hacia los lugares donde se efectúen los trabajos correrá por parte de la empresa adjudicataria.

COTIZACIÓN: UNIDAD.

CANTIDAD: 32

RENGLON Nº 6: CONTROL INT. /EXT. Y PRESURIZADO DE EXTINTOR POR 7 KG CO2 BC.

            - Todos los materiales y/o servicios a proveer por el contratista deberán cumplir con lo reglamentado en la norma IRAM N° 3517 – PARTE II en vigencia, en cuanto a la recarga, mantenimiento y registro del trabajo efectuado a extintores. Este último mediante la tarjeta / autoadhesivo adherida al cilindro o botellón correspondiente.

            - Sobre los extintores deberá realizarse las siguientes tareas:

- Ensayo de funcionamiento

- Verificación del estado de válvulas, agente extintor, mangueras, toberas, y efectuar recambio en caso de ser necesario.

- Toda otra tarea que sea necesaria para dar cumplimiento a la norma IRAM Nº 3517 – PARTE II.

- La forma de retiro y entrega de los materiales deberá ser coordinada con (BNUS) Base Naval Ushuaia a los teléfonos 421603 al Interno: 8518.

  - Todos los extintores deberán ser retirados y entregados en la BASE NAVAL USHUAIA, (San Martín y Yaganes S/Nº) directamente donde indique el personal de la Base Naval Ushuaia (BNUS). Los costos de flete / transporte desde o hacia los lugares donde se efectúen los trabajos correrá por parte de la empresa adjudicataria.

COTIZACIÓN: UNIDAD.

CANTIDAD: 10

RENGLON Nº 7: CONTROL INT. /EXT. Y PRESURIZADO DE EXTINTOR POR 10 KG CO2 BC.

            - Todos los materiales y/o servicios a proveer por el contratista deberán cumplir con lo reglamentado en la norma IRAM N° 3517 – PARTE II en vigencia, en cuanto a la recarga, mantenimiento y registro del trabajo efectuado a extintores. Este último mediante la tarjeta / autoadhesivo adherida al cilindro o botellón correspondiente.

            - Sobre los extintores deberá realizarse las siguientes tareas:

- Ensayo de funcionamiento

- Verificación del estado de válvulas, agente extintor, mangueras, toberas, y efectuar recambio en caso de ser necesario.

- Toda otra tarea que sea necesaria para dar cumplimiento a la norma IRAM Nº 3517 – PARTE II.

- La forma de retiro y entrega de los materiales deberá ser coordinada con (BNUS) Base Naval Ushuaia a los teléfonos 421603 al Interno: 8518.

  - Todos los extintores deberán ser retirados y entregados en la BASE NAVAL USHUAIA, (San Martín y Yaganes S/Nº) directamente donde indique el personal de la Base Naval Ushuaia (BNUS). Los costos de flete / transporte desde o hacia los lugares donde se efectúen los trabajos correrá por parte de la empresa adjudicataria.

COTIZACIÓN: UNIDAD.

CANTIDAD: 5

RENGLON Nº 8: PRUEBA HIDRAULICA EXTINTOR MANUAL.

            - Todos los materiales y/o servicios a proveer por el contratista deberán cumplir con lo reglamentado en la norma IRAM N° 3517 – PARTE II en vigencia, en cuanto a la recarga, mantenimiento y registro del trabajo efectuado a extintores. Este último mediante la tarjeta / autoadhesivo adherida al cilindro o botellón correspondiente.

            - Sobre los extintores deberá realizarse las siguientes tareas:

- Ensayo de funcionamiento

- Verificación del estado de válvulas, agente extintor, mangueras, toberas, y efectuar recambio en caso de ser necesario.

- Toda otra tarea que sea necesaria para dar cumplimiento a la norma IRAM Nº 3517 – PARTE II.

- La forma de retiro y entrega de los materiales deberá ser coordinada con (BNUS) Base Naval Ushuaia a los teléfonos 421603 al Interno: 8518.

- Todos los extintores deberán ser retirados y entregados en la BASE NAVAL USHUAIA, (San Martín y Yaganes S/Nº) directamente donde indique el personal de la Base Naval Ushuaia (BNUS). Los costos de flete / transporte desde o hacia los lugares donde se efectúen los trabajos correrá por parte de la empresa adjudicataria

COTIZACIÓN: UNIDAD.

CANTIDAD: 39

Para la totalidad de los renglones:

- Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

- MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

USHUAIA,……...de SEPTIEMBRE  de 2017

# Text boxes

# UNIDAD OPERATIVA DE

# CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES