ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Base naval ushuaia:

DENOMINACIÓN: Adquisición de luminarias de calle tipo Led  para colocar en el predio de la Base Naval Ushuaia

ESPECIFICACIONES:

. Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENGLÓN N° 1: Artefacto lumínico de calle completo listo para colocar que cumpla con las siguientes características:

·	Cuerpo de aluminio inyectado.

·	1 o 2 Chip COB integrado.

·	Potencia consumida total: no menos de 100 W

·	Lumens totales: entre 8000 /14600 aprox.

·	Relación Lumen/Wat: 122 apox.

·	Eficiencia del driver > 95%

·	Factor de potencia> 0,952

·	Temperatura de color luz: 5700K

·	Medidas aproximadas: Largo 500 -720 * Ancho 200- 280 * Alto 70- 95mm

·	Peso: entre 5 y 6,5Kg

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO TALLERES Y SERVICIOS  (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8501).

Para la totalidad de los renglones:

1)	PRODUCTO de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	LOS OFERENTES DEBERÁN HACER AL MOMENTO DE LA COTIZACIÓN, ENTREGA DE UNA MUESTRA Y/O FOLLETO Y/O LISTADO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

USHUAIA,………..de  AGOSTO  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES