ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE MATERIALES PARA BUCEO

v	ESPECIFICACIONES:

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

·	OBJETO:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ESTACIÓN DE SALVAMENTO Y BUCEO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLON N° 1: TRAJE SECO:

·	Neoprene de 7mm de alta densidad y laminado con nylon.,

·	Cierre metálico estanco, de ingreso posterior con solapa protectora interna.

·	Protección de kevlar en rodillas y codos.

·	Puños de látex tipo botella y cuello de Neoprene.

·	Botas de Neoprene de 7 mm. Vulcanizadas.

·	Válvula de admisión y escape de aire.

·	Válvula de compenso.

ACCESORIOS: Bolso de transporte, manguera LP, cera para cierre y manual, color negro con parches refractivos.

TALLES: UN   (1) XL

DOS (2) L

UN   (1) M.

RENGLON N° 2: CHALECO COMPENSADOR:

·	Su material de construcción debe ser de Nylon de 210 Deniers de máxima calidad.

·	Debe poseer DOS (2) bolsillos grandes con cierre.

·	Espaldar con relleno esponjoso, con fuerte enganche y doble cinta.

·	Un mínimo de TRES (3) Válvulas de descarga y sobre presión.

·	Debe poseer inflador ergométrico.

·	Conexión de latiguillo para su inflado, proveniente de la primera etapa.

TALLES: DOS (2)  XL

DOS (2)  L

UN   (1)  M

RENGLON N° 3: REGULADOR COMPLETO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BUCEO:

·	Primera etapa de alto rendimiento totalmente seca.

·	Sistema de encloche al botellón tipo “INT” (estribo).

·	Primera etapa con cámara seca para que mantenga la humedad y posible congelamiento lejos de los resortes del mecanismo.

·	Membrana anti congelamiento.

·	Tratamiento contra la formación de hielo.

·	2 Salidas de alta presión como mínimo

·	4 Salidas de baja presión como mínimo

·	Deflector de burbujas redirecciónal.

·	Sistema de mordillo de segunda etapa especial para evitar el cansancio maxilar.

·	Óctopus – compacto,  con mucho rendimiento. Ajuste de Venturi. Apto para aguas frías.

·	Consola - con manómetro y profundímetro, incorporada.

·	Dos latiguillos extra, uno para el inflado del chaleco y otro para el traje seco.

CANTIDAD: CINCO (5)

RENGLON N° 4: LUNETA/MASCARA DE BUCEO TIPO PINOCCHIO:

·	Cristal templado recambiable con aro de sujeción y seguro de acero inoxidable.

·	Testera regulable.

·	Material de construcción, goma resistente a hidrocarburos. (Tipo PINOCCHIO). Color negro.

CANTIDAD: CINCO (5)

RENGLON N° 5: GUANTE DE NEOPRENE PARA BUCEO:

·	Debe ser de Neoprene de doble Nylon.

·	3 mm de espesor.

·	Capacidad 5 dedos.

·	Muñeca elastizada con ajuste regulable en Velcro.

·	Palma fabricada con material especial resistente Powertex de 3 mm.

TALLES: DOS   (2) XL.

TRES (3) L.

RENGLON N° 6: CAPUCHA/CASCO DE NEOPRENE PARA BUCEO:

·	Modelo tipo San Remo cuello corto.

·	El material de confección deberá ser de Neoprene de 4mm.

·	Su interior debe tener Lycra.

TALLES: DOS  (2) XL

TRES (3) L

RENGLON N° 7: ALETA DE BUCEO TIPO ANTENAL:

·	Material de construcción compuesto en un 80% de elastómero de goma natural vulcanizada.

·	Testera de goma elástica regulable, con sujeción de acero inoxidable.

·	Apta para traje seco.

CANTIDAD: CINCO (5)

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO GENERAL - SALVAMENTO Y BUCEO

(San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8501).

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

3)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

USHUAIA,………..de  SEPTIEMBRE  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES