ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN:

ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS PARA LA  ESTACION DE COMUNICACIÓN.

v	ESPECIFICACIONES:

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: Adquisiciones de materiales electrónicos para la reparación y mantenimientos de los equipos de comunicaciones pertenecientes a la estación principal de comunicaciones  de la BNUS.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN  1:	CABLE COAXIL

Presentación del Producto: Cable coaxil RG 213

Características Técnicas: Diámetro del conductor 7x0. 75 mm

Diámetro de dieléctrico  7.24 mm

Diámetro exterior cable 10. 3 mm

Característica Eléctricas: Resistencia de ondas 50 ohm

Frecuencia de test hasta 4 ghz

Cantidad: 500

Cotización: por Metros.

RENGLÓN  2:	ESTAÑO

Presentación del Producto: Estaño para soldadura con resina 60/40 de 5 almas x 250 grs.

Cantidad: 6

Cotización: por Gramos.

RENGLÓN  3:	CONTAMATIC SUPER

Presentación del Producto: Limpia contactos contact matic super verde envase x 450 grs.

Cantidad: 12.

Cotización: por Gramos.

RENGLÓN  4:	LOCALIZADOR DE FALLAS

Presentación del Producto: Localizador de fallas ( enfriante instantáneo detector de fallas térmicas ) envase x 450 grs.

Cantidad: 12

Cotización: por Gramos.

RENGLÓN  5:	COMPITT PROHYL

Presentación del Producto: Alcohol  ispropilito en aerosol de alta prureza para limpiar plaquetas

Cantidad: 12

Cotización: por Litro.

RENGLÓN  6:	COMPITT OR

Presentación del Producto: Limpiador tipo compitt or, removedor de partículas, para limpieza

Cantidad: 12

Cotización: por Litro.

RENGLÓN  7:	TURBINA

Presentación del Producto: Ventilador de 220 VCA con ruleman de 119x119x39 mm

Cantidad: 8

Cotización: por Unidad

RENGLÓN  8: CABLE P/ DIPOLO

Presentación del Producto: Cable para dipolo forrado de 1 x 6 mm.

Cantidad: 200

Cotización: por Metros

RENGLÓN  9:	 TRANSISTOR

Presentación del Producto: Transistor 2n3055A de 15 AMP – 200ws para fuentes de alimentación

Cantidad: 48

Cotización: por Unidad.

RENGLÓN  10:	 BATERIA

Presentación del Producto: Batería de 6 VOLTS X 4 AMP

Cantidad: 10

Cotización: por Unidad.

RENGLÓN  11: CINTA AUTOSOLDABLE

Presentación del Producto: Cintas aisladoras material autosoldable ancho ¾ PULG longitud 5MTS

Cantidad: 10

Cotización: por Metros

RENGLÓN  12:	CINTA AISLADORA

Presentación del Producto: Cinta aisladora material PVC ancho 12 mm longitud 10 MTS

Cantidad: 20

Cotización: por Metros.

RENGLÓN  13:	TRANSISTOR  BLX

Presentación del Producto: Transistor de potencia BLX- 15 PARA HF 100 a 150 watts

Cantidad: 2

Cotización: por Unidad.

RENGLÓN  14:	 TRANSISTOR  MRF

Presentación del Producto: Transistor MRF426 de RF para HF de 2 a 30 MHz

Cantidad: 4

Cotización: por Unidad.

RENGLÓN  15:	MODULO

Presentación del Producto: Amplificador de VHF 50 watts

Cantidad: 3

Cotización: por Unidad.

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO -TALLERES  Y SERVICIOS

(San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518).

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

USHUAIA,………..de  AGOSTO  de  2017.-