ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE DESTALONADORA Y BALANCEADORA DE NEUMATICOS PARA EL  TALLER DE AUTOMOTORES DE LA BNUS.

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: adquisiciones de destanoladora y balanceadora de neumáticos para el taller de automotores de la Base Naval Ushuaia.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

MATERIALES:

Ø	El oferente deberá indicar marca de todos los equipos ofrecidos

Ø	Los equipos ofrecidos deberán ser nuevo, sin  uso previo

Ø	Los equipos deberán contar con garantía no mínima a (1) año.

Ø	El adjudicatario presentara certificado de garantía de fábrica.

Ø	El adjudicatario deberá proveer las siguientes maquinarias, que según cantidades y características técnicas seguidamente se indican

RENGLÓN  1:	DESTANOLADORA DE NEUMATICOS:

Características necesarias

v	Semiautomática

v	Rango mordaza externa: 10-17

v	Rango mordaza interna: 12-20

v	Diámetro máximo de rueda: 1040mm (41)

v	Ancho máximo de rueda: 355mm (14)

v	Presión de trabajo: 8-10 bar

v	Alimentación : 220v

v	Toque máximo de rotación:1078nm

v	Nivel de sonido: 75db

v	Deben incluir todos los accesorios y manuales para su uso

v	Debe contar con barreta plana

CANTIDAD: UNO (1).

RENGLÓN  2:	BALANCEADORA DE NEUMATICOS

v	Automática

v	Con ingreso automático de dimensión del neumático (distancia, ancho  y diámetro de rueda)

v	Precisión de balanceo no mayor a 1 gramo

v	Con función de calibración y diagnostico

v	Con balanceo dinámico y estático

v	Con kit completo de accesorios (cono, calibre y pinzas)

v	Con tuerca rápida

v	Con freno automático y pedal de bloqueo

v	Con cubre ruedas con arranque automático

v	Manuales de mantenimiento y operación

CANTIDAD: UNO (1).

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO -TALLERES  Y SERVICIOS

(San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518).

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

3)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

USHUAIA,………..de  SEPTIEMBRE  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES