ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN  Y  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIONES PARA  BARD  y  BNUS.

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: Adquisición de materiales electrónicos para la reparación y mantenimiento de equipos de comunicaciones pertenecientes a la Estación de Comunicaciones de la BASE AERONAVAL RIO GRANDE (BARD) y la Estación Principal de Comunicaciones de la BASE NAVAL USHUAIA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

_________________________________________________________________________________________

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA ESTACIÓN DE COMUNICACIONES PARA

BASE AERONAVAL RIO GRANDE (BARD)

RENGLÓN  1:	CABLE COAXIAL RG 213

Presentación del Producto: Característica Técnicas: Diámetro del conductor  7 x 0.75 mm.

Diámetro del  dieléctrico  7.24 mm.

Diámetro exterior del cable 10.3 mm.

Grosor del revestimiento exterior 1.1 mm.

Peso del cable 174 kg/km.

Característica Eléctricas: Resistencia de onda 50 Ohrm.

Frecuencia de test hasta 4 GHz.

Tensión máxima tolerada 5000 V.

Cantidad: 2

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  2:	ESTAÑO

Presentación del Producto: Estaño 60/40 x 250 grs. Con cinco almas.

Cantidad: 4

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  3:	CINTA AISLADORA

Presentación del Producto: Cinta aisladora x 20 mts.

Cantidad: 10

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  4:	LIMPIA CONTACTOS

Presentación del Producto: Limpia contactos Contact Matic súper verde envase x 225 grs.

Cantidad: 12

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  5:	LIMPIADOR

Presentación del Producto: Limpiador TIPO COMPITT OR, removedor de partículas, para limpieza.

Cantidad: 12

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  6:	ALCOHOL ISOPROPILICO

Presentación del Producto: Alcohol isopropilico TIPO COMPITT OR de alta pureza. Desengrasante y suciedad de conectores y contactos eléctricos.

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  7:	CABLE PARA DIPOLO

Presentación del Producto: Cable dipolo forrado de 1 x 6 mm de diámetro.

Cantidad: 200

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  8:	MODULO DE VHF

Presentación del Producto: Modulo de VHF 50 WS (125 a 160).

Cantidad: 2

Cotización: por UNIDAD.

_________________________________________________________________________________________

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PERTENECIENTES A LA ESTACIÓN DE COMUNICACIONES DE LA

BASE AERONAVAL RIO GRANDE (BARD)

RENGLÓN  9:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Presentación del Producto: Mantenimiento y reparación de equipo de HF ICOM77: Cambio de los transistores y demás elementos averiados, pruebas y verificación de potencia de salida.

Verificación/reparación antena.

Cantidad: 1

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  10:	MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN

Presentación del Producto: Medición y reparación de tensión y corriente de salida. Cambio de elementos si fuera necesario.

Cantidad: 1

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  11:	RECORRIDO / REPARACIÓN

Presentación del Producto: Recorrido / Reparación de elementos averiados y medición de frecuencia y potencia de salida y acoplador Antena Equipo RF-130. Carga de Nitrógeno.

Cantidad: 3

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  12:	VERIFICACIÓN DE POTENCIA Y FRECUENCIA

Presentación del Producto: Verificación de potencia y frecuencia de salida según manual de equipo amplificador RF 130. Cambiar componentes, si fuera necesario. Verificar Antena.

Cantidad: 2

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  13:	RECORRIDO Y REPARACIÓN

Presentación del Producto: Recorrido y reparación si fuera necesario, medición de potencia de salida según manual del equipo de transreceptor de VHF 2200. Verificación/reparación Antena.

Cantidad: 2

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  14:	MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN

Presentación del Producto: Medición y verificación de tensión y corriente de salida. Cambio de elementos si fuera necesario.

Cantidad: 3

Cotización: por UNIDAD.

La Visita será de acuerdo a la cláusula 19 VISITA del Pliego Bases y Condiciones Particulares  Anexo I.-

______________________________________________________________________________________________

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PERTENECIENTES A LA

ESTACIÓN DE COMUNICACIONES PARA

BASE NAVAL USHUAIA

RENGLÓN  15:	CABLE COAXIAL RG 213

Presentación del Producto: Característica Técnicas: Diámetro del conductor  7 x 0.75 mm.

Diámetro del  dieléctrico  7.24 mm.

Diámetro exterior del cable 10.3 mm.

Grosor del revestimiento exterior 1.1 mm.

Peso del cable 174 kg/km.

Característica Eléctricas: Resistencia de onda 50 Ohrm.

Frecuencia de test hasta 4 GHz.

Tensión máxima tolerada 5000 V.

Cantidad: 200

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  16:	TRANSISTOR

Presentación del Producto: Transistor ON433 de RF para HF de 2 a 30 MHz.

Cantidad: 6

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  17:	LIMPIA CONTACTOS

Presentación del Producto: Limpia contactos Contact Matic super verde envase x 225 grs.

Cantidad: 12

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  18:	LOCALIZADOR DE FALLAS

Presentación del Producto: Localizador de fallas (enfriante instantáneo detector de fallas térmicas) envase x 450grs.

Cantidad: 12

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  19:	LIMPIADOR

Presentación del Producto: Limpiador TIPO COMPITT OR, removedor de partículas, para limpieza.

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  20:	CABLE PARA DIPOLO

Presentación del Producto: Cable para dipolo forrado de 1 x 6 mm de diámetro.

Cantidad: 100

Cotización: por METROS.

RENGLÓN  21:	ALCOHOL ISOPROPILICO

Presentación del Producto: Alcohol isopropilico TIPO COMPITT OR de alta pureza. Desengrasante y suciedad de conectores y contactos eléctricos.

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  22:	TRANSISTORES

Presentación del Producto: Transistores Código 2N3055 para fuente de Alimentación.

Cantidad: 30

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  23:	CINTAS AUTOSOLDABLE

Presentación del Producto: Cintas aisladoras material autosoldable - ancho ¾ pulg. Long. De cuerpo 9.

Cantidad: 11

Cotización: por UNIDAD.

RENGLÓN  24:	CINTAS AISLADORAS

Presentación del Producto: Cintas aisladoras material PVC – ancho 12 mm. Long. De cuerpo 20 m. Color Negro.

Cantidad: 10

Cotización: por UNIDAD.

________________________________________________________________________________________

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PERTENECIENTES

A LA ESTACIÓN PRINCIPAL DE COMUNICACIONES PARA

BASE NAVAL USHUAIA

RENGLÓN  25:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Presentación del Producto: Mantenimiento y reparación de módulos/plaquetas (cant.=6) Cambio de los transistores y demás elementos averiados, prueba y verificación de potencia de salida en el Taller de Electrónica de la BASE NAVAL USHUAIA.

Módulos: Amplificadores-osciladores con fuente de alimentación.

Módulos: Amplificadores con mezcladores con fuente de alimentación.

Cantidad: 6

Cotización: por UNIDAD

La Visita será de acuerdo a la cláusula 19 VISITA del Pliego Bases y Condiciones Particulares  Anexo I.-

MATERIALES

TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

TODOS LOS MATERIALES A REPARAR DEBERÁN SER RETIRADOS DE TEUS (TALLER ELECTRONICA BNUS) Y ENTREGADOS AL MISMO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo  para la  ejecución  total de  los trabajos, es de  CUARENTA (40) DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra.

VISITA AL LUGAR:

La visita a obra se realizará TRES (3) DÍAS PREVIOS A LA APERTURA de ofertas, a las 09:00 hs en la dirección a realizar los trabajos en Taller de Electrónica de la BASE NAVAL USHUAIA.

Al efectuar la citada visita, se le proporcionarán la información y se evacuaran todas las dudas o preguntas que surjan correspondientes a los trabajos a realizar. Asimismo ante cualquier consulta, deberán dirigirse al DEPARTAMENTO TALLERES  Y  SERVICIOS (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8518).

Las visitas deben ser firmadas por el Señor Jefe del DEPARTAMENTO TALLERES Y SERVICIOS, en caso de ausencia del suscripto la firmará el relevo natural del mismo, el señor Jefe Departamento General.

En la presentación de la oferta el oferente deberá presentar un Certificado, de acuerdo con el modelo que figura en el ANEXO III del presente PLIEGO, que acredite que ha inspeccionado el lugar de los trabajos.

GARANTÍA DEL ADJUDICATARIO:

La garantía ofertada por el adjudicatario por la ejecución de los trabajos a realizar, debe tener un plazo de seis (6) meses.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

La limpieza se realizara diariamente, todos los escombros deberán ser retirados de los predios de la ARMADA a cuenta del CONTRATISTA.

CONTRAGARANTÍA

El oferente una vez notificado al acto administrativo de adjudicación, podrá solicitar adelanto de pago. El cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

DIEGO ADRIÁN WAGNER

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

DIEGO ADRIÁN WAGNER

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS  Y

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

USHUAIA,………..de  NOVIEMBRE  de  2016.-