ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BASE NAVAL USHUAIA:

DENOMINACIÓN: Adquisición de acondicionamiento edilicio, relacionado a la construcción del cielo raso de un sector del edificio principal del anexo península. El mencionado sector se encuentra en el 2º piso, aproximadamente entre 13 a 15 m. de altura. Actualmente esta superficie DE 90 m2, esta destinada para dos (2) camarotes y dos (2) Baños. El cual posee un entretecho de machimbre para los camarotes y pasillo, y posterior techo de ladrillos huecos, de un espesor aproximado de 15cm, que continua para la zona de baños, del mismo espesor.

ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN  1:

Antes de dar inicio a la actividad principal se deberá desmontar  de sus lugares de origen, lavamanos, mingitorios, inodoros, radiadores de calefacción, duchas, accesorios de baño, puertas, etc. Para evitar su rotura y o destrucción.

CIELO RASO

·	Desmonte de cieloraso que conforma el entretecho de los camarotes 4, 5 y  pasillo.

·	Desmonte del techo (chapa) exterior de aproximadamente 90 m2.

·	Desmonte de sectores dañados (loza) de techo.

·	Desmonte de instalación eléctrica y artefactos en cielorraso del pasillo y camarote 4 y 5.

·	Desmonte de cañerías de hidrobronz de los artefactos de los baños y reemplazo por aquasistem.

·	Remplazo de griferías deterioradas y cuadro de duchas.

·	Cambio de fuelle, flexibles y anexos por perdida de agua.

·	Retiro de ventana y puerta de camarote 4.

·	Reparación y cambio de todos los sistemas de los baños que se encuentren deteriorados.

·	Se deberá emplear una protección del tipo OSB (tablero  terciado de viruta) de un espesor no menor a 15mm para proteger las paredes y pisos en la zona de demolición.  Utilizando la cantidad necesaria, según las aéreas a demoler.

·	Realizar la construcción del techo en estructura metálica y chapa trapezoidal prepintada respetando las buenas artes y oficios de la construcción, chapas acanaladas (del tipo trapezoidal) con tratamiento de preservación anticorrosivo (prepintadas color negro), aislantes térmico de lana mineral con aluminio, vichi, malla red, etc. Cubriendo de esta forma toda la superficie que antes fuera demolida. Utilizando además, todo lo necesario para su anclaje y  terminación.

·	El contratista deberá contar con profesional idóneo y con firma certificada ante las autoridades que corresponda, para realizar el cálculo de la estructura del techo a ser colocado. Entregando la documentación necesaria.

TERMINACIONES

·	Finalizada la tarea precedente, armar el cielorraso de placas de yeso.

Para este caso, colocar  placas del tipo durlock de un espesor no menor a 9 mm, montantes y soleras de 35 mm y demás insumos necesarios para conformar una  terminación uniforme. Cubriendo así toda la superficie que antes fuera removida.  A una altura no menor de 2,40 desde el piso.  Posteriormente, pintado de las mismas. Utilizando pintura del tipo latex interiores con propiedades antihongo color blanco.

·	Realizar la instalación de lavamanos, mingitorios, inodoros, radiadores de calefacción, duchas, accesorios de baño que antes fueran removidos. Dejando todo en perfectas condiciones de uso. Reponer todo lo que sea necesario, de haber existido roturas, producto de la demolición. Respetando los materiales de origen, o equivalentes.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

La limpieza se realizara diariamente, todos los materiales que no sean reutilizables  deberán ser retirados de los predios de la ARMADA a cuenta del CONTRATISTA. Quedando listo para habitar.

MATERIALES

A cargo del oferente.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo  para la  ejecución  total de  los trabajos, es de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra.

VISITA AL LUGAR:

LA VISITA A OBRA SE REALIZARÁ SIETE (7) DÍAS PREVIOS A LA APERTURA DE OFERTAS, A LAS 09:30 HS EN LA DIRECCIÓN A REALIZAR LOS TRABAJOS.

Al efectuar la citada visita, se le proporcionarán la información y se evacuaran todas las dudas o preguntas que surjan correspondientes a los trabajos a realizar. Asimismo ante cualquier consulta, deberán dirigirse al DEPARTAMENTO TALLERES Y SERVICIOS  (San Martin y Yaganes – Tel: 421603, Int: 8518).

Las visitas deben ser firmadas por el Personal de Oficiales del Departamento Talleres y Servicios.

En la presentación de la oferta el oferente deberá presentar un Certificado, de acuerdo con el modelo que figura en el ANEXO VII del presente PLIEGO, que acredite que ha inspeccionado el lugar de los trabajos.

GARANTIA DEL ADJUDICATARIO:

La garantía ofertada por el adjudicatario por la ejecución de los trabajos a realizar, debe tener un plazo no menor a un (1) año.

PRUEBAS E INSPECCIONES DURANTE LA OBRA

El Inspector de obra podrá realizar y/o exigir pruebas o inspecciones en cualquier momento de la obra. En lo relacionado a las medidas en general, se verificaran en situ.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Para proteger la obra, los bienes del edificio, los elementos, materiales, equipos, máquinas, entrada de personas, etc. el Contratista será el responsable de la seguridad.

En lo relacionado al personal de la obra, se llevará un registro el cuál será presentado al Departamento responsable, con el fin de generar la autorización de ingreso y control de seguridad.

OFERTAS: Quienes no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO -TALLERES  Y SERVICIOS

(San Martin y Yaganes S/N° - CP. 9410 -Tel. 421603, int. 8518).

USHUAIA,………..de  AGOSTO  de  2017.-

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES