ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consiste en la reparación de fachada y mantenimiento general del Edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 1249 de la Ciudad de Mar del Plata.

Se realizará según lo especificado en las siguientes consideraciones generales, las dudas y/o consultas se evacuarán con el Jefe y Encargado del Departamento Alcaldía– teléfonos 451-9904 / 07 - internos 5104 / 5228

El presente anexo es una guía detallada para la realización de las tareas. Los oferentes deberán hacer un relevamiento de las obras para cotizar, a fin de obtener las cantidades y los costos de los materiales a emplear y la mano de obra, para la ejecución de las tareas solicitadas.

NORMAS GENERALES

La empresa adjudicataria contará con un local designado por el Departamento Alcaldía a fin de utilizarlo como obrador. El mismo deberá quedar en las mismas condiciones en que fuese entregado.

Se ejecutará en un todo de acuerdo a normas, reglamentos vigentes y a lo indicado en los planos. Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos necesarios.

Los oferentes deberán acreditar una antigüedad en el rubro de la construcción o reacondicionamiento edilicio no menor a CINCO (5) años y contar con experiencia en trabajos similares al objeto de la presente. Para ello deben presentar certificados que acrediten los antecedentes de por lo menos TRES (3) trabajos similares al objeto de la presente contratación realizados en los últimos DOS (2) años y que contengan: • Nómina y descripción de trabajos similares o de características técnicas semejantes, ejecutados durante los últimos DOS (2) años. • Descripción e información que sintetice las principales características de los trabajos realizados, el nombre de la empresa/Organismo Público, fechas de inicio y finalización de los trabajos. • Contacto de representante: Nombre y Apellido, Cargo, Teléfono, correo electrónico.

El adjudicatario deberá contar con un profesional habilitado y matriculado (Arquitecto/Ingeniero/Maestro Mayor de Obras) en forma permanente mientras se encuentre personal del adjudicatario trabajando.

Todo el personal afectado a la obra deberá contar con cobertura de Aseguradora de Riesgos de Trabajo, cuya copia deberá presentar en un plazo de DIEZ (10) días antes de comenzar a trabajar.

Deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del período de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman dicha construcción, como ser, paredes, cerramientos, aberturas, techados, ductos de ventilaciones, etc.

A todo efecto será responsabilidad indelegable de la misma la restauración, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.

Cuando se trate de la reposición de materiales o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales a los existentes de manera tal que no modifique la estructura armónica, química y física del conjunto.

Para la inspección de los trabajos el adjudicatario deberá comunicar fehacientemente al Jefe de Departamento de Alcaldía de la B.N.M.P, la finalización total o parcial de cualquiera de los rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente en la continuidad del proceso de construcción.

Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisión y detalle aquellos trabajos que, por sus características muy especiales, ameritan una exposición minuciosa, no estando por lo tanto generalizadas a todas las tareas y rubros afectados, consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones  deberán ejecutarse con arreglo a las buenas artes del construir y de la práctica habitual, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complemento que fuere requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas.

Los presentes trabajos son parte componente de una reparación integral que se está realizando en la parte habitabilidad del edificio sito en Hipólito Yrigoyen Nº 1249, perteneciente a la Armada Argentina, por ende se deben mantener elevados estándares de construcción tanto a los efectos de la armonía constructiva como de las necesidades logísticas de mantenimiento generadas.

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, de marcas reconocidas y conforme a las normas, si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado, la inspección de los trabajos se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación, corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva construcción, no reconociéndose atrasos en la ejecución de los trabajos por esta causa.

Si la inspección de los trabajos lo considera oportuno podrá exigir al adjudicatario presentación de folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la inspección de obra del Departamento Alcaldía.

Los trabajos complementarios de albañilería y reparación que resulten de tareas secundarias, deberán terminarse dentro del plazo estipulado de la obra general reflejado en el plan de trabajo.

En caso de tener en las cercanías de la obra instalaciones de servicio de gas o cañerías del servicio eléctrico, la empresa adjudicataria de las obras deberá contemplar las normativas vigentes controladas por la municipalidad del General Pueyrredón y empresas que tengan incumbencias en la realización de obras en la ciudad, (CAMUZZI GAS PAMPEANA SA. OSSE Y EDEA S.A.)

La empresa prestadora del servicio se hará responsable del suministro de todos los útiles, materiales necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutarán. Asimismo, dichos productos no deberán perjudicar el medio ambiente.

Renglón 1:

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 12562/99 DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON.

Renglón 2:

REMOCION, REPARACION, IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS PATIOS Y AZOTEA, COMO ASI TAMBIEN REPARACION DE DESAGÜES PLUVIALES.

Cumplimiento de normas generales:

Útiles y materiales:

La empresa prestadora del servicio se hará responsable del suministro de todos los útiles, materiales necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutaran. Así mismo dichos productos no deberán perjudicar el medio ambiente.

Depósito de materiales y maquinas:

La empresa adjudicataria deberá formular un listado de materiales, equipos y maquinarias a utilizar en el servicio.

La Armada Argentina no se hace responsable por la pérdida, hurto o robo de dichos materiales.

Responsabilidad:

La empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad de la actuación de su personal, por los daños o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia comprobados.

El adjudicatario deberá designar para el control de personal y tareas a realizar, un supervisor quien tendrá relación directa con la Armada Argentina.

Horario de tareas:

La Base Naval Mar del Plata establece el horario laboral de su personal de lunes a viernes de 07.30 a 17.00 horas. Queda entendido que el plan de trabajo entregado por la empresa adjudicataria deberá ajustarse a este último.

Planos de obra:

La empresa adjudicataria deberá presentar los planos de obra y el plan de trabajo para la ejecución de la misma. Terminada la obra la empresa adjudicataria entregara planos finales conforme a obra.

Planos de finalización de obra:

Para efectuar la recepción definitiva la empresa deberá presentar planos conforme a obra, en caso que corresponda los planos deberán ser aprobados por los entes de incumbencia directa o indirecta (por ejemplo si corresponde gas el ente rector será Camuzzi Gas Pampeana o en su defecto el ente de contralor “ENARGAS” y electricidad la empresa EDEA  o el ente regulador.

Visita de obra:

Certificado de Visita. Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dicha prestación. La visita mencionada se deberá realizar en el edificio ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1249 de la Ciudad de Mar del Plata, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, previa coordinación en el Departamento Alcaldía de la BASE NAVAL MAR DEL PLATA, teléfono 0223 4519904/4518500 Interno 5202/5228, sito en Av. Martínez de Hoz S/Nº Mar del Plata, hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha de apertura. Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica –que a través de su representante acreditado– la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo VI. Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este pliego. La omisión de su acompañamiento determinará la desestimación –como inadmisible–, de la respectiva oferta incumpliente, por incurrir en la inobservancia de un requisito esencial establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnica (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16).

Los planos que contiene la presente licitación serán retirados por los oferentes al momento de efectuarse la visita de obra.

Las empresas oferentes deberán adjuntar un plan de trabajo detallando tiempos parciales / totales, las tareas a ejecutar y especificaciones técnicas de los elementos a instalar (tuberías, válvulas, accesorios, etc.). En el mencionado plan de trabajo se detallará en días las distintas etapas en la que se ejecutará el trabajo; la suma total del tiempo será coincidente con el fijado en el pliego licitatorio.

La Armada se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que considere convenientes en cuanto a la calidad de los materiales / componentes / accesorios a ser provistos por la empresa contratista.

REQUERIMIENTOS OFICINA DE SEGURIDAD E HIGIENE BNMP

OBLIGACIONES

La empresa adjudicataria será la responsable del cumplimiento de las Normas vigentes; de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la presente Contratación y del contrato de trabajo. Además será quien proporcione los recursos humanos y materiales para el desempeño de las mismas.

1. Constituirá en obra los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme a lo establecido por la ley 19.587, decreto 911/96 y Resolución 231/96.

2. Creará un plan y el mantenimiento de las condiciones y ambiente de trabajo que aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores.

3. Tomará los recaudos necesarios durante el desarrollo de las tareas a fin de minimizar el Impacto Ambiental en lo que se refiere a los contaminantes físicos y químicos, ya sean sólidos, líquidos ò gaseosos. Mantendrá limpio en todo momento el lugar de trabajo.

4. Deberá establecer todas las medidas necesarias para el logro de los objetivos señalados en los puntos 2 y 3 en lo inherente a organización del trabajo, servicios de infraestructura de obra, maquinarias, equipos y otros.

5. Deberá proveer obligatoriamente a todos los trabajadores los elementos de protección colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo.

6. Deberá brindar capacitación a todo su personal de obra, conforme al Programa de Prevención de Riesgos Laborales presentado (Decreto 911/96).

7. Será responsable que todas las maquinarias, equipos, herramientas y materiales usados en obra sean de buena calidad, exento de defectos viables y tengan una resistencia a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. Deben mantenerse en buen estado de uso y conservación y serán reparados o sustituidos cuando dejen de satisfacer estos requisitos.

8. Proveerá en la zona de trabajo los elementos de señalización tanto diurna como nocturna (carteles, vallas, rejillas, cintas de advertencia, soportes para las mismas, iluminación y balizas de 12 Volt, etc.) como así también los elementos de contención para rezagos de materiales resultantes de sus operaciones.

9. Será responsable de paralizar las tareas ante condiciones climáticas adversas y por falta de seguridad en la realización de las mismas.

10. Deberá confeccionar y mantener actualizado su Legajo Técnico de Obra, según lo establecido en el Decreto 911/96, el que debe ser rubricado por el responsable máximo de la Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la misma. Este Legajo Técnico debe estar a disposición de la autoridad competente en la obra u obrador de la misma o en su defecto en el domicilio legal de la Empresa Contratista.

PAUTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

A los fines de prevenir, reducir o eliminar los riesgos que pudieran originarse en los distintos lugares o puestos de trabajo, las actividades de los contratistas se ajustaran a la observancia de las siguientes pautas:

# Organización

1. Cumplirán con las reglamentaciones y disposiciones de Higiene y Seguridad y harán cumplir al a su personal las normas de prevención aplicables a cada tarea.

2. Mantendrán en todo momento adecuadas condiciones y medio ambiente de trabajo.

3. Serán responsables de dar a conocer y hacer cumplir a su personal las normas de prevención.

4. Prestarán el mayor apoyo a la acción preventiva en todas sus formas y alcances.

5. Informarán al Departamento Alcaldía rápidamente cualquier situación, método de trabajo o actitud del personal propio o de terceros, que origine algún riesgo y cuya solución inmediata no esté a su alcance.

# Elementos de protección personal

1. Para ingresar a la obra, el personal como mínimo estará en tenencia y uso de casco y calzado de seguridad.

2. Para permanecer trabajando en obra, el personal estará en tenencia y uso obligatorio, de los elementos de protección apropiados a los riesgos de las tareas que desarrolla cada uno.

3. Será responsabilidad de cada contratista, que el personal a su cargo utilice adecuadamente los elementos de protección correspondientes.

4. Será obligatorio el uso de cinturón o arnés de seguridad con cabo de amarre, de todo el personal que realice trabajos en altura. El mismo estará correctamente fijado a un punto fijo o elemento resistente.

Protección contra caídas de personas

1. Se colocaran, según correspondan, cubiertas de protección, redes, telas, bandejas o barandas reglamentarias en los sitios, aberturas o huecos, donde puedan ocurrir caídas de personas u objetos.

2. Los andamios, plataformas de trabajo, silletas y escaleras reunirán adecuadas condiciones de seguridad. Caso contrario serán retiradas de servicio para su acondicionamiento o reemplazo.

Máquinas, equipos y herramientas.

1. Las máquinas, equipos y herramientas a emplear serán mantenidas en perfectas condiciones de uso y tendrán colocadas las protecciones correspondientes. Las que dejen de satisfacer estos requisitos serán retiradas de servicio.

2. Los trabajadores no operaran ninguna maquina si no conocen su funcionamiento. Preguntaran a quien corresponda.

3. Antes de poner en marcha una maquina el contratista se asegurará que los dispositivos de seguridad, protecciones, etc., están bien colocados y funcionen correctamente.

4. Al alejarse de la zona de trabajo, no se dejarán maquinas en funcionamiento sin ser atendidas por otra persona.

5. Los cables de alimentación y sus conexiones estarán en óptimas condiciones de funcionamiento.

6. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas se colocaran a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos.

Instalaciones eléctricas provisorias

1. Las instalaciones provisorias de esta obra (tableros, conexiones, cables, extensiones, etc.) reunirán adecuadas condiciones de seguridad con el fin de brindar protección contra riesgos de contactos directos o indirectos con la corriente eléctrica.

2. Los tableros provisorios contaran con disyuntor diferencial y puesta a tierra. Las conexiones eléctricas contaran con fichas y tomas apropiadas.

3. El tendido de cables provisorios se efectuara en forma aérea por encima de las zonas de trabajo o emplazamientos temporarios.

4. No se permitirán cables con tensión directamente sobre el suelo, en prevención de posibles choques eléctricos al transitar o pisar sobre ellos.

5. Se evitarán los cables desnudos. Las conexiones y empalmes eléctricos estarán siempre perfectamente aisladas para evitar contactos accidentales.

Quedan expresamente prohibidos

1. Introducir bebidas alcohólicas y/o estimulantes de cualquier tipo en la obra. No se permitirá desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o en similares condiciones, la que deberá abandonar el lugar de trabajo inmediatamente. Si a juicio del jefe de obra la tarea que desarrolla con lleva riesgos para los demás, no será admitido nuevamente.

2. Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización.

3. Usar cabellos sueltos cerca de máquinas rotativas o en lugares donde pueda quedar enganchado.

4. Utilizar o poner en funcionamiento maquinas o equipos sin la debida autorización.

DOCUMENTACION REQUERIDA

Se dará cumplimiento a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587, Decreto 911/96, Res. SRT 231/96, Res. SRT 51/97, Res. SRT 35/98, Res RST 319/99, Res. SRT 552/01. La documentación que se detalla a continuación,  será presentada al momento de ser requerida por el Jefe del Departamento Alcaldía de esta Base Naval:

- Copia certificada del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgo de trabajo (ART).

- Detalle de la nómina del personal asegurado (nombre, apellido y CUIL).

- Constancias de realización de los exámenes médicos del personal.

- Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal, a todos los trabajadores declarados.

- Copia de matrícula habilitante del Profesional a cargo del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista, así como detalle de la carga horaria a cumplir.

- Copia de “Aviso de Obra” con sellado recibido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

- Copia del “Programa de Seguridad” para la actividad de que se trate según lo establecen las resoluciones emitidas por la SRT, el cual debe estar aprobado por la aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada.

- Legajo Técnico de Obra con toda la información allí requerida, confeccionado por el personal a cargo del servicio de Seguridad e Higiene del Contratista y/o Subcontratista.

Tiempos legales:

Tiempo de ejecución de obra: 150 días corridos.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Garantía de obra: treinta y seis (36) meses a partir de la recepción definitiva de las tareas.

Forma de pago:

Pago parcial de la obra: se hará la tarea en tres etapas divididas de la siguiente manera:

1º etapa: se abonará el 40 % del monto total adjudicado al completar el 40% de la obra.

2º etapa: se abonará el 30 % del monto total adjudicado al completar el 70% de la obra.

3º etapa: se abonará el 30 % del monto total adjudicado al completar el 100% de la obra.

Mar del Plata,      de Mayo de 2018