ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RENGLONES 1, 2 Y 3

OBJETO:	ADQUISICIÓN UN (1) BOTE SEMIRRIGIDO TIPO ZODIAC HURRICANE CON DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA DE 150 HP CADA UNO Y TRAILER, DOS (2) BOTES NEUMÁTICOS TIPO FUTURA COMANDO FC 470 Y DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA 40 HP PARA LA AGRUPACIÓN BUZOS TÁCTICOS, CON EL OBJETO DE MANTENER LA CAPACIDAD DE DESPLIEGUE RÁPIDO, A FIN DE CONTRIBUIR AL SERVICIO DE BÚSQUEDA Y RESCATE, MARÍTIMO Y FLUVIAL, DESDE UNIDADES NAVALES, AÉREAS Y SUBMARINAS EN CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ADVERSAS, ASÍ COMO TAREAS DE APOYO A LA COMUNIDAD.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

El adjudicatario deberá cumplir con un plazo de entrega del material de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos a partir de la imposición de Orden de Compra respectiva

- Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en el Anexo II Especificaciones Técnicas.

- La cotización debe incluir gastos de transporte, viáticos, aduana y de embalaje si lo hubiese.

- Atento a que las características del material requerido, son indispensables para su uso eficiente y seguro desde aeronaves y submarinos y considerando que puedan derivar en una importación la cotización del mismo podrá realizarse en Moneda Extranjera, pagaderos en Moneda Nacional, según el tipo de cambio vigente al momento de la acreditación bancaria (Art. 58 del Decreto Nº 1030/16).

- Los oferentes deberán indicar marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega en la AGRUPACIÓN BUZOS TÀCTICOS.

- Los botes deben ser de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Para ello su envase debe venir con la etiqueta de seguridad y su garantía correspondiente.

- La presentación de la propuesta implicará que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.

- Toda omisión de las presentes especificaciones deberá considerarse accidental y no implicará la falta de previsión de los recaudos técnicos requeridos.

- Las dimensiones y especificaciones son excluyentes debido a su utilización desde plataformas aéreas y submarinas, ya existentes en esta Fuerza. Cumpliendo normas MIL.

- Origen del producto y documentación a agregar al momento de la entrega: se deberá indicar su origen, de ser de fabricación Nacional, deberá ser presentada la certificación correspondiente del producto expedida por Prefectura Naval Argentina (P.N.A.); de ser el producto importado deberá ser presentada la documentación de importación y la certificación del producto expedido por la autoridad correspondiente del país de origen (equivalente a la P.N.A.).

RENGLÓN 1:

BOTE SEMIRRÍGIDO CON DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA DE 150 HP CADA UNO Y TRÁILER (TIPO ZODIAC HURRICANE).

DESCRIPCIÓN GENERAL:

BOTE NEUMÁTICO SEMIRRÍGIDO COLOR GRIS / NEGRO Zodiac Hurricane H753 OB. Con motores fuera de borda de alta potencia. Equipado con asientos y un depósito de combustible de gran capacidad. Consola de control personalizado para mostrar datos de radar / GPS / plotter / comunicaciones. Alta maniobrabilidad, estabilidad y operatividad en condiciones hidrometeorológicas adversas.

DIMENSIONES

Eslora total						8,05 m

Eslora interior						7,13 m

Manga total						2,74 m

Manga interior						2,03 m

Volumen del tubo					3767 L

Diámetro de tubo de flotación				0.56 m

CAPACIDAD

Asiento 2 (dos) timoneles -  seis (6) pasajeros.

Max desplazamiento (combustible lleno): 2.594 kg.

CASCO/CUBIERTA

Casco y cubierta de PRFV (fibra de vidrio) - resina de poliéster isoftálico y base de la balsa; de flotación de espuma.

Cubierta antideslizante con autodrenaje con desague de gran capacidad

Espejo de popa de altura completa.

Cableado por debajo de la cubierta.

Palo de proa y popa montado en poste de remolque.

Collar  desmontable. Collar de 5 compartimentos (1670 DTX Neopreno / Hypalon) con válvulas de alivio de presión - dos pares de asas de tubo.

Botazo: 5 hiladas  de defensa.

Anillos tipo  D.

BOMBAS DE SENTINA / DRENAJE

Bomba de achique eléctrica con el interruptor automático.

Bomba manual de achique.

IZADO

Lingas de izado  (Cuatro (4) puntos).

Prueba de elevación de sobrecarga.

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema eléctrico 12 VDC (13 circuitos).

Indicador de estado de la batería.

Dos bancos (2) de batería con interruptores de selección / aislador .

Conmutador de luz (2) - luces de los instrumentos.

Luz estroboscópica Roja.

Luces LED de inundación.

Sistema eléctrico de  220 Volt (16 amp) o 110 Volt (30 amp) en tierra VAC con cargador de batería.

NAVEGACIÓN / COMUNICACIONES

Las luces de navegación de acuerdo con Reglamento para prevenir abordajes.

Compás magnético.

GPS, radar y ecosonda con display, antena y radio VHF.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Los depósitos de combustible de 504 litros en dos tanques de polietileno moldeados.

Válvulas selectoras para permitir que el motor se alimentado desde cualquiera de los tanques.

Separadores de combustible /agua.

Indicador de nivel de combustible.

PROPULSIÓN

Motores Dobles Fuera de Borda de 150 HP.

Dirección hidráulica.

Comando a distancia.

POTENCIA DEL MOTOR

Potencia mínima: 230 HP.

Potencia máxima: 400 HP.

Peso del motor máxima: 554 kg.

CONSOLA / ASIENTOS

Consola de aluminio de stand-up con parabrisas (diseñado para su uso con el asiento Jinete).

8 asientos jinete (2  para la consola y  6  directamente detrás).

EQUIPAMIENTO

Arco de popa de aluminio, antena y radar.

Paquete de anclaje FX11 con 150 línea de anclaje.

(2)  extintores de incendios 2 ½ lbs.

TRAILER DE TRANSPORTE

Reglamentarios y construidos en aluminio.

Guardabarros galvanizado.

Cama con ruedas.

Malacate.

Luces de 3 (reglamentaria, freno y giro) y cables instalado hasta la tortuga.

Cinta para malacate.

OTRO EQUIPAMIENTO

Mangueras + fuelles de inflado.									2

Kit de reparación con indicador de presión							1

Remos (eje de aluminio hoja de plástico)							6

Manual de usuario y especificaciones técnicas p/mantenimiento general			1

ESPECIFICACIONES DETALLADAS PARA MOTORES FUERA DE BORDA 150 HP

4 cilindros, 4 tiempos refrigerado por agua.

Cilindrada: entre 2900 y 3200 cc.

Diámetro por carrera: 102 x 92 mm.

Régimen máximo: entre  5000 -5800 RPM.

Potencia máxima: entre 90  y 110 kw.

Alimentación: Inyección electrónica de combustible.

Encendido: Eléctrico.

Arranque: Eléctrico.

Transmisión f-n-r.

Relación de transmisión 1.92:1.

Acople de hélice por estrías.

Sistema de escape por la hélice.

DIMENSIONES

Longitud pata:  larga de 20”.

Peso: entre 200 y 210 kg.

EQUIPAMIENTO

Barra de Unión.

Cables de aceleración y cambio.

Manual de usuario.

Hélice.

Morse doble.

Cablera motor.

COSTOS

Todos los gastos extras serán a cargo del proveedor y debe incluir flete, seguro y entrega en la Agrupación Buzos Tácticos (Base Naval Mar del Plata).

PLAZO DE ENTREGA

CIENTO CIENCUENTA (150) días corridos a partir de la imposición de la Orden de Compra.

GARANTÍA TÉCNICA

El oferente deberá manifestar en forma expresa el plazo de garantía que otorgan para su producto y no podrá ser inferior a DOCE (12) meses. En dicho plazo el adjudicatario será responsable de la subsanación inmediata de las fallas y/o defectos que mostrare el bote. Los reclamos de garantía serán comunicados fehacientemente por los defectos y desperfectos que pudieran surgir.

RENGLONES 2 Y 3:

BOTE NEUMÁTICO (ENROLLABLE – TRANSPORTABLE) LONGSHAFT- ROLL UP FLOOR (TIPO – ZODIAC FUTURA FC 470).

DESCRIPCIÓN GENERAL:

BOTE NEUMÁTICO COLOR NEGRO, flotador principal de hypalon/ neoprene, dos flotadores de amortiguación (estabilizadores), quilla inflable, espejo de popa enchapado marino especial para soporte de motor, enrollable (tablas de aluminio) Alta maniobrabilidad, estabilidad y operatividad en condiciones hidrometeorológicas adversas.

CAPACIDAD

Capacidad máxima de personas (ISO6185)	10

Carga máxima útil incluyendo motor y combustible (ISO6185)		1.250 Kgs.

Floorboard (piso) zona utilizable mínimo	2.95 m2

DIMENSIONES

Eslora total	4,70 m

Eslora  interior	3.30 mts

Manga total	1,90 m

Ancho interior	0,90 m

Peso de Flotación                                                                                               125 kg

Diámetro de tubos	0,50 m

Dimensiones  plegadas                                                                               0,75 m² x 1,50 m²

SEGURIDAD / INFLADO

Números mínimo de compartimentos herméticos en tubo principal de flotabilidad    5

Quilla inflable	          1

Categoría de diseño (EC 94/25)                                                                                  C

POTENCIA DEL MOTOR RECOMENDADA

Potencia máxima	  	40 HP

Máxima de peso de motor                                                                                      95 kg

EQUIPAMIENTO  ESTANDAR DE FÁBRICA

Tubos principal de flotación: negros, 1880 DTX , poliamida, CSM, neopreno.

Estabilizador lateral: negro, 1100 DTX, poliamida CSM, neopreno.

Quilla tubo de flotación: negro, 1100 DTX,  poliamida CSM, neopreno.

VALVULAS

Válvula de inflado intercomunicación en tubo principal		4

Válvula sobrepresión tubo principal		2

Válvula de inflado de la quilla                                                                                 1

Punto inflado rápido  		2

Conexión de las mangueras de tubo principal a lateral		2

POPA

Auto achique gran flujo c / imbornales		2

Placa de montaje de motor		1

Espejo soporte de motor (contrachapado)		1

PISO DE BOTE

Piso enrollable (tablas aluminio)		1

De madera marina enchapada                                                                               1

REFUERZOS

Zona de roce periférica con perfil plano negro 						1

Banda por debajo de la quilla                        						1

Banda por debajo de tubos inferiores					 		1  + 1

MANIPULACIÓN

Asa de transporte lateral							                      5+5

Asa de transporte de proa (metálico c / recubrimiento negro)	                     1

Exterior línea (periférico)									1

Interior línea											1+1

Largo interior con anillos de enlace en D                   					13

OTRO EQUIPAMIENTO

Mangueras + fuelles de inflado								2

Kit de reparación con indicador de presión						1

Remos (eje de aluminio pala de plástico)						6

Calzo para cilindro con manga de piso enrollable					1

Bolsas estanca desmontables para documentación					2

Bolsa para transporte de bote								1

Manual de usuario y especificaciones técnicas p/mantenimiento general		1

COSTOS

Todos los gastos extras serán a cargo del proveedor y debe incluir flete, seguro y entrega en la Agrupación Buzos Tácticos (Base Naval Mar del Plata).

PLAZO DE ENTREGA

CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de la imposición de la Orden de Compra.

GARANTÍA TÉCNICA

El oferente deberá manifestar en forma expresa el plazo de garantía que otorgan para su producto y no podrá ser inferior a DOCE (12) meses. En dicho plazo el adjudicatario será responsable de la subsanación inmediata de las fallas y/o defectos que mostrare el bote. Los reclamos de garantía serán comunicados fehacientemente por los defectos y desperfectos que pudieran surgir.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RENGLONES 4 Y 5

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA 40 HP A FÍN DE CUMPLIR CON EL ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL PERSONAL DE LOS GRUPOS OPERATIVOS DE LA AGRUPACIÓN BUZOS TÁCTICOS.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

El adjudicatario deberá cumplir con un plazo de entrega del material de TREINTA (30) días corridos a partir de la imposición de la Orden de Compra.

a)	Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en el Anexo II especificaciones técnicas.

b)	La cotización debe hacerse por los motores fuera de borda requeridos, libres de gastos de transporte, viáticos y de embalaje si lo hubiese.

c)	Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

d)	El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega.

e)	Los motores fuera de borda deben ser de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Para ello su envase debe venir con la etiqueta de seguridad y su garantía correspondiente.

f)	Los service de 20 y 50 hs serán a cargo del oferente.

g)	La presentación de la propuesta implicará que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.

h)	Toda omisión de las presentes especificaciones deberá considerarse accidental y no implicará la falta de previsión de los recaudos técnicos requeridos.

i)	Los service que están dentro de la garantía deberán realizarse en MAR DEL PLATA.

RENGLONES 4 Y 5

MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP

3 cilindros, 2 tiempos refrigerado por agua.

Cilindrada: entre 640 y 705 cc.

Diámetro por carrera: 68x 64

Régimen máximo: entre 5000-5700 RPM

Potencia máxima: entre 22,4 y 29,8 kw.

Sistema de lubricación automix

Aceite náutico tcw3.

Alimentación  3 carburador.

Cebador mecánico.

Encendido CDI.

Arranque manual.

Comando: con caña

Ángulo de giro 45º en cada dirección.

Transmisión f-n-r.

Relación de transmisión 1.85:1

Acople de hélice por estrías.

Sistema de escape por la hélice.

DIMENSIONES

Longitud pata: larga de 20”.

Peso: entre 70 y 75 kg.

EQUIPAMIENTO

Tanque de combustible de 24 l / 25 l.

Cuerda de encendido auxiliar.

Manguera de combustible.

Kit de herramientas.

Manual de usuario.

Kit tornillos montaje.

Bujía de repuesto.

Hélice de aluminio.

PLAZO DE ENTREGA

TREINTA (30) días corridos a partir de la imposición de la Orden de Compra.

GARANTÍA TÉCNICA

El oferente deberá manifestar en forma expresa el plazo de garantía que otorgan para su producto y no podrá ser inferior a DOCE (12) meses. En dicho plazo el adjudicatario será responsable de la subsanación inmediata de las fallas y/o defectos que mostrare el bote. Los reclamos de garantía serán comunicados fehacientemente por los defectos y desperfectos que pudieran surgir.

MAR DEL PLATA     de Octubre de 2016.

# Text boxes

GUILLERMO JULIÁN DONADÍO

CAPITÁN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE