ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AZOTEA DE 4º PISO EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES”

Se realizará según lo especificado en las siguientes consideraciones generales, las dudas y/o consultas se evacuarán con el Capitán de Corbeta Carlos Gustavo Ferreyra - Jefe Departamento de Servicios y los Arquitectos J. SebastianCervatte y M. Leonor Maegli – teléfonos 451-9904 / 07 - internos 5139 / 5028.

OBJETO DE LA LICITACION

El presente pliego de especificaciones tiene por objeto regir la contratación para la provisión de materiales, sistemas e insumos de acuerdo a planos, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la realización en tiempo y forma la reparación y mantenimiento de la azotea de 4º piso de Edificio de Servicios Generales.

REGIMEN IMPOSITIVO

Todos los importes relacionados con la presente contratación se entienden como importes que incluyen la alícuota del impuesto al Valor Agregado y toda otra carga impositiva, vigentes para consumidores finales dentro del país (interno)

Las ofertas que no cumplan con lo indicado a continuación serán desestimadas.

NORMAS GENERALES

Se ejecutará en un todo de acuerdo a normas, reglamentos vigentes y a lo indicado en planos. Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos necesarios.

El Adjudicatario deberá contar con un profesional habilitado en forma permanente mientras se encuentre personal del Adjudicatario trabajando.

Todo el personal afectado a estas tareas deberá contar con cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo, cuya copia deberá presentar a la inspección de los trabajos antes de comenzar a trabajar. Así mismo los operarios firmarán un acta donde conste que no guardan relación laboral con la Armada Argentina ni con la Base Naval Mar del Plata.

Deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del periodo de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman dicha construcción, como ser, paredes, cerramientos, aberturas, techados, ductos de ventilaciones, etc.

A todo efecto será responsabilidad indelegable de la misma la restauración, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.

Cuando se trate de la reposición de materiales o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales a los existentes de manera tal que no modifique la estructura armónica, química y física del conjunto.

El adjudicatario deberá informar para la inspección de los trabajos al Jefe de Planeamiento, Inspección y Control de Gestión de la B.N.M.P, la finalización total o parcial de cualquiera de los rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente en la continuidad del proceso de construcción.

Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisión y detalle aquellos trabajos que, por sus características muy especiales ameritan una exposición minuciosa, no estando por lo tanto generalizadas a todas las tareas y rubros afectados, consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones deberán ejecutarse con arreglo a las buenas artes de construir de práctica habitual, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complemento que fuere requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en presente pliego.

En las presentes especificaciones técnicas se mencionan marcas, modelos y códigos específicos de materiales, no solamente como guía o referencia, sino teniendo en cuenta que los presentes trabajos son parte componente de una remodelación integral que se está realizando en la parte habitabilidad de los edificios de esta Base, y por ende se deben mantener estándares de construcción tanto a los efectos de la armonía constructiva como de las necesidades logísticas de mantenimiento generadas.

En su oferta el Adjudicatario indicará la marca (una) de cada uno de los materiales que propone, la eventual aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al contratista de su responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas explícita o implícitamente en la documentación.

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, de marcas reconocidas y conforme a las normas, si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado, la inspección de los trabajos se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva construcción, no reconociéndose atrasos en la ejecución de los trabajos por esta causa.

Si la inspección de los trabajos lo considera oportuno podrá exigir al adjudicatario presentación de folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la inspección de los trabajos.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO RENGLONES

La adjudicación será por grupo de renglones para asegurar la continuidad de los trabajos y la reparación de futuros vicios ocultos que pueden afectar a la obra de manera de poder utilizar la garantía sin que haya inconvenientes con otras empresas.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar se describen a continuación.

1. RENGLÓN 1. TAREAS PRELIMINARES A LA COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA

1.1. Retiro de escombros. Los materiales que se retiren y/o sobrantes de la obra serán depositados por la empresa en un volquete en el sector de la Base Naval Mar del Plata indicado por la inspección de los trabajos. El adjudicatario será responsable de la deposición final de los materiales removidos que no fueren vueltos a utilizar ni requeridos por la Base Naval Mar del Plata.

1.2. Tanque de expansión. El tanque existente se encuentra apoyado sobre dos viguetas prefabricadas, las cuales se encuentran colocadas de manera invertidas a como corresponde, produciendo de esta manera fisuras y roturas y no teniendo la capacidad para soportar el peso del tanque. Por este motivo se deberá quitar las viguetas y ser reemplazadas por perfiles de acero doble T IPN 120 mm. Se deberá reemplazar la base existente. La empresa deberá tomar los recaudos necesarios para hacer la maniobra y mantener operativo el tanque. A su vez cualquier inconveniente correrá por parte de la empresa su reparación.

1.3. Demolición. Se deberá demoler la parrilla existente. Se deberá tener los recaudos necesarios para no dañar otras estructuras ni a terceros. Antes de comenzar la demolición se retirarán lo elementos que no sean de mampostería. Todos los elementos deberán ser depositados donde la inspección de obra indique y será por cuenta del contratista.

1.4. Colocación de rejas bajo tanques. Debajo de los tanques de agua se encuentra un espacio entre la losa de los tanques y la losa de la azotea. Se deberá abrir dos vanos en el tabique posterior para hacer circular el aire. En estos vanos y en los existentes los cuales se accede por la azotea se deberá colocar cuatro (4) rejas de hierro y metal desplegado para evitar futura acumulación de residuos. Las dimensiones serán 75cm x 75 cm. Deberán ser pintadas con pintura anti óxido tipo “Kem triple acción de Sherwin Williams” o calidad similar.

1.5. Cableado. La empresa deberá colocar una bandeja portacables en el perímetro de la azotea, 72 metros aproximadamente, en sector indicado por la Inspección de Obra. La bandeja deberá ser de galvanizada para exterior de 30 cm de espesor.

1.6. Retiro de objetos obsoletos. Se retirarán los objetos que se encuentren en desuso ubicados tanto en la losa como en los paramentos verticales, los mismos serán indicados por la Inspección de Obra. Se deberá retirar escalera metálica.

1.7. Reparación muros. Se deberá reparar todos los muros existentes, (muro de carga, volumen de escalera, etc.). Para su reparación deberán ser picados donde se encuentren elementos flojos y luego se deberá colocar un revoque hidrófugo. Una vez reparados se deberá pintar con pintura látex para exteriores tipo “Ligantex 225” o calidad similar.

1.8. Desobstrucción de desagües. La empresa contratista deberá hacer el recorrido y desobstrucción de los desagües pluviales verticales, embudos y de rebalse del sector afectado, limpieza y retiro de residuos, sedimentos, hojas secas, etc., en azotea, considerando el buen funcionamiento de los desagües para permitir el correcto escurrimiento del agua. A su vez deberá colocar una rejilla para evitar la obstrucción del desagüe nuevamente.

1.9. Cambio de carpinterías. Comprende la provisión, elaboración, transporte y montaje de las carpinterías in situ o donde la Inspección lo indique. La empresa asumirá la responsabilidad total de todo vicio de material y/o avería que puede producirse durante el traslado y montaje en el lugar corriendo por su cuenta y cargo las reparaciones y /o reemplazos de los mismos. Las carpinterías a cambiar son: dos (2) puertas y una (1) ventana. La ventana y una puerta ubicada en el volumen de la escalera y una puerta de acceso al pleno. Deberán ser de aluminio tipo “Aluar- Linea Herrero”.

1.10. Modificar base de antena. La base de la antena existente se encuentra escalonada y no permite el libre escurrimiento del agua, por lo tanto se deberá completar cada escalón por concreto hidrófugo, dosificación. 1:2 (1 cemento, 2 arena, hidrófugo según especificacióndel fabricante) y darle la pendiente necesaria para evitar que acumule agua.

2. RENGLÓN 2. COLOCACIÓN DE MEMBRANA.

2.1. El siguiente trabajo deberá hacerse por tramos para no dejar sin impermeabilización toda la azotea. La superficie a cubrir es de aproximadamente 450 m2.

2.2. Se retirará la membrana existente en losa hasta la carpeta de la azotea y en muros de contención de la misma.

2.3. Retiro de restos de carpeta, contrapiso y materiales flojos o sueltos, provocados por la quita de la membrana.

2.4. Albañilería. En el sector donde se retiró la membrana se reparará la carpeta y se reconstruirá la cuneta de encuentro entre la azotea y el muro de contención de la misma, con un alisado de concreto hidrófugo, dosificación. 1:2 (1 cemento, 2 arena, hidrófugo según especificación del fabricante) como así también la parte interior de los embudos de desagüe pluvial, incluyendo huecos o fisuras que pudieran encontrarse, respetando la pendiente hacia los desagües.

2.5. Colocación de la membrana en la azotea. Superficie a cubrir 410 m2

2.6. La superficie donde será aplicada la membrana asfáltica transitable con recubrimiento geotextil tipo “Megaflex – Geotrans”, deberá estar seca, limpia, plana, firme, lisa, uniforme, presentar una correcta pendiente y contar con los desagües necesarios para evacuar el agua que recibirá.

2.7. Antes de colocar la membrana se procederá a la imprimación de la superficie con el objetivo de mejorar la mordiente con el sustrato. Para ello se aplicará una (1) mano de pintura asfáltica tipo “Primer Asfaltico Megaflex” (base solvente). Se aplicará el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie incluyendo elementos sobresalientes (chimeneas, elementos de ventilación, etc.), desagües y babetas. Se dejará secar dicha imprimación y se verificará que la superficie este perfectamente limpia antes de colocar la membrana.

2.8. Los rollos de membrana se colocarán sucesivamente, desde la parte más baja a la más alta de la superficie (procurando comenzar por los desagües) en sentido perpendicular a la pendiente. Se deberá presentar el rollo extendido por completo sobre dicha terraza con el objeto de verificar su posición sobre la zona afectada, y se volverá a enrollar de modo de comenzar la adhesión del mismo.

2.9. Los paños sucesivos se colocarán (superpuestos en el sentido de ascenso de la pendiente) solapados no menos de 8cm en sentido longitudinal. Entre los finales de rollos se solaparán 15cm. Por último, se realizará el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros entre piso y pared se resolverán con doble membrana de modo de que la terminación en los mismos sea redondeada.

2.10. Una vez colocados la totalidad de los rollos, se deberá aplicar dos (2) manos de base asfáltica tipo “Pintura GeotransMegaflex”, sobre las zonas de exudado para proteger el asfalto que ha quedado expuesto al soldar y lograr una adecuada terminación constructiva y estética.

2.11. Colocación de la membrana en losa de escalera y techo de fibrocemento. Superficie a cubrir 40 m2

2.12. La superficie donde será aplicada la membrana aluminizada tipo “Megaflex- No Crack”, deberá estar seca, limpia, plana, firme, lisa, uniforme, presentar una correcta pendiente y contar con los desagües necesarios para evacuar el agua que recibirá.

2.13. Para su colocación se deberán respetar los pasos anteriormente descriptos

2.14. Una vez colocados la totalidad de los rollos, se deberá aplicar dos (2) manos de base asfáltica tipo “Pintura AluminizadaMegaflex” o calidad similar.

3. RENGLÓN 3. ACONDICIONAMIENTO 4º PISO

3.1. Cielorrasos. Se deberá hacer el cielorraso del 4º piso. La superficie a cubrir será de 120 m2 aproximadamente. Deberá ser suspendido desmontable de placas tienen que estar clasificadas como RE1 incombustibles Tipo “KnaufThermatexAquatec” o calidad similar. Deberá tener todos los elementos de sujeción (largueros, travesaños alambre galvanizado etc.). Para su colocación la empresa deberá primero replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales, la misma será indicada por la inspección de Obra. Los perfiles perimetrales, elementos de suspensión, etc. deberán ser fijados con mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm, colocados con una separación de 60 cm. Se colocaran largueros y travesaños verificando los niveles de la estructura. Las placas serán colocadas utilizando guantes, primero las placas enteras y luego las recortadas.

3.2. Instalación Eléctrica. Se deberá hacer la instalación eléctrica de iluminación en las oficinas donde se colocó el cielorraso. Deberán considerarse todos los trabajos y provisiones necesarias para realizar las instalaciones eléctricas comprendiendo lo siguiente:

- Instalación Eléctrica de Iluminación.

- Apertura de canaletas, pase de muros, empotramiento de tacos, cajas, etc.

- Provisión y colocación de todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, interceptores.

- Todo gasto directo o indirecto conexo con los trabajos mencionadas, necesarios para entregar todas las instalaciones completas. La cotización para la provisión de tareas / materiales /servicios comprenderá, en forma genérica los siguientes conceptos:

- La totalidad de los materiales, que serán listados en forma discriminada por especie y cantidad, indicando en la cotización pertinente las normas técnicas aplicables que cumplan, reservándose la Repartición la atribución de aceptar o rechazar los mismos.

- El cumplimiento de las normas de la buena ingeniería para las instalaciones

- Las placas y llaves de encendido de iluminación serán tipo Sica o calidad similar.

- Los artefactos a colocar serán con tecnología LED de empotrar tipo de 24 W tipo Sica o calidad similar.

NOTA: Todas las medidas serán verificadas en el lugar durante la visita de obra.

SEGURIDAD E HIGIENE

Los materiales constitutivos, deberán cumplir con normas internacionales y nacionales en lo referente a la seguridad e higiene del personal que los operará y a la conservación del medio ambiente.

Obligaciones del Contratista

Es el responsable del cumplimiento de las Normas vigentes y lo establecido en el pliego de Condiciones Generales aceptado; y del contrato de trabajo. Será quien proporcione los recursos humanos y materiales para ello:

1. Constituirá en obra los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme a lo establecido por la ley 19.587, decreto 911/96 y Resolución 231/96.

2. Es obligación del Contratista la creación y el mantenimiento de las condiciones y ambiente de trabajo que aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores.

3. Es obligación del Contratista tomar los recaudos necesarios durante el desarrollo de las tareas a fin de minimizar el Impacto Ambiental en lo que se refiere a los contaminantes físicos y químicos, ya sean sólidos, líquidos ò gaseosos. Mantendrá limpio en todo momento el lugar de trabajo.

4. Deberá establecer todas las medidas necesarias para el logro de los objetivos señalados en los puntos 2 y 3 en lo inherente a organización del trabajo, servicios de infraestructura de obra, maquinarias, equipos y otros.

5. Deberá proveer obligatoriamente a todos los trabajadores los elementos de protección colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo.

6. Deba brindar capacitación a todo su personal de obra, conforme al Programa de Prevención de Riesgos Laborales presentado (Decreto 911/96).

7. Será obligación del Contratista que todas las maquinarias, equipos, herramientas y materiales usados en obra sean de buena calidad, exento de defectos viables y tengan una resistencia a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. Deben mantenerse en buen estado de uso y conservación y serán reparados o sustituidos cuando dejen de satisfacer estos requisitos.

8. Será obligación del contratista proveer en la zona de trabajo los elementos de señalización tanto diurna como nocturna (carteles, vallas, rejillas, cintas de advertencia, soportes para las mismas, iluminación y balizas de 12 Volt, etc.) como así también los elementos de contención para rezagos de materiales resultantes de sus operaciones.

9. El Contratista será quien deba paralizar las tareas ante condiciones climáticas adversas y por falta de seguridad en la realización de las mismas.

10. Deberá confeccionar y mantener actualizado su Legajo Técnico de Obra, según lo establecido en el Decreto 911/96, el que debe ser rubricado por el responsable máximo de la Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la misma. Este Legajo Técnico debe estar a disposición de la autoridad competente en la obra u obrador de la misma o en su defecto en el domicilio legal de la Empresa Contratista.

Documentación Requerida

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado “RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS” y para dar cumplimiento a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587, Decreto 911/96, Res. SRT 231/96, Res. SRT 51/97, Res. SRT 35/98, Res RST 319/99, Res. SRT 552/01 y toda otra reglamentación conexa, será obligatoria la presentación por parte de la empresa adjudicada y/o contratista y/o subcontratista la siguiente documentación en un plazo de 10 días antes de iniciada la obra:

- Copia certificada del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgo de trabajo (ART).

- Detalle de la nómina del personal asegurado (nombre, apellido y CUIL).

- Constancias de realización de los exámenes médicos del personal.

- Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal, a todos los trabajadores declarados.

- Copia de matrícula habilitante del Profesional a cargo del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista, así como detalle de la carga horaria a cumplir.

- Copia de “Aviso de Obra” con sellado recibido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

- Copia del “Programa de Seguridad” para la actividad de que se trate según lo establecen las resoluciones emitidas por la SRT, el cual debe estar aprobado por la aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada.

- Legajo Técnico de Obra con toda la información allí requerida, confeccionado por el personal a cargo del servicio de Seguridad e Higiene del Contratista y/o Subcontratista.

VISITA DE OBRA

Será de carácter obligatoria para la aceptación de la oferta con 48 hs antes de la fecha de la apertura, la misma será coordinada con la división de Planeamiento, Inspección y Control de Gestión de la Base Naval Mar del Plata.

TIEMPOS LEGALES

Tiempo de ejecución de obra: 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación fehaciente de la respectiva orden de compra.