## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extractor de humo eléctrico portátil tipo industrial: Características mínimas: Apto para uso en espacios confinados y ambientes marinos. Portátil (con agarraderas). Alimentación: trifásica 380 VCA. Frecuencia: 50 Hz. Velocidad de giro: 3000 RPM. Diámetro de descarga: 400 mm. Tipo: Axial o centrífugo. Potencia: 3 HP. Caudal: 9000 m3/ h. Deberá ser provisto con conducto de ventilación de PVC reforzado, de estructura espiralada, material ignífugo y flexible. Tanto para descarga como para aspiración. Será acorde a extractor portátil. Deberá incluirse elementos de cierre (brida de sujeción) entre tramos de manguerote, deberá ser del tipo acople rápido. Material: metálico. Cantidad de tramos de manguerote: 3 de 10 mts cada uno para armar 2 extractores completos. | UN | 2 |
| 2 | COMPRESOR DE AIRE PARA CARGA DE BOTELLONES DE RESPIRADORES AUTONOMOS Características mínimas: Portátil (con agarraderas). Presión máx. de carga: 330 bar Motor gasolina de 4 tiempos Velocidad de giro: 2300 RPM. Potencia: 5.5 HP. Caudal: 100 l/ min Peso: no mayor a 50 kg Deberá ser provisto con boquilla para poder conectar tubos respiradores tipo drager con las siguientes características: Conexión de alta presión (estándar) G 5/8” según DIN 477 parte 6 | UN | 1 |
| 3 | MAQUINA SUNCHADORA Para fleje metálico de hasta 32mm | UN | 2 |

OBSERVACIONES GENERALES

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

Los elementos una vez adquiridos podrán ser devueltos si se encontraren defectos o vicios en el material ( golpes, rayaduras, falta de pintura, etc); teniendo el adjudicatario siete (7) días corridos para su reposición.

La elementos que seran provistos por el adjudicatario, deberan ser nuevo, de primera marca y calidad.

El oferente deberá ofrecer garantía del elemento por funcionamiento óptimo por 12 meses contados desde la fecha de recepcion definitiva del material.

Esta Unidad se reserva el derecho de requerir, entre la apertura de las ofertas y la adjudicación respectiva todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean pertinentes a fin de verificar / aclarar aspectos de los elementos a cotizar.

Lugar de entrega: Base Naval Mar del Plata, Avenida Martínez de Hoz S/N – AVISO A.R.A. “BAHIA AGRADABLE”.

En caso de que la Unidad no se encuentre en la Dársena de la Base Naval Mar del Plata, el producto se entregará en la DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO.

# Text boxes

NESTOR EMILIO CORVALAN

TENIENTE DE CORBETA

JEFE