COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: 	LA PRESENTE TIENE POR OBJETO DE ADQUIRIR CON UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE MATAFUEGOS Y EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO DE LOS EDIFICIOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DEL COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS.

EL ADJUDICATARIO DEBERÁ INDICAR EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HABILES ADMINISTRATIVOS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA CON EL SERVICIO REQUERIDO.

SE SOLICITA UN SERVICIO INTEGRAL DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE MATAFUEGOS ENGLOBADO EN UN ÚNICO RENGLÓN POR RAZONES DE SEGURIDAD, OPERATIVIDAD, CONVENIENCIA Y NECESIDAD DEL SERVICIO.

RENGLON N° 1: SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE MATAFUEGOS.

- El adjudicatario coordinarácon el COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS una visita para verificar la ubicación de los matafuegos dentro de los destinos dependientes (COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Y MUSEO, Submarino A.R.A. “SALTA” y AGRUPACIÓN BUZOS TÁCTICOS).

REVISIÓN DE MATAFUEGOS:

El servicio deberá incluir la revisión de los siguientes matafuegos:

| CANT. | TIPO | CAPAC. |
| --- | --- | --- |
| 3 | AFFF | 10 LTS |
| 4 | PQS-ABC | 1 KG |
| 4 | PQS-ABC | 2,5 KG |
| 57 | PQS-ABC | 5 KG |
| 48 | PQS-ABC | 10 KG |
| 12 | CO2 | 2 KG |
| 10 | CO2 | 3,5 KG |
| 3 | CO2 | 7 KG |
| 25 | CO2 | 5 KG |
| 4 | O2 | 2,5 KG |
| 1 | PQS-ABC | 25 KG |
| 2 | H2O | 10 KG |
| 1 | O2 | 9 LTS |

Los matafuegos deben ser revisados y mantenidos según las exigencias de la norma IRAM 3517-2. La revisión de carga consistirá en evaluar el desempeño del equipo, controlandoel estado del agente extintor (peso y presión), las condiciones mecánicas de sus componentes (boquilla, válvulas, manguera) e inspección visual del recipiente. Controlar seguros, precintos de seguridad, inscripciones, manguera.

RECARGA DE MATAFUEGOS:

Además se deberá incluir la provisión del POLVO QUÍMICO Y CO2 a utilizar en recargas según el siguiente detalle:

- 12cargas de extintores a base de POLVO QUIMICO ABC, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS, PIROCHENT, de 10kg., de capacidad.

- 12cargas de extintores a base de POLVO QUIMICO ABC, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS, PIROCHENT, de 5kg., de capacidad.

- 1cargas de extintores a base de POLVO QUIMICO ABC, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS, PIROCHENT, de 2,5kg., de capacidad.

- 8cargas de extintores CO2, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS, de 5 KG de capacidad.

- 1carga de extintor CO2, realizada con calidad SELLO IRAM-OPDS,  de 7 KG de capacidad.

- 3carga de extintor CO2, realizada con calidad SELLO IRAM-OPDS,  de 2 KG de capacidad.

- 3cargas de extintores CO2, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS,  de 3,5 KG de capacidad.

- 1cargas de extintoresAFFF, realizadas con calidad SELLO IRAM-OPDS,  de 10 KG de capacidad.

PRUEBA HIDRÁULICA DE MATAFUEGOS:

Se realizará el ensayo de prueba hidráulica de los siguientes matafuegos:

- 41 extintores a base de POLVO QUIMICO ABC. (21 de 10 kg. / 19 de 8 kg. / 1 de 2,5 kg.)

- 16 extintores CO2. (7 de 5 kg. / 1 de 3,5 kg. / 8 de 2 kg.)

- 3 extintores AFFF de 10 lts.

- 3 extintores de 10 kg.

- 1botellón de 11 lts. cada uno de acero de los equipos autónomos de respiración.

Los equipos sometidos a prueba hidráulica se deberán entregar con la carga correspondiente (se deberá incluir dicha recarga en el servicio).

- El mantenimiento deberá incluir la confección de las tarjetas correspondientes con firma y sello habilitando los equipos.

- En el caso de que algún equipo se encuentre vencido y no admita más recargas o pruebas hidráulicas deberá confeccionar el correspondiente informe técnico con la intervención de personal calificado.

- Realizada la verificación pertinente, será seleccionado un matafuego alazar para comprobar su correcto estado y funcionamiento.

- El adjudicatario deberá cumplir con la normativa vigente según normas IRAM 3517. Parte 2 del 2000.

NOTA: LAS VISITAS SERÁN COORDINADAS POR DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICA  DEL COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS, UBICADO EN LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA, AV. MARTINEZ DE HOZ S/Nº - CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON. TELEFONO 0223-4808483(DIRECTO) / 0223-4512747INTERNO 5219DE LUNES A JUEVES DE 08.30 A 12.00 HS.

IMPORTANTE: SE DEBERA CONSIDERAR QUE ESTA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PERTENCE A UNA UNIDAD MILITAR, DICHAS UNIDADES CUENTAN CON UN SISTEMA DE GUARDIAS, ZONAS RESTRINGIDAS Y MESAS DE ENTRADAS.

CADA OFERENTE DEBERA ARBITRAR LOS MEDIOS NECESARIOS A FIN DE PODER ENTREGAR SUS OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA.

MAR DEL PLATA,    de mayo de 2018.-

# Text boxes

PABLO ARIEL PERAL

CAPITAN DE CORBETA

JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICA