ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AVISO A.R.A “BAHÍA AGRADABLE”

1-DENOMINACIÓN: SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CAMAROTES PARA PERSONAL EMBARCADO.

2-ESPECIFICACIONES:

SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN EXISTIR ENTRE LA DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL ANEXO II, SE DEBERA TOMAR EXCLUSIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO II.

| RENG | DESCRIPCION | MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acondicionamiento de camarote N°1: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 2 | Acondicionamiento de camarote N°2: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 3 | Acondicionamiento de camarote N°3: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 4 | Acondicionamiento de camarote N°4: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 5 | Acondicionamiento de camarote N°5: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 6 | Acondicionamiento de camarote N°6: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 7 | Acondicionamiento de camarote N°7: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey O VENTANAS como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 8 | Acondicionamiento de camarote N°8: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 9 | Acondicionamiento de camarote N°9: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 10 | Acondicionamiento de camarote N°10: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 11 | Acondicionamiento de camarote N°11: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |
| 12 | Acondicionamiento de camarote N°12: Instalación y adecuación de camas cuchetas (doble) de 1 (una) plaza: medidas: 0,80mts ancho x 1,90 mts largo x 1,65 mts alto MATERIAL MADERA –TERMINACIÓN LUSTRE NATURAL. construcción de buena calidad - reforzada escalera y baranda incluida. Un estante por cama con anti derrame para colocación de objetos personales de largo 30 cm x 10 cm ancho. Instalación y adecuación de taquillas (lockers): Locker de madera / aglomerado. puerta batiente con triple bisagra y cerradura con su correspondiente llave. Barra para percha y cajón en su parte inferior. Gancho en su interior y rejilla de ventilación Dimensiones APROXIMADAS; ALTO 1,9 mts – ancho 0,5 mts – profundidad 0,7 mts. En ambas instalaciones y adecuaciones se respetarán terminaciones con molduras y zócalos símil a los existentes en el buque. Colocación de cortinado de literas y ojos de buey como así también chapa identificadora del camarote. | UN |

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

- Los oferentes interesados en cotizar deberán realizar una visita de los trabajos a ejecutar hasta 48 horas hábiles antes del día y hora fijado para la recepción de ofertas. Deberán realizar dicha visita los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, en el Aviso A.R.A “BAHÍA AGRADABLE” CON ASIENTO EN LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA. CONTACTANDOSE PREVIAMENTE CON EL TENIENTE DE FRAGATA BARRAZA; Te- 0223 – 4518500 int. 5255 / 291-4162147.

Dicho requerimiento, es a los fines de que los oferentes se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones sobre las cuales serán ejecutados los trabajos.

- Los oferentes deberán cotizar materiales de marca y calidad reconocida.

- Resultará adjudicada la firma que presente los productos más convenientes por su calidad y reconocimiento y además que presente mejor relación precio producto.

- El oferente que resulte adjudicado será responsable y correrá con todos los gastos que resulten del traslado de los productos hasta: BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

- LA HABITABILIDAD SERÁ PROVISTA PARA LA DOTACIÓN DE ACUERDO AL PLANO DE ARREGLO GENERAL.

- SE mantendrá el diseño y colores de acuerdo a los originales del buque. Conservando la protección contra fuego de acuerdo a las reglas de clasificación.

- Previo a la ejecución de cualquier trabajo Se requiere visita de obra y muestra del producto cotizado. COMO ASÍ TAMBIÉN EL PLAN DE ADECUACIÓN Y SUS PROCESOS CORRESPONDIENTES, de manera de PODER CONTAR A SU DISPONIBILIDAD CON UN ASESOR de obra puesto por la esta unidad.

- el adjudicatario proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y máquinas de todo tipo y transporte necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.

- el adjudicatario deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos o del uso general.

- el adjudicatario deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad EN UN LAPSO DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN fehaciente de la respectiva orden de compra.

- LA ADJUDICACION de la presente sera en forma global y no parcial. se pide en el pliego de bases y condiciones que la valorizacion sea por item, para obtener el precio total de la obra global, pero no se adjudica por item dado que es imposible ejecutar tareas que se superponen operativamente, transformandose en enviable la ejecucion de las tareas o reparaciones solicitadas, y en uso de facultades que la ley de contrataciones permite la adjudicacion sera por el monto total de dicha licitacion.

MAR DEL PLATA,       DE MAYO DEL 2018.

# Text boxes

FERNANDO LUCIANO PEREYRA

CAPITÁN DE CORBETA

COMANDANTE