## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAJE ESTRUCTURAL ESPECIAL PARA BOMBEROS Deberá estar compuesto de dos partes principales, chaquetón y pantalón. Ambos con cintas reflactantes .Con refuerzos en hombros ,codos y rodillas de tela ultra shield NFPA. El chaquetón deberá ser de cierre con velcro retardante al fuego y de cierre hermético contra vapores.Forro interior desmontable con capas térmicas y antihumedad.Cuello con cobertura total (360°).Bolsillos tipo parche.Puños de kevlar con ojillo para pulgar.Deberá tener alojamiento para radio y linterna. El pantalón deberá tener : sistema de ajuste elástico en la parte posterior permitiendo el ajuste a la cadera del usuario como así también de los tobillos, tiradores con sistema de conexión rápida, forro interior desmontable con capas térmicas y antihumedad. ambas piezas deberán ser de material liviano a fin de asegurar movilidad y flexibilidad del usuario. Con capacidad termo resistente en caso de explosión , resistencia a la abrasion, corte y desgarre. El traje estructural deberá poseer bolso de transporte.Deberá ajustarse a las normas NPFA. | UN | 2 |
| 2 | CASCO DE SEGURIDAD PARA BOMBERO Deberá estar construído con cáscara exterior fabricada en plástico, reforzada con fibra de vidrio conformando una estructura altamente resistente a los impactos , altas temperaturas y a los agentes químicos. El interior debe estar formado por copa de poliuretano expandido para garantizar una total absorción de la energía y como aislamiento térmico. El sujetador de cabeza deberá ser del tipo arnés con cremallera con absorbedor de sudor en frente y nuca, barbijo y mentonera, deberá estar provisto de orejera de material nomex o kevlar que garantice proteccion total de cuello y orejas (textiles con tratamiento ignifugado). El protector facial /antiparras debe ser resistente a altas temperaturas, no corrosible , fabricado a base de polímero de vidrio. Deberá responder a la norma internacional NFPA. | UN | 2 |
| 3 | CAPUCHA IGNIFUGA (MONJITA) Esta debe: Cubrir cara y pecho. Tener apertura facial de ajuste natural. Soportar lavados periódicos y no perder la protección ignifuga. Tener costura superior plana, hombros redondeados y ajuste de contorno. Ser de material Nomex. Responder a las normas NFPA 1971 | UN | 2 |
| 4 | PAR DE BOTAS DE INCENDIO Deberá cumplir las siguientes características: Altura: 16" desde la plantilla interior hasta donde empiezan las agarraderas. Color: negro con bandas amarillas. Capellada: caucho natural, 3 capas de forros aislamiento interno. Sistema impermeable: caucho natural 100% impermeable. Forro de aislamiento interno N°1: kevlar/ nomex acolchado inherentemente resistente al fuego y cortes bajo norma NFPA 1971-2013. Forro interno N°2: PU expandido, aislante al calor. Forro interno N°3: 100% de algodón, dando soporte al caucho. Protector de canilla: caucho natural de baja densidad liviano, cubre toda la canilla. Protector de empeine reforzado: combinación química de cauchos, que cubre toda el área metatarsal y cumple norma ASTM. Protector tobillo: caucho natural de baja densidad, que cubre toda el área del tobillo. Puntera acero: pasa pruebas de impacto y compresión NFPA/CSA Z195/09/ASTM F2413-12 superior a ANSI. Plantilla acero media interna: protección a pinchazos pasa pruebas NFPA/CSA Z195/09/ASTM F2413-12 superior a ANSI. Suela externa ancha: en caucho natural antiflama vulcanizado, moldeada de 1 pieza, antideslizante y resistente a la abrasión, aceites, ácidos, hidrocarburos y combustible. Cambrón: metálico, da estabilidad al caminar y al pararse en escaleras, cumple NFPA 1971-2013 Suela interna (plantilla): caucho expandido / acolchada 100% algodón. Cargas eléctricas: esr- cumplir con la norma CSA Z195-09 grado 1. Talón interno: talón interno recto. Agarraderas: argolla con composición interna en neopreno. | UN | 2 |
| 5 | guante DESCARNE ignifugo. Deberán tener las siguientes caracteristicas: Cuero descarne ignifugo con tratamiento hidrorepelente. Refuerzo en zona palmar prolongado. Dorzo en una sola pieza. Manipulación facil y segura. Protección eficaz contra altas temperas. Recubrimiento interno de textura esponjosa no tejida con tratamiento ignifugo. Cosido con hilo kevlar.Puño doble tejido con hilo kevlar. Protección venal. | UN | 2 |
| 6 | PROTECTOR AUDITIVO; material goma blanda - presentacion cada uno - accesorio vincha plastica. 29 db. tipo howard leight t3. casquetes que cubren los pabellones auditivos y se adaptan a la cabeza mediante almohadillas flexibles. | UN | 10 |
| 7 | MASCARA DE ESCAPE Máscara panorámica inyectada en caucho termoplástico atóxico. debe poseer: Visor panorámico, resistente a la abrasión y al ataque de químicos. Arnés de 5 tiras con hebillas de ajuste de fácil descalce. Mascarilla buco nasal anti-empañamiento que minimice la concentración de dióxido en el ámbito de la máscara. Conjunto de válvula exhaladora y dispositivo fónico que permita una eficiente transmisión del sonido vocal. Deberá contar con ficha de seguridad aprobada por sociedad de clasificación reconocida a nivel internacional | UN | 8 |
| 8 | FILTRO PARA HUMO Y MONOXIDO DE CARBONO filtro para para humo y monoxido de carbono de 350 cc. para usar con mascara de escape con no mas de 500 ppm. y no menos de 21 % de oxigeno. Deberá contar con ficha de seguridad aprobada por sociedad de clasificación reconocida a nivel internacional. | UN | 16 |

OBSERVACIONES GENERALES

- El Oferente deberá  presentar muestras de los elementos a adjudicar.

- Los elementos podrán ser devueltos si se encontraren defectos o vicios en el material, teniendo el Oferente siete (7) días corridos para su reposición.

- Características de los materiales: Cuando no esté indicado en las respectivas especificaciones, los materiales deben responder a las normas IRAM o ser de calidad aprobada por las Reparticiones Internacionales Oficiales competentes. Los elementos deberán ser nuevos  y  ser provistos a la unidad en envase o envoltura sellada .

- Los materiales seran provistos por el oferente y deberan ser nuevos y de primera marca y calidad.

- Esta Unidad se reserva el derecho de requerir, entre la apertura de las ofertas y la adjudicación respectiva todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean pertinentes a fin de verificar / aclarar aspectos de los elementos cotizados.

- Todos los productos deberán contar con ficha de seguridad aprobada por sociedad de clasificación reconocida a nivel internacional.

- Las fichas técnicas de todos los productos deben estar publicados en internet o medio público certificado.

- La Unidad Requiriente se reserva el derecho de desestimar las ofertas en caso de que la muestra no cumpla con las especificaciones mencionadas.

- El no cumplimiento de cualquiera de estos párrafos será causal de desestimación de la oferta.

- Lugar de entrega: Base Naval Mar del Plata, Avenida Martínez de Hoz S/N – AVISO A.R.A. “BAHIA AGRADABLE”.

- En caso de que la Unidad no se encuentre en la Dársena de la Base Naval Mar del Plata, el producto se entregara en la DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO.

- Todos los productos deben contar con garantía por un lapso mínimo de doce (12) meses contados desde la recepción definitiva

# Text boxes

NESTOR EMILIO CORVALAN

TENIENTE DE CORBETA

JEFE