## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CILINDRO DE 7 KG PARA GAS ACETILENO FABRICADO CON TUBO DE ACERO SIN COSTURA EN UNA SOLA PIEZA SEGÚN NORMA IRAM2526/92. PROBADO HIDRÁULICAMENTE A 250 KG/CM2 DE PRESIÓN. FONDO EMBUTIDO - VÁLVULA DE BRONCE ESTAMPADO - SISTEMA A ROBINETE - MODELO STANDARD - CON BRIDA ROSCADA EN LA PARTE DEL CUELLO Y CAPUCHÓN CUBRE VÁLVULA ROSCADO. ESMALTADO EN COLOR REGLAMENTARIO. FACTIBLE DE SER PROBADO HIDRAÚLICAMENTE CADA 5 AÑOS. DEBERÁ SER NUEVO. SIN USO, CON GARANTÍA NO MENOR A 12 MESES DEBERÁ ESTAR CARGADO COMPLETAMENTE CON GAS ACETILENO. | UN | 3 |
| 2 | CILINDRO DE 6 KG PARA OXIGENO INDUSTRIAL FABRICADO CON TUBO DE ACERO SIN COSTURA EN UNA SOLA PIEZA SEGÚN NORMA IRAM2526/92. PROBADO HIDRÁULICAMENTE A 250 KG/CM2 DE PRESIÓN. FONDO EMBUTIDO - VÁLVULA DE BRONCE ESTAMPADO - SISTEMA A ROBINETE MODELO STANDARD - CON BRIDA ROSCADA EN LA PARTE DEL CUELLO Y CAPUCHÓN CUBRE VÁLVULA ROSCADO. ESMALTADO EN COLOR REGLAMENTARIO. FACTIBLE DE SER PROBADO HIDRAÚLICAMENTE CADA 5 AÑOS. DEBERÁ SER NUEVO. SIN USO, CON GARANTÍA NO MENOR A 12 MESES. DEBERÁ ESTAR CARGADO COMPLETAMENTE CON OXIGENO INDUSTRIAL. | UN | 3 |

OBSERVACIONES GENERALES

- El Oferente deberá  presentar muestras de los elementos a adjudicar.

- Los materiales e insumos seran provistos por el oferente y deberan ser nuevos y de primera marca y calidad.

- Esta Unidad se reserva el derecho de requerir, entre la apertura de las ofertas y la adjudicación respectiva todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean pertinentes a fin de verificar / aclarar aspectos de los elementos cotizados.

- Los tubos se identificarán mediante el estampado del cuño DPS según artículo 24 de la Resolución  N° 198/96 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.

- El no cumplimiento de cualquiera de estos párrafos será causal de desestimación de la oferta.

- Lugar de entrega: Base Naval Mar del Plata, Avenida Martínez de Hoz S/N – AVISO A.R.A. “BAHIA AGRADABLE”

- En caso de que la Unidad no se encuentre en la Dársena de la Base Naval Mar del Plata, los productos se entregarán en la DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO.

- Todos los productos deben contar con garantía por un lapso mínimo de doce (12) meses.

# Text boxes

GUILLERMO GABRIEL FERNÁNDEZ

TENIENTE DE NAVIO

JEFE