## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. ALIMENTACION 12VCC. COMPRENDIDO POR: 16 CAMARAS PARA EXTERIORES CON PROTECCION IP66 O SUPERIOR; RESOLUCION 720P O SUPERIOR. DVR DE 16 CANALES DE VIDEO CON SOPORTE ANALÓGICO DE CVBS/HDTVI/AHD/IP; 2 PUERTOS USB; GRABACION 720P O SUPERIOR. DISCO RIGIDO DE 2TB COMPATIBLE CON DVR. 16 FUENTES DE ALIMENTACION PARA CAMARAS Y FUENTE DE ALIMENTACION PARA DVR. SOFTWARE PARA VISION REMOTA. GUIA DE INSTALACION. TIPO HIKVISION DS-2CE16COT-IRPF TURBO 4.0BULLET 720P. 1 CÁMARA HD-TVI DOMO PTZ. SENSOR 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. RESOLUCION 1080HD. APTA MÍNIMA ILUMINACIÓN LUX. 23 X DE ZOOM OPTICO + 16 X DIGITAL - ULTRA ALTA VELOCIDAD 300 GPS PROTECCION PARA EXTERIORES IP66 O SUPERIOR. CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIA/NOCHE CON FILTRO IRC REAL - 3D NR - DWDR - IR DE 100 METROS - SMART IR FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12VCC. COMPATIBLE CON CAMARA HD-TVI TIPO DOMO | UN | 1 |

OBSERVACIONES GENERALES

- El Oferente deberá  presentar muestras de los elementos a adjudicar.

- Los materiales e insumos seran provistos por el oferente y deberan ser nuevos y de primera marca y calidad.

- Esta Unidad se reserva el derecho de requerir, entre la apertura de las ofertas y la adjudicación respectiva todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean pertinentes a fin de verificar / aclarar aspectos de los elementos cotizados.

- Las fichas técnicas de todos los productos deben estar publicados en internet o medio público certificado.

- El no cumplimiento de cualquiera de estos párrafos será causal de desestimación de la oferta.

- Lugar de entrega: Base Naval Mar del Plata, Avenida Martínez de Hoz S/N – AVISO A.R.A. “BAHIA AGRADABLE”

- En caso de que la Unidad no se encuentre en la Dársena de la Base Naval Mar del Plata, los productos se entregarán en la DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO

- Todos los productos deben contar con garantía por un lapso mínimo de doce (12) meses.

# Text boxes

GERMAN DANIEL IGUARAN

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

DEPARTAMENTO

OPERACIONES