ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AVISO A.R.A “BAHÍA AGRADABLE”

1-DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE GRÚAS HIDRÁULICAS MARINIZADAS.

2-ESPECIFICACIONES:

SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN EXISTIR ENTRE LA DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL ANEXO II, SE DEBERA TOMAR EXCLUSIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO II.

| RENG | DESCRIPCION GENERAL |
| --- | --- |
| 1 | Datos generales Momento de carga útil 25.000 kgf.m Alcance máximo vertical: 16,50mts Alcance máximo horizontal 14,00mts Angulo de elevación de la lanza: de -94° a +76° Angulo de giro 360° Capacidad máxima de carga 12500 kgf Presión de trabajo 210 kgf/cm2 Capacidad de reservorio hidráulico 160 lts. Peso de la grúa 4500 kgf Sistema eléctrico 3x380 Sin neutro Medidas de la grúa en reposo: Largo: 2,5mts tolerancia +/- 5% Ancho: 2mts tolerancia +/- 5% Altura: 3,3mts tolerancia +/- 5% La central hidráulica Accionamiento mediante una bomba de alta presión acoplada a la central hidráulica Apta para ser instalada con corriente alterna Deberá poseer una estructura de hierro (bastidor) como base de apoyo. Motor con 30hp de potencia como mínimo a 1500rpm Una bomba de aceite con su respectivo depósito de aceite con capacidad mínima de 170 lts. Indicador de nivel de fluido Manguera de alimentación Circuito hidráulico Deberá tener en cada cilindro válvulas de retención que bloqueen al mismo en caso de roturas en conducciones del sistema hidráulico o fallas en el accionamiento motriz y válvulas de sobrepresión pilotadas que producen una descarga tanque del actuador cuando se produce un aumento de presión por encima del valor máximo de regulación Deberá tener una válvula de sobrepresión general para proteger a la bomba de eventuales sobrecargas Las cañerías deberán ser de tubos de acero sin costura, aptos para una presión de prueba de 600kg/cm2. Las conducciones flexibles deberán ser de caucho sintético con malla de acero interior del tipo SAE 100R2 El circuito deberá contar con un filtro limpiable en la línea de aspiración y otro filtro del tipo celulósico con una capacidad de filtrado de 10 micrones nominales en la línea de retorno La boca de carga deberá tener un filtro de aire e indicador de nivel de aceite El tanque de aceite deberá estar dispuesto en la base de la grúa y deberá tener una capacidad mínima de 150lts Esquema de pintura y mecanismos expuestos a la intemperie Pintura y materiales de mecanismos expuestos aptos para ambientes marinos Deberá contar con vástagos y pernos de articulaciones con doble cromado de un espesor mínimo de 50 micrones Los conectores, terminales hidráulicas, buhonería y palancas de comando deberán ser de acero inoxidable |
| 2 | Datos generales Momento de carga útil 10.000 kgf.m Alcance máximo vertical: 10,00mts Alcance máximo horizontal 8,00mts Angulo de elevación de la lanza: de -94° a +76° Angulo de giro 360° Capacidad máxima de carga 5270 kgf Presión de trabajo 190 kgf/cm2 Capacidad de reservorio hidráulico 100 lts. Peso de la grúa 2200 kgf Sistema eléctrico 3x380 Sin neutro Medidas de la grúa en reposo: Largo: 2mts tolerancia +/- 5% Ancho: 1,5mts tolerancia +/- 5% Altura: 2,5mts tolerancia +/- 5% La central hidráulica Accionamiento mediante una bomba de alta presión acoplada a la central hidráulica Apta para ser instalada con corriente alterna Deberá poseer una estructura de hierro (bastidor) como base de apoyo. Motor con 30hp de potencia como mínimo a 1500rpm Una bomba de aceite con su respectivo depósito de aceite con capacidad mínima de 170 lts. Indicador de nivel de fluido Manguera de alimentación Circuito hidráulico Deberá tener en cada cilindro válvulas de retención que bloqueen al mismo en caso de roturas en conducciones del sistema hidráulico o fallas en el accionamiento motriz y válvulas de sobrepresión pilotadas que producen una descarga tanque del actuador cuando se produce un aumento de presión por encima del valor máximo de regulación Deberá tener una válvula de sobrepresión general para proteger a la bomba de eventuales sobrecargas Las cañerías deberán ser de tubos de acero sin costura, aptos para una presión de prueba de 600kg/cm2. Las conducciones flexibles deberán ser de caucho sintético con malla de acero interior del tipo SAE 100R2 El circuito deberá contar con un filtro limpiable en la línea de aspiración y otro filtro del tipo celulósico con una capacidad de filtrado de 10 micrones nominales en la línea de retorno La boca de carga deberá tener un filtro de aire e indicador de nivel de aceite El tanque de aceite deberá estar dispuesto en la base de la grúa y deberá tener una capacidad mínima de 150lts Esquema de pintura y mecanismos expuestos a la intemperie Pintura y materiales de mecanismos expuestos aptos para ambientes marinos Deberá contar con vástagos y pernos de articulaciones con doble cromado de un espesor mínimo de 50 micrones Los conectores, terminales hidráulicas, buhonería y palancas de comando deberán ser de acero inoxidable |

CLÁUSULAS PARTICULARES

Los oferentes interesados en cotizar deberán realizar una visita de obra hasta 24 horas hábiles antes del día y hora fijado para la recepción de ofertas. Deberán realizar dicha visita los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, en el Aviso A.R.A “BAHÍA AGRADABLE” CON ASIENTO EN LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA. CONTACTANDOSE PREVIAMENTE CON EL TENIENTE DE FRAGATA BARRAZA; Te- 0223 – 4518500 int. 5255 /   CEL. 291-4162147.

Dicho requerimiento, es a los fines de que los oferentes se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones sobre las cuales serán ejecutados los procesos y trabajos de instalación de ambas grúas.

El oferente que resulte adjudicado será responsable y correrá con todos los gastos que resulten del traslado de los productos hasta: BASE NAVAL MAR DEL PLATA en el Aviso A.R.A “BAHÍA AGRADABLE”.

Posteriormente se hará cargo de la instalación de dichas grúas y será responsable de su óptimo funcionamiento abordo de la Unidad.

Todos los materiales deben ser nuevos sin uso previo, con una garantía de un (1) año posterior a su instalación.

La grúa debe ser diseñada y calculada para condiciones de uso marino.

Finalizada la instalación de cada grúa se procederá a realizar pruebas de operación con diferentes cargas y pesos a fin constatar su correcta funcionalidad.

Se deberá presentar con la oferta el detalle de los mecanismos y materiales utilizados técnicamente aptos para operar en ambientes salinos.

Se ofertará un kit de repuestos críticos para cada grúa hidráulica.

Los oferentes deberán presentar con la oferta la ficha técnica correspondiente del producto ofertado, como así también un certificado donde conste la garantía de un (1) año anteriormente mencionada.

El flete estará a cargo del adjudicatario visto que la entrega deber ser en Aviso A.R.A. “BAHÍA AGRADABLE” con asiento en BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

CLÁUSULAS PARTICULARES DE CATALOGACIÓN

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de /los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL: (nombre, teléfono, correo electrónico, página internet) del fabricante*, del producto ofertado.

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (número de parte, numero de catálogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también el mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRDUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCION).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E IMPORTADOS DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.