## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo de radiotelefonía BLU de MF/HF con DSC, clase A, de 250 watios y 24 voltios. Receptor DSC de 1 canal, con posibilidad de ampliar receptor DSC a 6 canales. Función “repetición de mensaje” cada 240 segundos. Aprobación MED (Wheelmark). Unidad de control con microteléfono; unidad transceptora de 250 watios a 24 voltios; acoplador de antena; y el manual de usuario en inglés y castellano. Apto para conectar con un panel de alarmas con botón de alarma, o con el terminal de mensajes de radiotelex Alimentación: 25 W y 24 V DC Rango de frecuencias: 1,6 kHz - 27,5 MHz en TX 1,0 kHz - 29,99 MHz en RX Modo comunicación: simplex / semi-duplex Display: LCD color de 4,3" (480 x 272 pixels) Impresora integrada al sistema Interface de impresora Altavoz externo integrado al sistema Terminal de mensajes integrada al sistema Fuente de alimentación integrada al sistema | UN | 1 |

OBSERVACIONES GENERALES

- Los materiales e insumos seran provistos por el oferente y deberan ser nuevos y de primera marca y calidad.

- Los oferentes interesados en cotizar deberán realizar una visita de obra hasta 24 horas hábiles antes del día y hora fijado para la recepción de ofertas. Deberán realizar dicha visita los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, en el Aviso A.R.A “BAHÍA AGRADABLE” CON ASIENTO EN LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA. CONTACTANDOSE PREVIAMENTE CON EL JEFE / ENCARGADO Te- 0223 – 4518500 int. 5255

- El no cumplimiento de cualquiera de estos párrafos será causal de desestimación de la oferta.

- Lugar de entrega: Base Naval Mar del Plata, Avenida Martínez de Hoz S/N – AVISO A.R.A. “BAHIA AGRADABLE”

- En caso de que los productos sean importados, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

- El proveedor deberá instalar a bordo del Aviso A.R.A: “BAHIA AGRADABLE” los productos especificados corriendo por su cuenta los gastos de pasajes y viáticos del personal técnico especializado que represente a la empresa.  Asimismo, instruirá a personal de la unidad sobre el funcionamiento y mantenimiento de los equipos.

- Todos los productos deberán contar con manuales de usuarios y manuales técnicos en idioma inglés o español.

- Todos los productos deben contar con garantía por un lapso mínimo de doce (12) meses.

# Text boxes

GERMAN DANIEL IGUARAN

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

DEPARTAMENTO

OPERACIONES