ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN:

El propósito de la presente licitación es proceder a reparación y puesta en servicio de la UPSB42 para la generación de 440Vca 60hz,   de la Subusina Nº6, de la Base Naval Mar del Plata.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificación de falla de comunicación del sistema. Provisión y reemplazo de la fuente de alimentación del sistema. Provisión y reemplazo del módulo de medición. Provisión y reemplazo de la CPU. Carga del programa, con la correspondiente verificación y ajustes de los parámetros de funcionamiento. Revisión y prueba de la maniobra de desconexión por emergencia. Ajuste del límite de corriente máxima admisible conforme a la potencia del transformador de 460kva. Desarme, limpieza y rearmado de las etapas de ventilación de cada módulo de potencia. Limpieza completa de los módulos del sistema. Colocación y conectado de los módulos desarmados. Provisión y colocación de 1 (UN) seccionador fusible de 500 amperes. Recorrido y revisión del banco de capacitores (prueba de cada uno). Verificación del estado del transformador de 460kva. Prueba de funcionamiento. | UN | 1 |

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) días corridos desde la comunicación de la Orden de Compra, en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

GARANTIA TECNICA: 12 (DOCE) meses a partir de la recepción provisoria y puesta en servicio de los trabajos realizados.

Mar del Plata,      de julio de 2018

Sellos y firmas al dorso///

.

ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN:

El propósito de la presente licitación es proceder a reparación y puesta en servicio de la UPSB42 para la generación de 440Vca 60hz,   de la Subusina Nº6, de la Base Naval Mar del Plata.

| Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificación de falla de comunicación del sistema. Provisión y reemplazo de la fuente de alimentación del sistema. Provisión y reemplazo del módulo de medición. Provisión y reemplazo de la CPU. Carga del programa, con la correspondiente verificación y ajustes de los parámetros de funcionamiento. Revisión y prueba de la maniobra de desconexión por emergencia. Ajuste del límite de corriente máxima admisible conforme a la potencia del transformador de 460kva. Desarme, limpieza y rearmado de las etapas de ventilación de cada módulo de potencia. Limpieza completa de los módulos del sistema. Colocación y conectado de los módulos desarmados. Provisión y colocación de 1 (UN) seccionador fusible de 500 amperes. Recorrido y revisión del banco de capacitores (prueba de cada uno). Verificación del estado del transformador de 460kva. Prueba de funcionamiento. | UN | 1 |

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) días corridos desde la comunicación de la Orden de Compra, en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

GARANTIA TECNICA: 12 (DOCE) meses a partir de la recepción provisoria y puesta en servicio de los trabajos realizados.

Mar del Plata,      de julio de 2018

Sellos y firmas al dorso///

# Text boxes

JUAN MANUEL GARITA

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

Fdo.

JUAN MANUEL GARITA

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

ES COPIA

CLAUDIO FERNANDEZ

CABO PRIMERO ELECTRICISTA

ENCARGADO